D.03.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla przebudowy ul. Borówki w Mysiadle, gm. Lesznowola.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, oraz przyłączy kanalizacyjnych. W zakres tych robót wchodzą, roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe kanalizacji deszczowej

- budowa studzienek kanalizacyjnych,

- budowa przyłączy kanalizacyjnych,

- odwodnienie wykopów - lokalnie igłofiltrami

- próba szczelności,

- kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe

l .4.1. Kanalizacja - liniowa budowa z rur służąca do przesyłania wody.

1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

l.4.3. Przyłącza kanalizacyjne - liniowa budowla służąca do odprowadzenia ścieków do kanału ulicznego.

l.4.4. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.

l.4.5.Studzienka kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.

l.4.6. Separator - obiekt służący do podczyszczania wód opadowych (NG10; NG15).

l.4.7. Przeszkody - obiekty, urządzenia, sieci zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji, projektowanego wodociągu i przyłączy.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2.

Wykonawca zobowiązany jest używać do wbudowania wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2. Rury kanalizacyjne

Materiały stosowane w sieci kanalizacyjnej powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałość sieci kanalizacyjnej.

Do sieci kanalizacji grawitacyjnej należy stosować rury i kształtki PVC wg PN-EN-1401 o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 przewidziane w projekcie.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacji grawitacyjnej należy stosować studzienki kanalizacyjne na zmianach kierunków, na połączeniach, na zmianie spadku oraz w odległości większej od 50 m.

Studzienki kanalizacyjne dzielą się na włazowe i nie włazowe (inspekcyjne). Rodzaj i średnicę studzienek określa norma PN-B-10729 i PN-EN476 oraz dokumentacja projektowa.

2.4. Beton

Beton zwykły B-15 i beton hydrotechniczny powinien być zgodny z normą PN-88/B-14501 i PN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Podsypka i osypka rur

Podsypka i obsypka rur powinna być z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości na sicie 0,75 mm.

2.7. Składowanie rur

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia studzienek, powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentów.

Kręgi należy składować na powierzchni nieutwardzonej.

Kruszywo należy składować na wyrównanym i utwardzonym podłożu w sposób nie zabezpieczający przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Stosowany sprzęt powinien być sprawny i posiadać odpowiednie zaświadczenia dopuszczające do stosowania.

3.2. Sprzęt do budowy kanalizacji

Wykonawca powinien mieć możliwość korzystania ze sprzętu pomocniczego:

- koparek przedsiębiernych,

- koparko-spycharek,

- koparko-ładowarek,

- żurawi samochodowych,

- pił tarczowych do cięci asfaltu i betonu,

- walca wibracyjnego,

- walca statycznego,

- rozkładarki do asfaltu,

- samochodów samowyładowczych

- zawiesi, uchwytów do transportu kręgów,

- drobny sprzęt specjalistyczny.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Rury kanalizacyjne powinny być przewożone samochodami dostosowanymi do tych czynności.

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin równomiernie rozmieszczonych na obwodzie i zawiesia.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu i obniżeń temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany jakim jest sieć kanalizacyjna:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- ochrony środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

- warunków użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

- utrzymanie stanu technicznego,

- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- naprawa i przywrócenie do stanu poprzedniego stanu dróg i nawierzchni.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantów, odgałęzień bocznych, przyłączy za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie wykonane jest przez służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego grodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

5.2.1. Usuniecie warstwy humusu

##### Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze specyfikacją ST D.01.02.02.

5.2.2. Usuniecie elementów dróg, ogrodzeń

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze specyfikacją ST S-01.02.04.

5.2.3. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

5.2.4. Ocena stanu technicznego budynków

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 20 m oraz stanu dróg i nawierzchni.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i ST D.02.01.01.

5.4. Przygotowanie podłoża (podsypki)

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm.

W przypadku, gdy dno kanałU znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia grubości od 1 5 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.

5.5. Roboty montażowe

5.5.1. Spadki i głębokości posadowienia

Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90° Spadki kanałów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

5.5.2.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.3.	Rury kanalizacyjne

Przewody kanalizacji grawitacyjnej należy układać zgodnie z instrukcją producenta. Końce ułożonego przewodu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem przy pomocy dekla. Poszczególne rury ułożone z projektowanym spadkiem należy unieruchomić przez staranne obsypanie piaskiem i zagęszczeniu ręcznym. Po umocowaniu rury powtórnie sprawdzić spadek. Połączenie rur ze studzienkami betonowymi wykonać przy pomocy tulei uszczelniających.

5.5.4.	Przyłącza kanalizacyjne

Przyłącza kanalizacyjne należy układać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- instrukcją producenta

- warunkami wydanymi przez eksploatatora.

5.6. Roboty montażowe (przejścia) przewodów kanalizacyjnych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem

5.6. l. Przejścia pod drogami i wzdłuż drogi

Przewody kanalizacyjne pod drogami krajowymi, wojewódzkimi, a także gminnymi o nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem poziomym w rurach osłonowych o długości i średnicy wg dokumentacji projektowej.

5.6.2.	Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać z zachowaniem warunków podanych w opinii ZUD nr 352/2004.

5.6.3.	Skrzyżowanie z gazociągiem

Miejsca skrzyżowań z istniejącym gazociągiem przy zbliżeniu przewodów kanalizacji grawitacyjnej na odległość mniejszą od 1,5 m należy zabezpieczyć rurą ochroną założona na kanalizacji wg PN-91/M-34501 oraz wg dokumentacji projektowej. Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2. l.   Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpienie do robót Wykonawca powinien wykonać oględziny przygotowanych do montażu materiałów i ustalić zgodność z dostarczonymi certyfikatami i zaświadczeniami o zgodności z normami i projektem.

6.2.2.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kanalizacji,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych zgrzewów doczołowych lub elektrooporowych,

- sprawdzenie szczelności,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie oznakowania poziomego rurociągu z rur PE,

- sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych oraz zwieńczeń.

6.2.3.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi dna wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż l cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,

- odchylenie rzędnych ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać ± 2 mm projektowanego spadku,

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 5.5.5.

- rzędne pokryw skrzynek ulicznych i włazów kanałowych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe ułożenia kanałów i przyłączy,

- zamontowane odgałęzienia dla przyłączy,

- wykonane bloki oporowe - wykonana izolacja, zasypany, zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 100 m.

8.3	Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przedłożone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 8.1),

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Normy

1. PN-85/B-01700	Wodociągi i Kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

2. pr. PN-EN 805		Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych.

3. PN-87/B-01060	Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

4. PN-86/B-09700	Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

5. PN-B-10725;1997	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

6. PN-B-10736;1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.				Warunki techniczne wykonania.

7. PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN 1610;2002	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

9. PN-EN1671;2001	Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

10. BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

11. BN-62/638-03	Beton hydrauliczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

12. BN-62/6738-07	Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne

13. PN-88/B-06250	Beton zwykły.

14. PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

15. PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

16. PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

17. PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

18. PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

19. PN-B-19701;1997	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

20. PN-86/B-01802	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe.					Nazwy i określenia.

21. PN-80/B01800	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Klasyfikacja i określenie środowiska.

22. ZAT/97-01-001	Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do				 wody.

23. BN-85/6753-02	Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestrowy.

24. BN-78/6354-12	Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

25. PN-98/B-12040	Ceramiczne rurki drenarskie.

26. PN-90/B-04615	Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

27. PN-74/B-24620	Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

28. PN-98/B-24622	Roztwór asfaltowy do gruntowania.

29. PN-98/B-12037	Cegła kanalizacyjna.

30. PN-92/B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

31. PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.

32. PN-74/S-96022	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

33. PN-84/96023		Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tłucznia kamiennego.

34. PN-92/B-10735	Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

35. PN-S-06102		Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

36. BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

37. PN-EN 545; PN-H-74101; PN-H-74105, PN-H-74107 - Rury i kształtki żeliwne.

38. PN-EN-1452-1 do 5;2000, ZAT/97-01-001 - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych.

39. KB4 - 3.3.1.10(1) Studzienki ściekowe do odwadniania dróg

40. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurowych z polietylenu. Zewnętrzne sieci wodociągowe z rur PE80 i PE100.

41. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTIINSTAL-ZESZYT 3.

42. Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 póz. 628).

43. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

44. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - wyd. COBRTI 2001 r.

45. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Kanalizacyjnych.