Lesznowola, dn. 16.06.2011r.

RZP - 271/2/01/04/2011

Wykonawcy  biorący udział w przetargu nieograniczonym na: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2011”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2011”, informuje, iż w dniu 16.06.2011r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziel się następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W przedmiarze robót pkt 7 „Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym” oraz pkt 9 „Renowacja nawierzchni z destruktu” podali Państwo jednostkę miary m3. Czy nie powinna być inna jednostka miary(

Odpowiedź:

Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST 3 pkt 2.5 i 2.6 renowacja nawierzchni kruszywem ( tłuczniem kamiennym, destruktem ) rozlicza się w m3 natomiast wzmocnienie nawierzchni gruntowej ( kruszywem kamiennym, betonowym, destruktem asfaltowym, płytami betonowymi ) rozlicza się w m2 zgodnie z SST 3 pkt 2.1 – 2.4.

W związku z zapytaniem Wykonawcy informuje iż na podst. art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U z 2010r., Nr 113, poz. 759   ze zm. ), dokonuje się zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 8 – przedmiar robót, poprzez zmianę jednostek miar w następujących pozycjach:

7 – Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym- m2

8 – Renowacja nawierzchni z tłucznia kamiennego – m3

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu przekazujemy Państwu zmieniony załącznik nr 8 – przedmiar robót, na podstawie którego należy obliczyć wartość zamówienia – sporządzić kosztorys ofertowy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

Załącznik nr 8

PRZEDMIAR ROBÓT

| l.p. | nr SST | nazwa elementu rozliczeniowego | jedn. | cena jedn. | ilość | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1.2.1 | Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 – 6m) | m2 |  | 350000 |  |  |
| 2 | S1.2.2 | Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 – 6m): | m2 |  | 70000 |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z wywiezieniem ścinki | m2 |  | 2400 |  |  |
| 4 |  | Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 20 cm wraz z wywiezieniem ścinki | m2 |  | 500 |  |  |
| 5 |  | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym | m2 |  | 4500 |  |  |
| 6 |  | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo-kamiennym | m2 |  | 2400 |  |  |
| 7 |  | Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym | m2 |  | 4100 |  |  |
| 8 |  | Renowacja nawierzchni z tłucznia kamiennego | m3 |  | 150 |  |  |
| 9 |  | Renowacja nawierzchni z destruktu | m3 |  | 150 |  |  |
| 10 |  | Remont cząstkowy nawierzchni z destruktu | m2 |  | 100 |  |  |
| 11 |  | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni do 5 m2 | m2 |  | 300 |  |  |
| 12 |  | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, naprawa powierzchni większej niż 5m2 | m2 |  | 150 |  |  |
| 13 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy 4cm, naprawa powierzchni większej niż 200m2 | m2 |  | 5000 |  |  |
| 14 |  | Wykonanie podbudowy z łamanego materiału kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy 3cm – uzupełnienie głębokich ubytków, | m3 |  | 15 |  |  |
| 15 |  | Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał zakupiony przez wykonawcę). | m2 |  | 700 |  |  |
| 16 |  | Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6cm (materiał z odzysku), | m2 |  | 150 |  |  |
| 17 |  | Naprawa chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał zakupiony przez wykonawcę), | m2 |  | 800 |  |  |
| 18 |  | Naprawa chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (z materiału z odzysku), | m2 |  | 150 |  |  |
| 19 |  | Naprawa krawężników betonowych (materiał zakupiony przez wykonawcę) | m |  | 500 |  |  |
| 20 |  | Naprawa krawężników betonowych (materiał z odzysku) | m |  | 50 |  |  |
| 21 |  | Naprawa obrzeży betonowych (materiał zakupiony przez wykonawcę) | m |  | 500 |  |  |
| 22 |  | Naprawa obrzeży betonowych (materiał z odzysku) | m |  | 50 |  |  |
| 23 |  | Wymiana uszkodzonych włazów studzienek kanalizacyjnych (materiał wykonawcy) | szt. |  | 10 |  |  |
| 24 |  | Wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych (materiał wykonawcy) | szt. |  | 25 |  |  |
| 25 |  | Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacji | szt. |  | 40 |  |  |
| 26 |  | Regulacja pionowa wpustów ulicznych | szt. |  | 20 |  |  |
| 27 |  | Wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami | szt. |  | 10 |  |  |
| 28 |  | Wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej | szt. |  | 15 |  |  |
| 29 |  | Wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej | szt. |  | 30 |  |  |
| 30 |  | Wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej | m |  | 300 |  |  |
| 31 |  | Wykonanie ścianki czołowej przepustu D40, beton B20 | szt. |  | 8 |  |  |
| 32 |  | Wykonanie ścianki czołowej przepustu D50, beton B20 | szt. |  | 8 |  |  |
| 33 |  | Wykonanie ścianki czołowej przepustu D60, beton B20 | szt. |  | 4 |  |  |
| 34 |  | Umocnienie rowu betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 | m2 |  | 400 |  |  |
| 35 |  | Umocnienie nawierzchni betonowymi płytami 100x75x10 (JOMB) | m2 |  | 200 |  |  |
| 36 |  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych, dł. 3,5m | szt. |  | 40 |  |  |
| 37 |  | Montaż pionowych znaków drogowych kat. A małych - ostrzegawczych o pow. do 0.3 m2, folia odblask. 1. generacji | szt. |  | 20 |  |  |
| 38 |  | Montaż pionowych znaków drogowych kat. B i C małych - zakazu i nakazu o pow. do 0.3 m2, folia odblask. 1. generacji | szt. |  | 20 |  |  |
| 39 |  | Montaż pionowych znaków drogowych kat.T - podtabliczek o pow. do 0.3 m2, folia odblask. 1 | szt. |  | 20 |  |  |
| 40 |  | Montaż pionowych znaków drogowych kat. D małych - informacyjnych o pow. do 0.3 m2, folia odblask. 1. generacji | szt. |  | 20 |  |  |
| 41 |  | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. |  | 20 |  |  |
| 42 |  | Montaż pionowych znaków drogowych - tablice typu U-3 o pow. ponad 0.3 m2, folia odblask. 1. generacji | szt. |  | 10 |  |  |
| 43 |  | Montaż pionowych znaków drogowych - tablice typu U-9 o pow. ponad 0.3 m2, folia odblask. 1. generacji | szt. |  | 10 |  |  |
| 44 |  | Montaż balustrady U-11a | m |  | 50 |  |  |
| 45 |  | Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/4 | m |  | 50 |  |  |
| 46 |  | Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/1 | m |  | 50 |  |  |
| 47 |  | Montaż lustra akrylowego okrągłego D600mm | szt. |  | 5 |  |  |
| 48 |  | Montaż słupków blokujących U-12 | szt. |  | 50 |  |  |
| 49 |  | Montaż punktowych elementów odblaskowych na jezdni | szt. |  | 100 |  |  |
| 50 |  | Montaz liniowych progów zwalniających listwowych U-16d (przykręcanych), elementy środkowe | szt. |  | 30 |  |  |
| 51 |  | Montaż liniowych progów zwalniających listwowych U-16d (przykręcanych), elementy skrajne | szt. |  | 12 |  |  |
| 52 |  | Prostowanie słupków i regulacja znaków | szt. |  | 50 |  |  |
| 53 |  | Mycie tarcz znaków | szt. |  | 150 |  |  |
| 54 |  | Oznakowanie poziome progów | m2 |  | 50 |  |  |
| 55 |  | Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 |  | 100 |  |  |
| 56 |  | Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 |  | 150 |  |  |
| 57 |  | Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 5m | szt. |  | 3 |  |  |
| 58 |  | Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 7m | szt |  | 3 |  |  |
| 59 |  | Regulacja i oczyszczenie rowów | m |  | 1000 |  |  |
| 60 |  | Wykonanie rowów | m |  | 700 |  |  |
| 61 |  | Wymiana przepustu D400 - materiał rozbiórkowy | m |  | 12 |  |  |
| 62 |  | Wymiana przepustu D400 - materiał wykonawcy | m |  | 12 |  |  |
| 63 |  | Wymiana przepustu D500 - materiał rozbiórkowy | m |  | 12 |  |  |
| 64 |  | Wymiana przepustu D500 - materiał wykonawcy | m |  | 12 |  |  |
| 65 |  | Wymiana przepustu D600 -materiał rozbiórkowy | m |  | 7 |  |  |
| 66 |  | Wymiana przepustu D600 -materiał wykonawcy | m |  | 7 |  |  |
| 67 |  | Wymiana przpustu D800 - materiał rozbiórkowy | m |  | 7 |  |  |
| 68 |  | Wymiana przepustu D800 -materiał wykonawcy | m |  | 7 |  |  |
| 69 |  | Wymiana przepustu D1000 -materiał rozbiórkowy | m |  | 7 |  |  |
| 70 |  | Wymiana przepustu D1000 -materiał wykonawcy | m |  | 7 |  |  |
| 71 |  | Wykonanie ścianki czołowej przepustu D400, beton B20 | szt. |  | 8 |  |  |
| 72 |  | Wykonanie ścianki czołowej przepustu D500, beton B20 | szt. |  | 8 |  |  |
| 73 |  | Wykonanie ścianki czołowej przepustu D600, beton B20 | szt. |  | 4 |  |  |
| 74 |  | Wykonanie ścianki czołowej przepustu D800, beton B20 | szt. |  | 4 |  |  |
| 75 |  | Wykonanie ścianki czołowej przepustu D1000, beton B20 | szt. |  | 4 |  |  |
| 76 |  | KWOTA NETTO |  |  |  |  |  |
| 77 |  | PODATEK VAT |  |  |  |  |  |
| 78 |  | KWOTA BRUTTO |  |  |  |  |  |

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl