SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy w Łazach gm. Lesznowola

Zamawiający : Urząd Gminy Lesznowola

Jednostka projektowa ; Biuro Projektowe Budownictwa „PARTNER” s. c.

90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31

Zawartość Specyfikacji  Technicznej  wykonania i odbioru robót

- Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

II        Specyfikacja Techniczna  w zakresie

Robót budowlanych  związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i

roboty rozbiórkowe

autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

III     Specyfikacja Techniczna w  zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych , roboty wykończeniowe

autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

IV      Specyfikacja Techniczna w zakresie robót drogowych i instalacyjnych

inż. Jadwiga  Radomska-Zieleniewska – roboty drogowe

mgr inż. Izabela Drobnik – Kamińska – przyłącze instalacja wod-kan.

mgr inż. Janusz Kamiński  -  i instalacje c. o.,  kotłownia, wentylacja

inż. Edward Gołębiewski  - przyłącze i instalacje elektryczne.

Data : listopad 2006r.

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

Część I    Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

Nazwa inwestycji :  Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy w

Łazach gm. Lesznowola

Zamawiający : Urząd Gminy Lesznowola

Jednostka projektowa ; Biuro Projektowe Budownictwa „PARTNER” s. c.

90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31

Data listopad 2006r.

1. Wstęp

1.1.  Uwagi formalne :

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia

- Podstawą  realizacji  jest  Projekt Budowlany posiadający  Pozwolenie na Budowę wydane przez

uprawnione władze.

- Każdy Oferent ma obowiązek zapoznanie się z tym projektem i uwzględnienie wszelkich aspektów w nim zawartych w swojej ofercie a także zapoznanie się z kosztorysem, przedmiarami i niniejszymi ST

- Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, że wszystkie elementy dokumentacji przetargowej  są w pełni zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on żadnych uwag ani formalnych ani technicznych do zawartości Dokumentacji Przetargowej ani do Projektu Budowlanego.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca  wykona  na swój koszt szczegółowy harmonogram robot  oraz szczegółowy projekt organizacji robót,   który powinien być zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru . O ile  Inspektor stwierdzi taką  konieczność Wykonawca również   wykona  na swój koszt projekty   technologiczne, montażu,  projekty te powinny być   zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca na swój koszt  wykona:  projekt zagospodarowania  placu budowy oraz projekt organizacji ruchu  i uzgodni wjazdy na teren inwestycji z drogi publicznej  oraz wykona  dokumentację powykonawczą wraz z rysunkami powykonawczymi ( w szczególności  powykonawcze opracowania geodezyjne), dokumentacja powykonawcza obejmie ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i przekazana w 2 egz. ( patrz punkt wymagania dotyczące materiałów budowlanych)

- Wykonawca  na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie  inne dokumenty formalne, konieczne dla właściwego wykonania i przekazania do użytkowania wykonywanych obiektów   które mogą okazać się potrzebne w trakcie realizacji, w tym pozwolenia na budowę dot. istotnych zmian.

- Ostatecznym dokumentem kończącym realizacje jest Pozwolenie na Użytkowanie, które Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem.

- Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Ewentualne zmiany jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora, spełniającej wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe. (Patrz punkt wymagania dotyczące materiałów niniejszej ST)

- Wykonawca wraz z wnioskiem o zasadniczym ukończeniu robót przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek zawierających klauzulę o nie wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji.

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przebudowa i  nadbudowa budynku świetlicy w Łazach gm. Lesznowola ul. Przyszłości 8

1.3. Przedmiot i zakres robót

- a) Zestawienie obiektów

- - Istniejący budynek świetlicy podlegający przebudowie i nadbudowie

- - Istniejące przyłącza wod-kan – bez zmian

- - Istn. przyłącze energii elektrycznej bez zmian

- - Istniejący staw i jego ogrodzenie bez zmian

- - Projektowane : dojazd parking, chodniki, place

- Projektowany punkt pomiarowo-redukcyjny gazu

Uwaga; Projekt i realizacje przyłącza gazu wykona zgodnie z umową przyłączeniową Mazowiecka  Spółka Gazownictwa  Sp. z o. o. Oddział Gazownia Warszawska

- Zakres i rodzaj robót budowlanych

Roboty rozbiórkowe :

- dachów, ścian nadziemia, sufitów podwieszonych, boazerii, wystroju wewnętrznego i sceny, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej- zgodnie z projektem.

Zakres określony w projekcie budowlanym  ujęty w Częściach od 1do 9

Uwaga: Roboty rozbiórkowe sufitu podwieszonego z eternitu należy powierzyć

wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania prac tego

rodzaju.

1.4. Prace towarzyszące  i roboty  tymczasowe

-    zagospodarowanie placu budowy

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem  i realizacja obiektu

- zabezpieczenie istniejącego  budynku  i  terenu   przed uciążliwościami budowy

- zapewnienie czystości  na placu budowy i terenie przyległym spowodowane transportem i pracami budowlanymi.

1.5. Informacje o terenie budowy.

Przekazanie Placu Budowy oraz informacje o dostępie do placu, zgodnie z umową z Inwestorem

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy przed ingerencją  osób trzecich .Wykonawca jest obowiązany do pozyskania informacji dotyczących urządzeń i sieci znajdujących się na terenie budowy, dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla celów budowy oraz do hydrantów p-poż. dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

Wykonawca pozyska informację dotyczącą reperów geodezyjnych.

1.6. Zabezpieczenie interesów  osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w  instalacjach i urządzeniach podziemnych i nadziemnych spowodowane robotami budowlanymi

1.7.Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  i normatywów w zakresie ochrony środowiska  na placu budowy i poza jego terenem.

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy  i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i  higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie  i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy wykona plan BIOZ. Wykonawca będzie stale w gotowości utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe na placu budowy oraz zapewniani przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wykonawca sporządzi plan ewakuacji  uwzględniony w planie BIOZ

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy:

• Utrzymywać bezpieczne warunki pracy;

• Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót;

• Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy;

• Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg;

• Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca na własny koszt wykona  projekt zagospodarowania i ochrony placu budowy do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru . W projekcie uwzględnione będzie  również :

ogrodzenie i utrzymanie porządku na placu budowy, właściwe  miejsca i magazyny składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywanie czystości dróg publicznych szczególnie w okresie wywozu ziemi, zabezpieczenie chodników przyległych do placu budowy oraz odprowadzenie wód opadowych i wód z wykopów a także wód odpompowanych  z gruntu podczas robót fundamentowych

1.10  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty przejęcia placu budowy do daty  przekazania obiektu do użytkowania

1. 11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót.

1.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu- do;- i z placu budowy. Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1.13. Nazwy i kody: grup robót, klas robót

45 100000 - 8   Przygotowanie terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe

45 200000 - 9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000 – 2   Roboty budowlane w zakresie budynków

45 400000 – 1   Roboty  wykończeniowe

45 111291 – 4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 300000 - 0    Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.14. Określenia podstawowe

Wszystkie użyte określenia są zgodne z definicjami określonymi w prawie budowlanym, rozporządzeniach i przepisach pochodnych, normach, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, literaturze przedmiotu  ( np.: w poradnikach Inżyniera i technika  budowlanego)

Terminy wymagające dodatkowego określenia  zawarto w poszczególnych specyfikacjach.

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów przeznaczonych do wbudowania

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem nadzoru Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki jedna kopia wniosku o zatwierdzenie nie zostanie zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona,  podpisana i z datą.

Wymagane są następujące informacje:

• nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

• certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji

• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

• oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczna lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

• próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości całej dostawy,

• literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów wraz z kopią w języku polskim,

• informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji.

Przed przekazaniem na budowę lub do miejsca składowania Wykonawca powinien zapewnić co następuje:

• zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów mogą być dokonane przez Przedstawiciela Inspektora nadzoru  lub innego wyznaczonego Inspektora. Koszty z tym związane ponoszone będą przez  Wykonawcę,

• protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami,

• dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu.

Inspektor nadzoru może ustalić inne zasady  zatwierdzenia zamówień na materiały i wyroby.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy, przedstawi projekt zagospodarowania placu budowy  do uzgodnienia przez Inspektora nadzoru.

Składowane materiały  powinny być dostępne Inspektorowi nadzoru  w celu możliwości przeprowadzenia inspekcji.

Inspektor  może także  przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów  skąd  zostaje  dostarczany  materiał  i w związku z tym powinien otrzymać prawo wstępu do wytwórni zapewnione przez Wykonawcę.. Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót.

Wykonawcy jest odpowiedzialny aby  wszystkie materiały, elementy i urządzenia wbudowane lub montowane w trakcie  realizacji  robót przy budowie świetlicy   odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych, nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  zostaną usunięte z placu budowy.  Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Materiały urządzenia, instalacje, osprzęt, maszyny proponowane jako  zamiennie przez Wykonawcę

lub Inspektora nadzoru muszą spełniać następujące warunki :

- powinny posiadać dokumenty instrukcje, opisy i inne określenia analogicznie jak wyroby użyte w projekcie, dla umożliwienia kontroli porównawczej analogicznych  zapisów

- dokumenty zamienników powinny przedstawiać wszystkie dane ujęte w dokumentacji wyrobów użytych w projekcie, wraz z zastrzeżeniami

- Cechy zamienników ujęte w dokumentach powinny być co najmniej równe cechom wyrobów użytych  w projekcie, dotyczy również zastrzeżeń.

- Zamienniki nie powinny wpływać ujemnie na stan użytkowania pozostałych elementów obiektu

- Zamienniki muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru z uwzględnieniem opinii Projektanta właściwej branży i  projektanta w specjalności architektonicznej.

- W przypadkach braku szczegółowych rozwiązań  w projekcie budowlanym albo w projektach wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę  dotyczących zastosowania materiałów i rozwiązań projektowych ostateczną decyzję co do zastosowania materiału i rozwiązania podejmuje Inspektor nadzoru po zasięgnięciu pisemnej opinii projektanta.

- Wyjątkowo zastosowanie materiałów wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu takich jak tynki i kolor ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek  wewnętrznych  typu gres i innych  podłóg, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, stolarka okienna i drzwiowa, wymaga  decyzji Projektanta w specj. architektonicznej po zasięgnięciu opinii Inspektora nadzoru i Użytkownika obiektu. Przed wbudowaniem tych materiałów wymaga się od Wykonawcy przedstawienia próbek materiałów i kolorystyki na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót wykończeniowych zewn. i wewnętrznych do akceptacji przez Projektanta.

- Terminy przedstawienia  pozostałych materiałów zamiennych lub rozwiązań projektowych należy

przedstawić na dwa tygodnie przed terminem ich wbudowania

###### 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie Wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. Proponowany sprzęt wyszczególniono w kosztorysach  nakładczych poszczególnych branż.

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

4. Transport

Wykonawca powinien wykorzystywać taką ilości pojazdów, aby mógł dotrzymywać terminu wykonywania poszczególnych robót a w konsekwencji terminowego zakończenia  budowy.. Zastosowane środki transportu muszą być wystarczające do przewidzianego zadania i nie powinny wpływać ujemnie na jakość robót i materiałów.

Transport powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Umową, projektem budowlanym i ST, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową i ST,  metodologią robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę w celu wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie budowlanym. Zabezpieczy sieć punktów odwzorowania  założoną przez geodetę. Następstwa błędu popełnionego przy wytyczaniu obiektu i  wyznaczeniu robót będą obciążały Wykonawcę.

Wykonawca będzie postępował zgodnie z uzgodnionymi przez Inspektora nadzoru opracowaniami:

- Projekt zagospodarowania placu budowy

-  Projekt technologii i organizacji montażu

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru  będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

6 Kontrola , badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych,

6.1. Zasady zapewnienia jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za  pełną kontrolę robót, jakości materiałów  użytych materiałów , zapewni  prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań i robót.  Wykonawca na swój koszt udostępni dla Inspektora Nadzoru  wszelkie instrumenty niezbędne do kontroli i badania.

6.2 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego pobrania próbek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora o miejscu i terminie pomiaru lub badań.  . Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektorowi nadzoru.

6.4. Badania dokonywane przez Inspektora

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor r będzie mieć prawo do  dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów, a  Wykonawca zapewni mu potrzebną pomoc.

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca ale tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności   materiałów  z normami i aprobatami. Materiały które budzą wątpliwość  co do jakości zostaną usunięte przez Wykonawcę

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna obejmować zgodnie z Prawem budowlanym art.3 pkt.13

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym w Częściach od 1do 9

- dziennik budowy,  jest to dokument wymagany i obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót,

ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw technicznych i zarządzania.

- Protokóły odbiorów częściowych i końcowych

- Operaty geodezyjne

- Księga obmiarów robót-  jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót.

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy tych robót.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, właściwego zabezpieczenia tych dokumentów oraz udostępnienia ich do  wglądu uprawnionym Przedstawicielom  organów  kontrolujących i  Zamawiającego.

###### 7. Wymagania dotyczące przedmiaru  i  obmiaru  robót

7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru powinny być wpisywane w książce  obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Książka obmiaru jest dokumentem wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach  podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wyniki pomiarów powinny być wyrażone w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.

7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów

Wszelkie pomiary powinny być wykonywane według następującego schematu:

• Długości i odległości między określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej;

• Objętości są obliczane w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój;

powierzchnie liczone w m2 , a sprzęt i urządzenia w sztukach.

- Ilości które mają być obmierzone wagowo będą ważone w kg lub tonach.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora , będą utrzymywane w  należytym stanie i w pełnej gotowości  przez cały czas trwania robót Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym odbiorem  odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy czy dłuższej przerwy w pracach.

Wszystkie roboty zanikające muszą zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.

8. Odbiór robót  budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiory robót dzielimy na : częściowy, etapowy odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu  i końcowy. odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Zasady odbiorów robót może określić umowa o roboty budowlane

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru . Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest wprowadzany do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inżyniera.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu

Wykonawca zgłasza Inwestorowi wpisem do dziennika budowy,  do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, powinien być przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wpływu na ogólny postęp robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Będzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o wykonanie robót budowlanych. Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

8.5 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy będzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne.

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

Komisja zapoznaje się z  realizacją ustaleń zawartych w protokółach częściowych zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję że  nie wykonano wyznaczonych robót poprawkowych i że jakość poszczególnych robót odbiega od wymaganej   dokumentacja i Specyfikacją  Komisja może przerwać  swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi

8.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca podczas trwania robót budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej w celu wytworzenia dokumentacji powykonawczej przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy w Łazach,  na który  uzyskano pozwolenie na budowę . W skład tej dokumentacji  zgodnie z Prawem budowlanym  wchodzą:

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy wykonany przez Wykonawcę, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. rysunki zamienne podpisane przez Projektanta

- wszystkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu

- oryginał dziennika budowy

- protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu

• aprobaty techniczne , certyfikaty, atesty, dla  materiałów i urządzeń , wyposażenia typowego i specjalnego budynków, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń ,

- instrukcje obsługi i konserwacji dla każdego urządzenia

• kserokopia uprawnień kierownika budowy i kierowników robót

• oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną i

sztuką budowlaną, oraz przepisami ,

oświadczenie o  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu wokół

szkoły.

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z Umową  na wykonanie przedmiotu zamówienia

Ceny Jednostkowe i Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być złotych

Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

9.1. Informacje i wymagania ogólne

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach Jednostkowych i Cenach wprowadzonych do Przedmiaru

Robót wszelkie koszty związane z działalnością a wynikające z umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia a w szczególności:

- Koszty zabezpieczenia terenu, wykonania  ogrodzenia plac budowy , zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych

- Wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności potrzebnej

dla placu budowy  oraz opłaty związane z ich użyciem

c)   Wszelkie wydatki związane z instalacją i wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie

opłaty za używanie telefonu

d)   Koszty związane z obowiązkami Wykonawcy  wymienionymi w punktach od 1do 8 niniejszej ST

oraz kosztami ochrony robót, ochroną placu budowy  oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie

ze  sporządzeniem dokumentacji powykonawczej i wytycznych  koniecznych dla realizacji

e)  dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez  Inspektora nadzoru i ST

- Jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez

Wykonawcę na jego własny koszt.

f)  Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach Jednostkowych materiały i urządzenia zarówno te,

które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie

związane koszty, włączając w to również:

-  Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz

arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zażąda Inspektor.

-  Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw  i dokumentów

przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja

g)   Oczyszczenie placu budowy,  urządzenie i ukształtowanie terenu

# 10 Przepisy związane

Lista regulacji prawnych obowiązujących w Polsce

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dziennik Ustaw nr 30, pozycja 164, z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

4.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r  Nr 207, poz. 2016) z

późniejszymi zmianami ( Zmiany Dz. U z 2004 r Nr6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93 poz.

888, Nr 96, poz. 959)

5.Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2002 r, Nr 108 poz.953 z

późniejszymi zmianami)

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  opracowanie  ITB

7. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych

8. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych Nr 191 i Nr 305

oraz KOR 3-A

9.  Wszystkie  elementy    Projektu Budowlanego  ujęte w  Częściach od 1 do 9 oraz

przedmiary i  informacja  BIOZ.

- Normy – wyszczególniono w poszczególnych Specyfikacjach technicznych

Część II

###### Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

45 100000  - 8  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  roboty rozbiórkowe

1.Wstęp

1.1.Nazwa zamówienia

Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy w Łazach Gm. Lesznowola , działka Nr 44/82 obręb

PGR i Radiostacja Łazy

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem  Części II  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   przygotowania terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe

Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z :

- roboty rozbiórkowe : pokrycia dachu, części konstrukcji nośnej dachu (dźwigarów), sufitów podwieszonych, obudów drewnianych, posadzek oraz części :  ścian działowych, ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych a także:  instalacji wewnętrznych wod-kan. i elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie otworów projektowanych w ścianach istn.

- wywiezienie gruzu

- uporządkowanie  terenu

- wykonanie ogrodzeń i budynków prowizorycznych oraz magazynów i składowisk,

- zainstalowanie maszyn i urządzeń (węzły betoniarskie, odwodnienie terenu budowy)

- wykonanie dla potrzeb budowy ujęcia wody , przył. energii elektrycznej tymczasowe

- Wykonanie dróg wewnętrznych  i prowizorycznych do miejsc robót

- wytyczenie stref niebezpiecznych

- wytyczenie geodezyjne osi budynku

2. Materiały

Rusztowania systemowe, bale iglaste, deski iglaste, stemple, materiały pomocnicze

Dla robót terenowych , dla budowy dróg z uwagi na rodzaj gruntu zaleca się wykorzystanie płyt drogowych wg. normy . BN-64/9063-01

3.Sprzęt

Aparaty spawalnicze, gazy techniczne, ręczny sprzęt zmechanizowany, żuraw samojezdny, samochody samowyładowcze.

Dla robót drogowych – spychacze,  koparko- ładowarka kołowa , spycharki ciągnikowe, młoty mechaniczne

- Transport i składowanie

Środki transportu podano w specyfikacji ogólnej i powyżej

- Wykonanie robót

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy oraz osób postronnych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót bud-montażowych i rozbiórkowych . Nie  dopuszczalne jest palenie jakichkolwiek przedmiotów usuniętych z obiektu. Należy szczególnie przestrzegać przepisów dotyczących usuwania materiałów niebezpiecznych (azbest). Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów rozebranych z obiektu, miejsca takie wykonawca uzgodni z właściwymi władzami.

  - Przygotowanie placu budowy

Wykonać ogrodzenie , wjazd na plac budowy i pozostałe  elementy zagospodarowania placu budowy

  - Dokonać wytyczenia geodezyjnego osi konstrukcyjnych budynku.

- Kontrola, pomiary, badania

Zasady kontroli podano w części ogólnej ST. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienia w czystości miejsc rozebranych.

Poszczególne etapy wykonywania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru co należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

- Jednostka obmiaru

Jednostki wymienione w poszczególnych specyfikacjach  dotyczących robót ziemnych i

drogowych, wywozu gruzów –1 m3

- Odbiór

Po stwierdzeniu wykonania zakresu robót  przewidzianego w dokumentacji dokonanego przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy  Wykonawca może przystąpić do dalszego prowadzenia prac W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru konieczności wykonania poprawek Wykonawca po ich wykonaniu zgłasza je ponownie do odbioru. Poprawki Wykonawca dokonuje na własny koszt i w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru

- Podstawa płatności

Na warunkach Umowy zawartej z Wykonawcą

- Normy  i przepisy związane

Przepisy  BHP  oraz obowiązujące przepisy przyjęte przez polskie prawodawstwo

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty

ogólnobudowlane ITB wydanie III. Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.

CZEŚĆ III  - 45200000 –9

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych, roboty wykończeniowe

autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

1.Część ogólna

1.1.Nazwa zamówienia

Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy w Łazach, gmina Lesznowola, działka Nr

44/82 obręb PGR i Radiostacja Łazy

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem  Części III  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  konstrukcyjno – budowlanych , wykończeniowych.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  dotyczy wszystkich czynności mających

na celu wykonanie robót związanych z :

Rozdział  1. -  Roboty ziemne

Rozdział  2. -  Roboty betonowe

Rozdział  3.-   Roboty zbrojarskie

Rozdział  4. -  Roboty ciesielskie

Rozdział. 5. -  Roboty murowe i ścianki działowe

Rozdział  6 -   Konstrukcja i pokrycie dachów

Rozdział  7. – Roboty blacharskie

Rozdział  8 -   Roboty izolacyjne

Rozdział  9 –   Posadzki

Rozdział  10–  Stolarka

Rozdział  11 - Okładziny tynki zew. i wewnętrzne

Rozdział  12-  Roboty malarskie, sufity podwieszone

Rozdział 1 – Roboty ziemne

- Wstęp

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

ziemnych

1.2. Zakres robót objętych SST

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych głębokość średnia do  3m.

### Wykonawca  przedstawi dla Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia :

-   obrys wykopu i jego głębokość

- nachylenie skarpy stałych i roboczych w wykopach i nasypach

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów

- Materiały (grunty)-ogólne wymagania

- Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

- Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę

3. Sprzęt

- samochód samowyładowczy 5 t., ubijak ręczny , taśmociąg ,sprzęt ręczny do kopania gruntu

- Sprzęt należy przedstawić do akceptacji inspektorowi Nadzoru , jakikolwiek

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,

zostaną przez  Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.Transport

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia     spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

W trakcie robót stosować postanowienia norm PN-81/B-03020 (p-kt.2.4) oraz PN-B-06050 :1999

Szczegółowy sposób postępowania ustali Inspektor Nadzoru przed przystąpieniem do robót ziemnych.

- Zgodnie z projektem wykopy należy zasypać piaskiem ubijanym warstwami na mokro co 10 cm ostatnie trzy warstwy stabilizowane cementem  10: 1, współczynnik zagęszczenia 0,95

6. Kontrola jakości robót – wg opisu  Specyfikacji ogólnej Część I

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania  robót ziemnych.

Sprawdzenie parametrów gruntu zgodnie z wymaganiami proj. architektury i ST

Kontrola zagęszczenia  obsypki na podstawie prób aprobowanych przez Inspektora

6.2. Badania do odbioru zasypki i nasypów  zgodnie z normą PN-B-06050

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. jeśli materiały, nie spełniające wymagań   zostaną wbudowane  lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

7. Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

8. Odbiór robót

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem uprawnionego geologa.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót podlegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentacji zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z umową z Inwestorem

10. Przepisy związane

#### WTWiOR –               Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót - ITB

PN-B-02480	            Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-B-06050	            Roboty ziemne budowlane. Badania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

PN-B-04452		Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481		Grunty budowlane. badania próbek gruntów

PN-B-04493		Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej

PN-77/8931-12 	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

##### Rozdział 2  Roboty betonowe

45252300 – Betonowanie

45262311 – Betonowanie Konstrukcji

- Wstęp

1.1. Przedmiotem  niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych

1.2. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych , oraz wszystkich czynność  mających na celu wykonanie robót związanych z : przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,

1.3. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Materiały

Cement,  kruszywo ,  domieszki i dodatki do betonu

2.1. - Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B- 30000:1990

Dopuszczalne stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego( bez dodatków)

- dla betonu klasy B10- B 20  –   cementu  marki „25”

- dla betonu klasy wyższej niż B 20 – cement marki „ 35”

Dla każdej partii cementu musi być dołączone świadectwo jakości, każda partia musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

-  oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3; 1996,

PN-EN 196-6;1997 a wyniki ocenione wg Normy PN-B-30000:1990

-  sprawdzenie zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w

wodzie.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą

spełniać następujące wymagania

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut

- koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin

Magazynowanie:

- cement pakowany – składy otwarte, zadaszone na otwartym terenie i zabezpieczone z boków przed opadami, lub magazyny zamknięte.

- cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe lub żelbetowe )

Podłoża  składów otwartych i zamkniętych  powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed  zawilgoceniem  i zanieczyszczeniem..

  - Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Do betonu  należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1: 1997, marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu.

- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie piasku powinna się mieścić w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%

- do 0,50 mm-33-48%

- do 1,00 mm – 53-76%

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być  poddany  badaniom niepełnym

obejmującym : oznaczenie składu ziarnowego wg. PN-B-06714,15

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg. normy PN-B06714.12

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza  są podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń obcych

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg. normy PN-B-06714.13

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań wg. normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej .

W przypadku niezgodności cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, kruszywo może być użyte po jego uszlachetnieniu i ponownym sprawdzeniu. . należy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg. normy PN-B-06714.18

  - Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250, woda z wodociągów miejskich nie wymaga badania. zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

  - Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania :

- nasiąkliwość – do 5% badanie wg normy PN-B-06250

- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 205 po 150 cyklach zamrażania i odmrażania – badanie wg. normy PN-B-06250

- wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (

- wskaźnik wodno-cementowy – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być  ustalony zgodnie z PN-B-06250.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową  wg. normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać:

- wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających

- wartości 3,5 do 5,5% dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartości 4,5 do 6,6% dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza  się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

- Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu.

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań /min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. Transport

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych. (tzw. gruszki). ilość należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia  betonu  oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy  pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru..

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien  być dłuższy niż;

- 90 min – przy temp. +150C,

- 70 min – przy temp. + 200C

- 30 min – przy temp. + 300C

- Wykonanie robót

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN/B – 06251 i zgodnie z dokumentacją projektową

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i Harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji  technologicznej obejmującej:

- wybór składników betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej

- sposób transportu mieszanki betonowej

- kolejność i sposób betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach

- sposób pielęgnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

- zestawienie koniecznych badań

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być sprawdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a zwłaszcza:

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień

- prawidłowość wykonywania zbrojenia

- zgodność rzędnych z projektem

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny

- prawidłowość wszystkich robót zanikających, przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję ( kanałów, wpustów, sączków0

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora  nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m. od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowe (do wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m.)

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy  układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź za pośrednictwem rynny warstwami o grubości 20 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,

- przy betonowaniu  stosować wibratory

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki :

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości  min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej

- podczas zagęszczania wibratorami nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora , buławę zagłębić na gł. 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,3do 0,5 m.

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  pomostów i charakteryzować się  jednakowymi drganiami na całej długości.

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60s.

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  w kierunku gł. i od 1,0 do 1,5 m. w kierunku długości elementu,  rozstaw ustawiony tak aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godz. lub po całkowity stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godz.

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku , gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego  oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i bezpieczeństwa pracy.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temp. nie niższych niż +50C, zachowując warunki dla uzyskania wytrzymałości betonu co najmniej 15Mpa przed pierwszym zamarznięciem .

W wyjątkowych warunkach dopuszcza się betonowanie w temp. do –50C, wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

5.1. Betonowanie słupów monolitycznych ze względu na ich wysokość wykonywać odcinkami łącząc pręty  zbrojeniowe na zakład nad wieńcami żelbetowymi, obwodowymi. Zbrojenie wieńców przeprowadzić przez słupy żelbetowe.

5.2. Pielęgnacja betonu – bezpośrednio po zakończeniu prac zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temp. otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę)

Przy temp. otoczenia +150C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej  1 raz z nocy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymałości na ściskanie 15 MPa

5.3. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień , pęknięć i rys

Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm

Ostre krawędzie betonu po deskowaniu powinny być oszlifowane, wszystkie nierówności po rozebraniu deskowań wyrównać za pomocą tarcz korborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.4. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji należy wykonać wg. projektu technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych .

Projekt opracowuje wykonawca w ramach ceny kontraktowej

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu i powinna uwzględniać:

- szybkość betonowania, sposób zagęszczenia, obciążenia pomostami..

Konstrukcja deskowania powinna zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, odpowiednią szczelność, jednorodną powierzchnię betonu, zapewnić łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. Minimalna gr. desek wynosi 32mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane, przygotowane  do łączenia na wpust i pióro, styki należy uszczelnić taśmami lub pianką. Zwrócić uwagę na szczelność styków ścian i dna oraz deskowań belek i poprzecznic. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów  należy wykonywać wg. wymagań dokumentacji projektowej.

6. Kontrola  jakości robót

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250

Jeśli pobrane i badane próbki  wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić  badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeśli wyniki tych badań będą pozytywne to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

Do określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  w okresie betonowania oraz przy każdej zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym  lub 5 próbek o kształcie nieregularnym, przechowywać  w warunkach laboratoryjnych   i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250

Dla określenia mrozoodporności  betonu  należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  w okresie betonowania obiektu  oraz przy każdej zmianie składników betonu, sposobu wykonania betonu   po 12  próbki o kształcie regularnym o minimalnym  wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbek przechowywać  w warunkach laboratoryjnych   i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250

6.1. Tolerancja wykonania

Odchylenie poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów

Przed przystąpieniem do robót na budowie Wykonawca ustali punktu pomiarowe zgodnie z przyjęta osnowa geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i Pn-74/N-02211

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Tolerancja  stropu  – dopuszczalne odchylenie : osi w planie max ±1  cm, poziom do poziomu pozycyjnego max ±2 cm.

- Dla słupów i ścian dopuszczalne odchylenie : od osi pozycyjnej max 1 cm, wolnej odległości usytuowania elementów wobec siebie max 1cm.

- Długość lub szerokość  budynku max 2cm, słupa i ściany od pionu w świetle każdej kondygnacji o wys. h,  max ±h/300,

- Wygięcie słupa i ściany w świetle każdej kondygn. max 1 cm.

- Dopuszczalne odchylenie : osi belki w stosunku do osi  słupa  max 1 cm, poziomu podpór

belki i płyty  ±1cm, poziomu przyległych belek max ± 1 cm, rozstawu między belkami max 1

cm, wygięcie belek i płyt od poziomu max 1cm, poziomów przyległych stropów sąsiednich

kondygn. max1cm, poziomu stropu na najwyższej kondygn do poziomu podstawy max 2 cm.

- Przekroje-  dopuszczalne odchylenie wymiaru Li przekroju poprzecznego elementu max 0,5

cm, szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz płaszczyzny bocznej

od pionu max 0,5 cm,  odchylenie strzemion max, 0,5 cm, odchylenie usytuowania odgięć i

połączeń prętów max 0,5 cm

- dopuszczalne odchylenie od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m. nie większe niż 0,5 cm, od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m. max 1cm, dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej  formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m. max 0,2 cm,  na niewygładzonej powierzchni  na odcinku 0,2 m. max 0,4 cm. Dopuszczalne odchylenia elementu o dług. L powodujące jego skośność w płaszczyźnie  max  dla L/200 < 1cm, krawędzi elementu na odcinku 1,0m. max 0,2 cm

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek max 1,0 cm

7. Obmiar robót

Jednostka obmiaru jest 1m3 konstrukcji betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg. dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju mniejszym od 6cm2. Obmiar robót ujmuje się w książce obmiaru.

8. Odbiór robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – podstawą odbioru jest  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o zakresie  robót i  wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja i ST

Odbiór częściowy dotyczy zbrojenia rusztowań i deskowań wykonanych fundamentów i rdzeni konstrukcyjnych stropów, słupów, nadproży i wieńców, co do jakości betonu i geometrii ustrojów.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Umowa z Inwestorem

10. Przepisy związane

- PN-EN 206-1:2003  Beton

• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21    Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości

• PN-B-04320          Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

- PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12.   Domieszki do betonu

• PN-B-06240          Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.

PN-/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-04500       Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

• PN-B-06251          Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

• PN-B-06261         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania

wytrzymałości betonu na ściskanie.

• PN- B-06712         Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06711	.      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06714/00, /10, /12,13.  Kruszywa mineralne. Badania

• PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

• PN-B- 32250         Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

• PN-D-95017         Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i

badania.

• PN-D-96000         Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

• PN-D-96002          Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

• PN-7113-10           Sklejka szalunkowa.

• PN-7122-11/21      Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

- PN-B-03163-1, 2, 3, Konstrukcje drewniane . Rusztowania

• PN-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.

oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

#### Inne:  Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej

- 249/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych

- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków  mineralnych

- Warunki wykonania i odbioru robót.

Rozdział 3 -  Zbrojenie betonu

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót zbrojarskich

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

2 Materiały

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg projektu konstrukcji Część 2 Projektu Budowlanego  i wg. PN-89/H-84023/6

Zbrojenie stalą  A-III N (RB 500W)

3 Sprzęt

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące urządzenia:

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość

• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych

• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm.

Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym umową.

5. Wykonanie robót

5.1 Zasady prowadzenia robót – zgodnie z projektem Część 2 – Konstrukcja

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad:

- zbrojenie musi być oczyszczone i odtłuszczone

- przed  układaniem zbrojenia  należy dokonać sprawdzenia i odbioru deskowań

• układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich    wykonania, zgodnie z dokumentacją

•   pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była zachowana otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia

• montaż zbrojenia płyt lub wylewek stropów należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według

naznaczonego rozstawu prętów

Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. "Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r

5.2 Dokładność wykonywania robót zbrojarskich

Przy wykonywaniu zbrojenia nie można przekraczać następujących odchyłek dopuszczalnych:

`od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:

• w długości elementu - ± 10 mm

• w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm

• w szerokości elementu przy wymiarze powyżej 1 m - ± 5 mm

• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:

• przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm

• przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d

• w położeniu odgięć prętów - ± 2 d

• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm

• w położeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm

6 Kontrola jakości robót

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem, która powinna obejmować:

• oględziny

• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami i projektem

• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem i usytuowania w formie

• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy

7 Obmiar robót

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami  Umowy,

Jednostka obmiaru 1 tona. Obmiar ujmuje się w książce obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8 Odbiór robót

Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przez Inspektora  przed przystąpieniem do betonowania oraz wpisany do dziennika budowy

Powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami dokumentacji  Część 2 – Konstrukcja  i  postanowieniami specyfikacji

- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być  zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie należy uznać za wykonane prawidłowo.

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy zbrojenie w części lub w całości uznać za niewłaściwe.

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym należy podać numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie ewentualne odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć:

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy

• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do dziennika budowy.

9 Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe

• PN-84/H-04408       Metale. Technologiczna próba zginania

• PN-91/H-04310       Próba statyczna rozciągania metali

• PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

• PN-82/H-93000       Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco

• PN-82/H-93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Rozdział  4 - Roboty ciesielskie

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ciesielskich

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

2. Materiały , deski, krawędziaki, bale

3 Sprzęt

•  rusztowania systemowe,  piła tarczowa, ręczna, płotek, gwoździe, złącza i łączniki, dłuto

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót

5.1 Deskowanie tradycyjne ścian prostych, stropów, belek, podciągów, wieńców, słupów

Kolejność montażu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca:

• ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu zabezpieczenia przed zdeformowaniem

• wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa

• po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i założyć jarzma

Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki.

Deskowania należy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technologicznej wykonanej przez Wykonawcę,  przed wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną.

Deskowania należy impregnować  przed przyczepnością betonu.

5.2 Stemplowanie deskowań

Stemple drewna powinny być zdrowe, w miarę proste o zbieżności nie przekraczającej 1 - 1,5 cm na metr. Średnica stempla w cieńszym końcu nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Przygotowanie stempli polega na oczyszczeniu z gwoździ, jeżeli były te stemple używane, na przecięciu do potrzebnej wysokości oraz na wyrównaniu od strony odziomka w taki sposób, aby stempel mógł być

podklinowywany. Jeżeli rygi będą mocowane do stempla na rąb, należy w jego głowicy wykonać odpowiednie wcięcie. Stemple mogą  być sztukowane za pomocą złączy. Najczęściej stosuje się złącza na nakładkę prostą lub na styk czołowy. Sztukowanie należy wykonać w 1/3 odległości od końca stempla. Sztukowanie w środku długości, czyli w strefie największego zginania, jest niedopuszczalne.

Masa deskowanego stropu żelbetowego w stanie surowym oraz wysokość kondygnacji stanowią o rozstawie stępli i ich grubości.

5.3 Dokładność wykonania deskowań

Powinna zapewnić Spełnienie tolerancji opisanych w specyfikacji technicznej robót betonowych i żelbetowych, a miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony betonu nie powinny  przekraczać ± mm przy sprawdzeniu łatą dł. 2 m.

6 Kontrola jakości robót

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania robót ciesielskich   powinno być  dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę.

Badania prawidłowości  wykonywania poszczególnych elementów , połączeń powinno odbywać się na bieżąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokółu odbioru robót częściowych.

7 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy

8 Odbiór robót

Przy odbiorze deskowań i rusztowań należy sprawdzić:

• przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie

• szczelność deskowania

• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie

• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń

• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych

• zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo.

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w części lub w całości uznać za niewłaściwe.

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i należy je rozebrać oraz wykonać ponownie.

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

9 Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy

10 Zbiór norm i przepisów

Normy obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez

polskie prawodawstwo

###### Rozdział 5

45262520- 2   Roboty murowe i ścianki działowe

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót murowych

Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

1.2.Zakres robót objętych specyfikacją   to wszystkie  czynności umożliwiające wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych  przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy

2 Materiały

Bloczki betonu komórkowego zgodnie z projektem ,  wymiary 36x24x24, 36 x24x12, beton komórkowy do produkcji bloczków wg. PN –89/B-06258  na zaprawie zgodnie z projektem .

Bloczki betonu  z betonu B 20 na zaprawie cementowej  wg. projektu.

Cegła ceramiczna pełna, kratówka dziurawka zgodnie z projektem , ściany działowe gr. 12cm  zbrojone co 3spoinę bednarką i kotwione zgodnie z projektem

Marka i skład zaprawy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj ok. 3 godzin.

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych - 10 % całkowitej liczby cegieł. W ścianach wypełniających, murach podokiennych  dopuszcza się użycie bloczków ułamkowych  przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % bloczków  całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona, bloczki należy chronić przed zawilgoceniem

3 Sprzęt

Piła taśmowa, piła widłowa i prowadnica kątowa, ręczny wózek do poziomego transportu palet, rusztowania systemowe oraz inny dowolny sprzęt,   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4 Transport

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robót

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne, należy  wznosić  je w miarę możliwości  równomiernie na całej długości. Należy zwrócić szczególna uwagę na murowanie pierwszej warstwy

Układ cegieł, bloczków betonowych i betonu komórkowego powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej warstwie poziomej muru.

Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami istniejącymi za pomocą kotew  , a zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm.

Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 1÷ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.

W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość min. 5 - 10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły).

Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.

Zaprawa powinna być zgodna z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym (Część 1i 2 dokumentacji projektowej)

-  Kotwy stalowe stosować co 3 warstwę dla łączenia projektowanych ścian z istniejącymi . Kotwy fi 8 mm ocynkowane typu L ramiona 30 i 6 cm.

5.5 Dokładność wykonania robót murowych

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:

•  w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 1 cm oraz wymiarach całego budynku max 2 cm.

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla

tej cegły (pustaka)

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się w grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczona odchyłka grubości murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm

5.6 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru

• Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem.

• Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły   Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu,  dla ścian z rdzeniami należy zachować tolerancje podane w ST robót betonowych

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów.

Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem powinny być otynkowane lub spoinowane.

5.7. Ściany z bloczków  z betonu komórkowego

Wilgotność bloczków gazobetonowych w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 10% masy ,

po wbudowaniu chronić przed opadami deszczu, nie dopuszczać do przekroczenia wilgotności 20% masy po wbudowaniu.

Składowanie pod przekryciem zadaszonym , zapobiegającym zawilgoceniu, na rusztach z desek lub na materiale zapobiegającym chłonięciu wilgotności z gruntu.

Odchyłki wymiarów wg BN-75/6745-01.

Tynki wewnętrzne wykonywać nie wcześniej niż po 30 dniach od wbudowania, okładziny zewnętrzne wykonywać po tynkowaniu wewnętrznym ale nie wcześniej niż ściany z bloczków po odeschnięciu osiągną wartość zawilgocenia 8% masy.

Wiązania murów z bloczków wg. opracowania prof. dr inż. Wacława Żenczykowskiego Budownictwo Ogólne Tom pt. Elementy i konstrukcje  budowlane oraz podanych zasad dla murów z cegły.

W okresie letnim bloczki podczas wbudowywania  należy zwilżać obficie wodą, konsystencja zaprawy rzadka, do rozkładania zaprawy stosować szufelki ząbkowane, bloczki muszą być oczyszczone, odpylone i pozbawione nierówności, spoiny grub. 1 cm.

Ściany poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z przewiązaniem, mury wznosić równomiernie bez uskoków, przewiązania ścian z bloczków ze ścianami z cegły wykonywać z zastosowaniem kotew stalowych dług. 50 cm., haki obustronnie fi 6 mm w co drugiej warstwie bloczków, min. 2 kotwy .

6 Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat technicznych oraz co do zgodności z proj. Architektury Część 1 i Konstrukcji Część 2 PB.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych Warunków Wykonania i Odbioru Robót  oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów.

6.3 Badania konstrukcji murowych

Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych:

• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii muru.

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub krawędzią muru.

• sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową

• sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości  ponad 50 m - niwelatorem

• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.

• sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1.

• sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń.

W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte.

Sprawdzanie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10 °C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

badanie ułożenia zbrojenia i kotwienia w elementach żelbetowych dla murów z gazobetonu.

7 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy .

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8 Odbiór robót

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja odbierająca roboty powinna   ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające założonym w projekcie założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób prawidłowy wykonane i przedstawione do badań.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodów zgodnie z normą PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły dało wynik ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrać oraz ponownie w sposób prawidłowy wykonać i przedstawić do badań.

Uwaga: Powyższe zasady wykonywania murów z cegieł należy stosować przy wykonywaniu murów z bloczków betonowych.

9 Podstawa płatności

Zgodnie z zawartą umową z Inwestorem

10 Zbiór norm i przepisów

• WTWiOR -             Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB

- PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykle.

• PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.

• PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

• PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.

PN-89?b-06258 i BN-75/6745-01 – Wyroby z betonu komórkowego

• PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

• PN-68/B-10024      Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawisowanych

betonów komórkowych.

- PN-80/B-06259  Beton komórkowy

Wymagania i badania przy odbiorze. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

###### Rozdział 6  - Konstrukcja i pokrycia dachów

###### Roboty w zakresie   wykonywania  pokryć i konstrukcji dachowych

Konstrukcja stalowa dachu

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowej dachu.  Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2.  Materiały

Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem  konstrukcyjnym – Część 2 Projektu budowlanego i spełniać wymagania Polskich Norm.

Konstrukcja dachu wg  Projektu budowlanego   Część 2 –Konstrukcja oraz Część 1 Architektura

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wg.  Część 2 Konstrukcja

2.1.Stal

Stal wg projektu konstrukcji

Materiały do spawania  elektrody, śruby  wg roj. konstrukcyjnego i odpowiednich norm

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Wszystkie elementy stalowe dźwigarów należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z projektem konstrukcyjnym Część 2.

Powłoki wykonywać w temperaturze otoczenia + 100C, temperatura materiału powłok i konstrukcji +100C.

2.1  Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania następujących norm:

• elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434

• druty: PN-M-69420

• topniki: PN-M-69355

2.3 Łączniki mechaniczne

Śruby klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-M-82054-19. Śruby ocynkowane do połączeń sprężanych, a także doczołowych połączeń rozciąganych powinny mieć własności wytrzymałościowe po ocynkowaniu wg PNM- 82054 potwierdzone atestem.

3 Sprzęt

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• żuraw o wysięgu  powyżej 12m.

rusztowania systemowe

• środek transportu do przewożenia elementów, rusztowania systemowe

• spawarki, klucze dynamometryczne

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 Transport i składowanie

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami, do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób  umożliwiający odczytanie znakowania. W miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m. od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Łączniki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5 Wykonanie robót

5.1 Zasady montażu

Montaż konstrukcji stalowej należy wykonywać zgodnie proj. konstrukcyjnym Część 2 PB i projektem architektonicznym oraz z zaleceniami normy PN-B-06200

Elementy konstrukcji należy oznakować w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić rzędne podpór.

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów.

Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze otoczenia poniżej 0 0C należy stosownie do rodzaju konstrukcji należy rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania.

5.3 Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót

Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu dźwigarów  podano w tablicy 17 normy PN-B-06200.

Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń wg. załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki                       element                                       dopuszczalna odchyłka

Nieprostoliniowość           pręty, blachownice, części ram      0,001 długości lecz nie więcej niż 10mm

Odchyłki płaskości półek

ścianek środników                                                                    2mm na  dowolnym odcinku 1000 mm

Skręcanie pręta                                                                        0,002 długości lecz nie więcej niż 10 mm

Wymiary przekroju                                                                 do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 mm

Wygięcie środnika                                                                   0,003 wysokości

przesunięcie środnika                                                              0,006 wysokości

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanego dźwigara  w płaszczyźnie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości lecz nie więcej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasów w środku rozpiętości dźwigara  nie powinno być większe niż max 1/100h, lecz nie więcej niż 10 mm, gdzie h -wysokość dźwigara

  - Połączenia spawane, brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać  rozwarstwień. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

Wykonanie spoin- rzeczywista grubość może być większa od nominalnej o 20% , o 5 % dla spoin czołowych, o 10% dla pozostałych. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

  - Połączenia na śruby

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy  zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

6 Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  Ogólnej ST

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, kopie raportów wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru

• badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

• wymiary i kształt dostarczonego materiału

• właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału

• wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe

• jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania

• jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej

• wymiary wykonanych elementów montażowych

• kształt wykonanych elementów montażowych

• jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich co do zgodności z projektem konstrukcji Część 2  i proj. architektury Część 1 PB.

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

• osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych

• rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome

• połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek, oraz jakość spawów.

7 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  Specyfikacji ogólnej.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy

8 Odbiór robót

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu  ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200. oraz warunkami ST

W szczególności powinny być sprawdzone:

• podpory konstrukcji

• odchyłki geometryczne układu

•   jakość materiałów i spoin

• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych antykorozyjnych i przeciwpożarowych

• stan i kompletność połączeń

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:

• przedmiot i zakres odbioru

• dokumentacje określającą komplet wymagań

• dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami

• protokoły odbioru częściowego

• parametry sprawdzone w obecności komisji

• stwierdzone usterki

• decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorów

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji, a wiec:

• po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni,

• odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym

8.2 Odbiór końcowy

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej dokonywany jest po jej ukończeniu. Protokół odbioru końcowego zawiera:

• datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu,

• nazwiska przedstawicieli: Inspektora,  Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, projektu organizacji robót i projektu montażu

• stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji,

• wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu – o ile  została udzielona zgoda na odstępstwo na warunkach Ogólnej ST

• stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji, z uwzględnieniem proj. Konstrukcji część 2 PB.

9 Podstawa płatności

Zgodnie z umowa z Inwestorem

10 Zbiór norm i przepisów

• PN- B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

• PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.

• PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.

• PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.

• PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.

• PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.

• PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.

• PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.

• PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.

• PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.

• PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.

• PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.

• PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.

• PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

• PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.

• PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.

• PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki

• PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej

• PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

• PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco

• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i

i wykonanie

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Pokrycie dachów

- Wstęp

  - Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące pokrycia dachów papą

  - Określenia w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami

2.Materiały

- papa  elastomerobitumiczna wierzchniego krycia termozgrzewalna  z posypką bazaltową lub kwarcytową , na włókninie poliestrowej  gramatura min. 250g/m2 , składniki  rozpuszczalne min 4000 g/m2

- papa elastomerobitumiczna podkładowa termozgrzewalna , na włókninie poliestrowej

gramatura min 150g/m2, składniki rozpuszczalne min 2000 g/m2

Papy wg normy PN-90/B-04615

- blacha trapezowa – zgodnie z projektem , ocynkowana i obustronnie powlekana. łączona z

płatwiami zgodnie z Projektem Konstrukcji Część 2 PB. i Projektem Architektury

-     Materiały izolacji termicznych  zgodnie z Projektem Architektury Część 1

-     Kratki wentylacyjne z żaluzjami i siatkami przeciw owadom

-     Wywiewki wentylacyjne fi 150 kołnierzowe.

3.Sprzęt

palnik gazowy z wężem, butla z gazem propan-butan, szpachle, noże do cięcia papy , rolki i wałki dociskowe ,sprzęt do robót blacharskich

4.Transport i składowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed pochyleniem, przewracaniem, przemieszczeniem i uszkodzeniem, nie dopuszcza się układania poziomego albo w warstwach. Załadunek i rozładunek na belkach przełożonych przez otwór w rolce, zawiesia na każdym końcu belki.

Składowanie w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed zawilgoceniem i promieniami słonecznymi min. 1,2 m. od grzejników . Układać na paletach jak przy transporcie.

Transport i składowanie blach trapezowych zgodnie z instrukcja producenta.

- Wykonanie robót

Prace wykonywać w temperaturze podłoży i otoczenia  min + 5 0C ( w przypadku stosowania lepików +100C.

Stosować instrukcję producenta papy .

Obróbki elementów przebijających pokrycie należy wykonać przed pokryciem z papy, obróbki wyprowadzić na wys. min. 30 cm ponad pokrycie, a na ścianach attyk na całą wysokość i na wierzch murów attykowych,  dla przejść instalacyjnych stosować przepusty z kołnierzami  bitumicznymi  do zgrzewania z warstwami papy oraz kity trwale plastyczne do uszczelnień. Obróbki i pokrycie należy wykonać pod nadzorem,  w sposób uniemożliwiający  przedostawanie się wody do wnętrza warstw dachowych.

Papy przed użyciem rozwinąć i rozprostować zagięcia potem zwinąć z dwóch końców i rozpocząć montaż. Układać z podgrzaniem papy i podłoża,  sprawdzić dokładność każdego zgrzewu na zakładach,  miejsca źle zgrzane należy podgrzać  po odchyleniu papy i ponownie skleić. zakłady min. 10 cm dla pap termozgrzewalnych, o ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, zakłady stosować mijankowo .  Stosować przepisy bhp i instrukcje producenta papy.

Wykonanie pokrycia z blach trapezowych  zgodnie z przyjętym systemem  np: BalexMetal lub Lindab Coverline z użyciem systemowych kształtek uszczelniających obróbek blacharskich, obróbek specjalnych, śrub  oraz innych akcesoriów systemowych w sposób zapewniający  szczelność przed wnikaniem wody opadowej, roztopowej do wnętrza przegrody.

- wentylacja stropodachu nad wentylatornią otworami fi 100 przepusty PCV zlokalizowanymi pod płatwiami, ilość otworów po 6 szt pod każdym okapem , kratki z siatkami przeciw owadom , wywiew w kalenicy wywiewkami  wentylacyjnymi fi 150 z kołnierzami wychodzącymi na kalenicę wym. 30x30cm . Mocować mechanicznie do kalenicy, wkręty z uszczelkami, na warstwie mastixu bitumicznego gr. 2 mm, wysokość wywiewek 15cm, ilość 6 szt.

- Dla stropodachu dwudzielnego wykonać w ścianach szczytowych attyki otwory fi 150, przepusty PCV po 10szt. w każdej ścianie i zabezpieczyć kratkami z żaluzjami i siatkami przeciw owadom, spód przepustu 5cm ponad warstwa ocieplenia.

-  Dla stropodachu części parterowej kratki i przepusty dostosować do otworów  w ścianie szczytowej, pod wszystkimi okapami wykonać otwory co 1m  z przepustami  PCV fi 100 zabezpieczone kratkami z siatkami przeciw owadom. Wywiewki jak w dachu wentylatorni co1m.

- Przepusty wentylacyjne nachylone na zewnątrz ściany 2%.

- Kontrola jakości

Stosować instrukcje producenta oraz kontrole materiału przed użyciem . Badania podkładu pod izolację  obejmujące sprawdzenie wytrzymałości, czystości , równości i wilgotności podkładu. jak również zaokrągleń i sfazowań w narożach, prawidłowości osadzenia przepustów i spadków podłoży,

badanie izolacji obejmuje : sprawdzenie ciągłości każdej warstwy izolacyjnej, jej szczelności , poprawności i dokładności obrobienia naroży, obróbek elementów przechodzących przez pokrycie, miejsc wrażliwych na przecieki i attyk. Badać należy szczelność dylatacji. Badać należy szczelność elementów wentylacji stropodachu pod kątem wnikania wody i śniegu do wnętrza przegrody, czemu ma zapobiegać stosowanie gęstych siatek przeciw owadom.

Badania muszą wykazać że wykluczono przedostawanie się wody do wnętrza warstw dachowych .

- Odbiór

Odbiory częściowe dotyczą podkładów pod izolację, izolację dylatacji , przebić przez izolację, obróbek skrajów połaci i okapów, ciągłości i szczelności izolacji w każdej warstwie.

Odbiór częściowy na podstawie protokółu przy stwierdzeniu usterek należy określić termin ich usunięcia.

Odbiór końcowy dotyczy ciągłości izolacji, występowania uszkodzeń, zgodności z projektem i warunkami ST

Odbiory  należy  dokonywać po wystąpieniu opadów, w przypadku niezbędnym wykonać próbę wodną. Dokumenty do odbioru końcowego: dokumentacja powykonawcza z naniesieniem ewentualnych zmian., projekty wykonawcze (technologiczne) , dokumenty wyników kontroli, badań i odbiorów częściowych, dokumenty wyrobów instrukcje producenta.

Odbiór końcowy uznaje się za dokonany  po sporządzeniu protokołu oceny jakościowej  pokrycia z wynikiem pozytywnym . W przypadku wystąpienia  wyników ujemnych chociaż jednego z badań, część lub całość robót należy uznać za niezgodny z wymogami, w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie do stanu  wymaganego projektem i warunkami ST i zgłosić do ponownego odbioru. Przy odbiorach częściowych i końcowym stosować wytyczne WTW i OR - ITB

- Obmiar

Jednostką obmiaru jest m2

- Podstawa płatności

Zgodnie z postanowieniami zawartej  Umowy  z Wykonawcą

- Przepisy związane

Papy wg normy PN-90/B-04615

Obowiązujące normy krajowe, odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, instrukcje producenta wyrobów

###### Rozdział 7- Roboty blacharskie

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich. Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

•- rynny  Ø150  i rury spustowe Ø 120  systemowe z PCV np.: Plastmo

- parapety zewnętrzne z PCV zgodnie z projektem Architektury

-  obróbki blacharskie dachów, attyk,  kominów  pasy okapowe i obudowy skrajów połaci dachowych  z blachy stalowej  gr. 0,6 mm ocynkowanej,  obustronnie powlekanej w kolorze szarym. Stosować się do rozwiązań systemowych zgodnie z Rozdziałem Pokrycie dachów np: BALEXMETAL lub LINDAB

-  papa, lepik ,  masy konserwacyjne, kity asfaltowe, wkręty, nity ocynkowane, klamry, żabki, łapki,

szpilki

Składowanie w pomieszczeniach wentylowanych i na paletach

Dopuszcza się stosowanie mniejszej grubości blach niż stosowane w niniejszej ST pod warunkiem udzielenia zgody przez Inspektora Nadzoru i Projektanta ( zwłaszcza gdy stosowane są  rozwiązania systemowe )

3 Sprzęt

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

•, nożyce do cięcia blachy, urządzenie do gięcia blachy, sprzęt do robót blacharskich.

• wyroby prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt dekarski.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 % w kierunku rur spustowych . Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 20 mm niżej w stosunku do górnej krawędzi obróbki podrynnowej w odległości 50 mm od jego płaszczyzny. Okapnik pasa podrynnowego mocowany żabkami do deski okapowej co 30 cm, opuszczony 5 cm poniżej deski okapowej, stosować siatki przeciw owadom (jak dla pomieszczeń gastronomicznych) w szczelinie wentylacyjnej  . Rynny należy dylatować w połowie odległości między rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm..

Rury powinny być mocowane do ścian  uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2,5 m. , uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru  lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach ze spadkiem na zewn. 2% i uszczelnieniem przebicia przez okładziny.

Mocowanie krawędzi okapowych wszystkich obróbek żabkami co min. 30- 40 cm.

Połączenia blach stosować na rąbki leżące

Pokrycie z papy należy wyłożyć i przykleić do obróbek okapowych.

Wszystkie obróbki attyk wykonać na płycie OSB gr. 2cm na  dyblach drewnianych szer.5 cm , wysokość od 10do 6 cm ze spadkiem w kierunku dachu rozmieszczonych co max 45 cm. Długość dybli dostosować tak aby ich końce znalazły się min. 5 cm od powierzchni ocieplenia Okapniki obróbek powinny być mocowane żabkami do dybli. Dolne skraje okapników powinny przestawać min. 3cm poniżej spodu dybla . Obróbki kominów i styków dachów z blachy  trapezowej ze ścianami  wykonywać na wys. min. 30cm  w wydrach w materiale ocieplającym o gł. 5 cm, a na ścianach oddzieleń p- poż.  do górnej płaszczyzny ściany. Obróbki  blacharskie tych styków wyłożyć na połacie dachów  przekrywając min. 2 fale. Stosować śruby z uszczelkami do połączeń z blachą trapezową.

Stosować śruby, wkręty , nity z uszczelkami zapobiegającymi wnikaniu wody przez miejsca połączeń.

6 Kontrola jakości robót

Kontrola powinna obejmować  zgodność z projektem  oraz następujące badania:

• sprawdzenie rynien i rur spustowych

Badania dokonać po wystąpieniu deszczu.

Badanie szczelności obróbek przy elementach przebijających połacie dachu i przy atykach

Nie dopuszcza się przenikania wody do wnętrza przegrody.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.

7 Obmiar robót

Jednostka obróbek 1m2 , jednostka obmiaru rynien i rur spustowych  1mbieżący

8 Odbiór robót

Odbiór robót blacharskich oraz  rynien i rur spustowych powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania , prawidłowości spadków, szczelności połączeń

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy.

9 Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z Umową z Wykonawcą .

10 Zbiór norm i przepisów

Pn-61/B-10245 Roboty blacharski budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

Obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

###### Rozdział 8   Izolacje  przeciwwodne, paroszczelne

Izolacja  ścian fundamentowych , ław i  stóp, podłóg na gruncie i pomieszczeń  mokrych, paroizolacje

- Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące izolacji ścian   fundamentowych, ław i stóp, podłóg na gruncie i  pom. mokrych, paroizolacje

Specyfikacja stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją

2.Materiały

Izolacje ścian fundamentowych , oraz pionowych ścian ław i stóp fundamentowych , słupów oraz na wierzchnich płaszczyznach stóp,   bezspoinowe systemowe Np: PCI Pecimor 1K

Na podlewkach pod ławami i stopami,  na ławach,   warstwa papy elastomerobitumiznej termozgrzewalnej wyłożona na 15cm poza obrys ławy i muru. Izolacje poziome na ścianach fundamentowych  i pod ścianami działowymi  jak izolacje poziome podłóg na gruncie

Izolacje poziome podłóg na gruncie i izolacje podłóg w pom. mokrych,  bezspoinowe, systemowe np: PCI Lastogum

Izolacje poziome podłóg na gruncie pod ścianami nadziemia i ściankami działowymi chronić pasami papy wyłożonych na 15cm poza obrys ścian.

Stosować masy i kity uszczelniające styki pionowych i poziomych płaszczyzn oraz taśmy uszczelniające wg. instrukcji producenta izolacji systemowych.

3.Sprzęt

Dla pap stosować sprzęt opisany w pokryciach dachu , dla izolacji systemowych sprzęt wg. instrukcji producenta

4. Transport i składowanie

Transport i składowanie zgodnie z instrukcją producentów materiałów  - w opakowaniach fabrycznych

5. Wykonanie robót

Patrz Projekt architektoniczny – Część 1  oraz opis pokryć dachowych niniejszej ST,  a  dla izolacji systemowych stosować instrukcje producenta,  zwłaszcza  w miejscach przebić izolacji przez instalacje wewnętrzne budynku.

Izolację przeciwwodną podłóg na gruncie wyprowadzić na 15cm powyżej poziomu posadzki, zastosować taśmy izolacyjne w stykach ścian istniejących i warstw podłóg .

Dla przepustów instalacyjnych należy wykonać uszczelnienia przepustów wg. producenta  PCI Lastogum

- Kontrola jakości

Materiały bez dokumentów producenta nie mogą być stosowane . Badania obejmują sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją projektową i ST, sprawdzenie właściwości technicznych  z wystawionymi dokumentami producenta. Wszystkie materiały powinny być zgodne z normami obowiązującymi.

Kontrolą jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji.

Kontroli podlegają  izolacje systemowe wg. Instrukcji producenta. zwłaszcza w miejscach przebić przez instalacje wewnętrzne.

- Obmiar

Jednostką obmiaru jest 1m2

- Odbiór robót

Odbiorowi podlegają izolacje poziome ław, stóp fundamentowych, izolacje pionowe ław,  stóp i ścian fundamentowych przed ich zakryciem, przebicia przez instalacje warstw izolacyjnych, izolacje poziome podłóg na gruncie, izolacje poziome pom. mokrych. Odbiór należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

- Podstawa płatności

Zgodnie z zawarta Umową z Wykonawcą

- Przepisy związane

PN –69/B-10260 –    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24625:1998      Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowe

###### Izolacje poziome folii -  stropy nad pomieszczeniami mokrymi

- Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące izolacji  paroszczelne na stropach

Specyfikacja stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją

2.Materiały

- Folia paroszczelna PE   min 0,2 mm

- Kleje, grunty

Wszystkie materiały do izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i  świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.. Bez dokumentów  producenta stwierdzających ich jakość materiały nie powinny być dopuszczone do stosowania .

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

3. Sprzęt

Stosować sprzęt zgodnie z instrukcją producenta materiału

4. Transport

Środki  transportu : samochody skrzyniowe, przekrycie plandeką.

5. Wykonanie robót

Podkład betonowy lub cementowy,  równy, bez spękań, czysty, odtłuszczony i odpylony, zatarty na gładko pod izolację z folii. Folię kleić  lub zgrzewać na zakładach  i kleić do podkładu montażowo paskami szer. min 5 cm w odstępie max 0,5m.

Dla przewodów instalacyjnych i kratek odpływowych  stosować przepusty z kołnierzami sklejonymi między warstwami izolacji, przewody w przepustach izolować  sznurem nasączonym roztworem asfaltowym i kitem trwale plastycznym. Kołnierze przepustów i podkładki wzmacniające kleić na całej powierzchni z folią.  Cokoliki zgodnie z projektem, stosować wyoblenia w narożach  o promieniu R min 3,0 cm.  Dylatacje wypełnić kitem asfaltowym trwale plastycznym

Paroizolację  wykonać nad  pomieszczeniami  zgodnie z projektem architektury

6. Kontrola jakości

Materiały bez dokumentów producenta nie mogą być stosowane . Badania obejmują sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją projektową i ST, sprawdzenie właściwości technicznych  z wystawionymi dokumentami producenta. Wszystkie materiały powinny być zgodne z normami obowiązującymi.

Kontrolą jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji stosować wytyczne WTW i OR –ITB  i normy – dotyczy podkładu i izolacji

7. Obmiar

Jednostką obmiaru jest 1m2. Rozliczenie robót wg. Umowy z Wykonawcą

8. Odbiór robót

Odbiorowi częściowemu podlegają: materiały po dostarczeniu na budowę, przygotowanie podkładu, wykonanie każdej warstwy, wykonanie szczelin dylatacyjnych i przepustów. Podkład sprawdza się co do wytrzymałości równości, czystości, dopuszczalnej   wilgotności, spadków, gruntowania , usterki stwierdza się protokolarnie. Izolację sprawdza się co do ciągłości izolacji , obróbek naroży,  przenikania przepustów,  uszczelnienia dylatacji co do wkładek i innych materiałów uszczelniających , styk izolacji pionowej ścian z poziomą podłóg.

Odbiór końcowy

Sprawdzenie ciągłości izolacji, zgodności z projektem i ST, uszkodzenia (pęcherze, sfałdowania, odspojenia, niedoklejenie zakładów)

Odbiory należy potwierdzić wpisami do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Umową zawartą z Wykonawcą.

###### Rozdział 9  - Posadzki

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania posadzek

Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  wykonanie

2 Materiały

Do wykonania posadzek z płytek należy stosować płytki, kleje  i materiał do fugowania  zgodnie z projektem. Dla pozostałych posadzek stosować rozwiązania systemowe z cokołami systemowymi co najmniej klasy takiej jak materiały użyte przykładowo w projekcie tzn. wykładzina PCV i wykładzina dywanowa

Stosować  cokoły  zgodnie z projektem .

Przy zakupie materiałów  należy uzyskać opinię projektanta, próbki przedstawić  do uzgodnienia Projektantowi i Użytkownikowi przed wbudowaniem zgodnie z częścią ogólna niniejszej ST

Izolacje termiczne warstwy cementowe i betonowe zgodnie z projektem Architektury – Część 1

3 Sprzęt

Do wykonywania robót należy użyć sprzęt: zgodny z instrukcją producenta dopuszczony prze Inspektora nadzoru.

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą)

• wiadro z mieszadłem,  wiertarka, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, wałek lub pędzel malarski

• młotek gumowy, młotek flizarski,  paca zębata (3÷8 mm)

• paca do podłoża średniowarstwowego(8÷25 mm), paca gumowa do spoin

• szpachel gumowa, gąbka, miara, poziomnica

4 Transport i składowanie

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Dla izolacji termicznych –w opakowaniach producenta – wg instrukcji producenta.

Materiały posadzkowe – w opakowaniach producenta – zgodnie z instrukcją producenta

5 Wykonanie robót

5.1. Przy wykonywaniu posadzek z płytek  ceramicznych typu gres należy przestrzegać następujących zasad:

• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm

• płytki należy układać na klej nakładany paca z ząbkami

• podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej

• dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku

• szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane zgodnie z projektem

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości;

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy dostosować się do następujących wymagań szczególnych:

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C.

• Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy

• materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót

• do wykonania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka musi być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach

• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni

Posadzki z płytek należy układać z następująca dokładnością:

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 metrową przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch różnych kierunkach nie powinno przekraczać 2mm

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą tworzyć linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie może być większe niż 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

Posadzki z PCV i dywanowa :  wykonywać zgodnie z Instrukcją producenta

6 Kontrola jakości robót

6.1 Badania w czasie prowadzenia robót

Należy przeprowadzić następujące badania:

• badanie zgodności z dokumentacją techniczną.

• badanie materiałów. Badanie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość

• badanie podkładów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normy PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),   klinkierowych i lastrykowych.   Dla podkładów  cementowych wg. PN –85/ B –04500 , min 12Mpa, siatki w środku grubości.

Badanie podkładów dla posadzek systemowych wg. instrukcji producenta.

• badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości spoin i ich wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem

niezwiązania posadzki z podkładem.

- Na stykach płyt styropianowych paski papy szerokości 10 cm. Płyty styropianowe kleić montażowo do podkładów  paskami szer. 10cm , w rozstawie co 50 cm max.

Dylatacje w podłożach i podkładach wypełnić kitem asfaltowym trwale plastycznym , a w posadzkach z gresu  stosować listwy dylatacyjne.

Badanie posadzek systemowych wg. instrukcji producenta.

7 Obmiar robót – jednostka obmiaru  m2

8 Odbiór robót

Odbiory częściowe dotyczą przygotowania podłoży pod podłogi  oraz  podkładów pod izolację i posadzki  każdej warstwy  izolacji przeciwwodnej, paroszczelnej i termicznej, ułożenia posadzek (nawierzchni)

Kontrole dotyczące sprawdzeń materiałów, sprawdzeń, wytrzymałości, równości, czystości i .wilgotności podłoży i podkładów spadków, rozmieszczenia wpustów podłogowych , dokładności połączenia warstwy izolacyjnej, przeciwwodnej , jej ciągłości, uszczelnień, dokładności obrobienia naroży i miejsc jej przebicia przez przepusty.

Stosować WTW i OR ITB .

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami niniejszej ST .

Odbiór potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

10 Zbiór norm i przepisów

Dla wylewek cementowych i betonowych – patrz rozdział Betonowanie

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

• oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Rozdział 10  Stolarka

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania stolarki budowlanej Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Okna fasady, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne stosować zgodnie z wykazami w projekcie architektonicznym

Stolarkę  należy dobierać po Uzgodnieniu z projektantem  według - wykazu stolarki okiennej i drzwiowej (Część 1 projekt – architektury) .

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów.

Stolarka impregnowana  w częściach stykających się z podłogami , obrzeżami otworów, ścianami

Okucia fabrycznie zabezpieczone przed korozją, wszystkie elementy powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania w budownictwie.

3 Sprzęt

• wiertarka, wiertła do metalu, drewna, betonu,  młotek gumowy,  miara, poziomnica, śrubokręt, kliny drewniane oraz inny sprzęt dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4 Transport

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. Transport i składowanie w opakowaniach  producenta. Stosować WTW i OR - ITB

5 Wykonanie robót

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma przylegać ościeżnica, sprawdzić poprawność wymiarów ościeży przed zamówieniem i zakupem stolarki

Stolarkę zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z projektem montażu wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W sprawdzone i przygotowane ościeża  należy wstawić stolarkę , ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m. wysokości okien, nie więcej niż 3mm na całej długości ościeżnicy , odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej max2 mm.

Różnice  wymiarów po przekątnych nie powinny być większe  od :

- 2 mm przy długości przekątnej do 1m.

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m.

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Sprawdzić wymiary drzwi oraz otwory drzwiowe, luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

• na szerokości otworu 2 ÷ 6 mm

• na wysokości otworu 5 ÷ 9 mm

• ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów

• zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta

• szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową

• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne

• wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić odkryte.

Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi i okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta, oraz projektem montażu.

6 Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

• sprawdzenie materiałów

• sprawdzenie wypoziomowania stolarki

• sprawdzenie trwałości połączeń

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  oraz uszczelek

- osadzenie parapetów i uszczelnienie styków z obrzeżami otworów, ścianami i obróbkami

- oraz zgodnie  z PZJ

7 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy

8 Odbiór robót

• odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe;

• odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży;

• ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą;

• odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;

• luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm;

• zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów;

• otwarte skrzydło stolarki nie może się same zamykać;

• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały;

• przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni uszczelek i okuć.

• w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika.

9 Podstawa płatność

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w Umowie z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

##### Rozdział 11  Roboty tynkarskie

Okładziny

1. Wstęp

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru  tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.3. Zakres robót objętych ST

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą  formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania., rodzaj podłoża i zaprawy oraz liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 „Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.

- Materiały

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom projektu oraz   wymaganiom normy PN –90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” i  aprobatom technicznym

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami Normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany

- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”.

- Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

3.Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania  z następującego sprzętu: - mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw i przenośnych zbiorników na wodę.

4.Transport – cementu i wapna suchogasnącego powinien odbywać się zgodnie z normą

BN-88/6731-08.

5.Wykonanie robót

  - Warunki przystąpienia do robót – przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie wykonywania po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki wykonywać w temp.  nie niższej niż +50C, w niższych temperaturach jedynie po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.

Zaleca się chronić świeże tynki zewnętrzne w ciągu  pierwszych 2 dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godz. dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki  powinny być zwilżane wodą w czasie wiązania i twardnienia tj. w  ciągu 1 tygodnia.

5.2. Przygotowanie podłoża. – powinno  odpowiadać Normie PN-70/B-10100 p.3.3.2.  W ścianach przygotowanych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewn. licach na głębokość 5-10 mm. Powierzchnie należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć woda.

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych – wg. Normy PN-70/B-10100p 3.3.1

Sposób wykonania tynków jedno- i wielowarstwowych,  ich grubość  w zależności od kategorii

powinna być zgodna z PN-70/B-10100

- Tynki zwykłe II i III kat. należą do odmian powszechnie stosowanych

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi.

Gładź należy nanosić po związaniu  warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania  warstwa gładzi powinna być dociskana do warstwy narzutu.

- Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych – Warunki dodatkowe

Narzut wykonywać do listew wyrównujących

Gładź wykonywać do pasów wyrównujących

Do wykonaniu gładzi stosować   piasek  przechodzący przez sito o prześwicie max. 0,25mm

Po wykonaniu   gładzi, po jej związaniu wykonać gładzie gipsowe

6. Kontrola jakości robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać wszystkie badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania  robót i przedstawić je  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczególności jej marki i konsystencji wynika z normy PN-90/B-14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe”

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny  być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w nirmie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań:

jakości zastosowanych materiałów, prawidłowości podłoży, przyczepności i mrozoodporności, grubości tynku

wyglądu tynku i prawidłowości wykonania powierzchni, krawędzi i  naroży.

6.2. Warunki dodatkowe przy kontroli tynków kat IV

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej – max  2 mm w liczbie max 2 na długości łaty 2 m

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku – pionowego max3 mm na całej wysokości oraz max 1 mm  na długości 1 m., - poziomego max 3 mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi lub belkami oraz max 1 mm na dług. 1 m.

- Powierzchnia tynku kat. IV f powinna być bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piaski.

- Nie dopuszcza się widocznych nierówności tynku, wyprysków, spęcznień, pęknięć, wykwitów soli przenikających z podłoża, zacieków, odparzeń, pęcherzy.

- Minimalna przyczepność 0,025 MPA

6.3. Kontrola zgodności z projektem

7. Obmiar robót

Powierzchnię tynków oblicza się w m2., jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotykowanych ,  mniejszych od 0,5 m2 (drzwiczki, kratki )

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu  i  przedmiaru robót  z uwzględnieniem zmiana zaakceptowanych przez Inspektora

8. Odbiór robót

Obmiar podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową i ST i wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z punktu dały pozytywne wyniki.

Jeżeli jakikolwiek wynik  z Pkt. 6 specyfikacji jest negatywny należy tynk  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać : ocenę wyników badań, wykaz usterek i wskazanie możliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia.

9. Podstawa płatności – wg.  zawartej umowy z Wykonawca

10.Przepisy związane – Normy

PN-85/B-04500     Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-30020: 1999  Wapno

PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski  do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501       Zaprawy powszechnego użytku

PN-b-19701; 1997    Cementy powszechnego użytku

PN-ISO-9000 – 9004 – Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Część B- Roboty wykończeniowe zeszyt 1. :Tynki”

Okładziny  - metoda lekka mokra

1.Wstęp

  - Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania okładzin ściennych zewnętrznych

2. Materiały

W projekcie zastosowano metodę  systemową  Np;  Atlas Rocker,  barwiona  w masie, wymagane przedstawienie prób kolorystycznych  do akceptacji przez Projektanta i Użytkownika.

Przyjęto dwa kolory  ścian wg. projektu architektonicznego -  dla ścian powyżej cokołu, a na cokole tynk mozaikowy np:  Atlas gr. 3 mm.

Próby kolorystyczne do zaakceptowania przez Projektanta i Zamawiającego

Materiały na bazie 100% kopolimeru akrylu,  siatka z włókna szklanego pokryta  kopolimerem butadienowo –styrenowym

Tynk barwiony w masie, listwy cokołowe  z okapnikami i obrzeżne wokół otworów, okapniki przy krawędziach poziomych nadproży   Składowanie wg. instrukcji producenta systemu.

Wełna mineralna zgodnie z projektem –opis struktur część Architektura

3, 4  Sprzęt i transport wg. zaleceń producenta systemu

5. Wykonanie

Wełnę mineralna  mocować na ścianach z bloczków betonu komórkowego i na cegle  nakładając masę klejową paskiem wokół płyt i min. 8 placków wewnątrz, natomiast na tynku styropian należy mocować nakładając masę packą zębatą 8-10 mm na całej powierzchni.

Ponadto należy stosować łączniki zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Podłoże z tynku należy sprawdzić próbą styropianową min 8N/cm2, naprawić , wyrównać (wg. ST tynków zwykłych) oczyścić i umyć, podłoże z cegły oczyścić oraz pozbawić wystającej zaprawy ze spoin i umyć.

Roboty wykonywać po wyschnięciu ścian.

Stosować zalecenia w instrukcji producenta systemu.

Temperatura min. ±0,5, temp. ściany max300C, chronić w trakcie wykonywania i  24 h po wykonaniu przed deszczem.,

Stosować  wydry dla parapetów, styki ościeżnic z materiałem ocieplającym wypełnić kitem akrylowym na gł. min. 1 cm. Połączenia parapetów z izolacja i ościeżnicami uszczelnic kitem akrylowym jak wyże.

6. Kontrola – Badanie materiałów przy dostarczeniu na budowę . Dokonywać kontroli zgodnie z Instrukcją producenta

Kontrole obejmują: montaż rusztowań. przygotowanie powierzchni ścian, podłoży do klejenia płyt, klejenie płyt, wykonanie tynków na płytach z wełny mineralnej , wykonanie obróbek blacharskich, sprawdzenie uszczelnienia w wydrach , pod parapetami i wokół stolarki, badanie warstwy fakturowej.

7. Obmiar –jednostka obmiaru 1 m2

8. Odbiór

Uszczelnienie dylatacji w murach i okładzinie.

Odbiory częściowe dotyczą odbiorów podłoży i podkładów

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu z projektem technicznym oraz wymaganiami ST i Producenta systemu.

9. Płatności – wg. umowy z Wykonawcą

10. Dokumenty – Obowiązujące normy, świadectwa IRTB 530/85 , instrukcja producenta systemu .

Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania okładzin  ścian wewnętrznych  z płytek ceramicznych

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2. Materiały

Płytki ceramiczne ścienne 20x 25ccm na kleju wodoszczelnym, listwy obrzeżne z PCV

3. Sprzęt – patrz opis wykonania posadzek niniejszej ST

4. Transport i składowanie - patrz opis wykonania posadzek niniejszej ST

5. Wykonanie robót

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek  ceramicznych  należy przestrzegać następujących zasad:

• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 2mm

• płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie przekraczającej 5 mm

• podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy dostosować się do następujących wymagań szczególnych:

-  płytki należy zacząć układać wyznaczając górę ułożenia płytek   jako wysokość  ościeżnicy drzwiowej.

- nie należy dopuszczać do przycinania płytek mniejszych niż  ich połowa szerokości

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5 0C i nie powinna przekraczać 25 0C

Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni

• materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót

• płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem

• fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach

• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni

-  Dokładność wykonania okładzin ściennych z płytek

Okładziny ścienne z płytek należy układać z następująca dokładnością:

• dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m

• płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych

6 Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu- prawidłowego, zgodnego z  normami

wykonania okładzin ścian z płytek (ceramicznych)

Należy przeprowadzić następujące badania w czasie prowadzenia robót

• badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość.

• sprawdzanie podłoży, podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót

• badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzać przez naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura(drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm.

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. Prawidłowość ukształtowania należy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o długości 2 m mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1mm wielkość prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny.

7 Obmiar robót – jednostka obmiaru m2

8 Odbiór robót

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę ścienną z płytek ceramicznych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru.

9 Podstawa płatności- umowa z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Rozdział  12 -   Roboty malarskie, sufity podwieszone, izolacje akustyczne

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z Projektem .

3 Sprzęt

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

• pędzle, wałki malarskie, pistolety natryskowe.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót

5.1 Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. W zależności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być zagruntowana:

• przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub spoiwa dyspersyjnego

• przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną część benzyny do lakierów C)

Tynki świeże przed malowaniem należy zneutralizować, zastosować w tym celu fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 % procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie emulsyjne, olejne należy powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy wykonać ponowne gruntowanie.

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków:

• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej °C i nie wyższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 °C.

• w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego działania

promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.

• na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (to jest około 4 0 w skali Beauforta)

• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

• w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich.

6 Kontrola jakości robót

6.1 Zgodność z dokumentacją

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec farby.

6.2 Badania

Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują:

• sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się

malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

• sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość według 4.3.2.2 według normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i

nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady pędzin, smugi i wyraźne plamy.

• sprawdzanie powłok:

• powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

• barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inżynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

• nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

• linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy.

7 Obmiar robót- jednostka obmiaru m2

8 Odbiór robót

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach:

• PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.”

• PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

tom I, Arkady, Warszawa 1990r.

9 Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Umowie z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

• PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze.

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Sufity podwieszone, obudowy przewodów, izolacje akustyczne

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania sufitów podwieszonych i obudów przewodów oraz izolacje akustyczne ścian. Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Materiały użyte do wykonywania robót powinny być zgodne z Projektem w tym materiały izolacji termicznych i paroszczelne.

3 Sprzęt

• wiertarka, śrubokręt, poziomica, miara, drabina, rusztowanie

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Składowanie płyt i elementów rusztu wg. instrukcji producenta systemu.

5 Wykonanie robót

- Konstrukcję nośną sufitów z płyt GKF oraz GKFI tworzy ocynkowany ruszt stalowy jednowarstwowy krzyżowy  powstały przez wzajemne połączenia krzyżujących się profili. Łączenie elementów konstrukcyjnych rusztu odbywa się na zaczepy. Ruszt mocowany jest do konstrukcji stropu za pomocą zawieszeń umożliwiających płynną jego regulację, w części podlegającej nadbudowie.

- Konstrukcja nośna sufitów z płyt z wełny mineralnej 60x 60cm  systemowa np: typu Armstrong z profilami ukrytymi w płytach typu Tegular.

- Obudowy z płyt GK wykonywać jako systemowe , stosować instrukcje producenta systemu Nida – GIPS, należy wykonywać dylatację płyt  od ścian i stropów min. 0,5cm stosując systemowe listwy maskujące. Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej stosować instrukcję producenta sytemu sufitowego.

-  W części parterowej oraz  w wentylatorni konstrukcje sufitowe należy wieszać na kątownikach 50x

50 x 4 zgodnie z projektem.

-   Na ścianie wentylatorni od strony pozostałych pomieszczeń należy wykonać obudowę z płyt GKFI na ruszcie systemowym np: Nida Gips profile 75mm z wkładką izolacji akustycznej z wełny mineralnej impregnowanej gr. 5cm. odmiany 80kg/m3, wełnę mocować do profili zapobiegając osunięciu się warstwy.

6 Kontrola jakości robót

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z dokumentacją techniczną Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty od nowa i przedstawić je do ponownej kontroli.

Wymaga się stosowania instrukcji producenta systemu odnośnie kontroli rusztu  w rozstawie elementów i zawiesi w stosunku do ciężaru sufitu i obudowy.

7 Obmiar robót – jednostka obmiaru m2

8 Odbiór robót

Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

• wymiary elementów i ich części składowych

• wymiary gotowego elementu i jego kształt

• prawidłowość wykonanych połączeń

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi

• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach

• zabezpieczenie wyroby przed korozją

• zgodność z dokumentacją techniczną

9 Podstawa płatności – zgodnie z umową z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

Obowiązujące normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.