Gmina Lesznowola

AKTUALIZACJA PROGRAMU

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY LESZNOWOLA

Sierpień 2010

|  | ul.Daleka 33, 60 – 124 Poznań |
| --- | --- |
| tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61)65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl |

AKTUALIZACJA PROGRAMU

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY LESZNOWOLA

Zespół autorski:

mgr inż. Wojciech Przybycin

mgr Joanna Witkowska

mgr Michał Grek

Magdalena Ferfet

1.	Wstęp	9

1.1.	Przedmiot opracowania	9

1.2.	Zakres opracowania	9

1.3.	Podstawa prawna opracowania	9

1.4.	Źródła danych	9

1.5.	Polityka Ekologiczna Państwa	9

2.	Charakterystyka gminy	10

2.1.	Położenie i uwarunkowania z nim związane	10

2.1.1.	Geograficzne	10

2.1.2.	Administracyjne i komunikacyjne	11

2.2.	Stan przestrzeni	11

2.3.	Klimat	12

2.4.	Społeczność	12

2.5.	Gospodarka	12

2.6.	Infrastruktura inżynieryjno-techniczna	14

2.6.1.	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wraz z odprowadzaniem ścieków komunalnych	14

2.6.2.	Oczyszczalnie ścieków	17

2.6.3.	Infrastruktura drogowa	18

2.6.4.	Charakterystyka zaopatrzenia miasta w ciepło	19

2.6.5.	Głównym Charakterystyka zaopatrzenia miasta w gaz ziemny	19

2.6.6.	Charakterystyka zaopatrzenia miasta w energię elektryczną	20

3.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zasobów przyrody	20

3.1.	Formy ochrony przyrody	20

3.1.1.	Obszary chronionego krajobrazu	20

3.1.2.	Rezerwat przyrody	20

3.1.3.	Pomniki przyrody	21

3.1.4.	Stanowiska archeologiczne	21

3.1.5.	Parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską	21

3.1.6.	Zieleń urządzona	21

3.2.	Inne obszary cenne przyrodniczo	22

3.3.	Lasy	22

3.4.	Zasoby naturalne	23

3.4.1.	Wody podziemne	23

3.4.2.	Wody powierzchniowe	23

3.4.3.	Kopaliny	24

3.4.4.	Gleby	24

4.	Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii	25

4.1.	Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność	25

4.1.1.	Analiza zużycia wody	25

4.1.2.	Analiza zużycia gazu	25

4.1.3.	Analiza zużycia energii	26

4.2.	Wykorzystanie energii odnawialnej	26

4.2.1.	Analiza stanu i możliwości korzystania z energii wiatru	26

4.2.2.	Analiza stopnia korzystania z energii biomasy i biogazu	28

4.2.3.	Analiza wykorzystania energii słonecznej	28

4.2.4.	Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej	28

4.3.	Kształtowanie stosunków wodnych ochrona przed powodzią i skutkami suszy	28

5.	Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	29

5.1.	Stan gleb	29

5.2.	Jakość wód	29

5.3.	Zanieczyszczenie powietrza	32

5.4.	Poważne awarie	33

5.5.	Oddziaływanie hałasu	34

5.6.	Oddziaływanie pól elektromagnetycznych	38

5.7.	Edukacja społeczności lokalnej	39

6.	Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne (I) i pozainwestycyjne (P) przewidzianych do realizacji w ramach Programu	39

7.	Mierniki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	47

8.	Podsumowanie	50

9.	Literatura	50

Spis Tabel

Tabela 1 Użytkowanie gruntów w gminie Lesznowola [ha]	11

Tabela 2 Liczba mieszkańców w gminie Lesznowola w latach 2005 - 2009	12

Tabela 3 Jednostki zarejestrowane wg PKD 2007 w gminie Lesznowola	13

Tabela 4. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008	15

Tabela 5 Liczba odbiorców wody w gminie Lesznowola w 2009 roku	16

Tabela 6 Ilość zbiorników bezodpływowych w poszczególnych miejscowościach w gminie Lesznowola	16

Tabela 7. Ścieki komunalne i przemysłowe wymagające oczyszczania [dam3] stan na 2008 r.	17

Tabela 8. Parametry techniczne oczyszczalni ścieków w gminie Lesznowola	18

Tabela 9 Drogi publiczne	19

Tabela 10 Charakterystyka sieci gazowej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008	19

Tabela 11 Rejestr pomników przyrody w gminie Lesznowola	21

Tabela 12 Powierzchnia gruntów leśnych [ha] wszystkich form własności w gminie Lesznowola	22

Tabela 13 Charakterystyka obszarów leśnych Chojnów i Magdalenka znajdujących się na terenie gminy Lesznowola	23

Tabela 14. Charakterystyka rzek przepływających przez teren gminy	24

Tabela 15. Przepływy charakterystyczne	24

Tabela 16. Wykaz zbiorników przeciwpożarowych	24

Tabela 17.  Struktura gleb według klasyfikacji bonitacyjnej	24

Tabela 18 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam3/rok] w gminie Lesznowola w latach 2005 - 2008	25

Tabela 19. Analiza zużycia wody [m3] w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008	25

Tabela 20 Zużycie gazu w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008	25

Tabela 21 Energia elektryczna w gospodarstwach domowych na wsi w latach 2005 – 2008	26

Tabela 22 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.	35

Tabela 23 Wykaz i lokalizacja stacji telefonii komórkowej zlokalizowanych na obszarze gminy Lesznowola	38

Tabela 24 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu	40

Tabela 25 Wskaźniki realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Lesznowola	48

Spis Rysunków

Rysunek 1 Priorytety Polityki Ekologicznej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2009-2012  z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 (Źródło: Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016).	10

Rysunek 2. Wodociągi	15

Rysunek 3 Mapa warunków wiatrowych na terenie Polski (Źródło: www.cire.pl).	27

Rysunek 4 Obszary ochronne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych	31

LEGENDA SKRÓTÓW:

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

GUS – Główny Urząd Statystyczny

GDDKiA- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GZWP – główny zbiornik wód podziemnych

IMiGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

KDPR – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

MŚ – Ministerstwo Środowiska

MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

MZGOK – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OZE – odnawialne źródła energii

ONO – obszary najwyższej ochrony wód podziemnych

OWO – obszar wysokiej ochrony wód podziemnych

LPK– Lesznowolski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SCh-R – Stacja Chemiczno-Rolnicza

WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WZDW – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

WZMiUW – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

ZM KRK - Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny

# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola.

## Zakres opracowania

Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Program Ochrony Środowiska dla Gminu Lesznowola na lata 2010-2013 z perspektywa na lata 2014-2017, określający kierunki polityki ekologicznej należy traktować jako wypełnienie obowiązku aktualizacji Polityki Ekologicznej Państwa, a więc odniesienia jej celów i niezbędnych działań do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska. Potrzeba tej aktualizacji wynika z prawa ochrony środowiska. Stwarza to, z jednej strony szansę szybkiego rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców, przykładowo poprzez możliwość korzystania ze środków finansowych UE, z drugiej strony oznacza konieczność spełnienia wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej.

Prawo ochrony środowiska w art. 17 ust. 1 wprowadza obowiązek przygotowywania i aktualizowania programu ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi opracowania i przyjęcia przez państwo Polityki Ekologicznej.

## Podstawa prawna opracowania

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Zgodnie z przepisami ww. ustawy z wykonania programów gminy sporządzają co 2 lata raporty, które przedstawiane są radzie gminy (art. 18 POŚ). Aktualizacja programu ochrony środowiska jest odzwierciedleniem Polityki Ekologicznej Państwa, mającym wdrożyć jej ustalenia na odpowiednio niższym poziomie. Politykę Ekologiczną Państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

## Źródła danych

Opracowując program wykorzystano dane uzyskane poniżej przedstawionych jednostek:

  - Urząd Gminy w Lesznowoli,

  - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie (ZDP),

  - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

  - Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZMiUW),

  - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW)

  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Oddział w Warszawie (WIOŚ),

  - Główny Urząd Statystyczny (GUS),

  - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW).

## Polityka Ekologiczna Państwa

W grudniu 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2009-2012 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016.

Polityka Ekologiczna jest dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety ekologiczne, a poprzez to wskazującym kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu. Do realizacji tych założeń władze samorządowe przygotowują odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.

Rysunek 1 Priorytety Polityki Ekologicznej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2009-2012 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 (Źródło: Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016).

Cele pośrednie, to przede wszystkim nacisk na ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, a przede wszystkim spełnianie standardów określonych przez UE w tym temacie. Dla terenów, które ich nie spełniają muszą zostać opracowane i wykonane programy naprawcze. Polska powinna także położyć duży nacisk na promocję energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE), a także modernizację już istniejącego przemysłu energetycznego.

Wypełnianie założeń Polityki Ekologicznej stało się bodźcem do powołania nowych organów – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Jest to krok mający na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur środowiskowych.

Priorytetem jest weryfikacja listy obszarów NATURA 2000, jak również kontynuacja zalesień i zadrzewień w celu tworzenia korytarzy ekologicznych łączących kompleksy leśne. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej fauny i flory. Wszystkie państwa, w tym także Polska muszą pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, w szczególności wodą. Polityka Ekologiczna kładzie nacisk na racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi. Gospodarowanie pieniędzmi pozyskanymi z Unii Europejskiej powinno być bardziej efektywne i w dużej mierze skupić się na wyposażaniu kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i systemy wodno-kanalizacyjne.

Polityka Ekologiczna zawsze kładzie też duży nacisk na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą - „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Polska powinna zadbać również o opracowanie ryzyka powodziowego, ochronę gleb, rekultywację terenów zdegradowanych  i ochronę przed hałasem.

# Charakterystyka gminy

## Położenie i uwarunkowania z nim związane

### Geograficzne

Według fizyczno-geograficznego podziału regionalnego Polski, opracowanego przez J. Kondrackiego obszar gminy znajduje się w obrębie mezoregionu Kotlina Warszawska oznaczonego symbolem 318.73 wchodzącego w skład makroregionu Nizina Środkowomazowiecka – 318.7, podprowincji Niziny Środkowopolskie i prowincji Niż Środkowoeuropejski – 31.

Gmina usytuowana jest w zlewniach dwóch rzek: Utraty i Jeziorki, jej teren jest lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim.  Obszar Lesznowoli odgrywa ważną rolę, pełniąc funkcję „osłony ekologicznej”  Warszawy, z uwagi na położenie miasta w bliskiej odległości i na kierunku najczęściej występujących wiatrów wiejących ku Warszawie.

### Administracyjne i komunikacyjne

Administracyjnie gmina Lesznowola leży w środkowej części województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim. Graniczy z gminami: Tarczyn, Piaseczno, Raszyn, Nadarzyn i  Miastem Warszawa.  Odległość od centrum Warszawy wynosi ok. 20 km, a do Piaseczna 6 km.

Przez gminę Lesznowola przechodzą ważne szlaki komunikacyjne, w tym droga krajowa nr 7 relacji: Chyżne – Kraków – Kielce – Radom – Wola Mrokowska – Mroków – Łazy  – Warszawa – Elbląg – Gdańsk, o łącznej długości na obszarze gminy 10 km (Al. Krakowska), droga krajowa nr 79: Górny Śląsk – Kraków – Sandomierz – Kozienice – Góra Kalwaria – Mysiadło – Warszawa, o łącznej długości na terenie gminy  – 0,70 km (ul. Puławska); droga wojewódzka nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna – 8,00 km (ul. Słoneczna). Ponadto przez gminę przebiega 15 dróg powiatowych o łącznej długości 43,11 km oraz cała sieć dróg gminnych.

Po terenie gminy można poruszać się autobusami Zarządu Transportu Miejskiego, liniami lokalnymi L oraz Kolejami Mazowieckimi na podstawie biletu ZTM. Połączenia umożliwiają bezpośrednie lub z przesiadkami połączenia z sąsiednimi miejscowościami i gminami.

Teren Gminy obsługiwany jest przez następujące linie ZTM: 703, 707, 709, 715, 721, 727, 728, 733, 739, 807,809, 815, N83 a także linią kolejową Kolei Mazowieckich.

Ponadto lokalna komunikacja pasażerska jest realizowana na poszczególnych liniach:

- Linia L-1: Janki, Falenty, Podolszyn, Janczewice, Lesznowola, Magdalenka, Łazy, Kuleszówka, Władysławów, Wilcza Góra, Bobrowiec, Kolonia Lesznowola, Łoziska, Piaseczno.

- Linia L-3: Piaseczno, Stara Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka, Łazy, Marysin, Wólka Kosowska, Kosów, Stefanowo, Jabłonowo, Mroków, Garbatka, Jastrzębiec, Wola Mrokowska.

- Linia L-4 (rozkłady dostosowane są do rozkładu jazdy kolei): Lesznowola, Nowa Wola, Nowa Iwiczna, Mysiadło, Stara Iwiczna.

Mankamentem transportu autobusowego jest zbyt niska ilość połączeń w godzinach szczytu.

Mieszkańcy Starej i Nowej Iwicznej mogą dojechać do Warszawy również koleją podmiejską (linia Warszawa – Radom).

## Stan przestrzeni

Tabela 1 Użytkowanie gruntów w gminie Lesznowola [ha]

| jednostka | powierzchnia ogólna | użytki rolne | lasy | pozostałe grunty i nieużytki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grunty orne | łaki | sady | pastwiska |  |  |
| gmina Lesznowola | 6 917 | 4 365 | 137 | 280 | 135 | 840 | 1 160 |

Źródło: GUS 2008

W skład gminy wchodzą 22 sołectwa, w tym: Lesznowola, Garbatka, Jabłonowo, Wólka Kosowska, Łazy, Łazy II, Janczewice, Podolszyn, Nowa Wola, Zgorzała, Zamienie, Jazgarzewszczyzna, Stara Iwiczna, Magdalenka, Marysin, Mroków, Wola Mrokowska, Mysiadło, Nowa Iwiczna, Stefanowo, Wilcza Góra, Władysławów.

## Klimat

Klimat gminy kształtują ścierające się masy powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Średnia roczna temperatura w Kotlinie Warszawskiej przekracza 8OC. Średnioroczne opady atmosferyczne wg danych z WIOŚ wahają się na granicach od 450 do 550mm. Wyraźna jest przewaga opadów letnich nad zimowymi, pomimo występowania w okresie listopad – grudzień maksimum dni z opadem. Średnia liczba dni z opadem w roku wynosi 130 – 170 . Najbardziej pogodne dni występują w czerwcu, natomiast największe zachmurzenie występuje w listopadzie, grudniu i styczniu.

Rozkład kierunków wiatrów w roku wiąże się z warunkami ogólnocyrkulacyjnymi i lokalnymi (rzeźba terenu). Nad środkową Polską, przeciętnie 65% czasu w roku, zalegają masy morskiego powietrza polarnego. Świadczy to o zdecydowanej przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich. Napływ powietrza polarnego znad Atlantyku następuje najczęściej w lecie. Często napływa także ze wschodu powietrze polarne kontynantalne – ok. 305 dni w roku zalega ono nad Polską. Rzadko, ok. 4% rocznie, dopływa powietrze arktyczne z północy oraz powietrze zwrotnikowe z południa – ok. 2% w roku. Zachodnie i wschodnie kierunki napływu mas powietrza przeważają na terenach nizinnych. Topografia terenu i układ głównych dolin rzek Województwa Mazowieckiego wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich. Najmniej wiatrów wieje z północy i północnego – wschodu.

## Społeczność

Tabela 2 Liczba mieszkańców w gminie Lesznowola w latach 2005 - 2009

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 15 526 | 16 320 | 17 024 | 17 777 | 18 620 |
| mężczyźni | 7 578 | 7 926 | 8 284 | 8 644 | 9 040 |
| kobiety | 7 948 | 8 394 | 8 740 | 9 133 | 9 580 |

Źródło: GUS 2009

Gmina Lesznowola jest obszarem, charakteryzującym się wysokim napływem ludności. W roku 2008 saldo migracji wewnętrznych wyniosło 613 osób, natomiast zagranicznych 13 osób.

Czynnikiem powodującym wzrost liczby mieszkańców w gminie Lesznowola jest sąsiedztwo Warszawy. Mieszkańcy stolicy zmęczeni zgiełkiem wielkiego miasta osiedlają się na terenach, gdzie jest spokój, dba się o ekologię, środowisko naturalne i przyrodnicze; gdzie zaawansowana jest budowa infrastruktury technicznej i społecznej.

Obecnie gęstość zaludnienia jest stosunkowo wysoka, wynosi 272 osób/ km2 i przekracza średnią gęstość zaludnienia gmin powiatu piaseczyńskiego, która kształtuje się na poziomie 
253 osób/ km2.

Mieszkańcami gminy w przeważającej mierze jest ludność w wieku produkcyjnym (64,9%), co przy udziale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynoszącym 3,7% daje znakomite efekty gospodarcze. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w Warszawie. Natomiast część pracuje na terenie gminy w handlu i usługach.

Największe bezrobocie występuje w przedziale wiekowym 18 – 24 lata i dotyczy absolwentów szkół średnich i ludzi młodych, którzy nie podjęli jeszcze żadnej pracy. Występuje następująca prawidłowość: im niższe wykształcenie – tym większy odsetek osób bezrobotnych.

## Gospodarka

Gmina Lesznowola przeżywa bardzo dynamiczny rozwój i nie bez powodu w mediach nazywana jest bardzo często „Tygrysem Mazowsza”. Na terenie gminy powstają nowe firmy, rozwija się budownictwo mieszkaniowe, a rosnąca liczba nagród, wyróżnień i certyfikatów jest potwierdzeniem świetnego zarządzania gminą i jej wzorcowego rozwoju. Przy tym wszystkim jednak nie zapomina się o zachowaniu czystości środowiska i szeroko rozumianych działaniach ekologicznych.

Obecnie na terenie gminy jest ponad 3 tys. podmiotów gospodarczych. W ostatnich dziesięciu latach przybyło około sześć tysięcy nowych mieszkańców. Dlatego tak ważne dla gminy jest inwestowanie w infrastrukturę techniczną. Co roku ok. 50% budżetu gminy przeznaczone jest na inwestycje. Priorytetem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Inwestorzy interesują się gminą Lesznowola, bo stworzono tu bardzo dobre warunki do rozwijania działalności gospodarczej. Blisko stąd do centrum Warszawy, do strefy przemysłowej Piaseczna i do strefy usługowej Janek. Tylko 3 km dzielą Lesznowolę od portu lotniczego Warszawa Okęcie.

Gmina posiada znaczna ilość wolnych terenów inwestycyjnych, na co nakłada sie dobry stan infrastruktury technicznej. Dobrze rozwinięty jest przemysł i sektor Małej i Średniej Przedsiębiorczości, wynikiem czego jest niski poziom bezrobocia.

W gminie funkcjonuje ok. 3 985 podmiotów gospodarczych.

Tabela 3 Jednostki zarejestrowane wg PKD 2007 w gminie Lesznowola

| sekcje PKD | liczba podmiotów gospodarczych |
| --- | --- |
| A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 57 |
| B. Górnictwo i wydobywanie | 1 |
| C. Przetwórstwo przemysłowe | 223 |
| D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 0 |
| E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 15 |
| F. Budownictwo | 304 |
| G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 1823 |
| H. Transport i gospodarka magazynowa | 231 |
| I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 90 |
| J. Informacja i komunikacja | 135 |
| K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 67 |
| L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 154 |
| M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 407 |
| N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 94 |
| O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 6 |
| P. Edukacja | 81 |
| Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 102 |
| R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 52 |
| S. Pozostała działalność usługowa | 143 |
| SUMA | 3985 |

Źródło: GUS 2009

Najwięcej podmiotów znajduje się w grupie zajmującej się handlem hurtowym i detalicznym, oraz naprawą pojazdów. Następną liczebną grupą podmiotów są profesjonaliści naukowi i techniczni.

## Infrastruktura inżynieryjno-techniczna

Prawie wszystkie wsie gminy są zwodociągowane. Istniejące lub znajdujące się w budowie wodociągi zapewniają wodę na potrzeby bytowe, produkcję rolną i cele przeciwpożarowe dla około 93,6% mieszkańców gminy.

Najlepsze warunki do pełnej obsługi kanalizacji występują we wschodniej części gminy na terenach przyległych do miasta Piaseczna. Obecnie gmina skanalizowana jest w około 60% i obsługiwana jest przez 3 oczyszczalnie ścieków. Planuje się dalszą rozbudowę systemów kanalizacyjnych.

Z gazu ziemnego korzysta ok. 95% mieszkańców gminy. Aktualnie gaz dostarczany jest do zaspokajania potrzeb bytowych i grzewczych oraz dla przemysłu bez ograniczeń do prawie wszystkich wsi.

W związku z szybkim rozwojem przedsiębiorstw i obszarów mieszkaniowych w gminie istnieje duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. Liczba odbiorców energii o niskim napięciu w powiecie piaseczyńskim wzrosła o 3 760 gospodarstw w latach 2005 – 2008. System energetyczny dysponuje znacznymi rezerwami mocy, a niewydolności podsystemu mają charakter lokalny.

Potrzeby grzewcze gminy pokrywane są z indywidualnych źródeł ciepła wykorzystując gaz jako surowiec energetyczny. Nie przewiduje się budowy systemu ciepłowniczego opartego o ciepłownie i sieci cieplne.

W zakresie telekomunikacji, CA „Piaseczno” wraz z istniejącymi centralami satelitarnymi w całości pokrywa potrzeby telefoniczne.

### Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wraz z odprowadzaniem ścieków komunalnych

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego stopień zwodociągowania gminy Lesznowola wynosi 99% natomiast stopień skanalizowania wynosi 60%. Pomimo szeregu inwestycji prowadzonych w latach od początku lat 1990-2003 i zdecydowanej rozbudowy sieci nadal jej długość wymaga rozbudowy. Obecnie stosunek długości sieci wodociągowej do dł. sieci kanalizacyjnej wynosi 3 jest to jeden z wyższych wskaźników na terenie województwa. Planowana jest dalsza rozbudowa ww. sieci oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Tabela 4. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008

|  | Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągi | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej | % ludności korzystającej z wodociągów | % ludności korzystającej z kanalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 154,5 | 95,1 | 90,7 | 50,6 |
| 2006 | 157,0 | 127,8 | 90,7 | 54,4 |
| 2007 | 165,9 | 133,3 | 93,6 | 55,4 |
| 2008 | 168,5 | 152,8 | 93,8 | 62,0 |

źródło: GUS

Rysunek 2. Wodociągi

Sieć wodociągowa na terenie gminy liczy  204,55 km, natomiast sieć kanalizacyjna 265,25 km

Na terenie gminy istnieją następujące stacje uzdatniania wody

1. SUW Stara Iwiczna

-jedna studnia głębinowa z 1967 roku

- jedna studnia głębinowa z 1976 roku

- jedna studnia głębinowa z 2002 roku

- SUW Mysiadło

- SUW Lesznowola Pole

-jedna studnia głębinowa z 1991 roku

-jedna studnia głębinowa z 1992 roku

-jedna studnia głębinowa z 2009 roku

- SUW Lesznowola PGR

- dwie studnie głębinowe z 1978 roku poddane renowacji w 1987 roku.

- dwie studnie głębinowe z 1996 roku

- SUW Mroków

- dwie studnie głębinowe z 1968 roku

- SUW Wólka Kosowska

- stacja wybudowana w 2005 roku, posiada dwie studnie głębinowe

- SUW Zamienie

- stacja dzierżawiona przez gminę Lesznowola , posiada trzy studnie głębinowe, ujęcie wód trzeciorzędowych

Wszystkie studnie głębinowe mają wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej. Na terenie gminy Lesznowola nie ma sieci wykonanych z rur cementowo - azbestowych. Na koniec 2009 roku wykaz ilościowy odbiorców usług kształtował się następująco:

Tabela 5 Liczba odbiorców wody w gminie Lesznowola w 2009 roku

| Odbiorcy indywidualni | Odbiorcy firmowi |
| --- | --- |
| Ogólna ilość odbiorców | Odbiorcy woda + ścieki | Odbiorcy woda | Odbiorcy ścieki | Odbiorcy Woda + ścieki | Odbiorcy woda | Odbiorcy ścieki |
| 9.162 | 4859 | 3541 | 172 | 398 | 182 | 10 |

Podstawowym sposobem uzdatniania wody ze względu na jej jakość jest odżelazianie, odmanganianie a następnie magazynowanie w zbiornikach retencyjnych i pompowanie.

Na terenie gminy woda dostarczana jest do 5127 odbiorców natomiast legalnych dostawców zrzucających ścieki 2118.

Występujące okresowo niedobory wody i rosnąca liczba mieszkańców oraz rozwinięta sieć wodociągowa wymuszają realizacje nowych stacji uzdatniania wody.

Na terenach gdzie mieszkańcy nie posiadają przyłączy do sieci kanalizacyjnej korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Poniższa tabela przedstawia wykaz miejscowości w gminie Lesznowola wraz z liczbą zbiorników bezodpływowych.

Tabela 6 Ilość zbiorników bezodpływowych w poszczególnych miejscowościach w gminie Lesznowola

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Jazgarzewszczyzna | 69 |
| Marysin | 59 |
| Wygoda | 7 |
| Władysławów | 116 |
| Łoziska | 96 |
| Wilcza Góra | 173 |
| Warszawianka | 8 |
| Garbatka | 44 |
| Wola Mrokowska | 93 |
| Mroków | 42 |
| Stefanowo | 117 |
| Kolonia Warszawska | 72 |
| Jabłonowo | 16 |
| Wólka Kosowska | 280 |
| Kosów | 18 |
| Podolszyn | 60 |
| Janczewice | 47 |
| Zgorzała | 18 |
| Nowa Wola | 58 |
| Mysiadło | 106 |
| Łazy | 255 |
| Lesznowola | 248 |
| Magdalenka | 194 |
| Stara Iwiczna | 165 |
| Nowa Iwiczna | 254 |
| Razem | 2631 |

Źródło: Urząd Gminy

### Oczyszczalnie ścieków

Na terenie gminy znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków, których właścicielem jest gmina Lesznowola są to:

- Oczyszczalnia ścieków w Łazach położona przy ul. Rolnej

Na oczyszczalni powstają następujące odpady :

- komunalne osady ściekowe w ilości 340 ton na rok

- skratki w ilości 0,9 tony na rok

- piaski w ilości 0,8 tony na rok

- Oczyszczalnia ścieków w Kosowie położona przy ul. Nadrzecznej

Na oczyszczalni powstają następujące odpady :

- komunalne osady ściekowe w ilości 135 ton na rok

- skratki w ilości 13,2 tony na rok

- Oczyszczalnia ścieków w Zamieniu położona przy ul. Arakowej

Oczyszczalnia ta nie posiada urządzeń do prasowania osadu w związku z tym osad komunalny przewożony jest beczkowozem na oczyszczalnię w Łazach. Szacujemy , że ilość powstałego na oczyszczalni w Zamieniu komunalnego osadu ściekowego to około 0,3 tony na rok.

Tabela 7. Ścieki komunalne i przemysłowe wymagające oczyszczania [dam3] stan na 2008 r.

| ogółem | 1 048,4 |
| --- | --- |
| oczyszczane razem | 595 |
| oczyszczane mechanicznie | 94 |
| oczyszczane biologicznie | 151 |
| oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów | 350 |
| nieoczyszczane razem | 453,4 |
| nieoczyszczane odprowadzane z zakładów przemysłowych | 67 |
| nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną | 386,4 |

Źródło: GUS, 2008 r.

Głównymi obiektami oczyszczającymi ścieki na terenie gminy są komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, których charakterystykę podano w tabeli.

Tabela 8. Parametry techniczne oczyszczalni ścieków w gminie Lesznowola

| Lp. | Lokalizacja | Rodzaj oczyszczalni | Przepustowość Qśr.d [m3/d] | Odbiornik ścieków (zlewnia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Łazy | mechaniczno-biologiczna z usuwaniem biogenów | 360 | rów melioracyjny R-25 rz. Utrata |
| 2 | Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED” w Zamieniu | Mechaniczno-biologiczna | 38 max | rzeka Raszynka |
| 3 | CONOCOPHILLIPS POLAND Sp. z o.o. Stacja paliw JET-23 w Łazach | Mechaniczno-biologiczna | 1,5 | rów nr 1 |
| 4 | GD Poland Investment Sp. z o.o.w Wólce Kosowskiej | mechaniczno-biologiczna | 381 | rzeka Utrata |
| 5 | Browar Jabłonowo Sp. Jawna Jabłonowo | biologiczna | 180 | Rów M/2 rz. Utrata |
| 6 | PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec | biologiczna | 100 | rzeka Utrata |

Źródło WIOŚ (stan na 31.03.2008)

Powstałe w procesie oczyszczania ścieków odpady komunalne nie są składowane na terenie gminy Lesznowola. Na podstawie stosownej umowy specjalistyczna firma zajmuje się wywozem , składowaniem i utylizacją tych odpadów

### Infrastruktura drogowa

Powiązania komunikacyjne gminy Lesznowola odbywają się w oparciu o układ dróg krajowych i wojewódzkich, na który składają się następujące elementy sieci drogowej dla powiązań zewnętrznych w skali kraju i regionu:

- zestawienie dróg krajowych

- droga nr 7 – Łazy – Mroków – Wola Mrokowska – 10,00 km (Al. Krakowska)

- droga nr 79 – Mysiadło – 0,70 km (ul. Puławska)

- układ dróg wojewodzkich

droga nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna – 8,00 km (ul. Słoneczna)

- dla powiązań z gminami sąsiadującymi oraz dla powiązań w skali gminy układ dróg powiatowych

- droga nr 01344 – Bobrowiec – Władysławów – Jabłonowo – Wólka Kosowska – 8,03 km

- droga nr 01345 – Piaseczno – Bobrowiec – Zgorzała – Dawidy – 4,57 km

- droga nr 01346 – Zgorzała – Nowy Podolszyn – 1,71 km

- droga nr 01347 – Lesznowola – Nowa Iwiczna – 5,07 km

- droga nr 01348 – Wilcza Góra – Lesznowola – Nowe Falenty – 5,09 km

- droga nr 01350 – Łazy – do drogi nr 01407 – 1,33 km

- droga nr 01351 – Henryków – Szczaki – Mroków – 4,66 km

- droga nr 01354 – Wola Mrokowska – Garbatka – Krakowiany – 4,32 km

- droga nr 01355 – Wilcza Góra – Zalesie Dolne – 1,66 km

- droga nr 01367 – Kuleszówka – Łazy – 2,42 km

- droga nr 01402 – Parole – do drogi nr 01354 – 0,40 km

- droga nr 01405 – Kajetany – Kosów – do drogi nr 01402 – 2,71 km

- droga nr 01406 – Szamoty – Wólka Kosowska – 0,46 km

- droga nr 01407 – Mroków – Walendów – 2,98 km

- droga nr 01505 – Lesznowola – Laszczki – 0,70 km

Razem – 43,11 km

Tabela 9 Drogi publiczne

| Wyszczególnienie | Ogółem w km |
| --- | --- |
| Drogi krajowe: | 10,7 |
| Drogi wojewódzkie: | 8,0 |
| Drogi powiatowe: | 43,1 |

*Podstawa: dane Zarząd Dróg Powiatowych

### Charakterystyka zaopatrzenia gminy w ciepło

Na terenie gminy nie istnieje centralny system grzewczy. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie przewiduje budowy w obrębie gminy systemu ciepłowniczego. Mieszkańcy indywidualnie zaopatrują się w ciepło. Do ogrzewania stosowane są głównie piece węglowe, olejowe.

### Głównym Charakterystyka zaopatrzenia gminy w gaz ziemny

Z gazu ziemnego przewodowego korzysta około 95% mieszkańców gminy. Przez obszar gminy przechodzą dwa gazociągi wysokiego ciśnienia:

- D 400 mm relacji Świerk-Modry,

- D 300 mm relacji Radom-Lesznowola.

Jednak docelowym źródłem zaopatrywania odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Lesznowola będzie sieć gazowa średniego zasilania z istniejących stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia:

- „Piaseczno”

- „Sękocin” – gmina Raszyn

- „Wola Mrokowska”

- „Lesznowola”

Źródło uzupełniające stanowi stacja II stopnia w Mysiadle dla potrzeb zabudowy wielorodzinnej.

Tabela 10 Charakterystyka sieci gazowej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008

|  | j. m. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem w km | km | 175,9 | - | - | - |
| długość czynnej sieci przesyłowej w km | km | 25,1 | - | - | - |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w km | km | 150,8 | - | - | - |
| długość czynnej sieci ogółem w m | m | - | 182 136 | 189 134 | 211 643 |
| długość czynnej sieci przesyłowej w m | m | - | 25 075 | 25 075 | 23 670 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w m | m | - | 157 061 | 164 059 | 187 973 |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | szt | 4 172 | 4 336 | 4 390 | 4 906 |
| odbiorcy gazu | gosp.dom. | 2 167 | 4 644 | 5 200 | 5 868 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp.dom. | 1 870 | 2 850 | 3 122 | 3 122 |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | 4 862,90 | 6 731,20 | 8 612,60 | 9 848,20 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | 4 705,6 | 5 997,7 | 7 865,1 | 7 915,1 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 11 251 | 11 487 | 11 742 | 14 671 |

Źródło: GUS, 2008

### Charakterystyka zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

System elektroenergetyczny na terenie gminy dysponuje znacznymi rezerwami mocy. Niewydolności podsystemu mają charakter lokalny i związane są z przeciążeniami sieci NN. Stan techniczny linii o napięciu 110 kV i wyższym jest dobry, w najbliższych latach nie przewiduje się remontów generalnych. Problemem jest ograniczona możliwość wykorzystania rozdzielni 15 kV stacji „Piaseczno” i „Sękocin”, ze względu na ich peryferyjne położenie względem obszaru zasilanego i trudności w wyprowadzaniu nowych linii 15 kV. Planuje się również wzmocnienie zasilania w energię elektryczną ze stacji 110/15 kV „Głosków” i „Szczaki”, które zlokalizowane są w gminie Piaseczno.

# Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zasobów przyrody

## Formy ochrony przyrody

### Obszary chronionego krajobrazu

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOCK) został utworzony w celu ochrony wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów i powiązanie ich krajowym systemem obszarów chronionych. W skład WOCK wchodzą zarówno stosunkowo duże, zwarte kompleksy leśne i łąkowe o dużym stopniu naturalności, jak i  niewielkie, rozdrobnione lasy i łąki o znacznej bioróżnorodności, a także tereny rolnicze z luźną zabudową zagrodową oraz tereny silniej zurbanizowane z zabudową mieszkaniową pośród zieleni. Cały obszar zajmuje powierzchnię 1 723 ha.

W granicach WOCK wyodrębnia się:

- Strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny kompleksów leśnych o powierzchni ponad 5 ha, ciągi ekologiczne i zespoły przyrodnicze o szczególnych walorach.

- Strefę zurbanizowaną obejmującą tereny miast i wsi, posiadające szczególne wartości przyrodnicze.

W obszarze chronionego krajobrazu znalazły się m.in.:

- stosunkowo duże kompleksy leśne w rejonie Magdalenki,

- dość wąskie tereny łąkowo-rolne wzdłuż dolin: Utraty,

- tereny zurbanizowane z dużym udziałem roślinności, obejmujące Magdalenkę,

Na terenach WOCK nie można lokalizować obiektów mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar ten mógłby zostać przekształcony w tereny rekreacji weekendowej stolicy. W tym celu należałoby rozpocząć prace nad stworzeniem zaplecza turystycznego, wypromować istniejące na terenie obiekty o charakterze zabytkowym, popierać rozwój infrastruktury turystycznej.

Wg planu zagospodarowania przestrzennego działki budowlane na terenie WOCK uznane zostały za powierzchnie biologicznie czynną, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo. Ogrodzenia działek w w/w obszarze winny umożliwiać migrację drobnych przedstawicieli fauny.

### Rezerwat przyrody

Na terenie kompleksu leśnego Magdalenka planuje się utworzenie rezerwatu przyrody „Uroczysko Magdalenka”. Rezerwat ten ma służyć ochronie wysokiej wydmy porośniętej borem sosnowym i znajdujących się tam stanowisk rzadkiej rośliny: wiciokrzewu pomorskiego. Wydma ma ponad 1 km długości i około 15 m wysokości względem otaczającego stosunkowo równinnego terenu. Wydma ma kształt paraboli, obydwa ramiona rozchodzą się na zachód. Pomiędzy ramionami tej piaskowej paraboli leżą ulice: Paprociowa i sosnowa. Wydma została przecięta przedłużeniem ul. Lipowej w kierunku południowym.

### Pomniki przyrody

Tabela 11 Rejestr pomników przyrody w gminie Lesznowola

| Nr rejestru | Lokalizacja | Opis |
| --- | --- | --- |
| 845 | Wzdłuż drogi wewnętrznej PGR Łazy | Jesion wyniosły |
| 846 | W parku PGR Łazy | Jesion wyniosły |
| 853 | Derdy – w ogrodzie przydomowym Zakład „Caritas” | Dąb szypułkowy |
| 854 | Derdy – w ogrodzie przydomowym Zakład „Caritas” | 2 dęby szypułkowe |
| 775 | Mroków – w parku | 3 jesiony wyniosłe |
| 841 | Władysławów – na gruntach rolnych | Dąb szypułkowy |
| 469 | Władysławów – na działce rolnej | 3 dęby szypułkowe |
| 689 | Zamienie - w resztce parku po byłej Wytwórni Surowic i Szczepionek | Wiąz szypułkowy |

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola

### Stanowiska archeologiczne

Na terenie gminy występują liczne stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego lub ujęte w rejestrze, prawnie chronione. Łącznie na terenie gminy Lesznowola znajduje się 40 stanowisk, w tym ślady osadnictwa z epoki brązu, epoki kamienia, starożytności, po okres wczesnośredniowieczny.

### Parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską

Na terenie gminy występują następujące parki znajdujące się pod ochroną:

Park podworski w Lesznowoli z zachowanymi elementami geometrycznymi z połowy XVIII wieku o powierzchni 2,4 ha. Na jego obszarze wyróżniają się dwa jesiony wyniosłe,

Park w Mrokowie o powierzchni 4,1 ha, o charakterze krajobrazowym położony jest w sąsiedztwie stawów rybnych. Pochodzi z XIX w. (niektóre elementy z XVII i XVIII w.). Ochroną konserwatorską został objęty ciekawy pod względem kolorystycznym drzewostan,

Park w Jastrzębcu (dawna nazwa Garbatka) o powierzchni 5,99 ha ma już nieczytelny układ pierwotny, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków,

Park w Derdach o powierzchni 12,7 ha obejmuje układ zieleni przy klasztorze i park leśny założony w XVIII w., znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków,

Parki w Łazach (teren PGR) i w Zamieniu charakteryzują sie niewielkim stopniem zachowania.

### Zieleń urządzona

Zieleń urządzona to pewien rodzaj zieleni miejskiej w postaci zespołów roślinności znajdującej się na planie zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest zwłaszcza na cele publiczne, pełni funkcję estetyczną, zdrowotną, wypoczynkową. Do zieleni urządzonej należą przede wszystkim: drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, tereny ogródków działkowych, cmentarze. Tereny zieleni urządzonej spełniają szereg podstawowych funkcji sanitarnych (ochronnych) i estetycznych – niezbędnych człowiekowi:

- pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia,

- poprawiają mikroklimat  - (regulują stosunki termiczno- wilgotnościowe, zapewniają cień),

- tworzą bariery ochronne - tłumiące hałas,

- podnoszą walory estetyczne kompozycji architektonicznych

Zieleń stanowi aktywny filtr biologiczny - ograniczający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Szpalerowy ciąg drzew - pochłania do 70 % zanieczyszczeń pyłowych. Szczególna jest rola zieleni przyulicznej w wytłumianiu hałasu. Pas zieleni o szerokości 35 m może zmniejszyć hałas o 6 -10 decybeli.

Stan i kondycja zieleni urządzonej powinna więc być przedmiotem szczególnej troski władz gminy oraz mieszkańców - dla ich własnego dobra.

Na zieleń urządzoną w gminie Lesznowola składają się ogródki działkowe znajdujące się w miejscowości Mroków i Stefanowo, cmentarze: w Magdalence i Starej Iwicznej oraz zieleń towarzysząca terenom usługowym i tereny zieleni parkowej i izolacyjnej.

Powierzchnia zieleni urządzonej w gminie Lesznowola [ha]

| parki spacerowo - wypoczynkowe | 25,2 |
| --- | --- |
| tereny zieleni osiedlowej | 0,3 |
| parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej | 25,5 |
| cmentarze | 1,7 |
| lasy gminne | 20,0 |

Źródło: GUS 2008

## Inne obszary cenne przyrodniczo

Obszarami nieobjętymi ochroną prawną, jednak przedstawiającymi wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową są grunty zieleni wysokiej, zadrzewienia śródpolne, sztuczne zbiorniki wodne – glinianki, układ dolin rzecznych, system rowów melioracyjnych itd. Obszary te powinny być zachowane.

Bardzo osobliwym miejscem proponowanym do objęcia ochroną w Lasach Magdalenki jest „Aleja świerkowa”, składająca się z dwóch rzędów, rosnących blisko siebie świerków. Miejscem tym oraz stojącym obok głazem - pomnikiem bohaterów państwa podziemnego z lat 1939 -1945 opiekuje się lokalna młodzież.

## Lasy

Jedynym liczącym się kompleksem leśnym jest kompleks lasów chojnowskich. Obszar ten obejmuje około 230 ha, porośnięty jest głównie sosną pospolitą. Spotykać tu można pojedyncze okazy (głównie na wydmie zwanej Kuropiem) bardzo rzadkiego gatunku – Sosny Banksa, pochodzącej z Ameryki Północnej. Nieliczne miejsca porasta także brzoza, dąb i świerk, a na obszarach podmokłych występuje również olcha. Rzadziej spotykanym drzewem jest świerk i dąb bezszypułkowy.

Lasy chojnowskie stanowią pozostałości pasa leśnego na południe od Warszawy, który ciągnął się od doliny Wisły, aż do Puszczy Kampinoskiej.

Wśród krzewów pospolitych występuje jarzębina oraz podobna do niej kalina. Swoje siedliska znalazła również kruszyna, czeremcha, jałowiec i czarny bez.

Dużą osobliwością tego terenu jest roślina pnąca o pięknych żółtych kwiatach, rzadko spotykana – wiciokrzew pomorski. W magdaleńskich lasach rośnie również trująca bylina zwana naparstnicą purpurową i kruszyna o czarnych, przypominających wiśnie, trujących jagodach. Rzadko już spotykany jest żarnowiec, wawrzynek, wilczełyko, jasnota biała, a także dzwonki, fiołki, borówka czarna, jak również kwitnący wiosną zawilec – roślina objęta ochroną. Coraz rzadziej występuje konwalia majowa.

Rośliny runa to mchy, porosty, skrzypy i widłaki.

Świat zwierząt jest równie bogaty jak świat roślin i istnieją ścisłe wzajemne między nimi powiązania. Jaszczurka zwinka, rzekotka i padalec, zaskroniec i gniewosz plamisty to osobliwości tego terenu. Z ptaków – myszołowy i rzadziej pustułki. Po głosie werbla poznajemy dzięcioła, najczęściej gości tu dzięcioł pstry z czerwoną czapeczką. W Uroczysku nierzadko można napotkać dzika. Gromady ptaków, ssaków dają wiele uroku i niepowtarzalnego piękna tym rozległym leśnym obszarom.

Na terenie tym, dla zachowania osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej, planuje się utworzenie rezerwatu przyrody „Uroczysko Magdalenka”.

Niewielkie tereny leśne znajdują się również w południowej części gminy między miejscowościami Stefanowo i Warszawianka, w zachodniej części przy granicy z gminą Nadarzyn, i w południowo – wschodniej, w miejscowości Jazgarzewszczyzna, na granicy gminy Piaseczno.

Tabela 12 Powierzchnia gruntów leśnych [ha] wszystkich form własności w gminie Lesznowola

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 1 059,8 | 1 065,7 | 1 065,7 | 843,3 |
| lasy ogółem | 1 028,7 | 1 034,6 | 1 034,6 | 820,3 |
| grunty leśne publiczne ogółem | 720,8 | 726,7 | 726,7 | 657,3 |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa | 700,8 | 706,7 | 706,7 | 637,3 |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych | 497,0 | 502,9 | 502,9 | 508,9 |
| grunty leśne prywatne | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 186,0 |

Żródło GUS 2008

Tabela 13 Charakterystyka obszarów leśnych Chojnów i Magdalenka znajdujących się na terenie gminy Lesznowola

| Nazwa uroczyska | Powierzchnia (ha) | Panujące siedliska | Panujące gatunki roślin | Przeciętne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zasobność (m3/ha) | wiek (lata) | przyrost (m3/ha) |
| Magdalenka | 508,24 | BMśw – 52% Bśw – 23% LMśw – 16% | sosna – 88% brzoza – 9% | 250 | 63 | 3,94 |
| Chojnów | 2 166 01 | LMśw – 40% BMśw – 16% Lśw – 16% | sosna – 70% dąb – 9% brzoza – 9% | 254 | 70 | 3,61 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla powiatu Piaseczyńskiego

## Zasoby naturalne

### Wody podziemne

Warunki wodne są zróżnicowane. Występują zarówno rejony o swobodnym zwierciadle, jak również obszary, na których brak ciągłej warstwy wodonośnej, a wody gruntowe występują okresowo w cienkiej pokrywie piaszczystej na gruntach nieprzepuszczalnych lub jako sączenie w gruntach spoistych. Generalnie znaczna część obszaru gminy charakteryzuje się stałą lub okresową obecnością płytkich wód powierzchniowych.

Głównym źródłem zaopatrzenia gminy w wodę do celów komunalnych i produkcyjnych są wody podziemne czwartorzędowe (jedynie dla Mysiadła wody powierzchniowe rzeki Wisły i dla Jazgarzewszczyzny wody podziemne trzeciorzędowe).

Zasoby wód podziemnych ulegają również stałej degradacji jakościowej w wyniku zanieczyszczeń antropogenicznych. Z powodu gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia wody te zostały objęte programem monitorowania, którego celem jest wspomaganie działań zmierzających do likwidacji źródeł skażenia. Jakość wód gruntowych ulega ciągłemu pogorszeniu i zależna jest ona od sposobu zagospodarowania terenu.

### Wody powierzchniowe

1. Cieki

Gmina Lesznowola znajduje się w zlewniach dwóch rzek: Utraty oraz Jeziorki. Przez obszar gminy przebiega wododział dwóch rzek: Jeziorki wraz z siecią drobnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych we wschodniej części gminy oraz Utraty wraz z dopływami w części południowo-zachodniej. Dział wodny przebiega z południa na północ dzieląc gminę na dwie części.

Poza górnym odcinkiem Utraty większość cieków ma charakter rowów melioracyjnych.

Rzeka Jeziorka jest lewostronnym dopływem Wisły, do której uchodzi w 493,7 km w miejscowości Obórki. Całkowita długość rzeki wynosi 66,3 km. Swój początek bierze w okolicach miejscowości Osuchów. Główne jej dopływy to: Kraska, Tarczynka, Zielona i Mała. Płynie przez tereny użytkowane w głównej mierze rolniczo oraz zwarte kompleksy leśne. Począwszy do miejscowości Osuchów do m. Lesznowola i Wólka Kozodawska do m. Bielawa Jeziorka przepływa przez wiele stawów. Dolinę Jeziorki pokrywają przeważnie łąki i pastwiska.

Tabela 14. Charakterystyka rzek przepływających przez teren gminy

| Nazwa rzeki | Długość | Odbiornik | Strona dopływu | km przyjęcia | Powierzchnia zlewni [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w województwie |  |  |  | Ogółem | w województwie |
| Jeziorka | 66,3 | 66,3 | Wisła | Lewy | 493,7 | 811,7 | 805,2 |
| Utrata | 76,5 | 76,5 | Bzura | Prawy | 25,6 | 792,0 | 784,7 |

Tabela 15. Przepływy charakterystyczne

| Rzeka | Okres/ obliczenia empiryczne | Przepływ [m3/s] |
| --- | --- | --- |
|  |  | WWQ | SWQ | SSQ | SNQ | NNQ |
| Jeziorka | Emp. | - | - | 3,86 | 1,15 | - |
| Utrata-Krubice | 1951-95 | 80,1 | 19,3 | 2,61 | 0,64 | 0,18 |

2. Wody stojące

Zbiorniki wodne występujące na terenie gminy to niewielkie „oczka” powstałe najczęściej na terenie powyrobiskowym kopalin, zasilane wodami z urządzeń melioracyjnych, wodami gruntowymi oraz niekiedy wodami pierwszego poziomu wodonośnego. Kolejne zbiorniki to zastoiska wodne utworzone w wyniku zmiany biegu koryta cieków wodnych, a także inne sztuczne obiekty, jak zbiorniki wodne usytuowane na terenach osad wiejskich z przeznaczeniem głównie dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Tabela 16. Wykaz zbiorników przeciwpożarowych

| Lokalizacja | Rodzaj obiektu | Miejsce czerpania wody | Pojemność [m3] | Dojazd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesznowola | Zb. Wodny | z 1 strony | 7 tys. | Dogodny |
| Mroków | Zb. Wodny | z 1 strony | 180 tys. | Dogodny |
| Mysiadło | Stawy | z 2 stron | 15 tys. | Dogodny |
| Podolszyn Stary | Stawy | z 2 stron | 2 tys. | Dogodny |
| Nowa Wola | Zb. Wodny | z 3 stron | 100 tys. | Dogodny |

### Kopaliny

W gminie występuje kopalnia piasku - złoże piasku „Janczewice”, koncesja tej kopalni została cofnięta i obecnie na terenie gminy nie prowadzi się wydobycia. Na terenie gminy nie występują inne złożą kopalin.

### Gleby

Dominują gleby brunatne, bielicowe i rdzawe. W dolinach rzecznych występują mady.

Według wartości bonitacyjnej przeważają gleby dobre chronione klas III i IV. Zajmują one ok. 65% powierzchni gminy. W części zachodniej przeważają gleby klasy IV z udziałem gleb klasy III i V. W części środkowej dominują gleby słabsze V klasy z niewielkim udziałem klasy IV. Część wschodnia – kompleks gleb dobrych i bardzo dobrych o dużych wartościach rolniczych (klasa III z małym udziałem klasy IV). Wymienić tu należy czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane, gleby szare, miejscami gleby bielicowe i pseudobielicowe.

Najlepsze grunty orne w gminie Lesznowola występują w części północno – wschodniej gminy: Lesznowola – Dawidy – Mysiadło oraz w okolicach Wólki Kosowskiej i Woli Mrokowskiej.

Tabela 17.  Struktura gleb według klasyfikacji bonitacyjnej

| Klasa gleby | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia | 99,18 ha | 1476,62 | 1324,68 | 972,72 | 303,72 |

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola

# Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

## Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność

### Analiza zużycia wody

Ujęcia wód podziemnych stanowią na terenie gminy podstawową formę zaopatrzenia w wodę ludności oraz na potrzeby przemysłu i gospodarstw rolnych (tutaj głównie dla chowu i hodowli zwierząt). Obecnie, poza niewielką ilością poboru wody z ujęć własnych (studnie kopane do pierwszego poziomu wodonośnego) usytuowanych w gospodarstwach wiejskich, cały obszar jest objęty dostawą wody pochodzącej z ujęć publicznych. Struktura zużycia wody w latach 2005 - 2008 przedstawiała się następująco:

Tabela 18 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam3/rok] w gminie Lesznowola w latach 2005 - 2008

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 1 715,9 | 1 784,2 | 1 759,9 | 1 748,3 |
| przemysł | 210 | 216 | 227 | 234 |
| rolnictwo i leśnictwo | 194 | 180 | 0 | 0 |
| eksploatacja sieci wodociągowej | 1 311,9 | 1 388,2 | 1 532,9 | 1 514,3 |
| gospodarstwa domowe | 1 191,9 | 1 301,6 | 1 461,9 | 1 365,3 |

Źródło: GUS

Tabela 19. Analiza zużycia wody [m3] w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| na 1 mieszkańca | 77,0 | 80,8 | 86,9 | 77,5 |
| na 1 korzystającego / odbiorcę | 83,6 | 86,8 | 90,4 | 80,9 |

Źródło: GUS

Jak wynika z powyższej tabeli zużycie wody w gminie ma tendencję zarówno wzrostową, jak i malejącą. Trudno jest przewidzieć w jaki sposób ukształtuje się zużycie wody w następnych latach. Będzie to na pewno zależne od ilości osób korzystających z wodociągów oraz zmian nawyków mieszkańców związanych z korzystaniem z wody.

### Analiza zużycia gazu

Długość czynnej sieci gazowej w mieście wynosi 175,9 km. Z sieci gazowej korzysta ok. 78,8% mieszkańców miasta.

Tabela 20 Zużycie gazu w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008

|  | J. m. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | 4 862,90 | 6 731,20 | 8 612,60 | 9 848,20 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | 4 705,6 | 5 997,7 | 7 865,1 | 7 915,1 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 11 251 | 11 487 | 11 742 | 14 671 |
| na 1 mieszkańca | m3 | 314,3 | 417,7 | 511,7 | 558,9 |
| na 1 korzystającego / odbiorcę | m3 | 2 244,1 | 1 449,4 | 1 656,3 | 1 678,3 |

Źródło: GUS

W ostatnich latach wzrosła liczba odbiorców gazu w gminie, oraz liczba odbiorców ogrzewających mieszkania gazem.

Zastosowanie gazu ziemnego zamiast węgla w celu pozyskiwania energii cieplnej jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wpływ na środowisko naturalne. Pozwala przede wszystkim na całkowitą eliminację emisji pyłów, sadzy, cząstek smolistych, SO2 i CO. Przyczynia się także do zmniejszenia emisji CO2 oraz uzyskania znacznych oszczędności energii pierwotnej w wyniku poprawy sprawności pozyskiwania energii.

### Analiza zużycia energii

Poniżej w tabeli przedstawiono zużycie energii elektrycznej w powiecie piaseczyńskim charakterystyczne dla terenów wiejskich do których zalicza się gmina Lesznowola.

Tabela 21 Energia elektryczna w gospodarstwach domowych na wsi w latach 2005 – 2008

|  | J. m. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu | szt | 26 482 | 27 059 | 28 160 | 30 133 |
| zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu | MW.h | 97 417 | 104 188 | 107 900 | 114 736 |

Źródło: GUS

Jak widać w tabeli w ciągu czterech lat systematycznie wzrosło zarówno zużycie energii, jak i liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu.

## Wykorzystanie energii odnawialnej

Zmiany klimatu, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest wynikiem działalności człowieka na środowisko.

Emisja do atmosfery gazów: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny. W sezonie grzewczym następuje więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

### Analiza stanu i możliwości korzystania z energii wiatru

Najważniejsze korzyści ekologiczne płynące z wykorzystania energii wiatrowej to:

- brak emisji gazów cieplarnianych przy produkcji energii,

- brak emisji SO2, NOx i pyłów do atmosfery,

- brak powstawania odpadów stałych, gazowych, odorów i ścieków,

- brak zanieczyszczeni wód i gleby,

- brak degradacji terenu i strat w obiegu wody, które mają miejsce przy konwencjonalnym pozyskiwaniu energii,

- korzyści gospodarcze i społeczne.

Rysunek 3 Mapa warunków wiatrowych na terenie Polski (Źródło: www.cire.pl).

|  | Energia wiatru w kWh (m2/rok) |
| --- | --- |
| Strefa | Na wysokości 10 m | Na wysokości 30 m |
| Strefa I bardzo korzystna | Powyżej 1000 | Powyżej 1500 |
| Strefa II korzystna | 750-1000 | 1000-1500 |
| Strefa III dość korzystna | 500-750 | 750-1000 |
| Strefa IV niekorzystna | 250-500 | 500-750 |
| Strefa bardzo niekorzystna | Mniej niż 250 | Mniej niż 500 |
| Strefa szczytowe partie gór | Tereny wyłączone | - |

Najczęściej obecnie spotykane w energetyce elektrownie wiatrowe mogą operować przy prędkościach wiatru od 3 do 30 m/s, przyjmuje się, że granicą opłacalności dla śmigłowej turbiny około 1 MW jest średnioroczna prędkość wiatru 5 m/s.

Tereny na południe od Warszawy są interesujące dla firm inwestujących w elektrownie wiatrowe, bo analizy wykazują, że są tu warunki wiatrowe tylko trochę gorsze niż na północy kraju. Teren powiatu piaseczyńskiego na obszarze którego jest planowane powstanie elektrowni wiatrowej w okolicach Góry Kalwarii zalicza się do strefy II, czyli korzystnej pod względem powstawania tego rodzaju inwestycji.

Szczegółowe warunki lokalizacji inwestycji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze muszą zostać określone w sporządzonym dla planowanej inwestycji raporcie oddziaływania na środowisko (zgodnie m.in. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.). Zapis wytycznych do sporządzenia takiego raportu został określony w ustawie z dnia 3 października, 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

### Analiza stopnia korzystania z energii biomasy i biogazu

Źródłem biomasy wykorzystywanej dla celów energetycznych mogą być odpady tartaczne oraz drewno odpadowe z wyrębu, czyszczenia lasów i parków.

Na terenie gminy Lesznowola nie ma żadnych instalacji do pozyskiwania energii z biomasy.

### Analiza wykorzystania energii słonecznej

W Polsce istnieją dość dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Natężenie promieniowania słonecznego w całym obszarze województwa Mazowieckiego i występujących warunkach klimatycznych zapewnia ekonomiczne przetwarzanie go w energie użyteczną. Potencjał ten jest wystarczający do wykorzystania na potrzeby bytowe mieszkańców, do podgrzewania ciepłej wody, choć koszty inwestycji są obecnie zbyt duże w stosunku do możliwości osób fizycznych. Ze względu na dużą zmienność sezonową i dobową potencjał ten nie zaspokoi potrzeb produkcyjnych przemysłu rolnego i rolno-spożywczego.

Sprawność kolektorów słonecznych wynosi przeciętnie około 80%. Jednak całkowita sprawność układu podgrzewającego wodę ze względu na sprawność całej instalacji, a głównie wymienników ciepła, wynosi od 50% do 70%.

### Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej

Złożem energii geotermalnej nazywa się naturalne nagromadzenie ciepła (w skałach, wodach podziemnych, w postaci pary) na głębokościach umożliwiających opłacalną ekonomicznie eksploatację energii cieplnej. Wydobycie ciepłej wody o określonym składzie może mieć ogromny wpływ na rozwój gospodarczy miejscowości dzięki rozwojowi lecznictwa (balneologia), turystyki 
i rekreacji (baseny z ciepłą wodą) i wreszcie przemysłu opartego o czystą technologię (suszarnictwo, ogrodnictwo itp.).

Na terenie naszego kraju występują naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach, których bezwzględna wartość zdeterminowana jest powierzchniowymi zmianami intensywności strumienia cieplnego ziemi. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają ponad 100ºC.

Na terenie gminy Lesznowola nie zostały przeprowadzone żadne badania w zakresie pozyskiwania energii geotermalnej.

## Kształtowanie stosunków wodnych ochrona przed powodzią i skutkami suszy

Zagrożenie może być spowodowane przez roztopy w okresie wczesnowiosennym lub długotrwałe, ulewne deszcze, przeważnie w okresie letnim. Czynnikiem sprawczym na terenie powiatu piaseczyńskiego jest Wisła, która w przypadku wysokiego stanu wód, może spowodować realne zagrożenie powodzi. Wyznaczony został obszar o najwyższym zagrożeniu, z uwagi na niskie położenie względem rzeki, w stosunku do pozostałego terenu. Granica zagrożenia przebiega przez tereny gminy Góra Kalwaria i Konstancin – Jeziorna. Gmina Lesznowola nie jest bezpośrednio zagrożona występowaniem powodzi.

Najważniejsze zbiorniki retencyjne w powiecie piaseczyńskim znajdują się w Żabieńcu, Lesznowoli i Głoskowie.

# Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

## Stan gleb

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza która zajmuje się badaniami zasobności gleb, ocenianiem potrzeb wapnowania, oraz zawartości metali ciężkich w ostatnich latach nie przeprowadziła badań gleb na obszarze gminy Lesznowola.

## Jakość wód

W 2008 roku WIOŚ przeprowadził badania stanu wód powierzchniowych. Punkty pomiarowe znajdowały się na terenie powiatu Piaseczyńskiego, żaden jednak nie był zlokalizowany w gminie Lesznowola. Rzeka Jeziorka, która przepływa przez gminę Lesznowola została zbadana w gminie Konstancin – Jeziorna, w miejscowości Skolimów. Zbadane zostały takie parametry jak tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, azotyny, fosfor ogólny, chlor, niezjonizowany amoniak. Według przeprowadzonych pomiarów zakwalifikowano wody rzeki do klasy non, czyli niespełniającej warunków jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.

Wody powierzchniowe

Wody płynące

Obszar gminy Lesznowola należy do zlewni rzek Utraty i Jeziorki będących lewostronnymi dopływami Wisły. Obszar gminy odwadniany jest przez rzekę Utratę i będącą jej prawostronnym dopływem Raszynkę oraz mniejsze cieki bez nazwy mające charakter rowów melioracyjnych zaś zlewnię Jeziorki na terenie gminy tworzą również cieki o podobnej charakterystyce. Dział wodny przebiega z południa na północ i dzieli gminę na dwie części.

Utrata (Rżewa) rzeka prawostronny dopływ Bzury. Przepływa przez gminę w zachodniej części tworząc płytką kilkumetrowej głębokości dolinę. Długość 76,5 km, powierzchnia dorzecza 792 km2. Jej dopływem na terenie gminy Lesznowola jest Raszynka. Główne dopływy to Rów Reguły-Malichy, Kanał Konotopa, Rokitnica, Kanał Ożarowski, Stara Rokitnica, Rów z Leszna, Korytnica i Teresinka.

W większości dopływy Utraty mają charakter rolniczych rowów odwadniających lub są nośnikami zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych.

Ze względu na katastrofalny stan jakości wód rzeki opracowany został w połowie lat dziewięćdziesiątych Master Plan Odnowy Rzeki Utraty jako modelowe rozwiązanie w skali województwa i kraju celem poprawy sytuacji i osiągnięcia II klasy jakości wód rzeki.

Jeziorka (Jeziorna, Piaseczna) rzeka w województwie mazowieckim. Długość 66 km, powierzchnia dorzecza 975 km2. Obszar źródłowy na Wysoczyźnie Rawskiej, w pobliżu wsi Huta Lutkowska (gmina Mszczonów, województwo mazowieckie). Przepływa przez Równinę Warszawską, uchodzi do Wisły jako jej lewy dopływ, w obrębie Doliny Środkowej Wisły, w pobliżu wsi Opacz. W górnym biegu płynie wąską doliną, która następnie znacznie się rozszerza. W środkowym i dolnym biegu, na prawym brzegu, zwarte kompleksy Lasów Chojnowskich.

Rzeka Jeziorka jest lewostronnym dopływem Wisły, do której uchodzi w 493,7 km w miejscowości Obórki. Całkowita długość rzeki wynosi 66,3 km. Swój początek bierze w okolicach miejscowości Osuchów. Główne jej dopływy to: Kraska, Tarczynka, Zielona i Mała. Płynie przez tereny użytkowane w głównej mierze rolniczo oraz zwarte kompleksy leśne. Począwszy od miejscowości Osuchów do miejscowości Lesznowola i Wólka Kozodawska do miejscowości Bielawa Jeziorka przepływa przez wiele stawów. Dolinę Jeziorki pokrywają przeważnie łąki i pastwiska. Większe miejscowości, jakie spotyka na swoim biegu to: Głuchów, Głosków, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna.

Bezpośrednio do Jeziorki, w jej górnym biegu odprowadzane są małe ilości ścieków, w związku z tym nie wpływają znacząco na jakość jej wód. Główne źródło zanieczyszczenia rzeki stanowi rzeka Kraska, która odprowadza oczyszczone ścieki komunalne z Grójca. W przyujściowym odcinku rzeka jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków komunalnych z Piaseczna.

Wyniki badań rzeki z wybranych punktów przedstawiono w tabeli. Do ujścia Kraski prowadziła wody pozaklasowe ze względu na ponadnormatywne stężenia fosforu ogólnego. W III klasie czystości mieściło się miano coli.

Poniżej ujścia Kraski, woda jest zdyskwalifikowana ze względu na ponadnormatywne zawartości azotu azotynowego, fosforu ogólnego i fosforanów.

Do Wisły Jeziorka doprowadza wody o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu związkami biogennymi i złym stanie sanitarnym.

Jakość wody w Jeziorce od początków jej monitorowania niewiele się zmieniła. Pozytywne zmiany stwierdzono tylko w wartościach BZT5, a pozostałe parametry utrzymują się na poziomie lat poprzednich.

Rzeka Raszynka ma długość 17,1km i jest prawobrzeżnym dopływem Utraty. Powierzchnia jej zlewni wynosi 75,9km2. Górny odcinek zlewni położony jest na terenie gmin Lesznowola i Raszyn, przylegających do granicy Warszawy. Rzeka ma źródło na terenie Gminy Lesznowola.

Wody stojące

Na omawianym obszarze brak jest jezior. Wody stojące reprezentowane są przez niewielkie zbiorniki wodne naturalne i utworzone w wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego niektóre z nich częściowo już wypłycone i zarastające. Występują tu również niewielkie starorzecza i oczka wodne śródpolne i śródleśne.

Największe zbiorniki to stawy w dolinie Utraty w Mrokowie, a także stawy w Mysiadle i Lesznowoli.

Zbiorniki wodne usytuowane na terenach osad wiejskich z przeznaczeniem głównie dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Wody podziemne

Wody podziemne występujące na obszarze gminy związane są z utworami geologicznymi: czwartorzędowymi, trzeciorzędowymi, kredowymi i jurajskimi. Zasadnicze znaczenie ma poziom czwartorzędowy ze   względu na największe zasoby, najłatwiejszą ich odnawialność oraz najpłytsze występowanie. Charakteryzuje się zmienną głębokością występowania, różną miąższością i wydajnością uzyskiwaną z poszczególnych ujęć (oraz zróżnicowanym stopniem izolacji).

Na dużej części gminy występują płytko zalegające wody gruntowe podatne na zanieczyszczenia zwłaszcza w dolinach rzek i cieków zasilane intensywnie przez infiltrujące opady atmosferyczne nie izolowane od powierzchni utworami trudno przepuszczalnymi.

Stanowi to ograniczenie przy projektowaniu zabudowy z podpiwniczeniem

Znaczne zasoby wód podziemnych związane są z dolinami i pradolinami głównych rzek województwa, a przez to narażone na kontakty z silnie zanieczyszczonymi wodami. Z kolei w obrębie najstarszych pięter wodonośnych przeważają zbiorniki otwarte nieizolowane, podatne na zanieczyszczenia ze względu na ich charakter: szczelinowo-krasowy i szczelinowo-porowy.

Wody podziemne z utworów kredowych i jurajskich ujmowane są w południowej części województwa. Gleby w województwie mazowieckim (głównie lekkie, wytworzone na piaskach, słabych i średnich glinach o małej zdolności retencjonowania wód) oraz leżące niżej skały strefy aeracji często nie stanowią wystarczającej ochrony dla wód podziemnych.

Bardzo ważnym zbiornikiem wód podziemnych o dobrej i trwałej jakości (dobra izolacja od zanieczyszczeń) jest oligoceński poziom wodonośny (piętro trzeciorzędowe), którego głównym użytkownikiem jest aglomeracja warszawska.

W celu ochrony wód podziemnych wytypowanych zostało na terenie kraju 180 tzw. głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), z których 14 (w całości lub we fragmencie) znajduje się w woj. mazowieckim (wg A. Kleczkowskiego – AGH Kraków 1990 r.). Dla 7 z nich opracowana została szczegółowa dokumentacja precyzująca warunki hydrogeologiczne, obszary ochronne i zasięgi zbiorników. Występują one w utworach czwartorzędowych (7), trzeciorzędowych (2), jurajskich (4) i jeden w kredzie.

W wyniku intensywnej eksploatacji wód podziemnych w rejonie Warszawy zaznaczają się rozległe leje depresyjne.

W gminie Lesznowola czwartorzędowe piętro wodonośne reprezentowane jest głównie przez 1-2 wodonośne poziomy międzyglinowe często powstające w związku hydraulicznym . poziomy te są dość dobrze izolowane przed wpływem czynników antropogenicznych . Poziomy słabo izolowane występują w rejonie Stefanowo-Łazy oraz w rejonie Janczewice-Nowa Wola-Zamienie.

Głębokość stropu warstwy wodonośnej wynosi 15-50 m i więcej metrów a wydajność otworów studziennych na przeważającym obszarze gminy zawiera się pomiędzy10-50 m3/h przy czym niewielka część w rejonie Janczewic i Podolszyna posiada wydajność niższą od 10 m3/h. Natomiast w rejonie Mysiadła, Jazgarzewszczyzny i okolic Wilczej Góry wydajności ujęć przekraczają wartość 50 m3/h.

Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych wynika:

- z infiltracji zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (w dolinach rzek),

- z migracji wgłębnej zanieczyszczeń związków chemicznych z obszarów rolniczych, terenów zurbanizowanych i komunikacyjnych o słabej izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych,

- z przenikania do wód gruntowych i warstw wodonośnych substancji szkodliwych i trujących z niezabezpieczonych składowisk odpadów przemysłowych (rejon Płocka, Radomia, Kozienic i Warszawy) i komunalnych,

- z eksploatacji surowców mineralnych, które mogą powodować przerwanie warstwy izolacyjnej.

Rysunek 4 Obszary ochronne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego na tle głównych zbiorników wód podziemnych Objaśnienia stacje hydrogeologiczne punkty obserwacyjne II rzędu z numerem (studnie) punkty obserwacyjne II rzędu z numerem (źródła) Główne zbiorniki wód podziemnych (wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski, 1995) - Q, Q/Tr - Tr, Tr/K - K - J - T - Pz

Dla potrzeb monitoringu, wody podziemnej bada się i klasyfikuje wg wytycznych zawartych w „Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu” (PIOŚ 1995). W zależności o wartości stężeń ocenianych wskaźników wody zalicza się do następujących klas:

- Klasa Ia – wody najwyższej jakości,

- Klasa Ib – wody wysokiej jakości,

- Klasa II – wody średniej jakości,

- Klasa III – wody niskiej jakości.

Wody podziemne służące zaopatrzeniu ludności podlegają normom sanitarnym zapisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4.10.2000r. (Dz.U nr 82 poz.937) i rozporządzeniu w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718).

Obszar gminy należy do zbiornika Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 81 (JCWPd). WIOŚ w Warszawie prowadzi monitoring JCWPd, jednak swoim zasięgiem obejmuje obszary narażone na zanieczyszczenia. Gmina Lesznowola nie kwalifikują się do takich, dlatego też na jej terenie nie został przeprowadzony monitoring JCWPd.

## Zanieczyszczenie powietrza

Główne źródła emisji substancji do powietrza stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny, a więc sektor przemysłowy, komunalny i transportowy.

Na jakość życia mieszkańców gminy coraz bardziej znacząco zaczyna nabierać emisja komunikacyjna. Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego, oddziałując niekorzystnie na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają też jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon i nawierzchni dróg. Obowiązek uzyskania pozwoleń emisyjnych nie dotyczy również zarządców dróg, mimo, że emisja substancji generowana przez ruch transportowy ma istotny udział w wielkości globalnej emisji. Brak obwodnic w miejscowościach ewidentnie wiąże się z kumulowaniem się substancji emitowanych przez środki lokomocji z emisją z sektora przemysłowego i komunalnego.

Gmina Lesznowola należy do terenów relatywnie mało zanieczyszczonych. Do najważniejszych wytycznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lesznowola w kwestii ochrony powietrza atmosferycznego należy:

- wprowadzenie zasady ochrony powietrza atmosferycznego poprzez kontrolę w zakresie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń i karanie emitentów nadmiernej emisji;

- wprowadzenie zakazu ogrzewania nowelizowanych obiektów paliwami stałymi i konieczność wymiany systemów grzewczych w starych budynkach w trakcie ich modernizacji;

- ochronę terenów otwartych położonych na północ od Lesznowoli wchodzących w skład systemów regeneracji powietrza m.st. Warszawy;

- w obszarach skupionej intensywnej zabudowy eliminowanie ciężkiego ruchu samochodowego i skażenia terenu spalinami.

Stan higieny atmosfery w gminie jest dość dobry. Utrzymanie właściwych warunków czystości atmosfery przy wzroście zagrożeń ze strony dużych źródeł zanieczyszczeń o oddziaływaniu regionalnym i przy warunkach naturalnych sprzyjających koncentracji zanieczyszczeń wymaga szeregu działań dotyczących uporządkowania przede wszystkim gospodarki cieplnej, utrzymania istniejących warunków przewietrzania, ograniczenia negatywnego oddziaływania obiektów uciążliwych i ograniczenia emisji zanieczyszczeń z Warszawy.

Na terenie gminy znajdują się zakłady, które otrzymały decyzję starosty na emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Są to:

- GD Poland Distribution Center Sp. z o. o. w Wólce Kosowskiej

- Zakład Obróbki Cieplnej metali „Ślusarstwo” w Jabłonowie

- Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Wytwórnia Mas Bitumicznych w Wilczej Górze

- Browar Jabłonowo

Największym problemem, występującym na terenie województwa mazowieckiego, było i jest nadal zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10. Pomimo wielu działań, oraz rozpoczęcia wdrażania naprawczych Programów Ochrony Powietrza, dotychczas nie uzyskano zadowalających rezultatów. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tego zanieczyszczenia oraz wielu źródeł jego emisji. Stosunkowo łatwo została ograniczona emisja punktowa z dużych źródeł energetycznych. Pozostaje emisja liniowa, powiązana z komunikacją oraz emisja rozproszona z niskich źródeł. Jest to emisja najtrudniejsza do ograniczenia. Na jej wielkość istotny wpływ wywiera jakość paliw, stosowanych przez użytkowników indywidualnych. Spalanie węgla taniego, ale niskiej jakości, spalanie odpadów w paleniskach domowych to problemy najtrudniejsze do rozwiązania.

Powiat piaseczyński został zbadany pod względem klasyfikacji stref dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne – pod względem ochrony zdrowia. Zbadane zostały takie parametry jak SO2, PM10, NO2, benzen C6H6, CO i ołów Pb (PM10). Tylko w przypadku pomiarów wynikowych i 24 – godzinnych PM10 strefa powiatu mieści się w klasie C. Wyniki pozostałych pomiarów kwalifikują się do klasy A.

Nowym, i jak pokazują dwuletnie wyniki pomiarów, dużym problemem, stały się przekroczenia poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu w pyle PM10 na całym obszarze województwa. Zanieczyszczenie to powstaje przede wszystkim w wyniku spalania węgla w paleniskach indywidualnych oraz paliw płynnych w silnikach spalinowych (niskie źródła emisji powierzchniowej). Powiat Piaseczyński, tak jak i całe województwo mazowieckie został zakwalifikowany się do strefy C.

Województwo mazowieckie również ma problem z dotrzymaniem poziomów docelowych dla ozonu. Cały obszar województwa, oprócz Warszawy zaklasyfikowany zostały przez WIOŚ do klasy C

WIOŚ podał przyczyny przekroczeń stężeń benzo(a)pirenu i pyłu PM10 dla powiatu piaseczyńskiego:

- niska emisja ze źródeł rozproszonych,

- emisja związana z komunikacją,

- wtórny unos pyłu,

- napływ zanieczyszczeń spoza terenu województwa, kraju,

- naturalne źródła emisji lub zjawiska,

- warunki meteorologiczne,

Kierunki działań w zakresie ochrony powietrza proponowane przez WIOŚ to:

- ograniczanie emisji punktowej – instalacja kotłów fluidalnych, modernizacja elektrofiltrów, budowa instalacji odsiarczania spalin, zainstalowanie palników niskoemisyjnych, zainstalowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających, zmiana czynnika grzewczego, budowa zakładu skojarzonego wytwarzania energii, budowa instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych oraz odsiarczania gazów płynnych, rozpoczęcie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,

- ograniczenie emisji liniowej – nowe rozwiązania komunikacyjne w miastach (budowa, rond, przepraw mostowych z drogami dojazdowymi, budowa obwodnic, optymalizacja ruchu samochodowego w miastach, poprawa nawierzchni dróg),

- ograniczenie emisji powierzchniowej – rozpoczęcie procesu opracowywania, a następnie wdrażania programów ograniczenia niskiej emisji (zgodnie z przyjętymi programami ochrony powietrza).

## Poważne awarie

Z oceny zagrożenia wynika, że w gminie Lesznowola występują minimalne warunki mogące doprowadzić do sytuacji kryzysowej.

Tak jak i inne gminy, gmina Lesznowola narażona jest na kolizje drogowe, katastrofy budowlane, pożar kompleksów leśnych. Wynika to z położenia gminy – tereny te pokryte są licznymi kompleksami leśnymi.

W ostatnich latach na terenie gminy nie wystąpiły zdarzenia stwarzające zagrożenie dla środowiska. Ponadto na terenie gminy nie ma zakładów zobowiązanych do opracowania wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych.

Zanieczyszczenie np. gleby czy wód podziemnych substancjami ropopochodnymi należy do najgroźniejszych zjawisk z uwagi na skutki zanieczyszczenia, zagrożenie dla ujęć wody oraz trudności z usuwaniem samego zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie ww. substancjami związane jest głównie z lokalizacją baz i stacji paliw oraz z nieprawidłowym ich transportem, magazynowaniem oraz dystrybucją. Z materiałów toksycznych, a zarazem niebezpiecznych pożarowo i stosowanych na większa skalę należy wymienić: gaz propan-butan, spirytus oraz paliwa płynne (etylina, olej napędowy). Dotyczy  to stacji paliw, rozproszonych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w obszarze gminy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przy tego rodzaju inwestycji mogą powstać sytuacje stwarzające zagrożenie  dla środowiska i należą do nich:

- awaryjne przenikanie produktów naftowych bezpośrednio do ziemi i wód podziemnych, w razie rozszczelnienia zbiorników, przewodów i urządzeń dystrybucyjnych albo autocystern zaopatrujących stację w paliwa,

- przenikania produktów naftowych do ziemi i wód podziemnych wraz z wodami deszczowymi, spływającymi z placów manewrowych i parkingów stacji.

Ponadto paliwa samochodowe są z natury łatwozapalne, ich pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową – dlatego instalacje do magazynowania i dystrybucji produktów rafinacji ropy naftowej stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego.

Poprzez ten teren biegną ruchliwe szlaki komunikacyjne. Do najbardziej poważnych zagrożeń należy zaliczyć katastrofy lotnicze (nad terenami gminy przebiega ścieżka podejściowa do lądowania samolotów lotniska komunikacyjnego Warszawa Okęcie).

Problematyka wystąpienia awarii wiąże się również z przewozem materiałów niebezpiecznych (w opakowaniach i zbiornikach o różnej pojemności), jako jednym z elementów szeroko przyjętego bezpieczeństwa w działalności gospodarczej. W momencie wystąpienia katastrofy i uszkodzenia pojemników może dojść do masowego porażenia ludzi i zwierząt, a także do degradacji środowiska naturalnego. W zależności od rodzaju i ilości przewożonych środków oraz panujących warunków meteorologicznych zasięg oddziaływania zagrożenia może mieć od kilku do kilkunastu kilometrów.

Potencjalnym źródłem zagrożenia na terenie gminy jest transport kolejowy i drogowy, którym przewozi się ładunki niebezpieczne (w tym przewóz paliw płynnych autocysternami). Zagrożenie takie może występować głównie ze strony transportu drogami krajowymi i wojewódzkimi, a także towarowego transportu kolejowego głównie w oparciu o przewozy towarowe.

Gmina stanowi obszar tranzytu dla sieci infrastrukturalnych o znaczeniu ponadregionalnym: przez teren gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia: d 400 mm relacji Świerk-Mory oraz d 300 mm relacji Radom-Lesznowola.

Ze względu na liniowość każda inwestycja tego typu przecina naturalne struktury przyrodnicze oraz struktury zagospodarowania terenu (zlewnie rzek, ekosystemy, zespoły krajobrazowe, układy osadnicze infrastrukturalne). Gazociąg stwarzać będzie potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego związane z łatwopalnością i możliwością wybuchu gazu w razie awarii.

Odrębne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowi możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, które w gminie najczęściej mogą być spowodowane powodzią. Na terenie gminy zagrożenia powodziowe mogą wystąpić w przypadku niekorzystnych zjawisk hydrologicznych. Szerzej problem omówiono w pkt. pt. „Kształtowanie stosunków wodnych, ochrona przed powodzią i skutkami suszy”.

Wszystkie te elementy muszą stanowić jeden z warunków prawidłowego podejścia do planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów. Polityka przestrzenna gmin prowadzona jest w kierunku zmniejszenia zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, co wynika z zapisów w studiach uwarunkowań oraz strategiach zrównoważonego rozwoju. Gmina wypracowały własną strategię rozwoju - mają wypracowaną wizję i określone długoletnie cele rozwoju uwzględniające bezpieczeństwo społeczeństwa je zamieszkującego.

W gminie utworzone zostały struktury organizacyjne obrony cywilnej, w których rolę szefa spełnia Wójt. W skład tych struktur wchodzą terenowe formacje obrony cywilnej i zakładowe formacje obrony cywilnej. Szczegółowe dane dotyczące obrony cywilnej są objęte klauzulą „poufne”, stąd nie mogą stanowić informacji w dokumentach udostępnianych publicznie.

W gminie utworzona jest prężnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna.

## Oddziaływanie hałasu

Najczęściej klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq), wyrażonego w decybelach [dB], będącego poziomem uśrednionym w funkcji czasu. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w środowisku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826 ze zm.).

Tabela 22 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

| L.p | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D Przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 h | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8-miu najmniej korzystnym godz. dnia | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1-ej najmniej korzystnej godz. nocy |
| 1. | a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej b. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2. | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c. Tereny domów opieki d. Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3. | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego c. Tereny zabudowy zagrodowej d. Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4. | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 65 | 55 | 55 | 45 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 826 ze zm.

Aby dokonać analizy jakości stanu akustycznego środowiska, należy zwrócić uwagę na charakter gminy, jego uwarunkowania wynikające z położenia, wielkości zajmowanego obszaru, zaludnienia, stopnia urbanizacji, uprzemysłowienia oraz rozwoju szlaków komunikacyjnych.

Wiejska gmina Lesznowola jest jedną z bogatszych gmin województwa i kraju, charakteryzującym się wysokim napływem ludności.

Odległość od centrum Warszawy wynosi ok. 20 km, a do Piaseczna 6 km.

Przez gminę Lesznowola przechodzą ważne szlaki komunikacyjne:

- droga krajowa nr 7 relacji: Chyżne – Kraków – Kielce – Radom – Łazy – Mroków – Wola Mrokowska – Warszawa – Elbląg – Gdańsk,

- droga krajowa nr 79 biegnąca z Górnego Śląska – Krakowa – Sandomierz – Kozienice – Górę Kalwarię – Mysiadło – Warszawę,

- droga wojewódzka nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna

- drogi powiatowe oraz drogi gminne

Mając na uwadze zachodzące przekształcenia w gospodarce rolnej kraju i dalsze tendencje przekształceń strukturalnych należy liczyć się z podażą siły roboczej "uwolnionej" w okresie perspektywicznym z indywidualnych gosp. rolnych. Dlatego należy podjąć działania w kierunku przygotowania kadr o nowych specjalizacjach, a jednostki wiejskie osadnicze przygotować do pełnienia nowej roli - wielofunkcyjnych ośrodków pracy.

W oparciu o przedstawione powyżej dane charakteryzujące gminę pod względem powierzchni, liczby ludności i dominujących funkcji można dokonać diagnozy stanu istniejącego pod kątem zagrożenia hałasem.

Główną przyczyną narażenia ludności na hałas jest komunikacja i stale wzrastająca liczba pojazdów pojawiających się na naszych drogach. Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy.

Na terenie gminy Lesznowola występuje dość duże zagrożenie hałasem komunikacyjnym. Warunkiem zachowania właściwego standardu akustycznego w budynkach istniejących bądź nowych sytuowanych bliżej tras jest wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych.

Znaczące oddziaływanie w zakresie uciążliwości dla otoczenia należy przypisać Al. Krakowskiej, ul. Słonecznej oraz linii PKP.

Hałas lotniczy oddziałuje w rejonie Mysiadła, Nowej Iwicznej i Zgorzały – jest to jeden z głównych kierunków nalotów na lotnisko Okęcie. Na lotnisku prowadzi się ciągły monitoring hałasu. Hałas wokół lotniska przekracza dopuszczalne normy co obrazują poniższe mapy. Wojewoda utworzył obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego.

Gwałtowny, skokowy, przyrost liczby środków transportu przy minimalnym wzroście długości i jakości dróg spowodował duży wzrost uciążliwości hałasu.

Biorąc pod uwagę fakt wzrostu hałasu komunikacyjnego staje się konieczne podjęcie działań w celu zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności ludzi.

Aby poprawić istniejący stan klimatu akustycznego należy przede wszystkim:

- prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego pojazdów i eliminować z ruchu najbardziej uciążliwe,

- prowadzić stałą działalność edukacyjną o zagrożeniu środowiska hałasem,

- zwiększyć zakres wykorzystania urbanistycznych i budowlanych środków ochrony przed hałasem – ekrany, przegrody akustyczne, zadrzewienia i zakrzewienia, dźwiękochłonne elewacje i szyby w budownictwie.

U źródeł uciążliwości związanych z hałasem leżą przede wszystkim komunikacja i przemysł. Komunikacja, z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost mobilności społeczeństwa, w dużej mierze związany popularyzacją turystyki, jest obecnie dominującym źródłem hałasu.

Hałas w ujęciu przestrzennym, przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem tras komunikacyjnych. Największe uciążliwości związane są z komunikacją samochodową na terenie dużych ośrodków miejskich o gęstej zabudowie i złożonym układzie drogowym. W mniejszym zakresie hałas dotyczy obszarów niezurbanizowanych, gdzie zdolności przepustowe w odniesieniu do ruchu samochodowego są większe.

## Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

W 2009 roku WIOŚ przeprowadził badania pól elektromagnetycznych na terenie województwa mazowieckiego. W Lesznowoli został zlokalizowany punkt pomiarowy na ul. Gminnej Rady Narodowej. Pomiary zostały przeprowadzone 10. 09. 2009 roku. Natężenie składowej elektrycznej pola dla przedziału 0,1 – 1000 MHz wyniosło 0,47 V/m, natomiast dla przedziału 1 – 40 000 MHz <0,8 V/m. Analiza wyników pomiarów wykazała, że występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m).

Na terenie gminy Lesznowola znajdują się stacje telefonii komórkowej, które stanowią źródło emisji fal elektromagnetycznych, ich wykaz znajduje się w tabeli poniżej:

Tabela 23 Wykaz i lokalizacja stacji telefonii komórkowej zlokalizowanych na obszarze gminy Lesznowola

| Lp. | Lokalizacja anten | Korporacja i nr stacji | Typ anteny | pasmo przenoszenia | Max moc promieniowania izotropowo | Wysokość zawieszenia anteny | Nr decyzji i przez kogo wydana | Data ważności decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lesznowola ulica Polna/Poprzeczna | Telefonia Cyfrowa 21184 | anteny sektorowe K 742 047x3 | 900 MHz | 874,6 W | 38,3 m | WŚR.III.MG/6612-1/252/03 Wojewoda Mazowiecki | 20.12.2013 r. |
|  |  |  | antena paraboliczna ML 23 | 23 GHz | 891,2 W | 42 m |  |  |
|  |  |  | antena paraboliczna ML 23 E | 23 GHz | 891 W | 42 m |  |  |
| 2. | Lesznowola działka nr ew. 9/11 | PTK CENTERTEL 603 | anteny sektorowe K 742 234 x3 | 1800 MHz 900 MHz 1800 MHz | 374 W | 43 m | WŚR.III.6612-1/178/03/ Wojewoda Mazowiecki | 20.11.2013 |
|  |  |  | antena paraboliczna VHLP2-220 | 23 GHz | 513 W | 49 m |  |  |
| 3. | Łazy AL. Krakowska 180, gm. Lesznowola | Telefonia komórkowa GSM 900 nr 485-WA1 | anteny sektorowe K 730 376 x3 | 900 MHz | 804 W | 39,0 m | ŚRL-7611/04/02 Starosta Piaseczyński | 30.09/2012 r. |
|  |  |  | Anteny paraboliczne VHLP2-220 | 23 GHz | 525 W | 40,0 m |  |  |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego

## Edukacja społeczności lokalnej

W programie ochrony środowiska woj. mazowieckiego problematyka edukacji społeczeństwa w tej dziedzinie przewija się podczas omawiania każdego z komponentów środowiska.

Cele w ten sposób określone wpisują się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej: „Edukacja ekologiczna kształtuje całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. Ukazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Istotne jest, aby został on osiągnięty zarówno wśród młodego pokolenia, jak i u ludzi dorosłych poprzez: edukację ekologiczną w formalnym systemie kształcenia oraz pozaszkolną edukację ekologiczną”. Przedsięwzięcia edukacyjne społeczności lokalnej znalazły odzwierciedlenie w szeregu dokumentach lokalnych począwszy od Strategii Powiatu i strategii Gminy. Zamiary w tej materii dotyczą: wspierania programów edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, gminy, szkoły. Przewidziano organizację warsztatów ekologicznych dla młodzieży, organizację wycieczek, szkolenie rolników w zakresie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, szkolenie radnych, wreszcie systematyczną edukację mieszkańców między innymi poprzez organizację otwartych spotkań dla nich. Ponieważ zamiary te dotyczą wielu dziedzin, choć w szczególności gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, nie zostały one szczegółowo opisane w tabelach dotyczących poszczególnych komponentów środowiska. Jednakże nie ulega wątpliwości, że bardzo ważną pozycją w wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna być edukacja. Szczególnie cenna będzie w tej materii współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami. Edukacja wiąże się z rozdziałem następnym, traktującym o udziale mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska.

# Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne (I) i pozainwestycyjne (P) przewidzianych do realizacji w ramach Programu

Aktualny stan środowiska i przewidywane jego zmiany w aspekcie planowanego dalszego rozwoju miasta wymuszają konieczność realizacji przedsięwzięć proekologicznych. Bardzo ważnym problemem jest dokonanie zobiektywizowanego wyboru priorytetów i celów poprzez ustalenie znaczenia i kolejności rozwiązania problemów z zakresu ochrony środowiska.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie miasta, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. Wyodrębnionych zostało sześć głównych priorytetów:

- Priorytet pierwszy – ochrona powietrza i obniżenie poziomu hałasu,

- Priorytet drugi – optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej,

- Priorytet trzeci – racjonalizacja gospodarki odpadami,

- Priorytet czwarty - racjonalne użytkowanie zasobami naturalnymi, ochrona gleb i powierzchni ziemi,

- Priorytet piąty – ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,

- Priorytet szósty – edukacja ekologiczna.

W ramach wyodrębnionych priorytetów wyznaczono cele dążące do osiągnięcia poprawy stanu środowiska, czemu mają służyć zaproponowane zadania. Zaproponowane przedsięwzięcia w przyszłości przyczynią się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Lesznowola.

Tabela 24 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych przewidzianych do realizacji w ramach Programu

| Zadania | Rodzaj zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Szacunkowe nakłady [zł] | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ZADANIA WŁASNE |
| UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ |
| Kolonia Mrokowska - Budowa wodociągu i kanalizacji w drodze nr. ew. działki 25/4 | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 974 | dochody własne |
| Kolonia Warszawska - Budowa wodociągu w drodze 46/7 bocznej od ul. Ułanów | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 105 | dochody własne |
| Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 759 757 | dochody własne |
| Wilcza Góra - Budowa wodociągu ulica lokalna od ul. Jasnej dz. Nr 37, 43, 42/29, 45/1 | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 053 | dochody własne |
| Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola | P | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 492 553 | dochody własne, środki pomocowe, dotacje |
| Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola | P | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 844 697 | dochody własne, środki pomocowe, dotacje |
| ROZWÓJ INFRASTRUKTURY |
| Lesznowola - Projekt przebudowy ul. GRN wraz z aktualizacją geodezyjną | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 671 | dochody własne |
| Lesznowola - Projekt budowy ul. Okrężnej oraz projekty branżowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 610 | dochody własne |
| Magdalenka - Projekt budowy ul. Kaczeńców wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 362 | dochody własne |
| Magdalenka - Obsługa komunikacyjna Działu VI- I etap (budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Bukowej, Leszczynowej, Głogowej i części ulicy Czeremchowej, Jaworowej, Jodłowej, i Grabowej) oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Słojewskiego na odcinku około 500 m od ul. Jesionowej | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 558 667 | dochody własne, obligacje |
| Mroków -Projekt budowy i odwodnienia drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 580 | dochody własne |
| Mysiadło - Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 300 000 | dochody własne |
| Podolszyn- Budowa odwodnienia w ul. Polnej | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 122 | dochody własne |
| Podolszyn - Projekt i budowa ul. Zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | I | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301 079 | dochody własne |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |
| Poprawa jakości wód powierzchniowych i zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody pitnej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno - ściekowej |
| Systematyczny relatywny spadek poboru wód podziemnych do celów innych niż konsumpcyjne oraz dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego | P | organizacje ekologiczne, firmy szkoleniowe i agencje rządowe, przedsiębiorcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Dążenie do ograniczania wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno - usługowego | P/I | ośrodki edukacyjno- informacyjne, podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Zapobieganie zmianom naturalnych stosunków wodnych | P/I | Burmistrzowie, Wójtowie oraz RZGW Warszawa, wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Użytków Wodnych, właściciele gruntów, spółki wodne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ze źródeł punktowych i obszarowych | I | Burmistrzowie, Wójtowie, RZGW, WODR, rolnicy, przedsiębiorcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Poprawa jakości wód powierzchniowych | P/I | Burmistrzowie, Wójtowie, WIOŚ we współpracy z podmiotami gospodarczymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Poprawa gospodarki wodno - ściekowej | P/I | Burmistrzowie, Wójtowie, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno – kanalizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Ewidencja i likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych | P | Burmistrzowie, Wójtowie, Straż Miejska, właściciele zbiorników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | fundusze ekologiczne, środki inwestorów |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich powiatu lub o zabudowie rozproszonej i w aglomeracjach o RLM mniejszej niż 2000 | I | Burmistrzowie, Wójtowie, przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne, prywatni inwestorzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | fundusze ekologiczne, środki UE |
| Likwidacja nielegalnych wylotów kolektorów do cieków wodnych oraz zrzutów ścieków | I | Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta, przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | środki Własne, środki podmiotów gospodarczych |
| Poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego |
| Budowa drogi S-7 Warszawa - obwodnica Grójca | I | GDDKiA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Przebudowa dróg powiatowych: ul. Starochylickiej i ul. Chyliczkowskiej - droga Nr 2814W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej oraz drogi Nr 2850W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej. Gm. Piaseczno i Lesznowola | I | Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, Starostwo Powiatowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 973 900 | środki pochodzące z budżetu państwa, UE, pomoc finansowa gminy Piaseczno, środki własne |
| Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W) | I | Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3630000 | pomoc finansowa gminy Lesznowola, środki własne |
| budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn -Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy gminami: Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7, na terenie gmin Lesznowola i Raszyn | I | Zarząd Dróg Wojewódzkich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | P/I | realizacja zadań przez: administratorów dróg koordynacja działań przez Starostę Powiatu, Burmistrzów, Wójtów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji | P/I | realizacja zadań przez Burmistrzów, Wójtów, Starostę Powiatu, właścicieli i administratorów budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych | P/I | realizacja zadań przez zakłady przemysłowe i inne podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Rozwój monitoringu jakości powietrza | P | WIOŚ, WSSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Opracowanie gminnych i miejskich planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz | P | Burmistrzowie, Wójtowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 | budżety miast i gmin, fundusze ekologiczne |
| Modernizacja kotłowni węglowych będących w gestii gmin | I | Burmistrzowie, Wójtowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | budżety miast i gmin, fundusze ekologiczne |
| Zmiana struktury grzewczej w miejscowościach | I | Burmistrzowie, Wójtowie, inwestorzy prywatni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | środki inwestorów, budżet gmin |
| Gazyfikacja miejscowości | I | Burmistrzowie, Wójtowie, inwestorzy prywatni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | środki inwestorów, fundusze ekologiczne |
| Modernizacja ciepłociągów | I | Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta, przedsiębiorstwa ciepłownicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | Budżet gminy, środki Własne inwestorów, fundusze ekologiczne |
| Budowa ścieżek rowerowych | I | Burmistrzowie, Wójtowie, zarządcy dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 | Budżety miast i gmin, fundusze ekologiczne |
| Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego powiatu |
| Tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej i osiedlowej | I | Burmistrzowie, Wójtowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 | Budżety miast i gmin |
| Zalesianie terenów zdegradowanych i nieużytków | I | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie Nadleśnictwa, właściciele lasów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | fundusze ekologiczne, środki właścicieli gruntów, budżet państwa, środki Lasów Państwowych |
| Urządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej | I | Burmistrzowie, Wójtowie, właściciele terenów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 | fundusze ekologiczne, środki inwestorów |
| Utworzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych (ścieżki rowerowe, szlaki piesze, pola biwakowe, boiska sportowe) | I | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie, prywatni inwestorzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 | Budżet własny, Środki UE, fundusze ekologiczne |
| Ochrona obszarów cennych przyrodniczo | P | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie, Wojewoda Mazowiecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 | fundusze ekologiczne, budżety gmin |
| Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody | P | Wojewoda, Burmistrzowie, Wójtowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | brak danych |
| Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | I | przedsiębiorstwa robót drogowych, Zarządy Dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bark danych | Zarząd Dróg Wojewódzkich, budżety gmin, środki inwestorów |
| Inwentaryzacja i waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | P | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | fundusze ekologiczne, budżet własny |
| Aktualizacja i poszerzenie tematyki map glebowo rolniczych o sposoby nawożenia i wapnowania oraz przeciwdziałanie erozji i zanieczyszczeniom | I | ARiMR, Izby Rolnicza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 | fundusze ekologiczne, dotacje |
| Ograniczenie przeznaczania gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne | P | Burmistrzowie, Wójtowie Starosta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | fundusze ekologiczne |
| Przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania | I | Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | fundusze ekologiczne |
| Właściwe zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych |  | przedsiębiorcy prowadzący eksploatacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | środki inwestorów |
| Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | P | Starostwo powiatowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 285 | dochody własne |
| Promocja walorów przyrodniczych powiatu | P | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie, organizacje turystyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 | fundusze ekologiczne, środki inwestorów |
| Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesująco przyrodniczo powiatu | P/I | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie organizacje turystyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | fundusze ekologiczne, budżet własny |
| Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | P/I | Ośrodki Doradztwa Rolniczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 | fundusze ekologiczne, dotacje |
| Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi |
| Ochrona przed powodzią lub zalaniem, szczególnie terenów tarasów zalewowych i gęsto zaludnionych | I | Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta Powiatu poprzez wydawanie decyzji i opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego, we współpracy z RZGW Warszawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | brak danych | działanie wspomagane z budżetu państwa |

# Mierniki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia Aktualizacji w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

- podmioty realizujące zadania programu,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

- społeczność gminy, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Realizacja Założeń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lesznowola to poprawa stanu środowiska gminy. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji założeń Aktualizacji.

Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy POŚ organ wykonawczy gminy jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia radzie gminy.

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu.

Wdrażanie programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:

- efektywności wykonania zadań,

- aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych działań,

- stopnia realizacji programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyjętych celów,

- rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, 
a ich wykonaniem,

- niezbędnych modyfikacji programu.

Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Lesznowola niezbędna jest okresowa wymiana informacji, zwłaszcza pomiędzy jednostkami miasta, dotycząca stanu środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.

Monitoring obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako:

- monitoring ilościowy,

- monitoring jakościowy.

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.

Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej. Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania których celów Aktualizacji POŚ.

Tabela 25 Wskaźniki realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Lesznowola

|  | Wskaźnik | Jednostka | Stan na 31.12. 2005 wg danych GUS | Stan na 31.12.2008 wg danych GUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pobór wody przez wodociągi sieciowe w gospodarstwach domowych | m3/ mieszkańca | 77,0 | 77,5 |
| 2 | zużycie wody na potrzeby przemysłu | dam3 | 210 | 234 |
| 3 | ścieki przemysłowe wymagające oczyszczenia | dam3 | 199 | 323 |
| 4 | Udział ścieków przemysłowych nieoczyszczonych | % | b.d. | b.d. |
| 5 | liczba komunalnych oczyszczalni ścieków | sztuki | 3 | 3 |
| 6 | przepustowość komunalnych oczyszczalni ścieków | m3/d | b.d. | b.d. |
| 7 | ścieki komunalne oczyszczane | dam3/d | 158 | 339 |
| 8 | ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków | % | - | 9570 |
| 9 | długość sieci wodociągowej w km | km | 154,5 | 168,5 |
| 10 | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | % | 14 256 | 16 885 |
| 11 | długość sieci kanalizacyjnej km | km | 95,1 | 152,8 |
| 12 | stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej | - | 0,62 | 0,91 |
| 13 | wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazy) | Mg | b.d. | b.d. |
| 14 | emisja zanieczyszczeń gazowych | Mg /km2 | b.d. | b.d. |
| 15 | redukcja zanieczyszczeń gazowych | % | b.d. | b.d. |
| 16 | wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły) | Mg | b.d. | b.d. |
| 17 | emisja zanieczyszczeń pyłowych | Mg /km2 | b.d. | b.d. |
| 18 | redukcja zanieczyszczeń pyłowych | % | b.d. | b.d. |
| 19 | udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej | % | b.d. | b.d. |
| 20 | zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | kWh/ mieszkańca | 6,27 | 6,45 |
| 21 | długość sieci gazowej rozdzielczej | km | 150,8 | - |
| 22 | odbiorcy gazu z sieci | gosp. dom. | 2 167 | 5 868 |
| 23 | zużycie gazu z sieci | tys. m3 | 4 862,90 | 9 848,20 |
| 24 | liczba miast o dużej skali zagrożenia środowiska | sztuk | 0 | 0 |
| 25 | lesistość | % | 14,9 | 11,8 |
| 26 | powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona | ha | 1 723,0 | 1 723,0 |
| 27 | pomniki przyrody | sztuk | 11 | 11 |
| 28 | powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji | ha | b.d. | b.d. |
| 29 | nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną | zł/ mieszkaniec | 339,43 | 784,35 |
| 30 | nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną | tys. zł | 5 279,0 | 13 943,3 |

Źródło: na podstawie danych z GUS

# Podsumowanie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lesznowola na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017.

Podstawę niniejszego opracowania stanowi szereg dokumentów udostępnionych m.in. przez, Urząd Gminy, PWiK, GUS, WIOŚ, PSSE. Informacje wykorzystane w opracowaniu posłużyły określeniu stanu aktualnego komponentów środowiska przyrodniczego.

Program powinien być realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających z dokumentów rządowych, zwłaszcza wynikających z listy przedsięwzięć własnych i koordynowanych. Ponadto wszelkie działania winny wynikać z przedsięwzięć zawartych w opracowaniach na szczeblu regionalnym (Program Wojewódzki, Strategia Wojewódzka) oraz z dokumentów i koncepcji władz miasta, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców. Dodatkowo niektóre z przedsięwzięć zostały zaproponowane przez zespół opracowujący Program.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie miasta, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wyodrębnionych zostało sześć głównych priorytetów:

- Priorytet pierwszy – uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej,

- Priorytet drugi – rozwój infrastruktury,

- Priorytet trzeci – racjonalizacja gospodarki odpadami i kształtowanie obszarów zieleni,

- Priorytet czwarty – edukacja ekologiczna społeczeństwa

W ramach wyodrębnionych priorytetów wyznaczono cele dążące do osiągnięcia poprawy stanu środowiska, czemu mają służyć zaproponowane zadania. Zaproponowane przedsięwzięcia w przyszłości przyczynią się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Lesznowola.

Niniejszy dokument jest dokumentem planistycznym i nie stanowi przepisów prawa miejscowego. Nakreśla jedynie kierunek, w jakim powinien podążyć samorząd mając na celu zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

# Literatura

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.),

- Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 ze zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 44 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1834 ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 479),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 103, poz. 664)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 501),

- Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce. Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, wyd. MIKOM, Warszawa 2002 r.,

- Programowanie ochrony środowiska w gminie, czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Tom 1 – podręcznik, 2009 r., Arnold Bernaciak, Marcin Spychała,

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym                i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002r.,

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010,

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego,

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego,

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola,

- Sprawozdanie z realizacji PGO,

- Raport z wykonania POŚ,

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości,

- Program Małej retencji województwa mazowieckiego,

- Raporty WIOŚ,

- Informacje z Urzędu Gminy,

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego,

- Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego,

- Strony internetowe Centrum Informacji o Środowisku: www.cios.gov.pl.,

- Strony internetowe Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl.,

- Strony internetowe Natura 2000: www.natura2000.mos.gov.pl/natura2000 i www.natura2000.org.pl.

- Strony internetowe  www.panorama-miast.com.pl

- Strony internetowe www.cire.pl.

- Strony internetowe www.baza-oze.pl

- Strony internetowe www.energiaodnawialna.net

- Strony internetowe www.termoglob.com

# Footnotes

Źródło: www.cire.pl

Źródło: www.energiaodnawialna.net

# Text boxes

Główne cele polityki ekologicznej na lata

2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Poprawa jakości środowiska

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju

Powstrzymywanie niekorzystnych zmian klimatu

Ochrona zasobów naturalnych, w tym zachowanie

różnorodności biologicznej