Gmina Lesznowola

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY LESZNOWOLA

Sierpień 2010 r.

|  | ul.Daleka 33, 60 – 124 Poznań |
| --- | --- |
| tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61)65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl |

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY LESZNOWOLA

Zespół autorski:

mgr inż. Wojciech Przybycin

mgr Joanna Witkowska

mgr Michał Grek

Magdalena Ferfet

1.	Wstęp	8

1.1.	Podstawa prawna opracowania Prognozy	8

1.2.	Cel opracowania Prognozy	8

1.3.	Zakres opracowania Prognozy	8

1.4.	Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania.	9

2.	Istniejący stan środowiska	9

2.1.	Ogólna charakterystyka gminy	9

2.2.	Infrastruktura inżynieryjno-techniczna	10

2.2.1.	Zaopatrzenie w wodę	10

2.2.2.	Oczyszczalnie ścieków	11

2.2.3.	Charakterystyka zaopatrzenia gminy w ciepło	12

2.2.4.	Charakterystyka zaopatrzenia gminy w gaz	12

2.2.5.	Charakterystyka zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	13

2.3.	Formy ochrony przyrody	14

2.3.1.	Obszary chronionego krajobrazu	14

2.3.2.	Rezerwat przyrody	14

2.3.3.	Pomniki przyrody	14

2.3.4.	Stanowiska archeologiczne	15

2.3.5.	Parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską	15

2.4.	Zieleń urządzona	15

2.5.	Inne obszary cenne przyrodniczo	15

2.6.	Lasy	16

2.7.	Zasoby naturalne występujące na terenie gminy	17

2.7.1.	Wody podziemne	17

2.7.2.	Wody powierzchniowe	17

2.7.3.	Gleby	18

3.	Zawartość Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola	18

3.1.	Stan gospodarki odpadami na terenie gminy Lesznowola	18

3.1.1.	Odpady komunalne	19

3.1.2.	Odpady problemowe i niebezpieczne	21

3.1.3.	Odpady zawierające azbest	24

3.1.4.	Pojazdy wycofane z eksploatacji	26

3.2.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami	27

3.3.	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych	28

3.3.1.	Instalacje do unieszkodliwiania odpadów	28

3.4.	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami	31

3.5.	Założone cele w gospodarce odpadami na terenie gminy Lesznowola	32

3.6.	Cele w obszarze odpadów komunalnych	33

3.7.	Cele i działania w obszarze odpadów ulegających biodegradacji	33

3.8.	Cele w obszarze odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych	34

3.9.	Cele w obszarze odpadów niebezpiecznych	34

3.10.	Cele i działania w obszarze pozostałych odpadów	35

3.11.	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	36

3.11.1.	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	36

3.11.2.	Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	37

3.11.3.	Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	37

3.12.	Projektowany system gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie)	38

3.12.1.	Główne założenia systemu	39

3.12.2.	Rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o ZZO	39

4.	Ocena zgodności kierunków działań zaproponowanych w aktualizacji PGO dla gminy Lesznowola z innymi dokumentami	41

4.1.	Polityka Unii Europejskiej	41

4.2.	Polityka Ekologiczna Państwa	42

4.3.	Krajowy plan gospodarki odpadami KPGO 2010	43

4.4.	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego	43

4.5.	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	47

5.	Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w związku z realizacją założeń Planu	48

5.1.	Stan gleb	48

5.2.	Jakość wód	48

5.3.	Zanieczyszczenie powietrza	51

5.4.	Oddziaływanie hałasu	53

5.5.	Oddziaływanie pól elektromagnetycznych	56

6.	Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola	57

6.1.	Powierzchnia ziemi	57

6.2.	Wody podziemne i powierzchniowe	57

6.3.	Zagrożenie powodziowe i przed skutkami suszy	57

6.4.	Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego	57

6.5.	Hałas	58

6.6.	Pola elektromagnetyczne	58

7.	Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne	59

8.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola	62

9.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy	62

10.	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko	63

11.	Metody analizy realizacji postanowień projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola	63

12.	Wnioski końcowe	64

13.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	64

14.	Literatura	65

Spis Tabel

Tabela 1 Użytkowanie gruntów w gminie Lesznowola [ha]	10

Tabela 2. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008	10

Tabela 3 Liczba odbiorców wody w gminie Lesznowola w 2009 roku	11

Tabela 4. Parametry techniczne oczyszczalni ścieków w gminie Lesznowola	12

Tabela 5 Charakterystyka sieci gazowej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008	13

Tabela 6 Rejestr pomników przyrody w gminie Lesznowola	14

Tabela 7 Powierzchnia gruntów leśnych [ha] wszystkich form własności w gminie Lesznowola	16

Tabela 8 Charakterystyka uroczysk leśnych Chojnów i Magdalenka znajdujących się na terenie gminy Lesznowola	17

Tabela 9. Charakterystyka rzek przepływających przez teren gminy	17

Tabela 10. Przepływy charakterystyczne	18

Tabela 11. Wykaz zbiorników przeciwpożarowych	18

Tabela 12.  Struktura gleb według klasyfikacji bonitacyjnej	18

Tabela 13 Masa zebranych odpadów ulęgających biodegradacji	21

Tabela 14 Masa zebranych odpadów opakowaniowych na terenie gminy Lesznowola w latach 2008-2009	21

Tabela 15 Ilość wyrobów azbestowo-cementowych występujących na terenie gminy Lesznowola w poszczególnych typach zabudowy	25

Tabela 16 Charakterystyka składowiska odpadów „Łubna”	30

Tabela 17 Problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zdiagnozowane  w gminie Lesznowola	31

Tabela 18 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które należy osiągnąć do 2014 r.	36

Tabela 19 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.	53

Tabela 20 Wykaz i lokalizacja stacji telefonii komórkowej zlokalizowanych na obszarze gminy Lesznowola	56

Tabela 21 Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska	60

# Wstęp

## Podstawa prawna opracowania Prognozy

Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nakłada na organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

## Cel opracowania Prognozy

Prognoza wpływu na środowisko stosowana jest jako narzędzie prewencji podczas procesu decyzyjnego i w fazie przechodzenia do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ocena środowiskowych skutków realizacji strategii, polityk, programów i planów winna być podstawowym narzędziem weryfikacji zamierzeń administracji rządowej i samorządowej pod kątem spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Aby prognoza skutków wpływu na środowisko planu była efektywnym i skutecznym narzędziem zapewniającym, że podczas realizowania polityki rozwoju uwzględniane są zasady zrównoważonego rozwoju należy:

- jasno określić jej założenia i merytoryczny zakres oceny,

- koncentrować się na relacjach pomiędzy lokalnymi i krótkoterminowymi celami rozwoju związanymi z wykorzystaniem środowiska, a celami i zadaniami długoterminowymi tak, aby chronić środowisko przed nieodwracalnymi zmianami,

- określić mierniki ekologicznych oddziaływań, służących do obiektywnej oceny oddziaływań bezpośrednich i pośrednich, krótko- i długoterminowych,

- zapewnić zintegrowany proces podejmowania decyzji przez określenie związku  pomiędzy strategiczną oceną oddziaływania a innymi instrumentami polityki rozwoju.

## Zakres opracowania Prognozy

Zakres prognozy jest zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.). Według tej ustawy prognoza oddziaływania na środowisko powinna

1) zawierać:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określać, analizować i oceniać:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

  - różnorodność biologiczną,

  - ludzi,

  - zwierzęta,

  - rośliny,

  - wodę,

  - powietrze,

  - powierzchnię ziemi,

  - krajobraz,

  - klimat,

  - zasoby naturalne,

  - zabytki,

  - dobra materialne

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawiać:

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zakres niniejszej Prognozy został uszczegółowiony poprzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami na terenie Gminy Lesznowola.

## Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania.

Ustala się, iż prognoza powinna obejmować obszar gminy, wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Aktualizacji Planu. Jest zatem oczywiste, że obszar objęty prognozą nie może być mniejszy od obszaru będącego przedmiotem tego dokumentu, co jest konieczne zważywszy na wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska.

Analiza skutków realizacji postanowień Aktualizacji Planu wykonywana będzie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zm.). Zgodnie z przepisami ww. ustawy gminy sporządzają co 2 lata sprawozdania z wykonania Planów Gospodarki Odpadami, które przedstawiane są radzie gminy (art. 18 POŚ). Natomiast co cztery lata Plan będzie aktualizowany.

# Istniejący stan środowiska

## Ogólna charakterystyka gminy

Według fizyczno-geograficznego podziału regionalnego Polski, opracowanego przez J. Kondrackiego obszar gminy znajduje się w obrębie mezoregionu Kotlina Warszawska oznaczonego symbolem 318.73 wchodzącego w skład makroregionu Nizina Środkowomazowiecka – 318.7, podprowincji Niziny Środkowopolskie i prowincji Niż Środkowoeuropejski – 31.

Gmina usytuowana jest w zlewniach dwóch rzek: Utraty i Jeziorki, jej teren jest lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim.  Obszar Lesznowoli odgrywa ważną rolę, pełniąc funkcję „osłony ekologicznej”  Warszawy, z uwagi na położenie miasta w bliskiej odległości i na kierunku najczęściej występujących wiatrów wiejących ku Warszawie.

Administracyjnie gmina Lesznowola leży w środkowej części województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim. Graniczy z gminami: Tarczyn, Piaseczno, Raszyn, Nadarzyn i Miastem Warszawa.  Odległość od centrum Warszawy wynosi ok. 20 km, a do Piaseczna 6 km.

Przez gminę Lesznowola przechodzą ważne szlaki komunikacyjne, w tym droga krajowa nr 7 relacji: Chyżne – Kraków – Kielce – Radom – Wola Mrokowska – Mroków – Łazy  – Warszawa – Elbląg – Gdańsk, o łącznej długości na obszarze gminy 10 km (Al. Krakowska), droga krajowa nr 79 biegnąca z Górnego Śląska – Krakowa – Sandomierz – Kozienice – Górę Kalwarię – Mysiadło – Warszawę, o łącznej długości na terenie gminy  – 0,70 km (ul. Puławska); droga wojewódzka nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna – 8,00 km (ul. Słoneczna). Ponadto przez gminę przebiega 15 dróg powiatowych o łącznej długości 43,11 km oraz cała sieć dróg gminnych.

Tabela 1 Użytkowanie gruntów w gminie Lesznowola [ha]

| jednostka | powierzchnia ogólna | użytki rolne | lasy | pozostałe grunty i nieużytki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grunty orne | łaki | sady | pastwiska |  |  |
| Gmina Lesznowola | 6 917 | 4 365 | 137 | 280 | 135 | 840 | 1 160 |

Źródło: GUS 2008

W skład gminy wchodzą 22 sołectwa, w tym: Lesznowola, Garbatka, Jabłonowo, Wólka Kosowska, Łazy, Łazy II, Janczewice, Podolszyn, Nowa Wola, Zgorzała, Zamienie, Jazgarzewszczyzna, Stara Iwiczna, Magdalenka, Marysin, Mroków, Wola Mrokowska, Mysiadło, Nowa Iwiczna, Stefanowo, Wilcza Góra, Władysławów.

## Infrastruktura inżynieryjno-techniczna

### Zaopatrzenie w wodę

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego stopień zwodociągowania gminy Lesznowola wynosi 99% natomiast stopień skanalizowania wynosi 60%. Pomimo szeregu inwestycji prowadzonych w latach od początku lat 1990-2003 i zdecydowanej rozbudowy sieci nadal jej długość wymaga rozbudowy. Obecnie stosunek długości sieci wodociągowej do dł. sieci kanalizacyjnej wynosi 3 jest to jeden z wyższych wskaźników na terenie województwa. Planowana jest dalsza rozbudowa ww. sieci oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Tabela 2. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008

|  | Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągi | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej | % ludności korzystającej z wodociągów | % ludności korzystającej z kanalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 154,5 | 95,1 | 90,7 | 50,6 |
| 2006 | 157,0 | 127,8 | 90,7 | 54,4 |
| 2007 | 165,9 | 133,3 | 93,6 | 55,4 |
| 2008 | 168,5 | 152,8 | 93,8 | 62,0 |

Źródło: GUS

Sieć wodociągowa na terenie gminy liczy  204,55 km, natomiast sieć kanalizacyjna 265,25 km

Na terenie gminy istnieją następujące stacje uzdatniania wody

1. SUW Stara Iwiczna

-jedna studnia głębinowa z 1967 roku

- jedna studnia głębinowa z 1976 roku

- jedna studnia głębinowa z 2002 roku

- SUW Mysiadło

- SUW Lesznowola Pole

-jedna studnia głębinowa z 1991 roku

-jedna studnia głębinowa z 1992 roku

- SUW Lesznowola PGR

- dwie studnie głębinowe z 1978 roku poddane renowacji w 1987 roku.

- dwie studnie głębinowe z 1996 roku

- SUW Mroków

- dwie studnie głębinowe z 1968 roku

- SUW Wólka Kosowska

- stacja wybudowana w 2005 roku, posiada dwie studnie głębinowe

- SUW Zamienie

- stacja dzierżawiona przez gminę Lesznowola , posiada dwie studnie głębinowe

Wszystkie studnie głębinowe mają wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej. Na terenie gminy Lesznowola nie ma sieci wykonanych z rur cementowo - azbestowych. Na koniec 2009 roku wykaz ilościowy odbiorców usług kształtował się następująco:

Tabela 3 Liczba odbiorców wody w gminie Lesznowola w 2009 roku

| Odbiorcy indywidualni | Odbiorcy firmowi |
| --- | --- |
| Ogólna ilość odbiorców | Odbiorcy woda + ścieki | Odbiorcy woda | Odbiorcy ścieki | Odbiorcy Woda + ścieki | Odbiorcy woda | Odbiorcy ścieki |
| 9162 | 4859 | 3541 | 172 | 398 | 182 | 10 |

Podstawowym sposobem uzdatniania wody ze względu na jej jakość jest odżelazianie, odmanganianie a następnie magazynowanie w zbiornikach retencyjnych i pompowanie.

Na terenie gminy woda dostarczana jest do 5127 odbiorców natomiast legalnych dostawców zrzucających ścieki - 2118.

Występujące okresowo niedobory wody i rosnąca liczba mieszkańców oraz rozwinięta sieć wodociągowa wymuszają realizacje nowych stacji uzdatniania wody.

Na terenach gdzie mieszkańcy nie posiadają przyłączy do sieci kanalizacyjnej korzystają ze zbiorników bezodpływowych.

### Oczyszczalnie ścieków

Na terenie gminy znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków, których właścicielem jest gmina Lesznowola są to:

- Oczyszczalnia ścieków w Łazach położona przy ul. Rolnej

Na oczyszczalni powstają następujące odpady :

- komunalne osady ściekowe w ilości 340 ton na rok

- skratki w ilości 0,9 tony na rok

- piaski w ilości 0,8 tony na rok

- Oczyszczalnia ścieków w Wólce Kosowskiej położona przy ul. Nadrzecznej

Na oczyszczalni powstają następujące odpady :

- komunalne osady ściekowe w ilości 135 ton na rok

- skratki w ilości 13,2 tony na rok

- Oczyszczalnia ścieków w Zamieniu położona przy ul. Arakowej

Oczyszczalnia ta nie posiada urządzeń do prasowania osadu w związku z tym osad komunalny przewożony jest beczkowozem na oczyszczalnię w Łazach. Szacujemy , że ilość powstałego na oczyszczalni w Zamieniu komunalnego osadu ściekowego to około 0,3 tony na rok.

Głównymi obiektami oczyszczającymi ścieki na terenie gminy są komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, których charakterystykę podano w tabeli.

Tabela 4. Parametry techniczne oczyszczalni ścieków w gminie Lesznowola

| Lp. | Lokalizacja | Rodzaj oczyszczalni | Przepustowość Qśr.d [m3/d] | Odbiornik ścieków (zlewnia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Łazy, ul. Przyszłości 8 | mechaniczno-biologiczna z usuwaniem biogenów | 360 | rów melioracyjny R-25 rz. Utrata |
| 2 | Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED” w Zamieniu | mechaniczno-biologiczna | 38 max | rzeka Raszynka |
| 3 | CONOCOPHILLIPS POLAND Sp. z o.o. Stacja paliw JET-23 w Łazach | mechaniczno-biologiczna | 1,5 | rów nr 1 |
| 4 | GD Poland Investment Sp. z o.o.w Wólce Kosowskiej | mechaniczno-biologiczna | 381 | rzeka Utrata |
| 5 | Browar Jabłonowo Sp. Jawna Jabłonowo | biologiczna | 180 | Rów M/2 rz. Utrata |
| 6 | PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec | biologiczna | 100 | rzeka Utrata |

Źródło WIOŚ (stan na 31.03.2008)

Powstałe w procesie oczyszczania ścieków odpady komunalne nie są składowane na terenie gminy Lesznowola. Na podstawie stosownej umowy specjalistyczna firma zajmuje się wywozem, składowaniem i utylizacją tych odpadów

### Charakterystyka zaopatrzenia gminy w ciepło

Na terenie gminy nie istnieje centralny system grzewczy. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie przewiduje budowy w obrębie gminy systemu ciepłowniczego. Mieszkańcy indywidualnie zaopatrują się w ciepło. Do ogrzewania stosowane są głównie piece węglowe, olejowe.

### Charakterystyka zaopatrzenia gminy w gaz

Z gazu ziemnego przewodowego korzysta około 95% mieszkańców gminy. Przez obszar gminy przechodzą dwa gazociągi wysokiego ciśnienia:

- D 400 mm relacji Świerk-Modry,

- D 300 mm relacji Radom-Lesznowola.

Jednak docelowym źródłem zaopatrywania odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Lesznowola będzie sieć gazowa średniego zasilania z istniejących stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia:

- „Piaseczno”

- „Sękocin” – gmina Raszyn

- „Wola Mrokowska”

- „Lesznowola”

Źródło uzupełniające stanowi stacja II stopnia w Mysiadle dla potrzeb zabudowy wielorodzinnej.

Tabela 5 Charakterystyka sieci gazowej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008

|  | j. m. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem w km | km | 175,9 | - | - | - |
| długość czynnej sieci przesyłowej w km | km | 25,1 | - | - | - |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w km | km | 150,8 | - | - | - |
| długość czynnej sieci ogółem w m | m | - | 182 136 | 189 134 | 211 643 |
| długość czynnej sieci przesyłowej w m | m | - | 25 075 | 25 075 | 23 670 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w m | m | - | 157 061 | 164 059 | 187 973 |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | szt | 4 172 | 4 336 | 4 390 | 4 906 |
| odbiorcy gazu | gosp.dom. | 2 167 | 4 644 | 5 200 | 5 868 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp.dom. | 1 870 | 2 850 | 3 122 | 3 122 |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | 4 862,90 | 6 731,20 | 8 612,60 | 9 848,20 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | 4 705,6 | 5 997,7 | 7 865,1 | 7 915,1 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 11 251 | 11 487 | 11 742 | 14 671 |

Źródło: GUS, 2008

### Charakterystyka zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

System elektroenergetyczny na terenie gminy dysponuje znacznymi rezerwami mocy. Niewydolności podsystemu mają charakter lokalny i związane są z przeciążeniami sieci NN. Stan techniczny linii o napięciu 110 kV i wyższym jest dobry, w najbliższych latach nie przewiduje się remontów generalnych. Problemem jest ograniczona możliwość wykorzystania rozdzielni 15 kV stacji „Piaseczno” i „Sękocin”, ze względu na ich peryferyjne położenie względem obszaru zasilanego i trudności w wyprowadzaniu nowych linii 15 kV. Planuje się również wzmocnienie zasilania w energię elektryczną ze stacji 110/15 kV „Głosków” i „Szczaki”, które zlokalizowane są w gminie Piaseczno.

## Formy ochrony przyrody

### Obszary chronionego krajobrazu

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOCK) został utworzony w celu ochrony wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów i powiązanie ich krajowym systemem obszarów chronionych. W skład WOCK wchodzą zarówno stosunkowo duże, zwarte kompleksy leśne i łąkowe o dużym stopniu naturalności, jak i  niewielkie, rozdrobnione lasy i łąki o znacznej bioróżnorodności, a także tereny rolnicze z luźną zabudową zagrodową oraz tereny silniej zurbanizowane z zabudową mieszkaniową pośród zieleni. Cały obszar zajmuje powierzchnię 1 680 ha.

W granicach WOCK wyodrębnia się:

- Strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny kompleksów leśnych o powierzchni ponad 5 ha, ciągi ekologiczne i zespoły przyrodnicze o szczególnych walorach.

- Strefę zurbanizowaną obejmującą tereny miast i wsi, posiadające szczególne wartości przyrodnicze.

W obszarze chronionego krajobrazu znalazły się m.in.:

- stosunkowo duże kompleksy leśne w rejonie Magdalenki,

- dość wąskie tereny łąkowo-rolne wzdłuż dolin: Utraty,

- tereny zurbanizowane z dużym udziałem roślinności, obejmujące Magdalenkę.

Na terenach WOCK nie można lokalizować obiektów mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar ten mógłby zostać przekształcony w tereny rekreacji weekendowej stolicy. W tym celu należałoby rozpocząć prace nad stworzeniem zaplecza turystycznego, wypromować istniejące na terenie obiekty o charakterze zabytkowym, popierać rozwój infrastruktury turystycznej.

Wg planu zagospodarowania przestrzennego działki budowlane na terenie WOCK uznanane zostały za powierzchnie biologicznie czynną, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo. Ogrodzenia działek w w/w obszarze winny umożliwiać migrację drobnych przedstawicieli fauny.

### Rezerwat przyrody

Na terenie kompleksu leśnego Magdalenka planuje się utworzenie rezerwatu przyrody „Uroczysko Magdalenka”. Rezerwat ten ma służyć ochronie wysokiej wydmy porośnietej borem sosnowym i znajdujących się tam stanowisk rzadkiej rośliny: wiciokrzewu pomorskiego. Wydma ma ponad 1 km długości i około 15m wysokości względem otaczającego stosunkowo równinnego terenu. Wydma ma kształt paraboli, obydwa ramiona rozchodzą się na zachód. Pomiędzy ramionami tej piaskowej paraboli leżą ulice: Paprociowa i Sosnowa. Wydma została przecięta przedłużeniem ul. Lipowej w kierunku południowym.

### Pomniki przyrody

Tabela 6 Rejestr pomników przyrody w gminie Lesznowola

| Nr rejestru | Lokalizacja | Opis |
| --- | --- | --- |
| 845 | Wzdłuż drogi wewnętrznej PGR Łazy | Jesion wyniosły |
| 846 | W parku PGR Łazy | Jesion wyniosły |
| 853 | Derdy – w ogrodzie przydomowym Zakład Caritas | Dąb szypułkowy |
| 854 | Derdy – w parku j.w. | 2 dęby szypułkowe |
| 775 | Mroków – w parku | 3 jesiony wyniosłe |
| 469 | Władysławów – na działce rolnej | 3 dęby szypułkowe |
| 689 | Zamienie - w resztce parku Wytwórni Surowic i Szczepionek | Wiąz szypułkowy |

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola

### Stanowiska archeologiczne

Na terenie gminy występują liczne stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego lub ujęte w rejestrze, prawnie chronione. Łącznie na terenie gminy Lesznowola znajduje się 40 stanowisk, w tym ślady osadnictwa z epoki brązu, epoki kamienia, starożytności, po okres wczesnośredniowieczny.

### Parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską

Na terenie gminy występują następujące parki znajdujące się pod ochroną:

Park podworski w Lesznowoli z zachowanymi elementami geometrycznymi z połowy XVIII wieku o powierzchni 2,4 ha. Na jego obszarze wyróżniają się dwa jesiony wyniosłe.

Park w Mrokowie o powierzchni 4,1 ha, o charakterze krajobrazowym położony jest w sąsiedztwie stawów rybnych. Pochodzi z XIX w. (niektóre elementy z XVII i XVIII w.). Ochroną konserwatorską został objęty ciekawy pod względem kolorystycznym drzewostan.

Park w Jastrzębcu (dawna nazwa Garbatka) o powierzchni 5,99 ha ma już nieczytelny układ pierwotny, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Park w Derdach o powierzchni 12,7 ha obejmuje układ zieleni przy klasztorze i park leśny założony w XVIII w., znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Parki w Łazach (teren PGR) i w Zamieniu charakteryzują się niewielkim stopniem zachowania.

## Zieleń urządzona

Zieleń urządzona to pewien rodzaj zieleni miejskiej w postaci zespołów roślinności znajdującej się na planie zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest zwłaszcza na cele publiczne, pełni funkcję estetyczną, zdrowotną, wypoczynkową. Do zieleni urządzonej należą przede wszystkim: drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, tereny ogródków działkowych, cmentarze. Tereny zieleni urządzonej spełniają szereg podstawowych funkcji sanitarnych (ochronnych) i estetycznych – niezbędnych człowiekowi:

- pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia,

- poprawiają mikroklimat  - (regulują stosunki termiczno- wilgotnościowe, zapewniają cień),

- tworzą bariery ochronne - tłumiące hałas,

- podnoszą walory estetyczne kompozycji architektonicznych

Zieleń stanowi aktywny filtr biologiczny - ograniczający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Szpalerowy ciąg drzew - pochłania do 70 % zanieczyszczeń pyłowych. Szczególna jest rola zieleni przyulicznej w wytłumianiu hałasu. Pas zieleni o szerokości 35 m może zmniejszyć hałas o 6 -10 decybeli.

Stan i kondycja zieleni urządzonej powinna więc być przedmiotem szczególnej troski władz gminy oraz mieszkańców - dla ich własnego dobra.

Na zieleń urządzoną w gminie Lesznowola składają się ogródki działkowe znajdujące się w miejscowości Mroków i Stefanowo, cmentarze: w Magdalence i Starej Iwicznej oraz zieleń towarzysząca terenom usługowym i tereny zieleni parkowej i izolacyjnej.

Powierzchnia zieleni urządzonej w gminie Lesznowola [ha]

| parki spacerowo - wypoczynkowe | 25,2 |
| --- | --- |
| tereny zieleni osiedlowej | 0,3 |
| parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej | 25,5 |
| cmentarze | 1,7 |
| lasy | 20,0 |

Źródło: GUS 2008

## Inne obszary cenne przyrodniczo

Obszarami nieobjętymi ochroną prawną, jednak przedstawiającymi wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową są grunty zieleni wysokiej, zadrzewienia śródpolne, sztuczne zbiorniki wodne – glinianki, układ dolin rzecznych, system rowów melioracyjnych itd. Obszary te powinny być zachowane.

Bardzo osobliwym miejscem proponowanym do objęcia ochroną w Lasach Magdalenki jest „Aleja świerkowa”, składająca się z dwóch rzędów, rosnących blisko siebie świerków. Miejscem tym oraz stojącym obok głazem - pomnikiem bohaterów państwa podziemnego z lat 1939 -1945  opiekuje się lokalna młodzież.

## Lasy

Jedynym liczącym się kompleksem leśnym jest kompleks lasów chojnowskich. Obszar ten obejmuje około 230ha, porośnięty jest głównie sosną pospolitą. Spotykać tu można pojedyncze okazy (głównie na wydmie zwanej Kuropiem) bardzo rzadkiego gatunku – Sosny Banksa, pochodzącej z Ameryki Północnej. Nieliczne miejsca porasta także brzoza, dąb i świerk, a na obszarach podmokłych występuje również olcha. Rzadziej spotykanym drzewem jest świerk i dąb bezszypułkowy.

Lasy chojnowskie stanowią pozostałości pasa leśnego na południe od Warszawy, który ciągnął się od doliny Wisły, aż do Puszczy Kampinoskiej.

Wśród krzewów pospolitych występuje jarzębina oraz podobna do niej kalina. Swoje siedliska znalazła również kruszyna, czeremcha, jałowiec i czarny bez.

Dużą osobliwością tego terenu jest roślina pnąca o pięknych żółtych kwiatach, rzadko spotykana – wiciokrzew pomorski. W magdaleńskich lasach rośnie również trująca bylina zwana naparstnicą purpurową i kruszyna o czarnych, przypominających wiśnie, trujących jagodach. Rzadko już spotykany jest żarnowiec, wawrzynek, wilczełyko, jasnota biała, a także dzwonki, fiołki, borówka czarna, jak również kwitnący wiosną zawilec – roślina objęta ochroną. Coraz rzadziej występuje konwalia majowa.

Rośliny runa to mchy, porosty, skrzypy i widłaki.

Świat zwierząt jest równie bogaty jak świat roślin i istnieją ścisłe wzajemne między nimi powiązania. Jaszczurka zwinka, rzekotka i padalec, zaskroniec i gniewosz plamisty to osobliwości tego terenu. Z ptaków – myszołowy i rzadziej pustułki. Po głosie werbla poznajemy dzięcioła, najczęściej gości tu dzięcioł pstry z czerwoną czapeczką. W obszarach leśnych nierzadko można napotkać dzika. Gromady ptaków, ssaków dają wiele uroku i niepowtarzalnego piękna tym rozległym leśnym obszarom.

Na terenie tym, dla zachowania osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej, planuje się utworzenie rezerwatu przyrody „Uroczysko Magdalenka”.

Niewielkie tereny leśne znajdują się również w południowej części gminy między miejscowościami Stefanowo i Warszawianka, w zachodniej części przy granicy z gminą Nadarzyn, i w południowo – wschodniej, w miejscowości Jazgarzewszczyzna, na granicy gminy Piaseczno.

Tabela 7 Powierzchnia gruntów leśnych [ha] wszystkich form własności w gminie Lesznowola

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 1 059,8 | 1 065,7 | 1 065,7 | 843,3 |
| lasy ogółem | 1 028,7 | 1 034,6 | 1 034,6 | 820,3 |
| grunty leśne publiczne ogółem | 720,8 | 726,7 | 726,7 | 657,3 |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa | 700,8 | 706,7 | 706,7 | 637,3 |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych | 497,0 | 502,9 | 502,9 | 508,9 |
| grunty leśne prywatne | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 186,0 |

Źródło: GUS 2008

Tabela 8 Charakterystyka obszarów leśnych Chojnów i Magdalenka znajdujących się na terenie gminy Lesznowola

| Nazwa uroczyska | Powierzchnia (ha) | Panujące siedliska | Panujące gatunki roślin | Przeciętne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zasobność (m3/ha) | wiek (lata) | przyrost (m3/ha) |
| Magdalenka | 508,24 | BMśw – 52% Bśw – 23% LMśw – 16% | sosna – 88% brzoza – 9% | 250 | 63 | 3,94 |
| Chojnów | 2 166 01 | LMśw – 40% BMśw – 16% Lśw – 16% | sosna – 70% dąb – 9% brzoza – 9% | 254 | 70 | 3,61 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla powiatu Piaseczyńskiego

## Zasoby naturalne występujące na terenie gminy

### Wody podziemne

Warunki wodne są zróżnicowane. Występują zarówno rejony o swobodnym zwierciadle, jak również obszary, na których brak jest ciągłej warstwy wodonośnej, a wody gruntowe występują okresowo w cienkiej pokrywie piaszczystej na gruntach nieprzepuszczalnych lub jako sączenie w gruntach spoistych. Generalnie znaczna część obszaru gminy charakteryzuje się stałą lub okresową obecnością płytkich wód powierzchniowych.

Głównym źródłem zaopatrzenia gminy w wodę do celów komunalnych i produkcyjnych są wody podziemne czwartorzędowe (jedynie dla Mysiadła wody powierzchniowe rzeki Wisły i dla Jazgarzewszczyzny wody podziemne trzeciorzędowe).

Zasoby wód podziemnych ulegają również stałej degradacji jakościowej w wyniku zanieczyszczeń antropogenicznych. Z powodu gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia wody te zostały objęte programem monitorowania, którego celem jest wspomaganie działań zmierzających do likwidacji źródeł skażenia. Jakość wód gruntowych ulega ciągłemu pogorszeniu i zależna jest ona od sposobu zagospodarowania terenu.

### Wody powierzchniowe

1. Cieki

Gmina Lesznowola znajduje się w zlewniach dwóch rzek: Utraty oraz Jeziorki. Przez obszar gminy przebiega wododział dwóch rzek: Jeziorki wraz z siecią drobnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych we wschodniej części gminy oraz Utraty wraz z dopływami w części południowo-zachodniej. Dział wodny przebiega z południa na północ dzieląc gminę na dwie części.

Poza górnym odcinkiem Utraty większość cieków ma charakter rowów melioracyjnych.

Rzeka Jeziorka jest lewostronnym dopływem Wisły, do której uchodzi w 493,7 km w miejscowości Obórki. Całkowita długość rzeki wynosi 66,3 km. Swój początek bierze w okolicach miejscowości Osuchów. Główne jej dopływy to: Kraska, Tarczynka, Zielona i Mała. Płynie przez tereny użytkowane w głównej mierze rolniczo oraz zwarte kompleksy leśne. Począwszy od m. Osuchów przez m. Lesznowola i Wólka Kozodawska do m. Bielawa Jeziorka przepływa przez wiele stawów. Dolinę Jeziorki pokrywają przeważnie łąki i pastwiska.

Tabela 9. Charakterystyka rzek przepływających przez teren gminy

| Nazwa rzeki | Długość | Odbiornik | Strona dopływu | km przyjęcia | Powierzchnia zlewni [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w województ. |  |  |  | Ogółem | w województ. |
| Jeziorka | 66,3 | 66,3 | Wisła | Lewy | 493,7 | 811,7 | 805,2 |
| Utrata | 76,5 | 76,5 | Bzura | Prawy | 25,6 | 792,0 | 784,7 |

Tabela 10. Przepływy charakterystyczne

| Rzeka | Okres/ obliczenia empiryczne | Przepływ [m3/s] |
| --- | --- | --- |
|  |  | WWQ | SWQ | SSQ | SNQ | NNQ |
| Jeziorka | Emp. | - | - | 3,86 | 1,15 | - |
| Utrata-Krubice | 1951-95 | 80,1 | 19,3 | 2,61 | 0,64 | 0,18 |

2. Wody stojące

Zbiorniki wodne występujące na terenie gminy to niewielkie „oczka” powstałe najczęściej na terenie powyrobiskowym kopalin, zasilane wodami z urządzeń melioracyjnych, wodami gruntowymi oraz niekiedy wodami pierwszego poziomu wodonośnego. Kolejne zbiorniki to zastoiska wodne utworzone w wyniku zmiany biegu koryta cieków wodnych, a także inne sztuczne obiekty, jak zbiorniki wodne usytuowane na terenach osad wiejskich z przeznaczeniem głównie dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Tabela 11. Wykaz zbiorników przeciwpożarowych

| Lokalizacja | Rodzaj obiektu | Miejsce czerpania wody | Pojemność [m3] | Dojazd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesznowola | Zb. Wodny | z 1 strony | 7 tys. | Dogodny |
| Mroków | Zb. Wodny | z 1 strony | 180 tys. | Dogodny |
| Mysiadło | Stawy | z 2 stron | 15 tys. | Dogodny |
| Podolszyn Stary | Stawy | z 2 stron | 2 tys. | Dogodny |
| Nowa Wola | Zb. Wodny | z 3 stron | 100 tys. | Dogodny |

### Gleby

Dominują gleby brunatne, bielicowe i rdzawe. W dolinach rzecznych występują mady.

Według wartości bonitacyjnej przeważają gleby dobre chronione klas III i IV. Zajmują one ok. 65% powierzchni gminy. W części zachodniej przeważają gleby klasy IV z udziałem gleb klasy III i V. W części środkowej dominują gleby słabsze V klasy z niewielkim udziałem klasy IV. Część wschodnia – kompleks gleb dobrych i bardzo dobrych o dużych wartościach rolniczych (klasa III z małym udziałem klasy IV). Wymienić tu należy czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane, gleby szare, miejscami gleby bielicowe i pseudobielicowe.

Najlepsze grunty orne w gminie Lesznowola występują w m. Lesznowola,
Nowa Wola, Zgorzala, Podolszyn oraz w m. Stachowo i Garbatka.

Tabela 12.  Struktura gleb według klasyfikacji bonitacyjnej

| Klasa gleby | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia | 99,18 ha | 1476,62 | 1324,68 | 972,72 | 303,72 |

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza która zajmuje się badaniami zasobności gleb, ocenianiem potrzeb wapnowania, oraz zawartości metali ciężkich w ostatnich latach nie przeprowadziła badań gleb na obszarze gminy Lesznowola.

# Zawartość Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola

## Stan gospodarki odpadami na terenie gminy Lesznowola

W podrozdziale tym scharakteryzowano stan gospodarki wybranymi odpadami komunalnymi, problemowymi i niebezpiecznymi na terenie gminy Lesznowola. Szczegółowy opis wszystkich grup odpadów znajduje się w aktualizowanym PGO dla gminy Lesznowola.

### Odpady komunalne

#### Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

Ilości i morfologia odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lesznowola według wskaźników przedstawiono w tabelach poniżej.

Tab. 1 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola w gospodarstwie domowym.

| Strumień odpadów | Tereny miejskie % | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 18 | 1413,26 |
| Odpady zielone | 4 | 85,65 |
| Papier i tektura | 12 | 856,52 |
| Opakowania wielomateriałowe | 3 | 85,65 |
| Tworzywa sztuczne | 12 | 171,30 |
| Szkło | 8 | 599,56 |
| Metale | 5 | 342,61 |
| Odzież, tekstylia | 1 | 214,13 |
| Drewno | 2 | 42,83 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 428,26 |
| Odpady mineralne | 34 | 42,83 |
| Razem | 100,00 | 4282,60 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według przyjętych wskaźników mieszkańcy gminy Lesznowola wytwarzają w ciągu roku około  4282,6 Mg odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych.

Tab. 2   Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Lesznowola w obiektach infrastruktury.

| Strumień odpadów | Obiekty infrastruktury % | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 | 176,89 |
| Odpady zielone | 2 | 35,38 |
| Papier i tektura | 27 | 477,60 |
| Opakowania wielomateriałowe | 18 | 318,40 |
| Tworzywa sztuczne | 18 | 318,40 |
| Szkło | 10 | 176,89 |
| Metale | 5 | 88,45 |
| Odzież, tekstylia | 3 | 53,07 |
| Drewno | 1 | 17,69 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 17,69 |
| Odpady mineralne | 5 | 88,45 |
| Razem | 100 | 1768,90 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według przyjętych wskaźników mieszkańcy gminy Lesznowola wytwarzają  w ciągu roku około 1768,90  Mg odpadów komunalnych w obiektach infrastruktury.

Tab. 3   Ogólna ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Lesznowola według przyjętych wskaźników.

| Strumień odpadów | Odpady komunalne ogółem Mg/rok |
| --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1590,15 |
| Odpady zielone | 121,03 |
| Papier i tektura | 1334,12 |
| Opakowania wielomateriałowe | 404,05 |
| Tworzywa sztuczne | 489,71 |
| Szkło | 776,45 |
| Metale | 431,05 |
| Odzież, tekstylia | 267,20 |
| Drewno | 60,52 |
| Odpady niebezpieczne | 445,95 |
| Odpady mineralne | 131,27 |
| Razem | 6051,50 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Według przyjętych wskaźników opisanych powyżej wszyscy mieszkańcy gminy Lesznowola wytwarzają w ciągu roku około 6051,50 Mg odpadów komunalnych ogółem.

#### Odpady ulegające biodegradacji

Ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji to jeden z najważniejszych celów wynikających z Dyrektywy 99/31/WE i polskiego prawa, a także podpisanych przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych. Zgodnie z ustawą o odpadach, ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w kolejnych latach winna wynosić:

w 2010 r. - 75%,

w 2013 r. - 50%,

w 2020 r. - 35%.

wagi całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995r. Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Polski w 1995 r. wyznaczona została na poziomie 4,38 mln Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca miasta przypadało wówczas 155 kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/rok. Poniżej w tabeli przedstawiono ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku bazowym 1995 r.

Tab. 4 Odpady biodegradowalne wytworzone w Gminie Lesznowola w 1995 r.

|  | Liczba mieszkańców w 1995 r. | Ilość odpadów biodegradowalnych w 1995 r. [Mg] |
| --- | --- | --- |
| Gmina Lesznowola | 9 582 | 1485,21 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Tab. 5  Maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych możliwa do składowania w gminie Lesznowola w poszczególnych latach.

| Rok | Wskaźnik | Ilość odpadów biodegradowalnych w Mg |
| --- | --- | --- |
| w 2010 r. | 75% ilości z roku bazowego 1995 | 1113,90 |
| w 2013 r. | 50% ilości z roku bazowego 1995 | 742,605 |
| w 2020 r. | 35% ilości z roku bazowego 1995 | 519,82 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Na terenach z zabudową zagrodową problem z odpadami ulęgającymi biodegradacji praktycznie nie istnieje, bowiem indywidualni właściciele nieruchomości oddzielają odpady organiczne do kompostowania dla własnych potrzeb. Odpady zielone, jak i odpady organiczne z gospodarstw są również wykorzystywane u źródła ich powstawania poprzez wykorzystywanie ich do: nawożenia gruntów, kompostowania w przydomowych kompostownikach, konsumpcji przez zwierzęta gospodarskie.

Tabela 13 Masa zebranych odpadów ulęgających biodegradacji

| Rok | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Masa [Mg] | 23,73 | 11,82 |

Źródło: Urząd Gminy

#### Odpady wielkogabarytowe

Na terenie Gminy Lesznowola  organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które odbywają się dwa razy w roku w okresie wiosennym oraz jesienią. Akcje przeprowadzane są w sposób objazdowy, w określone dni według harmonogramu, rozstawiane są pojemniki do których mieszkańcy mogą przynosić odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Podczas akcji odpady odbierane są bezpłatnie.

### Odpady problemowe i niebezpieczne

#### Odpady opakowaniowe

Wprowadzone ustawą regulacje dotyczące recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców, opłacie produktowej oraz opłacie depozytowej) powinny zwiększyć zainteresowanie ich zagospodarowaniem. Zachęty finansowe, stosowane przez organizacje zajmujące się na mocy cytowanej ustawy rozliczaniem wypełniania obowiązku recyklingu dla przedsiębiorstw, powinny być wystarczającym bodźcem do podjęcia działań w tym kierunku. Jedynym sposobem pozyskania odpadów opakowaniowych jest zbiórka selektywna, tj. organizacja własnej zbiórki, lub współpraca z już istniejącą firmą, zajmującą się zbieraniem i/lub recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Na terenie Gminy Lesznowola funkcjonuje zorganizowana gospodarka odpadami opakowaniowymi. Mieszkańcy mają do dyspozycji 11 punktów (tzw. „gniazda” w skład których wchodzą pojemniki na szkło, tworzywa sztuczne oraz makulaturę) gdzie mogą oddawać odpady opakowaniowe. „Gniazda” rozmieszczone  są  w niektórych sołectwach. Pojemniki ustawiono  także przy wszystkich placówkach szkół podstawowych i gimnazjach. Opiekę  nad pojemnikami sprawują  Państwo Sołtysi, którzy  nadzorują  utrzymanie porządku w ich otoczeniu , właściwe z nich korzystanie  oraz w razie takiej potrzeby powiadamiają  firmę o konieczności szybkiego opróżnienia pojemnika.

Tabela 14 Masa zebranych odpadów opakowaniowych na terenie gminy Lesznowola w latach 2008-2009

|  | Masa zebranych odpadów opakowaniowych w Mg |
| --- | --- |
|  | Tworzywa Sztuczne | Szkło | Makulatura |
| 2008 | 88,81 | 60,93 | 430,64 |
| 2009 | 54,993 | 103,705 | 280,729 |

Źródło: Urząd Gminy

Wykres 1 Masa zebranych odpadów opakowaniowych

#### Komunalne osady ściekowe

Osady ściekowe, powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków, zaklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, do grupy 19. Do odpadów tych zaliczamy:

- odpady ze skratek (kod wg klasyfikacji 19 08 01),

- odpady z piaskowników (kod wg klasyfikacji 19 08 02),

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod wg klasyfikacji 19 08 05).

Na terenie gminy Lesznowola znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków:

  - Oczyszczalnia w Łazach

Przepustowość tej oczyszczalni wynosi 360m3/d. Zastosowano tu mechaniczno – biologiczno- chemiczną technologię oczyszczania ścieków. Główne elementy oczyszczalni to : biofiltr, zbiornik zespolony, zbiornik osadu nadmiernego, budynki technologiczne z prasą do odwadniania osadu.

Obliczenia i parametry technologiczne oczyszczalni zostały sprawdzone i zweryfikowane przez austriacką firmę Dauser, która jest głównym dostawcą wyposażenia technologicznego oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków jest obiektem cichym i nie stwarza uciążliwości akustycznej, dlatego też nie wymaga określenia strefy ochronnej. Stałe i ciekłe odpady z oczyszczalni ścieków nie stanowią zagrożenia dla środowiska i są zagospodarowywane zgodnie z instrukcją postępowania z odpadami.

Osady ściekowe po odwodnieniu i higienizacji są przekazywane uprawnionej do odbioru i kompostowania firmie.

W najbliższym czasie przewiduje się rozbudowę tej oczyszczalni do wielkości przepustowości dobowej 1000m3 /d.

  - Oczyszczalnia w Wólce Kosowskiej

Przepustowość tej oczyszczalni wynosi 500m3/d docelowo planowane jest 1000m3/d.

Zastosowana tu technologia oczyszczania ścieków to proces biologiczno – chemiczno mechaniczny.

Oczyszczalnia składa się z następujących podzespołów: pompownia ścieków surowych, mechaniczne podczyszczanie ścieków, reaktor BIO-PAK, pomiar przepływu, pomieszczenie dmuchaw, prasa komorowa i budynek technologiczno – socjalny.

Oczyszczalnia typu BIO-PAK jest obiektem o zaawansowanej technologii . Z badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych uzyskano większą efektywność usuwania zanieczyszczenia organicznego oraz zawiesiny ogólnej niż zakładano w dokumentacji projektowej

  - Oczyszczalnia w Zamieniu

Została przejęta do eksploatacji przez Gminę Lesznowola w 2004r. Jej przepustowość wynosi 38 m3/d . Oczyszczalnia posiada stare rozwiązania technologiczne. Gmina posiada opracowany projekt
budowlany nowej oczyszczalni ścieków oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Obecnie został ogłoszony przetarg.

Tab. 6   Ilość komunalnych osadów ściekowymi w gminie Lesznowola w poszczególnych latach

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytworzone ogółem | Mg | 472 | 292 | 475 |

Źródło: GUS

#### Baterie i akumulatory

Środki transportu, oprócz olejów odpadowych są źródłem akumulatorów wielkogabarytowych. Poza tym powstaje duża ilość akumulatorów małogabarytowych i baterii. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi 20-30% akumulatorów przedwcześnie zatraca swoje właściwości.

Aktualnie na terenie gminy prowadzi się zbiórkę akumulatorów zgodnie z wymogami prawa, tzn. zużyte akumulatory są odbierane przez sprzedawców. Punkty sprzedaży przekazują zużyte akumulatory podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie tego typu odpadów.

W zakresie selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych, trwa w sposób ciągły akcja zbiórki do specjalistycznych pojemników we wszystkich gminnych placówkach oświatowych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Zebrane w gminie akumulatory i baterie przekazywane mogą być do zagospodarowania przedsiębiorstwom znajdującym się poza województwem m.in. do Huty Orzeł Biały S.A. w Bytomiu, przedsiębiorstwu Baterpol Sp. z o.o. w Świętochłowicach, do Zakładu Bolesław Recykling Sp. z o.o. w Bukownie, Marco Ltd w Rudnikach k. Częstochowy, do Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o. w Polkowicach.

#### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne powstają zarówno w gospodarstwach domowych jaki w przemyśle. Szacuje się, że w gospodarstwach domowych, w roku 2006 wytworzono ok. 11,1 tys. Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (3,3 kg/mieszkańca), w tym 673 Mg zaliczanych do odpadów niebezpiecznych (0,2 kg/mieszkańca).

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U z 2005 r. nr 180 poz. 1495) nakłada obowiązek odbioru zużytego sprzętu przez sprzedawców detalicznych i hurtowych, podczas zakupu nowego sprzętu tego samego typu. Obowiązek ten obowiązuje sprzedawców od 1 lipca 2006 r.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych powinien być zbierany przez jednostki handlowe na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu (w tym sprzedawcy hurtowi i detaliczni) oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a także przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Lesznowola  zużyty sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierany jest w następujących punktach:

1. JARPER Sp. z o.o. Al. Krakowska 108a, Kolonia Warszawska

2. MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, 05-090 Raszyn

3. REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Zużyte urządzenia powstające w przemyśle odbierane są zazwyczaj przez specjalistyczne przedsiębiorstwa.

W Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w województwie figurują podmioty prowadzące działalność w zakresie:

- wprowadzający sprzęt,

- organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania

Szczegółowy wykaz tych firm znajduje się na stronie internetowej GIOŚ - http://rzseie.gios.gov.pl/.

### Odpady zawierające azbest

Azbest był szeroko stosowany do produkcji płyt i rur azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia dachowe i do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien.

Gmina posiada Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lesznowola, który został opracowany w 2007 r. wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją. Terminem docelowym realizacji Programu jest rok 2032.

W lutym 2007 roku na terenie gminy Lesznowola przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych. Wśród zabudowy gdzie występują wyroby azbestowe przeważają budynki jednorodzinne i towarzyszące im często zabudowania gospodarcze. Dodatkowo znajdują się tu duże budynki gospodarcze po byłych PGR.

Z zebranych danych wynika, że na terenie gminy występuje 124 897m2 wyrobów azbestowych. Stan techniczny wyrobów azbestowych można ocenić jako dość dobry.

Ilość wyrobów azbestowych w poszczególnych typach zabudowy przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 15 Ilość wyrobów azbestowo-cementowych występujących na terenie gminy Lesznowola w poszczególnych typach zabudowy

| Rodzaj obiektu | Pokrycia dachowe (m2) | Pokrycia dachowe (Mg)* |
| --- | --- | --- |
| Zabudowa jednorodzinna (osoby fizyczne) | 108197 | 1622,96 |
| Zabudowania użyteczności publicznej (własność gminna) | 1400 | 21,00 |
| Zabudowania przedsiębiorstw | 15300 | 229,50 |
| RAZEM | 124897 | 1873,46 |

* przyjęto że waga 1m2 pokrycia dachowego wykonanego z azbestu wynosi 15 kg

Źródło: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lesznowola.

Ponadto na terenie dawnego Kombinatu Ogrodniczego w Mysiadle znajdują się pewne ilości cementowo-azbestowej sieci wodociągowej.

Rury azbestowo-cementowe były dość powszechnie używane w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych do budowy rozdzielczych sieci wodociągowych o średnicach od osiemdziesięciu do trzystu milimetrów.

Nie ma jednak dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

W Gminie Lesznowola stopniowo następuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. W 2007 r. usunięto 282 Mg, natomiast w 2008 r. 280 Mg.

#### PCB

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektorizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach, jako ciecze sprężarkowe i hydrauliczne.

Źródłem wytwarzania odpadów zwierających PCB są operacje:

- wymiany płynów transformatorowych;

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Na terenie gminy brak jest danych dotyczących ilości, rodzaju i stanu technicznego ewentualnie istniejących urządzeń zawierających PCB.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi nastąpi w 2010 roku.

W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazanie do zniszczenia za granicą kondensatorów z PCB realizowane jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie (firma posiada oddział w Katowicach) przekazuje kondensatory do termicznego unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez rząd francuski.

- INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:

- Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku

- Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku. Odpady zawierające PCB unieszkodliwiane są również w instalacji należącej do SAPI Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Do odbioru i demontażu wraków samochodowych upoważnione są firmy działające na podstawie decyzji stosownego Marszałka.

Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają substancje niebezpieczne, prowadzą odzysk metodą R14 i R15 materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Materiały odzyskane w wyniku procesu demontażu przekazuje się uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady dla których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia lub deponowane na składowiskach. Według rejestru Urzędu Marszałkowskiego na terenie Gminy Lesznowola nie funkcjonuje żadna stacja demontażu pojazdów oraz punkt zbierania pojazdów. Wykaz stacji demontażu w województwie mazowieckim znajduje się w załączniku nr 1 Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.

#### System usuwania odpadów komunalnych, niebezpiecznych  i problemowych

W Gminie Lesznowola funkcjonuje system usuwania odpadów oparty o regularną usługę zbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu. Odpady komunalne powstające w zabudowie mieszkaniowej gromadzone są w pojemnikach ustawionych na posesji lub na terenach gminnych. Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia udzielane im przez Wójta, podpisują z mieszkańcami umowy i odbierają zgromadzone odpady. Zazwyczaj są to odpady niesegregowane.

Podstawowym i jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) na terenie Gminy Lesznowola jest ich dostarczanie na składowiska w miejscowościach: Łubna, Kamieńsk, Goranino, Gostynin.

Transport odpadów z ich miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem transportu specjalistycznych firm transportowych, posiadających zezwolenie na transport odpadów. Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez odpowiednie przepisy odrębne i szczególne.

Obowiązujący od 2002 r. system opłat produktowych istotnie wpłynął na organizację systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych objęty jest cały teren Gminy Lesznowola pojemniki tzw. „dzwony” na odpady z tworzyw (PET), szkło oraz makulaturę rozstawione są w 11 miejscach.

Dodatkowo  prowadzona jest selektywna zbiórka następujących odpadów problemowych i niebezpiecznych:

  - odpady wielkogabarytowe – odbierane są dwa razy w roku podczas akcji zbiórki tych odpadów

  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - przez podmioty handlowe prowadzące działalność z zakresu sprzedaży towarów RTV-AGD oraz JARPER Sp. z o.o. Al. Krakowska 108a, Kolonia Warszawska, MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, 05-090 Raszyn, REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

  - opakowania po środkach ochrony roślin – sklepy z art. rolniczymi na terenie gminy,

  - zużyte baterie - zbierane są do specjalnych pojemników rozstawionych w placówkach handlowych, urzędach oraz w szkołach, przedszkolach,

  - padłe zwierzęta – Gmina Lesznowola ma podpisana umowę z firmą pod nazwą Punkt Zbiorczy Padliny w Prażmowie na niezwłoczne usuwanie zwłok zwierząt padłych lub zabitych (koni, bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu, psów, kotów itp.) z terenu gminy Lesznowola oraz przekazaniu w/w zwłok właściwemu przedsiębiorstwu w celu utylizacji.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

Na terenie gminy Lesznowola wywozem odpadów komunalnych zajmuje się:

| L.p. | Nazwa jednostki | Adres jednostki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stanisław Zajączkowski „SIR –COM” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych | ul. J. Krasickiego 65 05-500 Nowa Iwiczna |
| 2. | Marek Szymański EKO STANDARD – Usługi Komunalne | ul. K. P. Tetmajera 32 05-500 Piaseczno |
| 3. | REMONDIS Sp. z o. o. | ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa |
| 4. | SITA Polska Sp. z o. o. | ul. Zawodzie 5 02-981 Warszawa |
| 5. | Antoni Miazga „KOMA” | ul. Lipowa 18 05-506 Magdalenka |
| 6. | JARPER Sp. z o. o. | Al. Krakowska 108a 05-552 Kolonia Warszawska |
| 7. | P.U. HETMAN Sp. z o. o. | Al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa |
| 8. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o. o. | ul. Techniczna 6 05-500 Piaseczno |
| 9. | „BESTJA” Sp. z o. o. | ul. Brylowska 33 01-216 Warszawa |
| 10. | Wojciech Byśkiniewicz „BYŚ” | ul. Arkuszowa 43 01-934 Warszawa |
| 11. | AG - COMPLEX Sp. z o. o. | ul. Marwilska 44 03-042 Warszawa |
| 12. | Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o | ul. Rostafińskich 1 02-593 Warszawa |
| 13. | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. St. Warszawa Sp. z o. o. | ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa |
| 14. | AMINEX Sp. z o. o. | Wólka Grodziska 33 05-825 Grodzisk Mazowiecki |
| 15. | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Sp. z o. o. TRANS _FORMERS | ul. Annopol 18 03-236 Warszawa |
| 16. | Andrzej Plaskota Wywóz Nieczystości Płynnych | ul. Laurowa 8 05-090 Sękocin Stary |
| 17. | Jolanta Zagórska PPHU LEKARO | Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka |
| 18. | Krzysztof Bernaciak- Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych | 05-502 Bobrowiec ul. Mazowiecka 56 |
| 19. | Zakład Usług Komunalnych „ Błysk” | 05-400 Otwock ul. Piastowa 2 |
| 20. | DE LUX Usługi Porządkowe Zygmunt Bielecki | 05-532 Baniocha, ul. Zakole 11 |
| 21. | Eko Bilans Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga | ul. Smulikowskiego 1/3 m.1, 00-389 Warszawa |
| 22. | ARA Usługi Transportowe Piotr Arak | ul. Środkowa 5a, 05-540 Zalesie Górne |
| 23. | Eko-Hetman Sp.z o.o. | ul. Turystyczna 50, 05-830 Nadarzyn |
| 24. | Clipper Sp. z o.o. | Ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa |
| 25. | Wywóz Nieczystości Płynnych "WEKOM" Paweł Węgrowski | ul. Zatylna 5, 05-555 Tarczyn, |
| 26. | Miejski Zakład Oczyszczania Pruszków Sp.z o.o. | Ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków |
| 27. | Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o. | 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3 |
| 28. | Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno – Ściekowej „GEA - NOVA” Sp. z o.o. | ul. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice |
| 29. | Wywóz Nieczystości Stałych „CZYŚCIOSZEK” Anna Radecka | ul. Miła 2, 05-503 Głosków |
| 30. | Firma Usługowo – Handlowa „WILK” Piotr Wilk | Krupia Wólka ul. Słoneczna 2c, 05-540 Zalesie Górne os. Tarczynianka 1 lok. 30, 05-555 Tarczyn |
| 31. | Marcin Klujewski MARCEL |  |
| 32. | "LIDER-PIJAWKA" MAREK WÓJCIK | ul.Derdowskiego 19 05-500 Piaseczno |
| 33. | USŁUGI ASENIZACYJNE PIOTR KIMBOROWICZ | UL. Pomorska 31 05-501 Piaseczno |

## Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych

### Instalacje do unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Lesznowola nie ma zlokalizowanych żadnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wszystkie odpady z terenu gminy trafiają do instalacji poza jej obszarem. Głównym sposobem unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich składowanie. Odpady z terenu gminy Lesznowola trafiają na następujące składowiska:

    - Składowisko odpadów w m. Baniocha „Łubna” (powiat piaseczyński),

    - Zakład zagospodarowania i składowania odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Ruszczynie, gmina Kamieńsk (powiat radomszczański)

Składowisko w Ruszczynie jest wypełnione w 67%, w 2008 roku zostało unieszkodliwionych na nim 296 405 Mg odpadów, obecnie nie zaproponowano dla składowiska w Ruszczynie daty zamknięcia po eksploatacji.

    - Składowisko w Goraninie (powiat koniński)

Właścicielem składowiska jest ZE PAK S.A., składowisko rozpoczęło swoją eksploatacje w 2003 roku. W 2008 roku na kwaterze unieszkodliwiono 536 656 Mg odpadów. Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 322,35 ha. Składowisko w Goraninie posiada decyzje środowiskową, pozwolenie na budowę, decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji, pozwolenie na użytkowanie oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie. Na obszarze składowiska prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych i podziemnych.

    - Składowisko Gostynin (powiat gostyniński)

Składowisko prowadzone przez firmę zagraniczną w Gostyninie ul. Kowalska. Składowisko spełnia współczesne wymogi w zakresie zabezpieczeń środowiska, ale jest obiektem komercyjnym i nastawionym wyłącznie na przyjmowanie odpadów zmieszanych z wielu gmin.

Planowane zamknięcie kwatery  ok. 2017 roku.

Tabela 16 Charakterystyka składowiska odpadów „Łubna”

| Nazwa obiektu, | Elementy wyposażenia | Rok uruchomienia/ przewidziane do zamknięcia/ skł.regionalne | Powierzchnia całkowita | Pojemność całkowita | Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2008 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| właściciel, | a) uszczelnienie |  | [ha] | [Mg] |  | < ocena WIOŚ w zakresie budowy i eksploatacji |
| zarządzający | b) odcieki |  | Powierzchnia wykorzystana | Pojemność wykorzystania |  | < klasa**, |
|  | c) wody opadowe |  | [ha] | [%] |  | < pozwolenie zintegrowane |
|  | d) gaz składowiskowy |  |  |  |  |  |
| Składowisko odpadów w m. Baniocha | a) pionowa ścianka szczelna SOLIDUR 274; 0,6 m | 1978 | 21,68 | 8 000 000 | 137 703,49 | < spełnia wymogi |
| (w rekultywacji) "ŁUBNA" | b) drenaż, zbiornik, wywóz do oczyszczalni | 2010 | 21,68 | 97% |  |  |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o. | c) wody opadowe zbierane są razem z odciekami poprzez system drenaży opaskowych i palczastych, przepompowywane na podczyszczalnię (na składowisku), następnie wywożone do oczyszczalni | (wg Aktualizacji WPGO 2007-2011z uwzgl. 2012-2015 |  |  |  | < klasa A |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie | d) pompownia kontenerowa pozyskiwania gazu wysypiskowego, z której siecią przesyłową kierowany jest gaz do Elektrociepłowni w Górze Kalwarii. | przewidziane do eksploatacji - składowisko regionalne) |  |  |  | < podlega/nie ma |
| Spółka z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa |  |  |  |  |  |  |

Źródło WIOŚ 2009

Na terenie gminy „nielegalne składowiska”  są na bieżąco likwidowane, w większości przypadków są to najczęściej niewielkie ilości odpadów pozostawione na terenach będących w zarządzie gminy. Takie miejsca są stale monitorowane i na bieżąco uprzątane.

## Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami

Problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnym zidentyfikowane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 poddano analizie na terenie Gminy Lesznowola stosując kryteria oceny w skali od 1 do 5. Założono, iż pięć punktów oznacza największą intensyfikację problemu, a jeden punkt najmniejszą.

Tabela 17 Problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zdiagnozowane 
w gminie Lesznowola

| Lp. | Problemy w zakresie gospodarki odpadami na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 | Ocena problemu dla Gminy Lesznowola |
| --- | --- | --- |
| Odpady komunalne |
| 1. | Brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem) w szczególności dla odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji zbyt niskie ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego i termicznego przekształcania | 2 |
| 2. | Niska aktywność części gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową gospodarkę odpadami | 1 |
| 3. | Brak instrumentów dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego w przypadku niewypełniania przez nie obowiązków ustawowych. | 3 |
| 4. | Niezgodny z wymaganiami prawnymi stan techniczny znacznej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne, na których są składowane odpady komunalne | 1 |
| 5. | Niskie opłaty za składowanie zmieszanych komunalnych odpadów | 1 |
| 6. | Zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. | 3 |
| 7. | Brak jednolitego systemu ewidencji rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów oraz obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów | 4 |
| 8. | Brak systematycznych badań morfologii odpadów komunalnych | 1 |
| 9. | Niedostateczny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa | 3 |
| Odpady niebezpieczne |
| 1. | Brak wzajemnej korelacji pomiędzy istniejącymi systemami zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, w tym również odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 3 |
| 2. | Niewielkie wykorzystanie nowoczesnych (innowacyjnych) technologii | 3 |
| 3. | Bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich odzysku | 4 |
| 4. | Niewystarczająca motywacja ekonomiczna do podejmowania działań ekologicznych | 5 |
| 5. | Przepisy wspólnotowe dotyczące ograniczenia możliwości udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom | 3 |
| 6. | Niewystarczający monitoring wytwarzania odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie wytwarzających małe ilości odpadów niebezpiecznych | 4 |
| 7. | Niezadowalający poziom edukacji I świadomości ekologicznej społeczeństwa | 3 |
| 8. | Zbyt wolno przebiegający proces wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających PCB | 4 |
| 9. | Brak wystarczająco rozwiniętego systemu zbierania olejów odpadowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych | 3 |
| 10. | Niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, w tym w jednostkach handlu detalicznego | 2 |
| 11. | niska wiarygodność danych dotyczących ilości poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie placówek służby zdrowia i weterynaryjnych mało efektywny nadzór nad prawidłowością postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, brak sprawnych systemów gospodarowania odpadami medycznymi oraz odpadami weterynaryjnymi, brak systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych, brak systemów zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych w wielu regionach kraju | 3 |
| 12. | brak wiarygodnych i kompletnych informacji w zakresie ilości samochodów zarejestrowanych i wyrejestrowanych, brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji pokrywającej terytorium całego kraju, brak rzetelnych danych na temat ilości pojazdów poddanych demontażowi pomimo działającej już Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), masowy import i wewnątrzwspólnotowe nabycie używanych (często w znacznej mierze wyeksploatowanych) pojazdów, prowadzenie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontażu | 3 |
| 13. | brak wiarygodnych danych o polskim rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, brak zorganizowanego wtórnego obiegu przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 2 |
| 14. | Brak zachęt ekonomicznych dla prywatnych posiadaczy do demontażu wyrobów zawierających azbest (eternit), | 5 |
| 10. | Brak wymagań dla mechaniczno-biologicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, które pozwalałyby na uznanie przetworzonych odpadów za spełniające kryteria przyjmowania tych odpadów na składowiska odpadów | 3 |

Źródło: Opracowanie własne Abrys

Zidentyfikowane problemy gminy Lesznowola w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi są po części zbieżne z problemami wynikającymi z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” oraz WPGO dla Województwa Mazowieckiego:

## Założone cele w gospodarce odpadami na terenie gminy Lesznowola

Celem dalekosiężnym tworzenia planów gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, tj.:

- Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych,

- Wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwianie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami.

Przyjęte poniżej cele dla Gminy Lesznowola są w pełni zgodne z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa  Mazowieckiego (WPGO).

CELE GŁÓWNE

- Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

- Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.

- Zwalczanie nielegalnego składowania odpadów.

## Cele w obszarze odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe na lata 2010-2013

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do końca 2011 r.

- Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010, najpóźniej do końca 2010 r.

- Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 90% odpadów wytwarzanych w 2010 r.

- Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

- Edukacja ekologiczna mieszkańców.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

- Dalsza współpraca z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego w regionie w ramach systemu ponadgminnego

- Rozwijanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

- Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem szkół 
i przedszkoli.

- Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% odpadów wytwarzanych w 2014 r. i 80% wytwarzanych w 2017 r.

## Cele i działania w obszarze odpadów ulegających biodegradacji

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

- Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji.

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych

- w 2010 r. do nie więcej niż 75% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

- w 2013 r. do nie więcej niż 50% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku;

- Wspieranie rozwoju systemu, o nowe jednostki przetwórcze dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

- Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Zmniejszanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w 2020 roku do  nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

## Cele w obszarze odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w tworzonych gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych (GPZON).

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach gospodarowania odpadami w wyznaczonych w planie rejonach.

## Cele w obszarze odpadów niebezpiecznych

OLEJE ODPADOWE

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Selektywne zbieranie i odzysk na poziomie, co najmniej 50%, a recyklingu (rozumianego jako regeneracja) na poziomie, co najmniej 35%.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych z równoczesnym dążeniem do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów odpadowych.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Selektywne zbieranie i odzysk zużytych baterii i akumulatorów.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w celu osiągnięcia poziomu zbierania w wysokości co najmniej 25% masy wprowadzonych do obrotu, a do dnia 26 września 2016 r. w wysokości co najmniej 45%.

ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Współpraca i wspieranie uruchomienia wojewódzkich zakładów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Lokalizacja inwestycji dostosowana do rejonów obsługi.

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Zapewnienie pełnej skuteczności systemu w celu przekazywania wszystkich pojazdów wycofanych  z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów oraz odzysku w tym recyklingu odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Utrzymanie w pełnej skuteczności istniejącego systemu w celu kontynuowania przekazywania wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia w skali województwa założonych poziomów odzysku i recyklingu.

ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Sukcesywne usuwane z gospodarstw domowych i innych obiektów budowlanych, w oparciu o opracowywany projekt  Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Stwarzanie możliwości częściowego finansowania przez fundusze ochrony środowiska kosztów związanych z usuwaniem azbestu z otoczenia.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z otoczenia.

## Cele i działania w obszarze pozostałych odpadów

ZUŻYTE OPONY

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Selektywne zbieranie i przekazywanie od odzysku i recyklingu zużytych opon w celu osiągnięcia do roku 2010 – 85% odzysku i 15% recyklingu.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Kontynuowanie selektywnego zbierania zużytych opon w celu osiągnięcia do 2016 roku 100% odzysku i 20% recyklingu.

ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW i DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH oraz INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Rozbudowa systemów selektywnego zbieranie tego typu odpadów w oparciu o stacjonarne i mobilne punkty zbierania, w celu osiągnięcia do 2010 roku 50% odzysku.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Kontynuowanie selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów w celu osiągnięcia w 2016 roku 80% odzysku.

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE.

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. Wyeliminowanie składowania jako metody unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzaniem do środowiska. Nadzór nad ograniczaniem składowania jako metody unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych oraz rolniczym wykorzystanie osadów.

ODPADY OPAKOWANIOWE

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2013

Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku i recyklingu.

Wspieranie i współpraca w rozbudowie infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Cele długookresowe na lata 2014 – 2017

Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu.

Tabela 18 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które należy osiągnąć do 2014 r.

| L.p. | Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad | % poziomu odzysku | % poziomu recyklingu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opakowania (ogółem) | Min. 60 | 55-80 |
| 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | Min. 22,5 |
| 3. | Opakowania z aluminium | - | Min. 50 |
| 4. | Opakowania ze stali | - | Min. 50 |
| 5. | Opakowania z papieru i tektury | - | Min. 60 |
| 6. | Opakowania ze szkła | - | Min. 60 |
| 7. | Opakowania z drewna | - | Min. 15 |

Źródło: KPGO 2010

## Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

### Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami

- Współpraca przy budowie regionalnego kompleksowego systemu gospodarowania odpadami 
z uwzględnieniem recyklingu wewnętrznego i wykorzystania odpadów, jako surowców wtórnych w oparciu o ZZO.

- Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.

- Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami.

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.

- Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

Ustawa o odpadach wymaga podjęcia działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz środków mających zapewnić poprawę gospodarki odpadami. Ustawa stanowi także, że ktokolwiek podejmuje działania, których skutkiem może być powstawanie odpadów, powinien zaplanować, zaprojektować i prowadzić swoją działalność tak, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów i ich szkodliwy wpływ na środowisko podczas produkcji, eksploatacji i po zakończeniu użytkowania produktów. W przekonaniu autorów najbardziej skuteczne są mechanizmy finansowe, którymi może ona posługiwać się w odniesieniu do odpadów komunalnych, co w niniejszym opracowaniu znajduje odzwierciedlenie. Natomiast w przypadku odpadów przemysłowych o kształcie stymulatorów decyduje ustawodawca.

Zapobieganie dotyczy wszystkich uczestników życia produktu, tj. projektantów, producentów, dystrybutorów, a także konsumentów, a z chwilą gdy produkt staje się odpadem komunalnym, także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi. Pod pojęciem „zapobieganie” rozumie się wszystkie działania zlokalizowane zasadniczo przed wytworzeniem odpadu lub przed jego przejęciem przez służby komunalne, które pozwalają:

- zmniejszyć ilościowo strumień odpadów, które wymagałyby usunięcia,

- zmniejszyć uciążliwość odpadów jako takich oraz ich przeróbki,

- ułatwić usuwanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, a w szczególności wykorzystanie  pozostałości poprocesowych.

Redukcja ilości wytwarzanych odpadów może być osiągnięta poprzez:

- zmniejszenie wytwarzania odpadów, głównie w wyniku oddziaływań na zachowania mieszkańców podczas zakupów oraz stosowania produktów,

- zmiany wytwarzanych odpadów w kierunku pożądanych, specyficznych materiałów, które dadzą wtórny obieg (wykorzystanie) odpadom wytwarzanym,

W efekcie zapobiegania i redukcji ilości wytwarzanych odpadów:

- nastąpi redukcja prognozowanego znacznego wzrostu ilości odpadów, będącego głównie rezultatem wzrostu ilości odpadów opakowaniowych oraz budowlanych,

- nastąpi redukcja wzrostu kosztów, będących efektem modernizacji gospodarki odpadami - akcja edukacyjna i uświadamiająca na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów może istotnie wpłynąć na zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami, zatem władze lokalne mają uzasadnienie dla zarezerwowania w swoim ogólnym budżecie wydatków na wspomaganie redukcji odpadów u źródeł, np. na wspomaganie redukcji u źródła zastosowanie ulg podatkowych dla mieszkańców stosujących kompostowniki lub selektywną zbiórkę u źródła

- ograniczone zostaną problemy związane z koniecznością poszukiwania nowych lokalizacji dla instalacji przeróbki odpadów – istnieje potrzeba jak najlepszego i jak najdłuższego wykorzystywania instalacji,

### Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Dla ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko planuje się podjęcie następujących działań:

- rozwój lokalnych kompostowni na terenach zabudowy rozproszonej (zagrodowej 
i jednorodzinnej) na terenach miejskich i wiejskich,

- współpracę przy powstawaniu regionalnych zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych jako obiektów o zasięgu regionalnym z uzasadnionym ekonomicznie zastosowaniem przeładunkowego systemu transportu odpadów balastowych,

- egzekwowanie, przez właściwych wójtów i burmistrzów, zapisów regulaminów utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach, w celu właściwego funkcjonowania systemu segregacji odpadów komunalnych „u źródła” oraz wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

### Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Odpady komunalne zbierane z terenu gminy  będą docelowo trafiać  do ZZO, gdzie zostają poddane procesom segregacji po czym odpowiednio skierowane do odzysku, bądź unieszkodliwiania. W ZZO prowadzona będzie segregacja odpadów przed ich składowaniem, odpady BIO zostają wydzielone ze strumienia odpadów zmieszanych i poddane procesom odzysku w kopcu energetycznym, dzięki czemu nie trafiają do unieszkodliwienia poprzez składowanie, co z kolei stanowi realizację obowiązku ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Na odpady biodegradowalne składają się:

- bioodpady kuchenne i ogrodowe,

- odpady z terenów zielonych,

- odpady papieru i tektury opakowaniowe,

- inne odpady papieru i tektury

Dla bioodpadów oraz nieopakowaniowych odpadów papieru i tektury nie ustalono wymaganych stopni recyklingu. Poziomem odniesienia dla oceny zmniejszenia zawartości odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych jest rok 1995. Z unijnej dyrektywy składowiskowej 1999/31/EC wynikają jednoznaczne wymagania dotyczące zmniejszenia ilości odpadów biologicznie rozkładalnych usuwanych na składowiska. Przyjmując jej założenia, zawartość odpadów biodegradowalnych w komunalnych odpadach składowanych nie może przekroczyć:

- w roku 2010 -  	75 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

- w roku 2013 -	50 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

- w roku 2020 -	35 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995.

Tab. 7. Maksymalna ilość odpadów ulegających biodegradacji możliwa do składowania 
w Gminie Lesznowola w poszczególnych latach.

| Rok | Wskaźnik | Ilość odpadów biodegradowalnych w Mg |
| --- | --- | --- |
| w 2010 r. | 75% ilości z roku bazowego 1995 | 1113,90 |
| w 2013 r. | 50% ilości z roku bazowego 1995 | 742,605 |
| w 2020 r. | 35% ilości z roku bazowego 1995 | 519,82 |

Źródło Opracowanie własne Abrys

Obecnie można realizować to poprzez:

- recykling biodegradowalnych frakcji surowcowych – papieru i tektury,

- recykling organiczny odpadów kuchennych i zielonych – kompostowanie przydomowe oraz kompostowanie lub fermentacja metanowa w instalacjach.

Recykling odpadów papieru i tektury oraz recykling organiczny odpadów zielonych nie zapewnią wymaganego stopnia redukcji masy składowanych odpadów biodegradowalnych. Aby spełnić postawione założenia dotyczące redukcji ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych konieczna będzie, poza realizacją przyjętych założeń dotyczących selektywnej zbiórki tektury i papieru oraz odpadów kuchennych i zielonych, kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Kompostowaniu można poddać ponad 35 % odpadów domowych, czyli w wymiernym stopniu zmniejszyć ilość odpadów wymagających usunięcia z posesji, a co się z tym wiąże, znacznie obniżyć koszty wywozu odpadów.

Uważa się, że najlepsze efekty uzyskuje się kierując do kompostowania odpady ulegające biodegradacji, takie jak:

- trawy,

- listowie drzew i krzewów,

- popielęgnacyjne i poużytkowe części roślin ozdobnych i użytkowych, z rabat ogródków działkowych i przydomowych,

- popielęgnacyjne i poużytkowe części roślin z polowej i szklarniowej uprawy warzyw,

- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,

- zepsute i przeterminowane pasze i środki żywności,

- trociny i kora drzewna,

- rozkładalne organiczne odpady domowe w skład których wchodzą: niekiedy także papier - głównie gazetowy i opakowaniowy.

Dalsze zmniejszenie zawartości frakcji biorozkładalnych w odpadach składowanych możliwe jest przez:

- zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki frakcji surowcowych podatnych na biologiczny rozkład (papier i tektura),

- rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów kuchennych – wykorzystanie wniosków 
z Pilotażowego programu zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji,

- kontynuacja i rozwinięcie odbioru odpadów zielonych od mieszkańców,

- wydzielenie z frakcji grubej po mechanicznej obróbce odpadów mieszanych frakcji surowcowych podatnych na biologiczny rozkład (papier i tektura),

- przeznaczenie do produkcji paliwa alternatywnego frakcji grubej po mechanicznej obróbce odpadów mieszanych,

- termiczne przekształcanie całości odpadów mieszanych lub części pozostałej po mechaniczno-biologicznej obróbce odpadów.

## Projektowany system gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie)

Przyjęto zasadnicze założenie, że gospodarka odpadami w Gminie Lesznowola będzie realizowana jako system zintegrowany, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Założenia odnośnie projektowanego systemu gospodarki odpadami przyjęto zgodnie z zapisami ujętymi w WPGO, scharakteryzowanymi poniżej.

### Główne założenia systemu

Odpady Komunalne.

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym w szczególności doprowadzenie do sytuacji, że w 2013 r. nie będzie składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., w 2013 r. nie więcej niż 50%.

- zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawa i standardów Unii Europejskiej,

- tworzenie, prowadzenie i doskonalenie międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zwanych w KPGO 2010 zakładami zagospodarowania odpadów),

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów i „dzikich wysypisk”,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania,

Odpady niebezpieczne.

- Selektywne zbieranie oraz odzysk odpadów niebezpiecznych.

- Opracowanie w gminach i powiatach, w ramach planów gospodarki odpadami, programów usuwania azbestu, zawierających pełną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

- Rekultywacja istniejącego w województwie składowiska odpadów niebezpiecznych oraz usunięcie z obszaru województwa magazynowanych odpadów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców oraz środowiska.

- Usunięcie z obszaru województwa, w tym powiatu do 2010 roku urządzeń i aparatów zawierających PCB.

Odpady pozostałe.

- Selektywne zbieranie i poddawanie odzyskowi odpadów wytworzonych w podmiotach gospodarczych działających na obszarze województwa.

- Budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów poubojowych i pozostałych pochodzenia zwierzęcego z obszaru województwa mazowieckiego.

- Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów pochodzących z przemysłu.

### Rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o ZZO

Zapisy KPGO 2010 zalecają prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w systemie przestrzennych powiązań regionalnych np. w oparciu o związki międzygminne, liczące minimum 150 tys. mieszkańców. Taka minimalna ilość mieszkańców umożliwia zbudowanie wielofunkcyjnego systemu z instalacjami do mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekształcania odpadów  komunalnych i odzysku odpadów zbieranych selektywnie – kompostownie, sortownie(papier, tworzywa, szkło), demontaż odpadów wielkogabarytowych, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcenie (z odzyskiem energii). Do zakładów unieszkodliwiających termicznie odpady komunalne przyjmowane będą zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji.

W oparciu o powyższe założenia oraz plany rozwoju regionalnego Województwa Mazowieckiego, biorąc pod uwagę przede wszystkim potencjał ludnościowy i gospodarczy oraz sieć powiązań komunikacyjnych, zaproponowano utworzenie sześciu obszarów (regionów), w których wdrażane systemy gospodarki odpadami komunalnymi i tworzone Zakłady Zagospodarowania Odpadów. Przy konstrukcji propozycji uwzględniono również w miarę możliwości, zgłoszony przez gminy w wyniku ankietyzacji akces do potencjalnych obszarów  oraz zgłoszenia do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w zakresie dofinansowania planowanych inwestycji (dotyczy to regionu ciechanowskiego oraz ostrołęckiego). Wyróżniono 6 obszarów predysponowanych do budowy regionalnych obszarów gospodarki odpadami komunalnymi, które powinny funkcjonować w 2015 roku:

- Obszar m. st. Warszawy,

- Obszar Ciechanowski,

- Obszar Ostrołęcki,

- Obszar Płocki,

- Obszar Radomski,

- Obszar Siedlecki.

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011

z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (aktualizacja)

Powstałe regiony  będą miały charakter ponadgminny i obsługiwać będą obszary zaproponowane w tabeli. Należy zaznaczyć, że dopuszcza się możliwość niewielkich zmian lokalizacji inwestycji w poszczególnych obszarach gospodarki odpadami, które będą wynikały z decyzji władz gminnych i inwestorów w oparciu o sporządzone studia wykonalności.

Według powyższego podziału Gmina Lesznowola zostaje przydzielona do obszaru miasta stołecznego Warszawa.

# Ocena zgodności kierunków działań zaproponowanych w aktualizacji PGO dla gminy Lesznowola z innymi dokumentami

Podstawowym dokumentem określającym ramy prawne gospodarki odpadami w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC w sprawie odpadów. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia odzysku i usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Ponadto nakłada obowiązek zapobiegania tworzeniu się lub ograniczaniu ilości odpadów i ich szkodliwości.

## Polityka Unii Europejskiej

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na najbardziej ogólnym poziomie zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności:

- zmiany klimatu;

- przyroda i różnorodność biologiczna;

- środowisko i zdrowie;

- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.

System prawny Unii Europejskiej obejmuje szeroki zestaw przepisów z zakresu ochrony środowiska, których realizacja, w związku z trwającym procesem dostosowywania się Polski do wymogów unijnych, powinna także być traktowana jako priorytet. O ile VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, podobnie jak poprzednie programy, spełni rolę katalizatora dla działalności organizacyjnej i legislacyjnej Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, to proces harmonizacji polskiego prawa i standardów środowiskowych z regulacjami unijnymi trwa już wiele lat i będzie w przyszłości przebiegać w drodze dalszej implementacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej. Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy odnoszące się do:

- standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport,

- zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),

- jakości wody pitnej,

- redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,

- ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych,

- oczyszczania i odprowadzania ścieków,

- instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,

- gospodarowania odpadami przemysłowymi,

- użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,

- opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi,

- ograniczania różnych rodzajów hałasu,

- zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem ekologicznym,

- ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.

Traktat Akcesyjny nawiązuje do priorytetów polityki środowiskowej Unii Europejskiej, ale w wielu przypadkach wykracza poza ten zakres. W dziedzinie zrównoważonego wykorzystania surowców, podstawowym problemem w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę jest mała dostępność wody o dobrej jakości. Perspektywicznym zagrożeniem mogą natomiast stać się zjawiska o charakterze globalnym, z możliwym, wpływem zmian klimatycznych na dyspozycyjność zasobów wodnych. Zużycie nośników energii obniża się, lecz nie uda się osiągnąć wzrostu gospodarczego bez przyrostu zużycia energii.

W odniesieniu do priorytetu dotyczącego różnorodności biologicznej będzie rosnąć nacisk na zwiększoną ochronę obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów do europejskiej sieci Natura 2000. Przewiduje się konieczność ochrony obszarów wodno-błotnych oraz skutecznej rekultywacji terenów zdegradowanych. W przypadku priorytetu dotyczącego wpływu środowiska na zdrowie konieczne będzie dostosowanie emisji zanieczyszczeń powietrza do ostrych limitów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku i pyłu zawieszonego z obiektów energetycznych, przemysłu i transportu drogowego. Konieczne będzie przestrzeganie limitów emisyjnych gazów cieplarnianych oraz węglowodorów z przeładunków paliw płynnych. Ze względu na wpływ zasobów wodnych na równoważenie rozwoju, zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych należy uwzględnić wymagania związane z wdrażaniem ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej

## Polityka Ekologiczna Państwa

Podstawowym założeniem Polityki Ekologicznej Państwa jest respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Ma to się przyczynić do zachowania zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym.

Za priorytetowe cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2007-2010 w Polityce Ekologicznej Państwa  uznaje się:

- wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,

- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski,

- ochrona klimatu.

Kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami na lata 2007-2010:

- Wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które przyczynią się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia ilości odpadów poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska.

- Sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, w tym recyklingu, a także wyeliminowanie praktyk rekultywacji składowisk tego typu odpadami.

- Kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców.

- Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.

- Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami.

- Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami.

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.

- Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk, nie spełniających wymogów prawa.

- Wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów.

- Wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących samorządy w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków.

Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji PGO dla Gminy Lesznowola pozwala stwierdzić, że są one zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa.

## Krajowy plan gospodarki odpadami KPGO 2010

Zgodnie z  zapisem ustawy o odpadach (art. 14, ust. 7a), gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 przyjęto następujące cele główne, zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa:

- Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- Stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji PGO dla Gminy Lesznowola   pozwala stwierdzić, że  cele i działania przedstawione w Planie są zgodne z KPGO 2010.

## Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego

W oparciu o przedstawione w KPGO 2010 cele oraz zapisy wynikające z uregulowań prawnych, w zakresie odpadów komunalnych wytwarzanych w Województwie Mazowieckim określone zostały szczegółowe cele do osiągnięcia w horyzoncie krótkookresowym na lata 2007 – 2011 oraz horyzoncie długookresowym na lata 2012-2015.

Cele krótkookresowe 2007-2011

- Wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.

- Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym zbieraniem odpadów do końca 2007 roku.

- Wspieranie działań w zakresie objęcie wszystkich mieszkańców województwa systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do końca 2007 roku, w zakresie:

  - odpadów zielonych z parków i ogrodów,

  - papieru i tektury,

  - odpadów opakowaniowych ze szkła,

  - tworzyw sztucznych i metali,

  - odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów),

  - odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych.

- Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:

  - odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45%,

  - odpadów niebezpiecznych na poziomie 20%,

  - odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%.

- Wspieranie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów komunalnych niesegregowanych i nieprzetworzonych.

- Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów UE,

- Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.

- Wspieranie działań na rzecz zwiększenia odzysku energetycznego i materiałowego i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów, poprzez budowę instalacji spełniających wymagania BAT w tym zwłaszcza budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w aglomeracji warszawskiej i radomskiej,

- Kontynuacja porządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym wspieraniem zintegrowanych regionalnych systemów gospodarki obejmujących gminy województwa.

Cele długookresowe 2012-2015

- Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

- Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:

  - · odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,

  - · odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,

  - · odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, odzysk 60%, recykling 55% - 80%.

- Wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

- Zmniejszenie ilości funkcjonujących składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa do 15 składowisk regionalnych, stanowiących część integralną systemu gospodarki odpadami.

- Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Wspieranie działań do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych).

- Wspieranie rozwoju i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów w aglomeracji warszawskiej oraz radomskiej i płockiej

- Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

W zakresie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych w Województwie Mazowieckim, określone zostały szczegółowe cele przewidziane do osiągnięcia w horyzoncie krótkookresowym na lata 2007 – 2011 oraz długookresowym na lata 2012-2015.

Cele krótkookresowe 2007-2011

- Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

- Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zagrożeń, jakie stwarza niekontrolowane przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska.

- Osiągnięcie w 2011 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych) - 20%.

Cele długookresowe 2012-2015

- Dalszy rozwój selektywnego systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia komunalnych.

- Kontynuacja edukacji ekologicznej.

- Osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych) - 35%.

Osiągnięcie celów zapisanych w niniejszym WPGO oraz podjęcie konkretnych działań, determinowane jest wprowadzeniem instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami. Zapisy prawa dotyczące instrumentów finansowych, będą stanowiły jednocześnie element dyscyplinujący jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków. Zapis ten wynika bezpośrednio z założeń KPGO 2010. W świetle powyższych zapisów, realizacja konkretnych zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przez samorząd województwa, przede wszystkim w zakresie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, będzie uzależniona od wprowadzenia przedmiotowych instrumentów finansowania przedsięwzięć w gospodarce odpadami.

W zakresie odpadów niebezpiecznych:

Cele krótkookresowe

- Bezpieczne i całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB,

- Podjęcie działań mających na celu przyspieszenie prac związanych z usuwaniem przez przedsiębiorców urządzeń zawierających PCB,

- Uzyskanie następujących poziomów odzysku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ( Dz. U. Nr 103, poz. 872) oraz standaryzacja urządzeń

- Właściwe postępowanie z olejami odpadowymi: w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwe ze względu na stopień zanieczyszczenia to poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku

- Poprawa jakości informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi przekazywanych przez przedsiębiorców do urzędu marszałkowskiego,

- Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych z rozproszonych źródeł wytwarzania.

- Uzyskanie następujących poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872)

- Osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywnie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 roku ws. Baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157 EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26 września 2006 roku, str. 1)) w tym:

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (2010) – zgodnie z art. 12 ust. 4;

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo – kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (2010) – zgodnie z art. 12 ust. 4;

- minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (2010) zgodnie z art. 12 ust. 4.

- Cele krótkookresowe w zakresie gospodarki pojazdami wycofanymi z eksploatacji obejmują kontrolowany odzysk i recykling wyeksploatowanych pojazdów poprzez spełnienie wymogów Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202, z późn. zm.). Zgodnie z wymieniona ustawą, z dniem 1 stycznia 2006 roku:

  - przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest zobowiązany do osiągania rocznego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji (w przypadku pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 roku) – przy czym zgodnie z art. 60 w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku ww. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 85% i 80%;

  - w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku, poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70%.

- Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok (co daje około 20,6 tys. Mg) w terminie do 31 grudnia 2008 r. (obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej poprzez art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE);

- Osiągnięcie przez wprowadzających sprzęt w 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

- W latach 2007 – 2010 planuje się likwidację mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin wraz z rekultywacją skażeń terenów spowodowanych przez środki ochrony roślin składowane w mogilnikach.

- Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć 54% w roku 2011

- Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska.

- Zwiększenie ilości osadów ściekowych przekształcanych termicznie, do co najmniej 20% wytwarzanej ilości w roku 2011.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

- Zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów.

- Objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w województwie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i sanitarno - biologicznych osadów ściekowych.

- Sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2011.

- Zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.

- Nasilenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów w Województwie Mazowieckim;

- Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów;

- Wspieranie działań mających na celu wdrażania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie efektywności istniejących systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa Mazowieckiego;

- Doskonalenie systemu monitoringu odpadów opakowaniowych poprzez rozbudowę i kontrolę bazy danych dotyczących odpadów opakowaniowych;

- Wdrażanie rejestru przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych;

- Współpraca z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu wdrażania i rozwoju systemów zbierania odpadów opakowaniowych;

- Dążenie do wzrostu liczby instalacji do przetwarzania odpadów opakowaniowych oraz rozbudowy i realizacji nowych inwestycji zapewniającej odzysk energii z odpadów z jednoczesnym odzyskiem ciepła i elektryczności.

Cele długookresowe

- W okresie od 2011 r. należy dokonywać likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.

- Utrzymanie wysokiego poziomu zbierania, odzysku (50%) i recyklingu (35%) olejów odpadowych.

- Osiągnięcie wymagań wynikających z Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów: – minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r.

- Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych na środowisko poprzez: podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów u źródła powstawania, modernizację instalacji do unieszkodliwiania odpadów, unieszkodliwianie odpadów zakaźnych metodą termicznego przekształcania.

- Utrzymanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie co najmniej 95% i 85% masy pojazdów przyjętych w skali roku

- Doskonalenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym;

- Rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Monitoring wód podziemnych na terenach zlikwidowanych mogilników

- Organizacja systemu zagospodarowania odpadów wybuchowych.

- Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku - 70% w roku 2015

- Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych do roku 2015.

- Zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

- Kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów w Województwie Mazowieckim;

- Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa Mazowieckiego w celu uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu;

- Prowadzanie systemu monitoringu odpadów opakowaniowych;

- Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu jak najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych;

- Wspieranie działań mających na celu rozbudowę oraz realizację nowych inwestycji zapewniających recykling, odzysk, w tym odzysk energii z odpadów z jednoczesnym odzyskiem ciepła i elektryczności.

Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji PGO dla Gminy Lesznowola pozwala stwierdzić, że w cele i działania przedstawione w projekcie Planu są zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

## Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

W dniu 14 maja 2002r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła pierwszy długofalowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.  W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji PGO dla Gminy Lesznowola pozwala stwierdzić, że w cele i działania przedstawione w Planie są zgodne z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

# Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w związku z realizacją założeń Planu

## Stan gleb

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza która zajmuje się badaniami zasobności gleb, ocenianiem potrzeb wapnowania, oraz zawartości metali ciężkich w ostatnich latach nie przeprowadziła badań gleb na obszarze gminy Lesznowola.

Z uwagi bardzo dobrą i dobrą jakość gleb występujących na obszarze gminy Lesznowola powinno przeprowadzać się okresowe badania, aby kontrolować czy ich jakość nie pogarsza się, dbając przy tym o właściwe ich użytkowanie rolnicze.

## Jakość wód

W 2008 roku WIOŚ przeprowadził badania stanu wód powierzchniowych. Punkty pomiarowe znajdowały się na terenie powiatu Piaseczyńskiego, żaden jednak nie był zlokalizowany w gminie Lesznowola. Rzeka Jeziorka, która przepływa przez gminę Lesznowola została zbadana w gminie Konstancin – Jeziorna, w miejscowości Skolimów. Zbadane zostały takie parametry jak tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, azotyny, fosfor ogólny, chlor, niezjonizowany amoniak. Według przeprowadzonych pomiarów zakwalifikowano wody rzeki do klasy non, czyli niespełniającej warunków jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.

Wody powierzchniowe

Wody płynące

Obszar gminy Lesznowola należy do zlewni rzek Utraty i Jeziorki będących lewostronnymi dopływami Wisły. Obszar gminy odwadniany jest przez rzekę Utratę i będącą jej prawostronnym dopływem Raszynkę oraz mniejsze cieki bez nazwy mające charakter rowów melioracyjnych zaś zlewnię Jeziorki na terenie gminy tworzą również cieki o podobnej charakterystyce. Dział wodny przebiega z południa na północ i dzieli gminę na dwie części.

Utrata (Rżewa) rzeka prawostronny dopływ Bzury. Przepływa przez gminę w zachodniej części tworząc płytką kilkumetrowej głębokości dolinę. Długość 76,5 km, powierzchnia dorzecza 792 km2. Jej dopływem na terenie gminy Lesznowola jest Raszynka. Główne dopływy to Rów Reguły-Malichy, Kanał Konotopa, Rokitnica, Kanał Ożarowski, Stara Rokitnica, Rów z Leszna, Korytnica i Teresinka.

W większości dopływy Utraty mają charakter rolniczych rowów odwadniających lub są nośnikami zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych.

Ze względu na katastrofalny stan jakości wód rzeki opracowany został w połowie lat dziewięćdziesiątych Master Plan Odnowy Rzeki Utraty jako modelowe rozwiązanie w skali województwa i kraju celem poprawy sytuacji i osiągnięcia II klasy jakości wód rzeki.

Mimo wprowadzenia części założeń ww. Planu... i realizacji szeregu inwestycji, jakość wód nadal nie odpowiada normom choć notowane są pozytywne efekty tych działań. Największy wpływ na jakość wód mają miejskie oczyszczalnie ścieków w Pruszkowie, Błoniach, Grodzisku Mazowieckim, Nadarzynie i Kampinosie.

Udział ścieków z tych oczyszczalni (często niedostatecznie oczyszczonych) stanowi ponad 20 % średniego przepływu rzeki, który wzrasta do 60 % przy niskich stanach wód.

Jeziorka (Jeziorna, Piaseczna) rzeka w województwie mazowieckim. Długość 66 km, powierzchnia dorzecza 975 km2. Obszar źródłowy na Wysoczyźnie Rawskiej, w pobliżu wsi Huta Lutkowska (gmina Mszczonów, województwo mazowieckie). Przepływa przez Równinę Warszawską, uchodzi do Wisły jako jej lewy dopływ, w obrębie Doliny Środkowej Wisły, w pobliżu wsi Opacz. W górnym biegu płynie wąską doliną, która następnie znacznie się rozszerza. W środkowym i dolnym biegu, na prawym brzegu, zwarte kompleksy Lasów Chojnowskich.

Rzeka Jeziorka jest lewostronnym dopływem Wisły, do której uchodzi w 493,7 km w miejscowości Obórki. Całkowita długość rzeki wynosi 66,3 km. Swój początek bierze w okolicach miejscowości Osuchów. Główne jej dopływy to: Kraska, Tarczynka, Zielona i Mała. Płynie przez tereny użytkowane w głównej mierze rolniczo oraz zwarte kompleksy leśne. Począwszy od miejscowości Osuchów do miejscowości Lesznowola i Wólka Kozodawska do miejscowości Bielawa, Jeziorka przepływa przez wiele stawów. Dolinę Jeziorki pokrywają przeważnie łąki i pastwiska. Większe miejscowości, jakie spotyka na swoim biegu to: Głuchów, Głosków, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna.

Bezpośrednio do Jeziorki, w jej górnym biegu odprowadzane są małe ilości ścieków, w związku z tym nie wpływają znacząco na jakość jej wód. Główne źródło zanieczyszczenia rzeki stanowi rzeka Kraska, która odprowadza oczyszczone ścieki komunalne z Grójca. W przyujściowym odcinku rzeka jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków komunalnych z Piaseczna.

Wyniki badań rzeki z wybranych punktów przedstawiono w tabeli. Poniżej ujścia Kraski, woda jest zdyskwalifikowana ze względu na ponadnormatywne zawartości azotu azotynowego, fosforu ogólnego i fosforanów.

Do Wisły Jeziorka doprowadza wody o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu związkami biogennymi i złym stanie sanitarnym.

Jakość wody w Jeziorce od początków jej monitorowania niewiele się zmieniła. Pozytywne zmiany stwierdzono tylko w wartościach BZT5, a pozostałe parametry utrzymują się na poziomie lat poprzednich.

Rzeka Raszynka ma długość 17,1km i jest prawobrzeżnym dopływem Utraty. Powierzchnia jej zlewni wynosi 75,9km2. Górny odcinek zlewni położony jest na terenie gmin Lesznowola i Raszyn, przylegających do granicy Warszawy. Rzeka ma źródło na terenie Gminy Lesznowola.

Wody stojące

Na omawianym obszarze brak jest jezior. Wody stojące reprezentowane są przez niewielkie zbiorniki wodne naturalne i utworzone w wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego niektóre z nich częściowo już wypłycone i zarastające. Występują tu również niewielkie starorzecza i oczka wodne śródpolne i śródleśne.

Największe zbiorniki to stawy w dolinie Utraty w Mrokowie, a także stawy w Mysiadle,  Lesznowoli i Nowej Woli.

Zbiorniki wodne usytuowane na terenach osad wiejskich z przeznaczeniem głównie dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Wody podziemne

Wody podziemne występujące na obszarze gminy związane są z utworami geologicznymi: czwartorzędowymi, trzeciorzędowymi, kredowymi i jurajskimi. Zasadnicze znaczenie ma poziom czwartorzędowy ze   względu na największe zasoby, najłatwiejszą ich odnawialność oraz najpłytsze występowanie. Charakteryzuje się zmienną głębokością występowania, różną miąższością i wydajnością uzyskiwaną z poszczególnych ujęć oraz zróżnicowanym stopniem izolacji.

Na dużej części gminy występują płytko zalegające wody gruntowe podatne na zanieczyszczenia zwłaszcza w dolinach rzek i cieków zasilane intensywnie przez infiltrujące opady atmosferyczne nie izolowane od powierzchni utworami trudno przepuszczalnymi.

Stanowi to ograniczenie przy projektowaniu zabudowy z podpiwniczeniem

Znaczne zasoby wód podziemnych związane są z dolinami i pradolinami głównych rzek województwa, a przez to narażone na kontakty z silnie zanieczyszczonymi wodami. Z kolei w obrębie najstarszych pięter wodonośnych przeważają zbiorniki otwarte nieizolowane, podatne na zanieczyszczenia ze względu na ich charakter: szczelinowo-krasowy i szczelinowo-porowy.

Wody podziemne z utworów kredowych i jurajskich ujmowane są w południowej części województwa. Gleby w województwie mazowieckim (głównie lekkie, wytworzone na piaskach, słabych i średnich glinach o małej zdolności retencjonowania wód) oraz leżące niżej skały strefy aeracji często nie stanowią wystarczającej ochrony dla wód podziemnych.

Bardzo ważnym zbiornikiem wód podziemnych o dobrej i trwałej jakości (dobra izolacja od zanieczyszczeń) jest oligoceński poziom wodonośny (piętro trzeciorzędowe), którego głównym użytkownikiem jest aglomeracja warszawska.

W celu ochrony wód podziemnych wytypowanych zostało na terenie kraju 180 tzw. głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), z których 14 (w całości lub we fragmencie) znajduje się w woj. mazowieckim (wg A. Kleczkowskiego – AGH Kraków 1990 r.). Dla 7 z nich opracowana została szczegółowa dokumentacja precyzująca warunki hydrogeologiczne, obszary ochronne i zasięgi zbiorników. Występują one w utworach czwartorzędowych (7), trzeciorzędowych (2), jurajskich (4) i jeden w kredzie.

W wyniku intensywnej eksploatacji wód podziemnych w rejonie Warszawy zaznaczają się rozległe leje depresyjne.

W gminie Lesznowola czwartorzędowe piętro wodonośne reprezentowane jest głównie przez 1-2 wodonośne poziomy miedzyglinowe często powstające w związku hydraulicznym. Poziomy te są dość dobrze izolowane przed wpływem czynników antropogenicznych. Poziomy słabo izolowane występują w rejonie Stefanowi - Łazy oraz w rejonie Janczewice - Nowa Wola-Zamienie.

Głębokość stropu warstwy wodonośnej wynosi 15-50 m i więcej, a wydajność otworów studziennych na przeważającym obszarze gminy zawiera się pomiędzy10-50 m3/h, przy czym niewielka część w rejonie Janczewic i Podolszyna posiada wydajność niższą od 10 m3/h. Natomiast w rejonie Mysiadła, Jazgarzewszczyzny i okolic Wilczej Góry wydajności ujęć przekraczają wartość 50 m3/h.

Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych wynika:

- z infiltracji zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (w dolinach rzek),

- z migracji wgłębnej zanieczyszczeń związków chemicznych z obszarów rolniczych, terenów zurbanizowanych i komunikacyjnych o słabej izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych,

- z przenikania do wód gruntowych i warstw wodonośnych substancji szkodliwych i trujących z niezabezpieczonych składowisk odpadów przemysłowych (rejon Płocka, Radomia, Kozienic i Warszawy) i komunalnych,

- z eksploatacji surowców mineralnych, które mogą powodować przerwanie warstwy izolacyjnej.

Rysunek 1 Obszary ochronne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego na tle głównych zbiorników wód podziemnych Objaśnienia stacje hydrogeologiczne punkty obserwacyjne II rzędu z numerem (studnie) punkty obserwacyjne II rzędu z numerem (źródła) Główne zbiorniki wód podziemnych (wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski, 1995) - Q, Q/Tr - Tr, Tr/K - K - J - T - Pz

Dla potrzeb monitoringu, wody podziemnej bada się i klasyfikuje wg wytycznych zawartych w „Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu” (PIOŚ 1995). W zależności o wartości stężeń ocenianych wskaźników wody zalicza się do następujących klas:

- Klasa Ia – wody najwyższej jakości,

- Klasa Ib – wody wysokiej jakości,

- Klasa II – wody średniej jakości,

- Klasa III – wody niskiej jakości.

Wody podziemne służące zaopatrzeniu ludności podlegają normom sanitarnym zapisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4.10.2000r. (Dz.U nr 82 poz.937) i rozporządzeniu w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718).

Obszar gminy należy do zbiornika Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 81 (JCWPd). WIOŚ w Warszawie prowadzi monitoring JCWPd, jednak swoim zasięgiem obejmuje obszary narażone na zanieczyszczenia. Gmina Lesznowola nie kwalifikuje się do takich, dlatego też na jej terenie nie został przeprowadzony monitoring JCWPd.

## Zanieczyszczenie powietrza

Główne źródła emisji substancji do powietrza stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny, a więc sektor przemysłowy, komunalny i transportowy.

Na jakość życia mieszkańców gminy coraz bardziej znacząco zaczyna nabierać emisja komunikacyjna. Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego, oddziałując niekorzystnie na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają też jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon i nawierzchni dróg. Obowiązek uzyskania pozwoleń emisyjnych nie dotyczy również zarządców dróg, mimo, że emisja substancji generowana przez ruch transportowy ma istotny udział w wielkości globalnej emisji. Brak obwodnic w miejscowościach ewidentnie wiąże się z kumulowaniem się substancji emitowanych przez środki lokomocji z emisją z sektora przemysłowego i komunalnego.

Gmina Lesznowola należy do terenów relatywnie mało zanieczyszczonych. Do najważniejszych wytycznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lesznowola w kwestii ochrony powietrza atmosferycznego należy:

- wprowadzenie zasady ochrony powietrza atmosferycznego poprzez kontrolę w zakresie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń i karanie emitentów nadmiernej emisji;

- wprowadzenie zakazu ogrzewania nowelizowanych obiektów paliwami stałymi i konieczność wymiany systemów grzewczych w starych budynkach w trakcie ich modernizacji;

- ochronę terenów otwartych położonych na północ od Lesznowoli wchodzących w skład systemów regeneracji powietrza m.st. Warszawy;

- w obszarach skupionej intensywnej zabudowy eliminowanie ciężkiego ruchu samochodowego i skażenia terenu spalinami.

Stan higieny atmosfery w gminie jest dość dobry. Utrzymanie właściwych warunków czystości atmosfery przy wzroście zagrożeń ze strony dużych źródeł zanieczyszczeń o oddziaływaniu regionalnym i przy warunkach naturalnych sprzyjających koncentracji zanieczyszczeń wymaga szeregu działań dotyczących uporządkowania przede wszystkim gospodarki cieplnej, utrzymania istniejących warunków przewietrzania, ograniczenia negatywnego oddziaływania obiektów uciążliwych i ograniczenia emisji zanieczyszczeń z Warszawy.

Na terenie gminy znajdują się zakłady, które otrzymały decyzję starosty na emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Są to:

- GD Poland Distribution Center Sp. z o. o. w Wólce Kosowskiej

- Zakład Obróbki Cieplnej metali „Ślusarstwo” w Jabłonowie

- Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Wytwórnia Mas Bitumicznych w Wilczej Górze

- Browar Jabłonowo

Największym problemem, występującym na terenie województwa mazowieckiego, było i jest nadal zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10. Pomimo wielu działań, oraz rozpoczęcia wdrażania naprawczych Programów Ochrony Powietrza, dotychczas nie uzyskano zadowalających rezultatów. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tego zanieczyszczenia oraz wielu źródeł jego emisji. Stosunkowo łatwo została ograniczona emisja punktowa z dużych źródeł energetycznych. Pozostaje emisja liniowa, powiązana z komunikacją oraz emisja rozproszona z niskich źródeł. Jest to emisja najtrudniejsza do ograniczenia. Na jej wielkość istotny wpływ wywiera jakość paliw, stosowanych przez użytkowników indywidualnych. Spalanie węgla taniego, ale niskiej jakości, spalanie odpadów w paleniskach domowych to problemy najtrudniejsze do rozwiązania.

Powiat piaseczyński został zbadany pod względem klasyfikacji stref dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne – pod względem ochrony zdrowia. Zbadane zostały takie parametry jak SO2, PM10, NO2, benzen C6H6, CO i ołów Pb (PM10). Tylko w przypadku pomiarów wynikowych i 24 – godzinnych PM10 strefa powiatu mieści się w klasie C. Wyniki pozostałych pomiarów kwalifikują się do klasy A.

Stacja pomiarowa dla powiatu piaseczyńskiego znajduje się w Piasecznie na ul. Dworskiej. Pomiary pyłu PM10 dokonane na tej stacji w 2008 roku przez WIOŚ wykazał przekroczenia. Przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 50, wynik dla powiatu wynosił 56,4. Liczba przekroczeń rzeczywistych/ obliczonych wyniósł 48 co przyczyniło się do zakwalifikowania powiatu do strefy C pod względem ochrony zdrowia.

Na tej samej stacji bazowej zmierzono również stężenie benzo(a)pirenu. Wartość dopuszczalna dla tego zanieczyszczenia wynosi 1 µg/m3, a zmierzona wartość 3,32 µg/m3, co pozwoliło zakwalifikować obszar powiatu do strefy C.

Nowym, i jak pokazują dwuletnie wyniki pomiarów, dużym problemem, stały się przekroczenia poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu w pyle PM10 na całym obszarze województwa. Zanieczyszczenie to powstaje przede wszystkim w wyniku spalania węgla w paleniskach indywidualnych oraz paliw płynnych w silnikach spalinowych (niskie źródła emisji powierzchniowej). Powiat Piaseczyński, tak jak i całe województwo mazowieckie został zakwalifikowany do strefy C.

Województwo mazowieckie również ma problem z dotrzymaniem poziomów docelowych dla ozonu. Cały obszar województwa, oprócz Warszawy zaklasyfikowany zostały przez WIOŚ do klasy C.

WIOŚ podał przyczyny przekroczeń stężeń benzo(a)pirenu i pyłu PM10 dla powiatu piaseczyńskiego:

- niska emisja ze źródeł rozproszonych,

- emisja związana z komunikacją,

- wtórny unos pyłu,

- napływ zanieczyszczeń spoza terenu województwa, kraju,

- naturalne źródła emisji lub zjawiska,

- warunki meteorologiczne,

Kierunki działań w zakresie ochrony powietrza proponowane przez WIOŚ to:

- ograniczanie emisji punktowej – instalacja kotłów fluidalnych, modernizacja elektrofiltrów, budowa instalacji odsiarczania spalin, zainstalowanie palników niskoemisyjnych, zainstalowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających, zmiana czynnika grzewczego, budowa zakładu skojarzonego wytwarzania energii, budowa instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych oraz odsiarczania gazów płynnych, rozpoczęcie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,

- ograniczenie emisji liniowej – nowe rozwiązania komunikacyjne w miastach (budowa rond, przepraw mostowych z drogami dojazdowymi, budowa obwodnic, optymalizacja ruchu samochodowego w miastach, poprawa nawierzchni dróg),

- ograniczenie emisji powierzchniowej – rozpoczęcie procesu opracowywania, a następnie wdrażania programów ograniczenia niskiej emisji (zgodnie z przyjętymi programami ochrony powietrza).

## Oddziaływanie hałasu

Najczęściej klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq), wyrażonego w decybelach [dB], będącego poziomem uśrednionym w funkcji czasu. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w środowisku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826 ze zm.).

Tabela 19 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

| L.p | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D Przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 h | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8-miu najmniej korzystnym godz. dnia | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1-ej najmniej korzystnej godz. nocy |
| 1. | a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej b. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2. | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c. Tereny domów opieki d. Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3. | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego c. Tereny zabudowy zagrodowej d. Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4. | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 65 | 55 | 55 | 45 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 826 ze zm.

Aby dokonać analizy jakości stanu akustycznego środowiska, należy zwrócić uwagę na charakter gminy, jego uwarunkowania wynikające z położenia, wielkości zajmowanego obszaru, zaludnienia, stopnia urbanizacji, uprzemysłowienia oraz rozwoju szlaków komunikacyjnych.

Wiejska gmina Lesznowola jest jedną z bogatszych gmin województwa i kraju, charakteryzującym się wysokim napływem ludności.

Odległość od centrum Warszawy wynosi ok. 20 km, a do Piaseczna 6 km.

Przez gminę Lesznowola przechodzą ważne szlaki komunikacyjne:

- droga krajowa nr 7 relacji: Chyżne – Kraków – Kielce – Radom – Wola Mrokowska – Mroków – Łazy  – Warszawa  – Elbląg – Gdańsk,

- droga krajowa nr 79: Górny Śląsk – Kraków – Sandomierz – Kozienice – Góra Kalwaria – Mysiadło – Warszawa,

- droga wojewódzka nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna

- drogi powiatowe oraz drogi gminne.

Mając na uwadze zachodzące przekształcenia w gospodarce rolnej kraju i dalsze tendencje przekształceń strukturalnych należy liczyć się z podażą siły roboczej "uwolnionej" w okresie perspektywicznym z indywidualnych gosp. rolnych. Dlatego należy podjąć działania w kierunku przygotowania kadr o nowych specjalizacjach, a jednostki wiejskie osadnicze przygotować do pełnienia nowej roli - wielofunkcyjnych ośrodków pracy.

W oparciu o przedstawione powyżej dane charakteryzujące gminę pod względem powierzchni, liczby ludności i dominujących funkcji można dokonać diagnozy stanu istniejącego pod kątem zagrożenia hałasem.

Główną przyczyną narażenia ludności na hałas jest komunikacja i stale wzrastająca liczba pojazdów pojawiających się na naszych drogach. Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy.

Na terenie gminy Lesznowola występuje dość duże zagrożenie hałasem komunikacyjnym. Warunkiem zachowania właściwego standardu akustycznego w budynkach istniejących bądź nowych sytuowanych bliżej tras jest wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych.

Znaczące oddziaływanie w zakresie uciążliwości dla otoczenia należy przypisać Al. Krakowskiej, ul. Słonecznej oraz linii PKP.

Hałas lotniczy oddziałuje w rejonie Mysiadła, Nowej Iwicznej i Zgorzały – jest to jeden z głównych kierunków nalotów na lotnisko Okęcie. Na lotnisku prowadzi się ciągły monitoring hałasu. Hałas wokół lotniska przekracza dopuszczalne normy co obrazują poniższe mapy.

Gwałtowny, skokowy, przyrost liczby środków transportu przy minimalnym wzroście długości i jakości dróg spowodował duży wzrost uciążliwości hałasu.

Biorąc pod uwagę fakt wzrostu hałasu komunikacyjnego staje się konieczne podjęcie działań w celu zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności ludzi.

Aby poprawić istniejący stan klimatu akustycznego należy przede wszystkim:

- prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego pojazdów i eliminować z ruchu najbardziej uciążliwe,

- prowadzić stałą działalność edukacyjną o zagrożeniu środowiska hałasem,

- zwiększyć zakres wykorzystania urbanistycznych i budowlanych środków ochrony przed hałasem – ekrany, przegrody akustyczne, zadrzewienia i zakrzewienia, dźwiękochłonne elewacje i szyby w budownictwie.

U źródeł uciążliwości związanych z hałasem leżą przede wszystkim komunikacja i przemysł. Komunikacja, z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost mobilności społeczeństwa, w dużej mierze związany popularyzacją turystyki, jest obecnie dominującym źródłem hałasu.

Hałas w ujęciu przestrzennym, przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem tras komunikacyjnych. Największe uciążliwości związane są z komunikacją samochodową na terenie dużych ośrodków miejskich o gęstej zabudowie i złożonym układzie drogowym. W mniejszym zakresie hałas dotyczy obszarów niezurbanizowanych, gdzie zdolności przepustowe w odniesieniu do ruchu samochodowego są większe.

## Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

W 2009 roku WIOŚ przeprowadził badania pól elektromagnetycznych na terenie województwa mazowieckiego. W Lesznowoli został zlokalizowany punkt pomiarowy na ul. Gminnej Rady Narodowej. Pomiary zostały przeprowadzone 10. 09. 2009 roku. Natężenie składowej elektrycznej pola dla przedziału 0,1 – 1000 MHz wyniosło 0,47 V/m, natomiast dla przedziału 1 – 40 000 MHz <0,8 V/m. Analiza wyników pomiarów wykazała, że występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m).

Na terenie gminy Lesznowola znajdują się stacje telefonii komórkowej, które stanowią źródło emisji fal elektromagnetycznych, ich wykaz znajduje się w tabeli poniżej:

Tabela 20 Wykaz i lokalizacja stacji telefonii komórkowej zlokalizowanych na obszarze gminy Lesznowola

| Lp. | Lokalizacja anten | Korporacja i nr stacji | Typ anteny | pasmo przenoszenia | Max moc promieniowania izotropowo | Wysokość zawieszenia anteny | Nr decyzji i przez kogo wydana | Data ważności decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lesznowola ulica Polna/Poprzeczna | Telefonia Cyfrowa 21184 | anteny sektorowe K 742 047x3 | 900 MHz | 874,6 W | 38,3 m | WŚR.III.MG/6612-1/252/03 Wojewoda Mazowiecki | 20.12.2013 r. |
|  |  |  | antena paraboliczna ML 23 | 23 GHz | 891,2 W | 42 m |  |  |
|  |  |  | antena paraboliczna ML 23 E | 23 GHz | 891 W | 42 m |  |  |
| 2. | Lesznowola działka nr ew. 9/11 | PTK CENTERTEL 603 | anteny sektorowe K 742 234 x3 | 1800 MHz 900 MHz 1800 MHz | 374 W | 43 m | WŚR.III.6612-1/178/03/ Wojewoda Mazowiecki | 20.11.2013 |
|  |  |  | antena paraboliczna VHLP2-220 | 23 GHz | 513 W | 49 m |  |  |
| 3. | Łazy AL. Krakowska 180, gm. Lesznowola | Telefonia komórkowa GSM 900 nr 485-WA1 | anteny sektorowe K 730 376 x3 | 900 MHz | 804 W | 39,0 m | ŚRL-7611/04/02 Starosta Piaseczyński | 30.09/2012 r. |
|  |  |  | Anteny paraboliczne VHLP2-220 | 23 GHz | 525 W | 40,0 m |  |  |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego

# Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola

## Powierzchnia ziemi

Największym zagrożeniem dla gleb występujących na terenie gminy Lesznowola jest rolnictwo. Bardzo dobrej i dobrej jakości gleby mogą zostać zdegradowane przez stosowanie niewłaściwych praktyk rolniczych. Aby do tego nie dopuścić bardzo ważnym elementem jest edukacja ekologiczna rolników.

Działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu jakości gleb:

- ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych,

- ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej,

- racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz używanie sprawnego sprzętu rolniczego,

- prowadzenie gospodarki rolnej według zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

## Wody podziemne i powierzchniowe

Główne problemy w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych w gminie Lesznowola to:

- punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych stanowiące głównie zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych,

- podatność wód gruntowych na zanieczyszczenia przez łatwo przepuszczalne podłoże,

- zbyt intensywna eksploatacja wód podziemnych co prowadzi do powstania lejów depresyjnych,

- pomimo dużej liczby mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 62%, wielu z nich wciąż odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze do zbiorników bezodpływowych (szamb), okresowo opróżnianych systemem asenizacyjnym.

Działania na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych:

- Wyznaczone do realizacji zadania inwestycyjne w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, które przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych. Podjęte działania będą miały też wpływ na zmniejszenie w dużym stopniu zanieczyszczenia wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej przyczynią się do poprawy ich jakości, co ma ogromne znaczenie przy wykorzystaniu wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną,

- Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych,

## Zagrożenie powodziowe i przed skutkami suszy

Działania zmierzające do zmniejszenia skutków susz i ochrona przed powodzią:

- uwzględnienie zagrożenia suszą w planach reagowania kryzysowego opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji,

- stosowanie odpowiednich zabiegów rolniczych ograniczających skutki suszy,

- realizacja działań wynikających z zapisów „Programu małej retencji dla województwa mazowieckiego”.

## Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:

(	emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja),

  - emisję niezorganizowaną, tj. emisję substancji wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp.,

  - emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).

Działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu jakości powietrza atmosferycznego:

- poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawę płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także ze redukcją emisji spalin i oszczędnością w zużyciu paliw. Określenie stopnia redukcji zanieczyszczeń do powietrza uzależniona będzie od wielu czynników, m.in.: natężenia ruchu, stanu pojazdów, wprowadzonego systemu zarządzania ruchem (synchronizacja świateł), itp.

- modernizacja systemu energetycznego,

- eliminacja niskich źródeł emisji oraz zmniejszenie emisji pyłu ze środków transportu leżąca w kompetencji władz samorządowych,

- kontrola gminy nad podpisywaniem przez mieszkańców umów na odbiór odpadów komunalnych (zapobieganie spalania odpadów w domowych paleniskach).

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzącej z ogrzewania budynków zalecana jest:

- Termomodernizacja budynków poprzez, którą rozumiemy nie tylko bezpośrednie docieplenie budynków, ale także modernizację systemów ogrzewania zarówno u odbiorców indywidualnych, jak i w zbiorczych źródłach ogrzewania – kotłowniach,

- Wymiana źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

## Hałas

Przez gminę Lesznowola przechodzą ważne szlaki komunikacyjne:

- droga krajowa nr 7 relacji: Chyżne – Kraków – Kielce – Radom – Wola Mrokowska – Mroków – Łazy  – Warszawa – Elbląg – Gdańsk,

- droga krajowa nr 79: Górny Śląsk – Kraków – Sandomierz – Kozienice – Góra Kalwaria – Mysiadło – Warszawa,

- droga wojewódzka nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna

- drogi powiatowe oraz drogi gminne

Hałas lotniczy oddziałuje w rejonie Mysiadła, Nowej Iwicznej i Zgorzały – jest to jeden z głównych kierunków nalotów na lotnisko Okęcie. Na lotnisku prowadzi się ciągły monitoring hałasu. Hałas wokół lotniska przekracza dopuszczalne normy co obrazują poniższe mapy.

Hałas drogowy można zmniejszyć poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego drogi oraz także poprzez:

- ograniczenie prędkości na określonych odcinkach dróg,

- poprawę płynności ruchu,

- ograniczenie możliwości wjazdu pojazdów ciężkich,

- budowa ekranów akustycznych,

- kładzenie specjalnej „cichej nawierzchni” wygłuszającą przejazd samochodów,

- prowadzenie nasadzeń roślinności ochronnej wzdłuż tras komunikacyjnych.

W zakresie ograniczenia hałasu podstawowe cele to:

- zmniejszenie narażenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, zwłaszcza emitowanego przez środki transportu,

- utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna,

- utrzymanie standardów emisji hałasu,

- zintegrowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem z planami zagospodarowania przestrzennego (mapowanie cyfrowe, strefy ograniczonego użytkowania, lokalizacja obiektów, przebieg szlaków transportu drogowego i szynowego itp.).

## Pola elektromagnetyczne

Mimo wieloletnich badań w celu ustalenia czy długotrwała, chroniczna ekspozycja na pola o natężeniach nie wywołujących istotnych zmian krótkoterminowych może wpływać na stan zdrowia ludzi, wciąż brak ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie okresowej kontroli warunków ekspozycji oraz jej ograniczenie.

# Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i pozainwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola. Próbę oceny i identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano w tabelach w tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych, negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, krótkoterminowych, długoterminowych oddziaływań tych zadań. W Prognozie przyjęto jedynie zidentyfikowane typy skutków środowiskowych oraz oceniono ich wpływ na poszczególne element środowiska z uwzględnieniem także wpływu na zdrowie ludzi oraz dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki.

Oznaczenia:

(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego przedsięwzięcia,

(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego przedsięwzięcia,

(0) – brak zauważalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego przedsięwzięcia,

(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia,

Tabela 21 Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska

| Zadania | Jednostka odpowiedzialna | Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Wodę | Powietrze | Powierzchnię ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne | Natura 2000 |
| Opracowanie i uchwalenie aktualizacji planu gospodarki odpadami, opiniowanie planów | Gmina | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Współpraca przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | Gmina | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów | Gmina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować właściwą zbiórkę wszystkich rodzajów odpadów w społeczeństwie, akcje edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych | Gmina | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sprawozdania planu gospodarki odpadami | Gmina | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Usuwanie z terenów Gminy Lesznowola wyrobów zawierających azbest zgodnie z opracowanym Programem | właściciele nieruchomości | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | +/- | + |
| Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci | Gmina, Właściciele nieruchomości | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Wdrożenie systemu odbioru odpadów komunalnych dla 100% mieszkańców oraz utrzymanie systemu w latach następnych | Gmina | 0 | + | + | + | + | 0 | + | +/- | 0 | 0 | +/- | +/- | + |
| Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych i systemu odzysku odpadów ulegających biodegradacji | Gmina, Przedsiębiorcy | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych | Gmina, Przedsiębiorcy | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych | Gmina, Przedsiębiorcy | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Pełne wdrażanie i systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych | Gmina, Przedsiębiorcy | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych | Gmina, Przedsiębiorcy | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB na terenie Gminy Lesznowola | Gmina | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Usuwanie azbestu na terenie Gminy Lesznowola | Gmina, właściciele nieruchomości | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | +/- | + |

* Przyjmując, że na stan z roku 2009 do usunięcia zostało na terenie Gminy Lesznowola 124 335 m2, a cena usunięcia 1 m2 azbestu wynosi ok. 22 zł

Źródło: Opracowanie własne Abrys

Zadania wymienione w tabeli powyżej nie będą  miały ujemnego oddziaływania na formy ochrony przyrody a wprost przeciwnie, spowodują one:

- przeciwdziałanie degradacji środowiska gruntowo- wodnego i przyrody ( np. selektywna zbiórka odpadów)

- poprawa estetyki miejsc publicznych i środowiska przestrzennego (np. likwidacja dzikich składowisk odpadów)

- odzysk surowców wtórnych (np. selektywna zbiórka odpadów)

# Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola

Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji PGO dla Gminy Lesznowola mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka.

Realizacja przedstawionych w PGO zadań wpłynie pozytywnie na osiągnięcie standardów obowiązujących w UE a w szczególności osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku, ograniczenia składowania odpadów i wykorzystania odpadów jako źródła energii.

W związku z rozwojem gospodarczym gminy, wzrostem poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce brak realizacji zapisów Planu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.

W przypadku braku realizacji zapisów Aktualizacji Planu istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska:

- zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawania „dzikich wysypiska śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, niewłaściwie postępowanie z odpadami zawierającymi azbest, itp.

- nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych – nie stosowanie w procesach produkcyjnych technologii wykorzystujących odpady jako surowiec i technologii małoodpadowych,

- niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”,

- negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi.

Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi, realizacja Planu jest więc konieczna.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Warunkiem prawidłowego wdrożenia założeń Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak protestów społeczeństwa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Planu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko.

Proponowane rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami przewidziane w PGO dla Gminy Lesznowola są ściśle powiązane z rozwiązaniami regionalnymi opracowanymi dla całego Województwa Mazowieckiego. W zakresie gospodarki odpadami jedynie rozwiązania ponadlokalne są opłacalne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia dlatego też działania opisane w Aktualizacji PGO wpisują się w większą całość ustaloną na poziomie planów powiatowych, wojewódzkich i planu krajowego.

Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań nie ma zatem uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokumenty te mają charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.

# Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Według zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ustaleń Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110), jako oddziaływanie transgraniczne określa się "jakiekolwiek oddziaływanie, niemające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowana działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników”.

Transgraniczne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ujętych w Aktualizacji PGO dla Gminy Lesznowola nie jest możliwe, ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko (powietrze, hałas), jak i odległość od granic Państwa. Nie jest możliwe również oddziaływanie transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno-ściekową ani gospodarkę odpadami.

# Metody analizy realizacji postanowień projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola

W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów proponowanych w ramach PGO dla Gminy Lesznowola konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań. Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych – powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z postępów realizacji ustaleń PGO powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim, w postaci sprawozdań.

Monitoring obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które można podzielić na:

- monitoring ilościowy,

- monitoring jakościowy.

Monitoring ilościowy – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.

Skalę ocen realizacji programu można przyjąć następująco:

- Prognozę optymistyczną można założyć, kiedy wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony środowiska zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na ochronę środowiska.

- Prognozę realistyczną można uwzględnić, kiedy ma miejsce dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz poniesionych środków na ochronę środowiska.

- Prognozę pesymistyczną zakłada się wtedy, gdy nie uda się wydatkować 100% zaplanowanych nakładów na ochronę środowiska a dotychczasowe tempo zmian wskaźników zostanie osłabione.

Monitoring jakościowy – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej.

# Wnioski końcowe

Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lesznowola nie wskazała na występowanie znaczących zagrożeń dla środowiska w proponowanych działaniach. Stwierdza się, iż przyjęcie do realizacji na etapie planowania konkretnych przedsięwzięć rozwiązań, zapobiegających i ograniczających oddziaływanie na środowisko, wyeliminuje, bądź ograniczy ewentualne konflikty środowiskowe.

PGO jest dokumentem ogólnym, planistycznym nie stanowi prawa miejscowego, a część jego zapisów ma charakter indykatywny. W związku z tym rekomenduje się, by w planie sformułować ogólne zasady realizacji poszczególnych działań, zgodne z wymogami środowiskowymi, w dokumentach szczegółowych, wymagania środowiskowe dla poszczególnych rodzajów projektów, dla systemów ich oceny i wyboru, dla monitorowania i zarządzania środowiskowymi efektami realizacji planu.

Analiza macierzy wpływu realizacji zadań Planu pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Planie bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko. Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej.

Zaniechanie realizacji zaplanowanych zadań prowadzić będzie do pogorszenia stanu środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców.

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich działań Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nakłada na organy administracji obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji niektórych planów i programów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

W Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami określone zostały cele krótko i długoterminowe w zakresie systemu gospodarki odpadami.

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w Planie celów i zadań na następujące aspekty środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy obojętny na poszczególne elementy.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań.

Analiza wpływu realizacji zadań Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania Planu na środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi.

W przypadku, gdy Plan nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w PGO pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.

# Literatura

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.),

- Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 r., Nr 63, poz. 638 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620 ze zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r., Nr 4 poz. 44 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2004 r., Nr 178, poz. 1834 ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 479),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. z 2008 r., Nr 103, poz. 664)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007, nr 120, poz. 826)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2008 r., Nr 82, poz. 501),

- Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce. Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, wyd. MIKOM, Warszawa 2002 r.,

- Programowanie ochrony środowiska w gminie, czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Tom 1 – podręcznik, 2009 r., Arnold Bernaciak, Marcin Spychała,

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002r.,

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010,

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola,

- Sprawozdanie z realizacji PGO Gminy Lesznowola,

- Raport z realizacji POS Gminy Lesznowola,

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości,

- Program Małej retencji województwa mazowieckiego,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013,

- Raporty WIOŚ,

- Informacje z Urzędu Gminy w Lesznowoli,

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego,

- Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego,

- IMiGW w Warszawie „Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji”

- Strony internetowe Centrum Informacji o Środowisku: www.cios.gov.pl.,

- Strony internetowe Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl.,

- Strony internetowe  www.panorama-miast.com.pl