Gmina Lesznowola

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

NA ŚRODOWISKO

AKTUALIZACJI PROGRAMU

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY LESZNOWOLA

Sierpień 2010

|  | ul.Daleka 33, 60 – 124 Poznań |
| --- | --- |
| tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61)65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl |

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

NA ŚRODOWISKO

AKTUALIZACJI PROGRAMU

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY LESZNOWOLA

Zespół autorski:

mgr inż. Wojciech Przybycin

mgr Joanna Witkowska

mgr Michał Grek

Magdalena Ferfet

1.	Prognoza oddziaływania Programu na środowisko	7

1.1.	Podstawa prawna i cel opracowania Prognozy	7

1.2.	Informacje o zawartości Prognozy	8

1.3.	Powiązanie Prognozy z innymi dokumentami	8

1.4.	Ocena zgodności Projektu Aktualizacji Programu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym	9

1.4.1.	Polityka Unii Europejskiej	9

1.4.2.	Polityka Ekologiczna Państwa	10

1.4.3.	Dokumenty regionalne	11

1.4.4.	Priorytety wyznaczone w programach szczebla wyższego	11

1.5.	Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy	11

1.6.	Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania	12

2.	Istniejący stan środowiska w gminie	13

2.1.	Ogólna charakterystyka gminy	13

2.2.	Infrastruktura inżynieryjno-techniczna	14

2.2.1.	Zaopatrzenie w wodę	14

2.2.2.	Oczyszczalnie ścieków	16

2.2.3.	Charakterystyka zaopatrzenia gminy w ciepło	17

2.2.4.	Charakterystyka zaopatrzenia gminy w gaz	17

2.2.5.	Charakterystyka zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	18

2.3.	Formy ochrony przyrody	18

2.3.1.	Obszary chronionego krajobrazu	18

2.3.2.	Rezerwat przyrody	19

2.3.3.	Pomniki przyrody	19

2.3.4.	Stanowiska archeologiczne	19

2.3.5.	Parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską	19

2.4.	Zieleń urządzona	19

2.5.	Inne obszary cenne przyrodniczo	20

2.6.	Lasy	20

2.7.	Zasoby naturalne występujące na terenie gminy	21

2.7.1.	Wody podziemne	21

2.7.2.	Wody powierzchniowe	22

2.7.3.	Kopaliny	22

2.7.4.	Gleby	22

3.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola	23

4.	Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem	23

4.1.	Stan gleb	23

4.2.	Jakość wód	23

4.3.	Zanieczyszczenie powietrza	27

4.4.	Oddziaływanie hałasu	28

4.5.	Oddziaływanie pól elektromagnetycznych	31

5.	Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola	32

5.1.	Zasoby przyrodnicze	32

5.2.	Powierzchnia ziemi	32

5.3.	Wody podziemne i powierzchniowe	32

5.4.	Zagrożenie powodziowe i przed skutkami suszy	32

5.5.	Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego	33

5.6.	Hałas	33

5.7.	Pola elektromagnetyczne	34

6.	Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne	34

7.	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko	43

7.1.	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	43

7.2.	Rozwój infrastruktury	43

7.3.	Racjonalizacja gospodarki odpadami	44

7.4.	Kształtowanie obszarów zieleni	44

7.5.	Edukacja ekologiczna	44

8.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy	45

9.	Informacje  o  możliwym  transgranicznym  oddziaływaniu  na  środowisko	45

10.	Wnioski końcowe	46

11.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	46

12.	Literatura	47

Spis Tabel

Tabela 1 Przyjęte priorytety i cele w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013	7

Tabela 2 Użytkowanie gruntów w gminie Lesznowola [ha]	13

Tabela 3 Liczba mieszkańców w gminie Lesznowola w latach 2005 - 2009	14

Tabela 4. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008	15

Tabela 5 Liczba odbiorców wody w gminie Lesznowola w 2009 roku	16

Tabela 6. Parametry techniczne oczyszczalni ścieków w gminie Lesznowola	17

Tabela 7 Charakterystyka sieci gazowej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008	17

Tabela 8 Rejestr pomników przyrody w gminie Lesznowola	19

Tabela 9 Powierzchnia gruntów leśnych [ha] wszystkich form własności w gminie Lesznowola	21

Tabela 10 Charakterystyka uroczysk leśnych Chojnów i Magdalenka znajdujących się na terenie gminy Lesznowola	21

Tabela 11. Charakterystyka rzek przepływających przez teren gminy	22

Tabela 12. Przepływy charakterystyczne	22

Tabela 13. Wykaz zbiorników przeciwpożarowych	22

Tabela 14.  Struktura gleb według klasyfikacji bonitacyjnej	23

Tabela 15 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.	28

Tabela 16 Wykaz i lokalizacja stacji telefonii komórkowej zlokalizowanych na obszarze gminy Lesznowola	31

Tabela 17 Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska	35

Spis Rysunków

Rysunek 1 Główne cele Polityki Ekologicznej Państwa	10

Rysunek 2. Wodociągi	15

Rysunek 3 Obszary ochronne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych	26

# Prognoza oddziaływania Programu na środowisko

## Podstawa prawna i cel opracowania Prognozy

Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nakłada na organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Głównym celem niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska  dla gminy Lesznowola na lata 2010-2013. Prognoza przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 określone zostały cztery główne priorytety, w obrębie których określono cele realizacji Programu.

Tabela 1 Przyjęte priorytety i cele w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013

| Priorytety | Cele |
| --- | --- |
| Priorytet pierwszy – uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej, Ochrona wód, Ochrona przed powodzią |
| Priorytet drugi – rozwój infrastruktury | Wdrażanie rozwiązań inwestycyjnych na rzecz ograniczania hałasu komunikacyjnego u źródła, Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych na rzecz ograniczenia hałasu, Ograniczenie zużycia energii i ochrona powietrza, Zmniejszenie zużycia energii poprzez wymianę energochłonnych źródeł światła, Wykorzystanie rezerw w zakresie integracji gospodarki cieplnej dla ograniczania ilości palenisk indywidualnych (budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych), Eliminacja wyrobów zawierających azbest, |
| Priorytet trzeci – racjonalizacja gospodarki odpadami i kształtowanie obszarów zieleni | Szczegółowe zagadnienia w zakresie odpadów zawiera Aktualizacja Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 W zakresie kształtowania obszarów zieleni: Optymalne wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej, Kształtowanie obszarów zieleni w gminie, Zebranie kompleksowych informacji o przestrzeni, Likwidacja barier technicznych dla ruchu rowerowego i pieszego Utrzymanie rolnictwa przyjaznego środowisku, Kształtowanie systemu obszarów chronionych w ciągłości z terenami otaczającymi, w sposób umożliwiający realizację chronionych systemów przyrodniczych w skali regionu i kraju |
| Priorytet czwarty – edukacja ekologiczna społeczeństwa | Wykształcenie u mieszkańców gminy świadomości odpowiedzialności za stan środowiska Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii. |

## Informacje o zawartości Prognozy

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i w związku z tym powinien:

1) zawierać:

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określać, analizować i oceniać:

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

– różnorodność biologiczną,

– ludzi,

– zwierzęta,

– rośliny,

– wodę,

– powietrze,

– powierzchnię ziemi,

– krajobraz,

– klimat,

– zasoby naturalne,

– zabytki,

– dobra materialne

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawiać:

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie gminy Lesznowola oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska w mieściei przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Aktualizacji Programu.

## Powiązanie Prognozy z innymi dokumentami

Podstawowym i najważniejszym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Polityka opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska (art.17).

Prognoza powiązana jest również z opracowaniami planistycznymi szczebla wojewódzkiego: Programem Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego oraz z opracowaniami lokalnymi: Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Lesznowola, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

## Ocena zgodności Projektu Aktualizacji Programu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym

### Polityka Unii Europejskiej

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na najbardziej ogólnym poziomie zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności:

- zmiany klimatu;

- przyroda i różnorodność biologiczna;

- środowisko i zdrowie;

- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.

System prawny Unii Europejskiej obejmuje szeroki zestaw przepisów z zakresu ochrony środowiska, których realizacja, w związku z trwającym procesem dostosowywania się Polski do wymogów unijnych, powinna także być traktowana jako priorytet. O ile VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, podobnie jak poprzednie programy, spełni rolę katalizatora dla działalności organizacyjnej i legislacyjnej Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, to proces harmonizacji polskiego prawa i standardów środowiskowych z regulacjami unijnymi trwa już wiele lat i będzie w przyszłości przebiegać w drodze dalszej implementacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej. Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy odnoszące się do:

- standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport,

- zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),

- jakości wody pitnej,

- redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,

- ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych,

- oczyszczania i odprowadzania ścieków,

- instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,

- gospodarowania odpadami przemysłowymi,

- użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,

- opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi,

- ograniczania różnych rodzajów hałasu,

- zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem ekologicznym,

- ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.

Traktat Akcesyjny nawiązuje do priorytetów polityki środowiskowej Unii Europejskiej, ale w wielu przypadkach wykracza poza ten zakres. W dziedzinie zrównoważonego wykorzystania surowców, podstawowym problemem w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę jest mała dostępność wody o dobrej jakości. Perspektywicznym zagrożeniem mogą natomiast stać się zjawiska o charakterze globalnym, z możliwym, wpływem zmian klimatycznych na dyspozycyjność zasobów wodnych. Zużycie nośników energii obniża się, lecz nie uda się osiągnąć wzrostu gospodarczego bez przyrostu zużycia energii.

W odniesieniu do priorytetu dotyczącego różnorodności biologicznej będzie rosnąć nacisk na zwiększoną ochroną obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów do europejskiej sieci Natura 2000. Przewiduje się konieczność ochrony obszarów wodno-błotnych oraz skutecznej rekultywacji terenów zdegradowanych. W przypadku priorytetu dotyczącego wpływu środowiska na zdrowie konieczne będzie dostosowanie emisji zanieczyszczeń powietrza do ostrych limitów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku i pyłu zawieszonego z obiektów energetycznych, przemysłu i transportu drogowego. Konieczne będzie przestrzeganie limitów emisyjnych gazów cieplarnianych oraz węglowodorów z przeładunków paliw płynnych. Ze względu na wpływ zasobów wodnych na równoważenie rozwoju, zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych należy uwzględnić wymagania związane z wdrażaniem ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej.

### Polityka Ekologiczna Państwa

Cele i zadania dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami, wskazujące 
z reguły na konieczność zmniejszenia presji na środowisko, zawarte są w szeregu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, obejmujących szeroko rozumiane kwestie planowania gospodarczego, przestrzennego i społecznego. Najważniejszym dokumentem, z którym musi być zgodna Aktualizacja Programu jest Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 (M.P. z 2009 r., Nr 34, poz. 501).

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 bierze pod uwagę zobowiązania wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przy jej opracowywaniu uwzględniono nie tylko strategiczne i programowe dokumenty rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ale także Wspólnoty Europejskiej. Polska Polityka Ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Rysunek 1 Główne cele Polityki Ekologicznej Państwa

Cele pośrednie, to przede wszystkim nacisk na ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, a przede wszystkim spełnianie standardów określonych przez UE w tym temacie. Dla terenów, które ich nie spełniają muszą zostać opracowane i wykonane programy naprawcze. Polska powinna także położyć duży nacisk na promocję energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE), a także modernizację już istniejącego przemysłu energetycznego.

Wypełnianie założeń Polityki Ekologicznej stało się bodźcem do powołania nowych organów – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Jest to krok mający na celu uprościć i przyspieszyć procedury środowiskowe.

Priorytetem jest weryfikacja listy obszarów NATURA 2000, jak również kontynuacja zalesień i zadrzewień w celu tworzenia korytarzy ekologicznych łączących kompleksy leśne. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej fauny i flory. Wszystkie państwa, w tym także Polska, muszą pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, w szczególności wodą. Polityka Ekologiczna kładzie nacisk na racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi. Gospodarowanie pieniędzmi pozyskanymi z Unii Europejskiej powinno być bardziej efektywne i w dużej mierze skupić się na wyposażaniu kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i systemy wodno-kanalizacyjne.

Polityka Ekologiczna kładzie też duży nacisk na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą - „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Polska powinna zadbać również o opracowanie ryzyka powodziowego, ochronę gleb, rekultywację terenów zdegradowanych i ochronę przed hałasem.

### Dokumenty regionalne

Najważniejszymi dokumentami, z jakimi spójny musi być POŚ, są:

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014,

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015,

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 r.,

- Mazowiecki regionalny program operacyjny na lata 2007-2013,

- Strategia rozwoju gminy Lesznowola do roku 2020.

### Priorytety wyznaczone w programach szczebla wyższego

Priorytety w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w programie ochrony środowiska muszą pozostawać w ścisłej korelacji z priorytetami wyznaczonymi w programach ochrony środowiska na szczeblu wyższym. W tym przypadku z Programem Ochrony Środowiska Powiatu Piaseczyńskiego.

Na podstawie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piaseczyńskiego do sporządzenia Aktualizacji Programu (jako wytyczne) przyjęto następujące priorytety:

| Priorytetowe kierunki działań zgodne z Pro-gramem Ochrony Środowiska Powiatu Piase-czyńskiego | Priorytety przyjęte w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 |
| --- | --- |
| Priorytet pierwszy - Poprawa jakości wód powierzchniowych i zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody pitnej | Priorytet pierwszy - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej |
| Priorytet drugi - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, szczególnie na terenach miejskich i intensywnej zabudowy | Priorytet drugi - rozwój infrastruktury |
| Priorytet trzeci - Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego |  |
| Priorytet czwarty - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno - ściekowej |  |
| Priorytet piąty - Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego powiatu | Priorytet trzeci - racjonalizacja gospodarki odpadami i kształtowanie obszarów zieleni |
| Priorytet szósty - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu poprzez zintegrowany system edukacji ekologicznej | Priorytet czwarty - edukacja ekologiczna społeczeństwa |
| Prioryrtet siódmy - Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi |  |

## Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy

Zakres merytoryczny niniejszej prognozy został uzgodniony z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu: metod opisowych, analiz jakościowych opartych na danych dostępnych z państwowego monitoringu środowiska, danych literaturowych.

W Prognozie analizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach Aktualizacji Programu na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.

## Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Ustala się, iż prognoza powinna obejmować obszar gminy, wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń programu ochrony środowiska. Jest zatem oczywiste, że obszar objęty prognozą nie może być mniejszy od obszaru będącego przedmiotem tego dokumentu, co jest konieczne zważywszy na wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska.

W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów proponowanych w ramach Aktualizacji Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań. Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych – powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z postępów realizacji ustaleń prawa ochrony środowiska powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy prawo ochrony środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim, w postaci raportów.

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia Aktualizacji w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

- podmioty realizujące zadania programu,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

- społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Realizacja Założeń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola to poprawa stanu środowiska gminy. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji założeń Aktualizacji.

Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy POŚ organ wykonawczy gminy jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia radzie gminy.

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu.

Wdrażanie programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:

- efektywności wykonania zadań,

- aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych działań,

- stopnia realizacji programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyjętych celów,

- rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, 
a ich wykonaniem,

- niezbędnych modyfikacji programu.

Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola niezbędna jest okresowa wymiana informacji, zwłaszcza pomiędzy jednostkami gminy, dotycząca stanu środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.

Monitoring obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako:

- monitoring ilościowy,

- monitoring jakościowy.

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.

Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej. Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania których celów Aktualizacji POŚ.

# Istniejący stan środowiska w gminie

## Ogólna charakterystyka gminy

Według fizyczno-geograficznego podziału regionalnego Polski, opracowanego przez J. Kondrackiego obszar gminy znajduje się w obrębie mezoregionu Kotlina Warszawska oznaczonego symbolem 318.73 wchodzącego w skład makroregionu Nizina Środkowomazowiecka – 318.7, podprowincji Niziny Środkowopolskie i prowincji Niż Środkowoeuropejski – 31.

Gmina usytuowana jest w zlewniach dwóch rzek: Utraty i Jeziorki, jej teren jest lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim.  Obszar Lesznowoli odgrywa ważną rolę, pełniąc funkcję „osłony ekologicznej”  Warszawy, z uwagi na położenie miasta w bliskiej odległości i na kierunku najczęściej występujących wiatrów wiejących ku Warszawie.

Administracyjnie gmina Lesznowola leży w środkowej części województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim. Graniczy z gminami: Tarczyn, Piaseczno, Raszyn, Nadarzyn i  Miastem Warszawa.  Odległość od centrum Warszawy wynosi ok. 20 km, a do Piaseczna 6 km.

Przez gminę Lesznowola przechodzą ważne szlaki komunikacyjne, w tym droga krajowa nr 7 relacji: Chyżne – Kraków – Kielce – Radom – Wola Mrokowska – Mroków – Łazy  – Warszawa  – Elbląg – Gdańsk, o łącznej długości na obszarze gminy 10 km (Al. Krakowska), droga krajowa nr 79: Górny Śląsk – Kraków – Sandomierz – Kozienice – Góra Kalwaria – Mysiadło – Warszawa, o łącznej długości na terenie gminy  – 0,70 km (ul. Puławska); droga wojewódzka nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna – 8,00 km (ul. Słoneczna). Ponadto przez gminę przebiega 15 dróg powiatowych o łącznej długości 43,11 km oraz cała sieć dróg gminnych.

Po terenie gminy można poruszać się autobusami Zarządu Transportu Miejskiego, liniami lokalnymi L oraz Kolejami Mazowieckimi na podstawie biletu ZTM. Połączenia umożliwiają bezpośrednie lub z przesiadkami połączenia z sąsiednimi miejscowościami i gminami.

Teren Gminy obsługiwany jest przez następujące linie ZTM: 703, 707, 709, 715, 721, 727, 728, 733, 739, 807,809, 815, N83 a także linią kolejową Kolei Mazowieckich.

Ponadto lokalna komunikacja pasażerska jest realizowana na poszczególnych liniach:

- Linia L-1: Janki, Falenty, Podolszyn, Janczewice, Lesznowola, Magdalenka, Łazy, Kuleszówka, Władysławów, Wilcza Góra, Bobrowiec, Kolonia Lesznowola, Łoziska, Piaseczno.

- Linia L-3: Piaseczno, Stara Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka, Łazy, Marysin, Wólka Kosowska, Kosów, Stefanowo, Jabłonowo, Mroków, Garbatka, Jastrzębiec, Wola Mrokowska.

- Linia L-4 (rozkłady dostosowane są do rozkładu jazdy kolei): Lesznowola, Nowa Wola, Nowa Iwiczna, Mysiadło, Stara Iwiczna.

Tabela 2 Użytkowanie gruntów w gminie Lesznowola [ha]

| jednostka | powierzchnia ogólna | użytki rolne | lasy | pozostałe grunty i nieużytki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grunty orne | łaki | sady | pastwiska |  |  |
| gmina Lesznowola | 6 917 | 4 365 | 137 | 280 | 135 | 840 | 1 160 |

Źródło: GUS 2008

W skład gminy wchodzą 22 sołectwa, w tym: Lesznowola, Garbatka, Jabłonowo, Wólka Kosowska, Łazy, Łazy II, Janczewice, Podolszyn, Nowa Wola, Zgorzała, Zamienie, Jazgarzewszczyzna, Stara Iwiczna, Magdalenka, Marysin, Mroków, Wola Mrokowska, Mysiadło, Nowa Iwiczna, Stefanowo, Wilcza Góra, Władysławów.

Tabela 3 Liczba mieszkańców w gminie Lesznowola w latach 2005 - 2009

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 15 526 | 16 320 | 17 024 | 17 777 | 18 620 |
| mężczyźni | 7 578 | 7 926 | 8 284 | 8 644 | 9 040 |
| kobiety | 7 948 | 8 394 | 8 740 | 9 133 | 9 580 |

Źródło: GUS 2009

Gmina Lesznowola jest obszarem, charakteryzującym się wysokim napływem ludności. W roku 2008 saldo migracji wewnętrznych wyniosło 613 osób, natomiast zagranicznych 13 osób.

Czynnikiem powodującym wzrost liczby mieszkańców w gminie Lesznowola jest sąsiedztwo Warszawy. Mieszkańcy stolicy zmęczeni zgiełkiem wielkiego miasta osiedlają się na terenach, gdzie jest spokój, dba się o ekologię, środowisko naturalne i przyrodnicze; gdzie zaawansowana jest budowa infrastruktury technicznej i społecznej.

Obecnie gęstość zaludnienia jest stosunkowo wysoka, wynosi 272 osób/ km2 i przekracza średnią gęstość zaludnienia gmin powiatu piaseczyńskiego, która kształtuje się na poziomie 
253 osób/ km2.

Mieszkańcami gminy w przeważającej mierze jest ludność w wieku produkcyjnym (64,9%), co przy udziale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynoszącym 3,7% daje znakomite efekty gospodarcze. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w Warszawie. Natomiast część pracuje na terenie gminy w handlu i usługach.

Największe bezrobocie występuje w przedziale wiekowym 18 – 24 lata i dotyczy absolwentów szkół średnich i ludzi młodych, którzy nie podjęli jeszcze żadnej pracy. Występuje następująca prawidłowość: im niższe wykształcenie – tym większy odsetek osób bezrobotnych.

Gmina Lesznowola przeżywa bardzo dynamiczny rozwój i nie bez powodu w mediach nazywana jest bardzo często „Tygrysem Mazowsza”. Na terenie gminy powstają nowe firmy, rozwija się budownictwo mieszkaniowe, a rosnąca liczba nagród, wyróżnień i certyfikatów jest potwierdzeniem świetnego zarządzania gminą i jej wzorcowego rozwoju. Przy tym wszystkim jednak nie zapomina się o zachowaniu czystości środowiska i szeroko rozumianych działaniach ekologicznych.

Obecnie na terenie gminy jest ponad 3 tys. podmiotów gospodarczych. W ostatnich dziesięciu latach przybyło około sześć tysięcy nowych mieszkańców. Dlatego tak ważne dla gminy jest inwestowanie w infrastrukturę techniczną. Co roku ok. 50% budżetu gminy przeznaczone jest na inwestycje. Priorytetem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Inwestorzy interesują się gminą Lesznowola, bo stworzono tu bardzo dobre warunki do rozwijania działalności gospodarczej. Blisko stąd do centrum Warszawy, do strefy przemysłowej Piaseczna i do strefy usługowej Janek. Tylko 3 km dzielą Lesznowolę od portu lotniczego Warszawa Okęcie.

Gmina posiada znaczna ilość wolnych terenów inwestycyjnych, na co nakłada się dobry stan infrastruktury technicznej. Dobrze rozwinięty jest przemysł i sektor Małej i Średniej Przedsiębiorczości, wynikiem czego jest niski poziom bezrobocia.

W gminie funkcjonuje ok. 3 985 podmiotów gospodarczych.

## Infrastruktura inżynieryjno-techniczna

### Zaopatrzenie w wodę

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego stopień zwodociągowania gminy Lesznowola wynosi 99% natomiast stopień skanalizowania wynosi 60%. Pomimo szeregu inwestycji prowadzonych w latach od początku lat 1990-2003 i zdecydowanej rozbudowy sieci nadal jej długość wymaga rozbudowy. Obecnie stosunek długości sieci wodociągowej do dł. sieci kanalizacyjnej wynosi 3. Jest to jeden z wyższych wskaźników na terenie województwa. Planowana jest dalsza rozbudowa ww. sieci oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Tabela 4. Charakterystyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008

|  | Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągi | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej | % ludności korzystającej z wodociągów | % ludności korzystającej z kanalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 154,5 | 95,1 | 90,7 | 50,6 |
| 2006 | 157,0 | 127,8 | 90,7 | 54,4 |
| 2007 | 165,9 | 133,3 | 93,6 | 55,4 |
| 2008 | 168,5 | 152,8 | 93,8 | 62,0 |

źródło: GUS

Rysunek 2. Wodociągi

Sieć wodociągowa na terenie gminy liczy  204,55 km, natomiast sieć kanalizacyjna 265,25 km

Na terenie gminy istnieją następujące stacje uzdatniania wody

1. SUW Stara Iwiczna

-jedna studnia głębinowa z 1967 roku

- jedna studnia głębinowa z 1976 roku

- jedna studnia głębinowa z 2002 roku

- SUW Mysiadło

- SUW Lesznowola Pole

-jedna studnia głębinowa z 1991 roku

-jedna studnia głębinowa z 1992 roku

-jedna studnia głębinowa z 2009 roku

- SUW Lesznowola PGR

- dwie studnie głębinowe z 1978 roku poddane renowacji w 1987 roku.

- dwie studnie głębinowe z 1996 roku

- SUW Mroków

- dwie studnie głębinowe z 1968 roku

- SUW Wólka Kosowska

- stacja wybudowana w 2005 roku, posiada dwie studnie głębinowe

- SUW Zamienie

- stacja dzierżawiona przez gminę Lesznowola , posiada trzy studnie głębinowe, ujęcie wód trzeciorzędowych

Wszystkie studnie głębinowe mają wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej. Na terenie gminy Lesznowola nie ma sieci wykonanych z rur cementowo - azbestowych. Na koniec 2009 roku wykaz ilościowy odbiorców usług kształtował się następująco:

Tabela 5 Liczba odbiorców wody w gminie Lesznowola w 2009 roku

| Odbiorcy indywidualni | Odbiorcy firmowi |
| --- | --- |
| Ogólna ilość odbiorców | Odbiorcy woda + ścieki | Odbiorcy woda | Odbiorcy ścieki | Odbiorcy Woda + ścieki | Odbiorcy woda | Odbiorcy ścieki |
| 9.162 | 4859 | 3541 | 172 | 398 | 182 | 10 |

Podstawowym sposobem uzdatniania wody ze względu na jej jakość jest odżelazianie, odmanganianie, a następnie magazynowanie w zbiornikach retencyjnych i pompowanie.

Na terenie gminy woda dostarczana jest do 5127 odbiorców natomiast legalnych dostawców zrzucających ścieki 2118.

Występujące okresowo niedobory wody i rosnąca liczba mieszkańców oraz rozwinięta sieć wodociągowa wymuszają realizacje nowych stacji uzdatniania wody.

Na terenach gdzie mieszkańcy nie posiadają przyłączy do sieci kanalizacyjnej korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Poniższa tabela przedstawia wykaz miejscowości w gminie Lesznowola wraz z liczbą zbiorników bezodpływowych.

### Oczyszczalnie ścieków

Na terenie gminy znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków, których właścicielem jest gmina Lesznowola są to:

- Oczyszczalnia ścieków w Łazach położona przy ul. Rolnej

Na oczyszczalni powstają następujące odpady :

- komunalne osady ściekowe w ilości 340 ton na rok

- skratki w ilości 0,9 tony na rok

- piaski w ilości 0,8 tony na rok

- Oczyszczalnia ścieków w Kosowie położona przy ul. Nadrzecznej

Na oczyszczalni powstają następujące odpady :

- komunalne osady ściekowe w ilości 135 ton na rok

- skratki w ilości 13,2 tony na rok

- Oczyszczalnia ścieków w Zamieniu położona przy ul. Arakowej

Oczyszczalnia ta nie posiada urządzeń do prasowania osadu w związku z tym osad komunalny przewożony jest beczkowozem na oczyszczalnię w Łazach. Szacujemy , że ilość powstałego na oczyszczalni w Zamieniu komunalnego osadu ściekowego to około 0,3 tony na rok.

Głównymi obiektami oczyszczającymi ścieki na terenie gminy są komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, których charakterystykę podano w tabeli.

Tabela 6. Parametry techniczne oczyszczalni ścieków w gminie Lesznowola

| Lp. | Lokalizacja | Rodzaj oczyszczalni | Przepustowość Qśr.d [m3/d] | Odbiornik ścieków (zlewnia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Łazy | mechaniczno-biologiczna z usuwaniem biogenów | 360 | rów melioracyjny R-25 rz. Utrata |
| 2 | Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED” w Zamieniu | Mechaniczno-biologiczna | 38 max | rzeka Raszynka |
| 3 | CONOCOPHILLIPS POLAND Sp. z o.o. Stacja paliw JET-23 w Łazach | Mechaniczno-biologiczna | 1,5 | rów nr 1 |
| 4 | GD Poland Investment Sp. z o.o.w Wólce Kosowskiej | mechaniczno-biologiczna | 381 | rzeka Utrata |
| 5 | Browar Jabłonowo Sp. Jawna Jabłonowo | biologiczna | 180 | Rów M/2 rz. Utrata |
| 6 | PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec | biologiczna | 100 | rzeka Utrata |

Źródło WIOŚ (stan na 31.03.2008)

Powstałe w procesie oczyszczania ścieków odpady komunalne nie są składowane na terenie gminy Lesznowola. Na podstawie stosownej umowy specjalistyczna firma zajmuje się wywozem , składowaniem i utylizacją tych odpadów

### Charakterystyka zaopatrzenia gminy w ciepło

Na terenie gminy nie istnieje centralny system grzewczy. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie przewiduje budowy w obrębie gminy systemu ciepłowniczego. Mieszkańcy indywidualnie zaopatrują się w ciepło. Do ogrzewania stosowane są głównie piece węglowe, olejowe.

### Charakterystyka zaopatrzenia gminy w gaz

Z gazu ziemnego przewodowego korzysta około 95% mieszkańców gminy. Przez obszar gminy przechodzą dwa gazociągi wysokiego ciśnienia:

- D 400 mm relacji Świerk-Modry,

- D 300 mm relacji Radom-Lesznowola.

Jednak docelowym źródłem zaopatrywania odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Lesznowola będzie sieć gazowa średniego zasilania z istniejących stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia:

- „Piaseczno”

- „Sękocin” – gmina Raszyn

- „Wola Mrokowska”

- „Lesznowola”

Źródło uzupełniające stanowi stacja II stopnia w Mysiadle dla potrzeb zabudowy wielorodzinnej.

Tabela 7 Charakterystyka sieci gazowej w gminie Lesznowola w latach 2005 – 2008

|  | j. m. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem w km | km | 175,9 | - | - | - |
| długość czynnej sieci przesyłowej w km | km | 25,1 | - | - | - |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w km | km | 150,8 | - | - | - |
| długość czynnej sieci ogółem w m | m | - | 182 136 | 189 134 | 211 643 |
| długość czynnej sieci przesyłowej w m | m | - | 25 075 | 25 075 | 23 670 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w m | m | - | 157 061 | 164 059 | 187 973 |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | szt | 4 172 | 4 336 | 4 390 | 4 906 |
| odbiorcy gazu | gosp.dom. | 2 167 | 4 644 | 5 200 | 5 868 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp.dom. | 1 870 | 2 850 | 3 122 | 3 122 |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | 4 862,90 | 6 731,20 | 8 612,60 | 9 848,20 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | 4 705,6 | 5 997,7 | 7 865,1 | 7 915,1 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 11 251 | 11 487 | 11 742 | 14 671 |

Źródło: GUS, 2008

### Charakterystyka zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

System elektroenergetyczny na terenie gminy dysponuje znacznymi rezerwami mocy. Niewydolności podsystemu mają charakter lokalny i związane są z przeciążeniami sieci NN. Stan techniczny linii o napięciu 110 kV i wyższym jest dobry, w najbliższych latach nie przewiduje się remontów generalnych. Problemem jest ograniczona możliwość wykorzystania rozdzielni 15 kV stacji „Piaseczno” i „Sękocin”, ze względu na ich peryferyjne położenie względem obszaru zasilanego i trudności w wyprowadzaniu nowych linii 15 kV. Planuje się również wzmocnienie zasilania w energię elektryczną ze stacji 110/15 kV „Głosków” i „Szczaki”, które zlokalizowane są w gminie Piaseczno.

## Formy ochrony przyrody

### Obszary chronionego krajobrazu

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOCK) został utworzony w celu ochrony wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów i powiązanie ich krajowym systemem obszarów chronionych. W skład WOCK wchodzą zarówno stosunkowo duże, zwarte kompleksy leśne i łąkowe o dużym stopniu naturalności, jak i  niewielkie, rozdrobnione lasy i łąki o znacznej bioróżnorodności, a także tereny rolnicze z luźną zabudową zagrodową oraz tereny silniej zurbanizowane z zabudową mieszkaniową pośród zieleni. Cały obszar zajmuje powierzchnię 1 680 ha.

W granicach WOCK wyodrębnia się:

- Strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny kompleksów leśnych o powierzchni ponad 5 ha, ciągi ekologiczne i zespoły przyrodnicze o szczególnych walorach.

- Strefę zurbanizowaną obejmującą tereny miast i wsi, posiadające szczególne wartości przyrodnicze.

W obszarze chronionego krajobrazu znalazły się m.in.:

- stosunkowo duże kompleksy leśne w rejonie Magdalenki,

- dość wąskie tereny łąkowo-rolne wzdłuż dolin: Utraty,

- tereny zurbanizowane z dużym udziałem roślinności, obejmujące Magdalenkę,

Na terenach WOCK nie można lokalizować obiektów mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar ten mógłby zostać przekształcony w tereny rekreacji weekendowej stolicy. W tym celu należałoby rozpocząć prace nad stworzeniem zaplecza turystycznego, wypromować istniejące na terenie obiekty o charakterze zabytkowym, popierać rozwój infrastruktury turystycznej.

Wg planu zagospodarowania przestrzennego działki budowlane na terenie WOCK uznanane zostały za powierzchnie biologicznie czynną, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo. Ogrodzenia działek w w/w obszarze winny umożliwiać migrację drobnych przedstawicieli fauny.

### Rezerwat przyrody

Na terenie kompleksu leśnego Magdalenka planuje się utworzenie rezerwatu przyrody „Uroczysko Magdalenka”. Rezerwat ten ma służyć ochronie wysokiej wydmy porośniętej borem sosnowym i znajdujących się tam stanowisk rzadkiej rośliny: wiciokrzewu pomorskiego. Wydma ma ponad 1 km długości i około 15 m wysokości względem otaczającego stosunkowo równinnego terenu. Wydma ma kształt paraboli, obydwa ramiona rozchodzą się na zachód. Pomiędzy ramionami tej piaskowej paraboli leżą ulice: Paprociowa i Sosnowa. Wydma została przecięta przedłużeniem ul. Lipowej w kierunku południowym.

### Pomniki przyrody

Tabela 8 Rejestr pomników przyrody w gminie Lesznowola

| Nr rejestru | Lokalizacja | Opis |
| --- | --- | --- |
| 845 | Wzdłuż drogi wewnętrznej PGR Łazy | Jesion wyniosły |
| 846 | W parku PGR Łazy | Jesion wyniosły |
| 853 | Derdy – w ogrodzie przydomowym Zakład „Caritas” | Dąb szypułkowy |
| 854 | Derdy – w ogrodzie przydomowym Zakład „Caritas” | 2 dęby szypułkowe |
| 775 | Mroków – w parku | 3 jesiony wyniosłe |
| 841 | Władysławów – na gruntach rolnych | Dąb szypułkowy |
| 469 | Władysławów – na działce rolnej | 3 dęby szypułkowe |
| 689 | Zamienie - w resztce parku po byłej Wytwórni Surowic i Szczepionek | Wiąz szypułkowy |

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola

### Stanowiska archeologiczne

Na terenie gminy występują liczne stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego lub ujęte w rejestrze, prawnie chronione. Łącznie na terenie gminy Lesznowola znajduje się 40 stanowisk, w tym ślady osadnictwa z epoki brązu, epoki kamienia, starożytności, po okres wczesnośredniowieczny.

### Parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską

Na terenie gminy występują następujące parki znajdujące się pod ochroną:

Park podworski w Lesznowoli z zachowanymi elementami geometrycznymi z połowy XVIII wieku o powierzchni 2,4 ha. Na jego obszarze wyróżniają się dwa jesiony wyniosłe,

Park w Mrokowie o powierzchni 4,1 ha, o charakterze krajobrazowym położony jest w sąsiedztwie stawów rybnych. Pochodzi z XIX w. (niektóre elementy z XVII i XVIII w.). Ochroną konserwatorską został objęty ciekawy pod względem kolorystycznym drzewostan,

Park w Jastrzębcu (dawna nazwa Garbatka) o powierzchni 5,99 ha ma już nieczytelny układ pierwotny, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków,

Park w Derdach o powierzchni 12,7 ha obejmuje układ zieleni przy klasztorze i park leśny założony w XVIII w., znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków,

Parki w Łazach (teren PGR) i w Zamieniu charakteryzują sie niewielkim stopniem zachowania.

## Zieleń urządzona

Zieleń urządzona to pewien rodzaj zieleni miejskiej w postaci zespołów roślinności znajdującej się na planie zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest zwłaszcza na cele publiczne, pełni funkcję estetyczną, zdrowotną, wypoczynkową. Do zieleni urządzonej należą przede wszystkim: drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, tereny ogródków działkowych, cmentarze. Tereny zieleni urządzonej spełniają szereg podstawowych funkcji sanitarnych (ochronnych) i estetycznych – niezbędnych człowiekowi:

- pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia,

- poprawiają mikroklimat  - (regulują stosunki termiczno- wilgotnościowe, zapewniają cień),

- tworzą bariery ochronne - tłumiące hałas,

- podnoszą walory estetyczne kompozycji architektonicznych

Zieleń stanowi aktywny filtr biologiczny - ograniczający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Szpalerowy ciąg drzew - pochłania do 70 % zanieczyszczeń pyłowych. Szczególna jest rola zieleni przyulicznej w wytłumianiu hałasu. Pas zieleni o szerokości 35 m może zmniejszyć hałas o 6 -10 decybeli.

Stan i kondycja zieleni urządzonej powinna więc być przedmiotem szczególnej troski władz gminy oraz mieszkańców - dla ich własnego dobra.

Na zieleń urządzoną w gminie Lesznowola składają się ogródki działkowe znajdujące się w miejscowości Mroków i Stefanowo, cmentarze: w Magdalence i Starej Iwicznej oraz zieleń towarzysząca terenom usługowym i tereny zieleni parkowej i izolacyjnej.

Powierzchnia zieleni urządzonej w gminie Lesznowola [ha]

| parki spacerowo - wypoczynkowe | 25,2 |
| --- | --- |
| tereny zieleni osiedlowej | 0,3 |
| parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej | 25,5 |
| cmentarze | 1,7 |
| lasy gminne | 20,0 |

Źródło: GUS 2008

## Inne obszary cenne przyrodniczo

Obszarami nieobjętymi ochroną prawną, jednak przedstawiającymi wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową są grunty zieleni wysokiej, zadrzewienia śródpolne, sztuczne zbiorniki wodne – glinianki, układ dolin rzecznych, system rowów melioracyjnych itd. Obszary te powinny być zachowane.

Bardzo osobliwym miejscem proponowanym do objęcia ochroną w Lasach Magdalenki jest „Aleja świerkowa”, składająca się z dwóch rzędów, rosnących blisko siebie świerków. Miejscem tym oraz stojącym obok głazem - pomnikiem bohaterów państwa podziemnego z lat 1939 -1945 opiekuje się lokalna młodzież.

## Lasy

Jedynym liczącym się kompleksem leśnym jest kompleks lasów chojnowskich. Obszar ten obejmuje około 230 ha, porośnięty jest głównie sosną pospolitą. Spotykać tu można pojedyncze okazy (głównie na wydmie zwanej Kuropiem) bardzo rzadkiego gatunku – Sosny Banksa, pochodzącej z Ameryki Północnej. Nieliczne miejsca porasta także brzoza, dąb i świerk, a na obszarach podmokłych występuje również olcha. Rzadziej spotykanym drzewem jest świerk i dąb bezszypułkowy.

Lasy chojnowskie stanowią pozostałości pasa leśnego na południe od Warszawy, który ciągnął się od doliny Wisły, aż do Puszczy Kampinoskiej.

Wśród krzewów pospolitych występuje jarzębina oraz podobna do niej kalina. Swoje siedliska znalazła również kruszyna, czeremcha, jałowiec i czarny bez.

Dużą osobliwością tego terenu jest roślina pnąca o pięknych żółtych kwiatach, rzadko spotykana – wiciokrzew pomorski. W magdaleńskich lasach rośnie również trująca bylina zwana naparstnicą purpurową i kruszyna o czarnych, przypominających wiśnie, trujących jagodach. Rzadko już spotykany jest żarnowiec, wawrzynek, wilczełyko, jasnota biała, a także dzwonki, fiołki, borówka czarna, jak również kwitnący wiosną zawilec – roślina objęta ochroną. Coraz rzadziej występuje konwalia majowa.

Rośliny runa to mchy, porosty, skrzypy i widłaki.

Świat zwierząt jest równie bogaty jak świat roślin i istnieją ścisłe wzajemne między nimi powiązania. Jaszczurka zwinka, rzekotka i padalec, zaskroniec i gniewosz plamisty to osobliwości tego terenu. Z ptaków – myszołowy i rzadziej pustułki. Po głosie werbla poznajemy dzięcioła, najczęściej gości tu dzięcioł pstry z czerwoną czapeczką. W Uroczysku nierzadko można napotkać dzika. Gromady ptaków, ssaków dają wiele uroku i niepowtarzalnego piękna tym rozległym leśnym obszarom.

Na terenie tym, dla zachowania osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej, planuje się utworzenie rezerwatu przyrody „Uroczysko Magdalenka”.

Niewielkie tereny leśne znajdują się również w południowej części gminy między miejscowościami Stefanowo i Warszawianka, w zachodniej części przy granicy z gminą Nadarzyn, i w południowo – wschodniej, w miejscowości Jazgarzewszczyzna, na granicy gminy Piaseczno.

Tabela 9 Powierzchnia gruntów leśnych [ha] wszystkich form własności w gminie Lesznowola

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 1 059,8 | 1 065,7 | 1 065,7 | 843,3 |
| lasy ogółem | 1 028,7 | 1 034,6 | 1 034,6 | 820,3 |
| grunty leśne publiczne ogółem | 720,8 | 726,7 | 726,7 | 657,3 |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa | 700,8 | 706,7 | 706,7 | 637,3 |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych | 497,0 | 502,9 | 502,9 | 508,9 |
| grunty leśne prywatne | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 186,0 |

Żródło GUS 2008

Tabela 10 Charakterystyka uroczysk leśnych Chojnów i Magdalenka znajdujących się na terenie gminy Lesznowola

| Nazwa uroczyska | Powierzchnia (ha) | Panujące siedliska | Panujące gatunki roślin | Przeciętne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zasobność (m3/ha) | wiek (lata) | przyrost (m3/ha) |
| Magdalenka | 508,24 | BMśw – 52% Bśw – 23% LMśw – 16% | sosna – 88% brzoza – 9% | 250 | 63 | 3,94 |
| Chojnów | 2 166 01 | LMśw – 40% BMśw – 16% Lśw – 16% | sosna – 70% dąb – 9% brzoza – 9% | 254 | 70 | 3,61 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla powiatu Piaseczyńskiego

## Zasoby naturalne występujące na terenie gminy

### Wody podziemne

Warunki wodne są zróżnicowane. Występują zarówno rejony o swobodnym zwierciadle, jak również obszary, na których brak ciągłej warstwy wodonośnej, a wody gruntowe występują okresowo w cienkiej pokrywie piaszczystej na gruntach nieprzepuszczalnych lub jako sączenie w gruntach spoistych. Generalnie znaczna część obszaru gminy charakteryzuje się stałą lub okresową obecnością płytkich wód powierzchniowych.

Głównym źródłem zaopatrzenia gminy w wodę do celów komunalnych i produkcyjnych są wody podziemne czwartorzędowe (jedynie dla Mysiadła wody powierzchniowe rzeki Wisły i dla Jazgarzewszczyzny wody podziemne trzeciorzędowe).

Zasoby wód podziemnych ulegają również stałej degradacji jakościowej w wyniku zanieczyszczeń antropogenicznych. Z powodu gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia wody te zostały objęte programem monitorowania, którego celem jest wspomaganie działań zmierzających do likwidacji źródeł skażenia. Jakość wód gruntowych ulega ciągłemu pogorszeniu i zależna jest ona od sposobu zagospodarowania terenu.

### Wody powierzchniowe

1. Cieki

Gmina Lesznowola znajduje się w zlewniach dwóch rzek: Utraty oraz Jeziorki. Przez obszar gminy przebiega wododział dwóch rzek: Jeziorki wraz z siecią drobnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych we wschodniej części gminy oraz Utraty wraz z dopływami w części południowo-zachodniej. Dział wodny przebiega z południa na północ dzieląc gminę na dwie części.

Poza górnym odcinkiem Utraty większość cieków ma charakter rowów melioracyjnych.

Rzeka Jeziorka jest lewostronnym dopływem Wisły, do której uchodzi w 493,7 km w miejscowości Obórki. Całkowita długość rzeki wynosi 66,3 km. Swój początek bierze w okolicach miejscowości Osuchów. Główne jej dopływy to: Kraska, Tarczynka, Zielona i Mała. Płynie przez tereny użytkowane w głównej mierze rolniczo oraz zwarte kompleksy leśne. Począwszy do miejscowości Osuchów do m. Lesznowola i Wólka Kozodawska do m. Bielawa Jeziorka przepływa przez wiele stawów. Dolinę Jeziorki pokrywają przeważnie łąki i pastwiska.

Tabela 11. Charakterystyka rzek przepływających przez teren gminy

| Nazwa rzeki | Długość | Odbiornik | Strona dopływu | km przyjęcia | Powierzchnia zlewni [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w województ. |  |  |  | Ogółem | w województ. |
| Jeziorka | 66,3 | 66,3 | Wisła | Lewy | 493,7 | 811,7 | 805,2 |
| Utrata | 76,5 | 76,5 | Bzura | Prawy | 25,6 | 792,0 | 784,7 |

Tabela 12. Przepływy charakterystyczne

| Rzeka | Okres/ obliczenia empiryczne | Przepływ [m3/s] |
| --- | --- | --- |
|  |  | WWQ | SWQ | SSQ | SNQ | NNQ |
| Jeziorka | Emp. | - | - | 3,86 | 1,15 | - |
| Utrata-Krubice | 1951-95 | 80,1 | 19,3 | 2,61 | 0,64 | 0,18 |

2. Wody stojące

Zbiorniki wodne występujące na terenie gminy to niewielkie „oczka” powstałe najczęściej na terenie powyrobiskowym kopalin, zasilane wodami z urządzeń melioracyjnych, wodami gruntowymi oraz niekiedy wodami pierwszego poziomu wodonośnego. Kolejne zbiorniki to zastoiska wodne utworzone w wyniku zmiany biegu koryta cieków wodnych, a także inne sztuczne obiekty, jak zbiorniki wodne usytuowane na terenach osad wiejskich z przeznaczeniem głównie dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Tabela 13. Wykaz zbiorników przeciwpożarowych

| Lokalizacja | Rodzaj obiektu | Miejsce czerpania wody | Pojemność [m3] | Dojazd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesznowola | Zb. Wodny | z 1 strony | 7 tys. | Dogodny |
| Mroków | Zb. Wodny | z 1 strony | 180 tys. | Dogodny |
| Mysiadło | Stawy | z 2 stron | 15 tys. | Dogodny |
| Podolszyn Stary | Stawy | z 2 stron | 2 tys. | Dogodny |
| Nowa Wola | Zb. Wodny | z 3 stron | 100 tys. | Dogodny |

### Kopaliny

W gminie występuje kopalnia piasku - złoże piasku „Janczewice”, koncesja tej kopalni została cofnięta i obecnie na terenie gminy nie prowadzi się wydobycia. Na terenie gminy nie występują inne złoża kopalin.

### Gleby

Dominują gleby brunatne, bielicowe i rdzawe. W dolinach rzecznych występują mady.

Według wartości bonitacyjnej przeważają gleby dobre chronione klas III i IV. Zajmują one ok. 65% powierzchni gminy. W części zachodniej przeważają gleby klasy IV z udziałem gleb klasy III i V. W części środkowej dominują gleby słabsze V klasy z niewielkim udziałem klasy IV. Część wschodnia – kompleks gleb dobrych i bardzo dobrych o dużych wartościach rolniczych (klasa III z małym udziałem klasy IV). Wymienić tu należy czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane, gleby szare, miejscami gleby bielicowe i pseudobielicowe.

Najlepsze grunty orne w gminie Lesznowola występują w części północno – wschodniej gminy: Lesznowola – Dawidy – Mysiadło oraz w okolicach Wólki Kosowskiej i Woli Mrokowskiej.

Tabela 14.  Struktura gleb według klasyfikacji bonitacyjnej

| Klasa gleby | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia | 99,18 ha | 1476,62 | 1324,68 | 972,72 | 303,72 |

Źródło: Urząd Gminy Lesznowola

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza która zajmuje się badaniami zasobności gleb, ocenianiem potrzeb wapnowania, oraz zawartości metali ciężkich w ostatnich latach nie przeprowadziła badań gleb na obszarze gminy Lesznowola.

# Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola

Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka.

W związku z rozwojem gospodarczym gminy, wzrostem poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce brak realizacji zapisów Aktualizacji Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.

W przypadku braku realizacji zapisów Aktualizacji Programu istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska:

- utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,

- degradacja walorów krajobrazu,

- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym wytwarzaniem ścieków i niewłaściwym stosowaniem nawozów i gnojowicy,

- degradacja powierzchni ziemi związana z nielegalną eksploatacją zasobów naturalnych,

- zmniejszanie się zasobów wodnych,

- zagrożenie powodziowe,

- zwiększenie skutków występowania suszy,

- pogorszenie jakości powietrza,

- zwiększająca się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu,

- pogorszenie jakości życia mieszkańców,

W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Aktualizacji Programu jest więc konieczna.

# Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

## Stan gleb

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza która zajmuje się badaniami zasobności gleb, ocenianiem potrzeb wapnowania, oraz zawartości metali ciężkich w ostatnich latach nie przeprowadziła badań gleb na obszarze gminy Lesznowola.

Z uwagi bardzo dobrą i dobrą jakość gleb występujących na obszarze gminy Lesznowola powinno przeprowadzać się okresowe badania, aby kontrolować czy ich jakość nie pogarsza się, dbając przy tym o właściwe ich użytkowanie rolnicze.

## Jakość wód

W 2008 roku WIOŚ przeprowadził badania stanu wód powierzchniowych. Punkty pomiarowe znajdowały się na terenie powiatu Piaseczyńskiego, żaden jednak nie był zlokalizoawany w gminie Lesznowola. Rzeka Jeziorka, która przepływa przez gminę Lesznowola została zbadana w gminie Konstancin – Jeziorna, w miejscowości Skolimów. Zbadane zostały takie parametry jak tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, azotyny, fosfor ogólny, chlor, niezjonizowany amoniak. Według przeprowadzonych pomiarów zakwalifikowano wody rzeki do klasy non, czyli niespełniającej warunków jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.

Wody powierzchniowe

Wody płynące

Obszar gminy Lesznowola należy do zlewni rzek Utraty i Jeziorki będących lewostronnymi dopływami Wisły. Obszar gminy odwadniany jest przez rzekę Utratę i będącą jej prawostronnym dopływem Raszynkę oraz mniejsze cieki bez nazwy mające charakter rowów melioracyjnych zaś zlewnię Jeziorki na terenie gminy tworzą również cieki o podobnej charakterystyce. Dział wodny przebiega z południa na północ i dzieli gminę na dwie części.

Utrata (Rżewa) rzeka prawostronny dopływ Bzury. Przepływa przez gminę w zachodniej części tworząc płytką kilkumetrowej głębokości dolinę. Długość 76,5 km, powierzchnia dorzecza 792 km2. Jej dopływem na terenie gminy Lesznowola jest Raszynka. Główne dopływy to Rów Reguły-Malichy, Kanał Konotopa, Rokitnica, Kanał Ożarowski, Stara Rokitnica, Rów z Leszna, Korytnica i Teresinka.

W większości dopływy Utraty mają charakter rolniczych rowów odwadniających lub są nośnikami zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych.

Ze względu na katastrofalny stan jakości wód rzeki opracowany został w połowie lat dziewięćdziesiątych Master Plan Odnowy Rzeki Utraty jako modelowe rozwiązanie w skali województwa i kraju celem poprawy sytuacji i osiągnięcia II klasy jakości wód rzeki.

Jeziorka (Jeziorna, Piaseczna) rzeka w województwie mazowieckim. Długość 66 km, powierzchnia dorzecza 975 km2. Obszar źródłowy na Wysoczyźnie Rawskiej, w pobliżu wsi Huta Lutkowska (gmina Mszczonów, województwo mazowieckie). Przepływa przez Równinę Warszawską, uchodzi do Wisły jako jej lewy dopływ, w obrębie Doliny Środkowej Wisły, w pobliżu wsi Opacz. W górnym biegu płynie wąską doliną, która następnie znacznie się rozszerza. W środkowym i dolnym biegu, na prawym brzegu, zwarte kompleksy Lasów Chojnowskich.

Rzeka Jeziorka jest lewostronnym dopływem Wisły, do której uchodzi w 493,7 km w miejscowości Obórki. Całkowita długość rzeki wynosi 66,3 km. Swój początek bierze w okolicach miejscowości Osuchów. Główne jej dopływy to: Kraska, Tarczynka, Zielona i Mała. Płynie przez tereny użytkowane w głównej mierze rolniczo oraz zwarte kompleksy leśne. Począwszy od miejscowości Osuchów do miejscowości Lesznowola i Wólka Kozodawska do miejscowości Bielawa Jeziorka przepływa przez wiele stawów. Dolinę Jeziorki pokrywają przeważnie łąki i pastwiska. Większe miejscowości, jakie spotyka na swoim biegu to: Głuchów, Głosków, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna.

Bezpośrednio do Jeziorki, w jej górnym biegu odprowadzane są małe ilości ścieków, w związku z tym nie wpływają znacząco na jakość jej wód. Główne źródło zanieczyszczenia rzeki stanowi rzeka Kraska, która odprowadza oczyszczone ścieki komunalne z Grójca. W przyujściowym odcinku rzeka jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków komunalnych z Piaseczna.

Wyniki badań rzeki z wybranych punktów przedstawiono w tabeli. Do ujścia Kraski prowadziła wody pozaklasowe ze względu na ponadnormatywne stężenia fosforu ogólnego. W III klasie czystości mieściło się miano coli.

Poniżej ujścia Kraski, woda jest zdyskwalifikowana ze względu na ponadnormatywne zawartości azotu azotynowego, fosforu ogólnego i fosforanów.

Do Wisły Jeziorka doprowadza wody o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu związkami biogennymi i złym stanie sanitarnym.

Jakość wody w Jeziorce od początków jej monitorowania niewiele się zmieniła. Pozytywne zmiany stwierdzono tylko w wartościach BZT5, a pozostałe parametry utrzymują się na poziomie lat poprzednich.

Wody stojące

Na omawianym obszarze brak jest jezior. Wody stojące reprezentowane są przez niewielkie zbiorniki wodne naturalne i utworzone w wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego niektóre z nich częściowo już wypłycone i zarastające. Występują tu również niewielkie starorzecza i oczka wodne śródpolne i śródleśne.

Największe zbiorniki to stawy w dolinie Utraty w Mrokowie, a także stawy w Mysiadle i Lesznowoli.

Zbiorniki wodne usytuowane na terenach osad wiejskich z przeznaczeniem głównie dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Wody podziemne

Wody podziemne występujące na obszarze gminy związane są z utworami geologicznymi: czwartorzędowymi, trzeciorzędowymi, kredowymi i jurajskimi. Zasadnicze znaczenie ma poziom czwartorzędowy ze   względu na największe zasoby, najłatwiejszą ich odnawialność oraz najpłytsze występowanie. Charakteryzuje się zmienną głębokością występowania, różną miąższością i wydajnością uzyskiwaną z poszczególnych ujęć (oraz zróżnicowanym stopniem izolacji).

Na dużej części gminy występują płytko zalegające wody gruntowe podatne na zanieczyszczenia zwłaszcza w dolinach rzek i cieków zasilane intensywnie przez infiltrujące opady atmosferyczne nie izolowane od powierzchni utworami trudno przepuszczalnymi.

Stanowi to ograniczenie przy projektowaniu zabudowy z podpiwniczeniem

Znaczne zasoby wód podziemnych związane są z dolinami i pradolinami głównych rzek województwa, a przez to narażone na kontakty z silnie zanieczyszczonymi wodami. Z kolei w obrębie najstarszych pięter wodonośnych przeważają zbiorniki otwarte nieizolowane, podatne na zanieczyszczenia ze względu na ich charakter: szczelinowo-krasowy i szczelinowo-porowy.

Wody podziemne z utworów kredowych i jurajskich ujmowane są w południowej części województwa. Gleby w województwie mazowieckim (głównie lekkie, wytworzone na piaskach, słabych i średnich glinach o małej zdolności retencjonowania wód) oraz leżące niżej skały strefy aeracji często nie stanowią wystarczającej ochrony dla wód podziemnych.

Bardzo ważnym zbiornikiem wód podziemnych o dobrej i trwałej jakości (dobra izolacja od zanieczyszczeń) jest oligoceński poziom wodonośny (piętro trzeciorzędowe), którego głównym użytkownikiem jest aglomeracja warszawska.

W celu ochrony wód podziemnych wytypowanych zostało na terenie kraju 180 tzw. głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), z których 14 (w całości lub we fragmencie) znajduje się w woj. mazowieckim (wg A. Kleczkowskiego – AGH Kraków 1990 r.). Dla 7 z nich opracowana została szczegółowa dokumentacja precyzująca warunki hydrogeologiczne, obszary ochronne i zasięgi zbiorników. Występują one w utworach czwartorzędowych (7), trzeciorzędowych (2), jurajskich (4) i jeden w kredzie.

W wyniku intensywnej eksploatacji wód podziemnych w rejonie Warszawy zaznaczają się rozległe leje depresyjne.

W gminie Lesznowola czwartorzędowe piętro wodonośne reprezentowane jest głównie przez 1-2 wodonośne poziomy miedzyglinowe często powstające w związku hydraulicznym. Poziomy te są dość dobrze izolowane przed wpływem czynników antropogenicznych . Poziomy słabo izolowane występują w rejonie Stefanowo-Łazy oraz w rejonie Janczewice-Nowa Wola-Zamienie.

Głębokość stropu warstwy wodonośnej wynosi 15-50 m i więcej metrów a wydajność otworów studziennych na przeważającym obszarze gminy zawiera się pomiędzy10-50 m3/h przy czym niewielka część w rejonie Janczewic i Podolszyna posiada wydajność niższą od 10 m3/h. Natomiast w rejonie Mysiadła, Jazgarzewszczyzny i okolic Wilczej Góry wydajności ujęć przekraczają wartość 50 m3/h.

Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych wynika:

- z infiltracji zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (w dolinach rzek),

- z migracji wgłębnej zanieczyszczeń związków chemicznych z obszarów rolniczych, terenów zurbanizowanych i komunikacyjnych o słabej izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych,

- z przenikania do wód gruntowych i warstw wodonośnych substancji szkodliwych i trujących z niezabezpieczonych składowisk odpadów przemysłowych (rejon Płocka, Radomia, Kozienic i Warszawy) i komunalnych,

- z eksploatacji surowców mineralnych, które mogą powodować przerwanie warstwy izolacyjnej.

Rysunek 3 Obszary ochronne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego na tle głównych zbiorników wód podziemnych Objaśnienia stacje hydrogeologiczne punkty obserwacyjne II rzędu z numerem (studnie) punkty obserwacyjne II rzędu z numerem (źródła) Główne zbiorniki wód podziemnych (wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski, 1995) - Q, Q/Tr - Tr, Tr/K - K - J - T - Pz

Dla potrzeb monitoringu, wody podziemnej bada się i klasyfikuje wg wytycznych zawartych w „Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu” (PIOŚ 1995). W zależności o wartości stężeń ocenianych wskaźników wody zalicza się do następujących klas:

- Klasa Ia – wody najwyższej jakości,

- Klasa Ib – wody wysokiej jakości,

- Klasa II – wody średniej jakości,

- Klasa III – wody niskiej jakości.

Wody podziemne służące zaopatrzeniu ludności podlegają normom sanitarnym zapisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4.10.2000r. (Dz.U nr 82 poz.937) i rozporządzeniu w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718).

Obszar gminy należy do zbiornika Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 81 (JCWPd). WIOŚ w Warszawie prowadzi monitoring JCWPd, jednak swoim zasięgiem obejmuje obszary narażone na zanieczyszczenia. Gmina Lesznowola nie kwalifikują się do takich, dlatego też na jej terenie nie został przeprowadzony monitoring JCWPd.

## Zanieczyszczenie powietrza

Główne źródła emisji substancji do powietrza stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny, a więc sektor przemysłowy, komunalny i transportowy.

Na jakość życia mieszkańców gminy coraz bardziej znacząco zaczyna nabierać emisja komunikacyjna. Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego, oddziałując niekorzystnie na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają też jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon i nawierzchni dróg. Obowiązek uzyskania pozwoleń emisyjnych nie dotyczy również zarządców dróg, mimo, że emisja substancji generowana przez ruch transportowy ma istotny udział w wielkości globalnej emisji. Brak obwodnic w miejscowościach ewidentnie wiąże się z kumulowaniem się substancji emitowanych przez środki lokomocji z emisją z sektora przemysłowego i komunalnego.

Gmina Lesznowola należy do terenów relatywnie mało zanieczyszczonych. Do najważniejszych wytycznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lesznowola w kwestii ochrony powietrza atmosferycznego należy:

- wprowadzenie zasady ochrony powietrza atmosferycznego poprzez kontrolę w zakresie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń i karanie emitentów nadmiernej emisji;

- wprowadzenie zakazu ogrzewania nowelizowanych obiektów paliwami stałymi i konieczność wymiany systemów grzewczych w starych budynkach w trakcie ich modernizacji;

- ochronę terenów otwartych położonych na północ od Lesznowoli wchodzących w skład systemów regeneracji powietrza m.st. Warszawy;

- w obszarach skupionej intensywnej zabudowy eliminowanie ciężkiego ruchu samochodowego i skażenia terenu spalinami.

Stan higieny atmosfery w gminie jest dość dobry. Utrzymanie właściwych warunków czystości atmosfery przy wzroście zagrożeń ze strony dużych źródeł zanieczyszczeń o oddziaływaniu regionalnym i przy warunkach naturalnych sprzyjających koncentracji zanieczyszczeń wymaga szeregu działań dotyczących uporządkowania przede wszystkim gospodarki cieplnej, utrzymania istniejących warunków przewietrzania, ograniczenia negatywnego oddziaływania obiektów uciążliwych i ograniczenia emisji zanieczyszczeń z Warszawy.

Na terenie gminy znajdują się zakłady, które otrzymały decyzję starosty na emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Są to:

- GD Poland Distribution Center Sp. z o. o. w Wólce Kosowskiej

- Zakład Obróbki Cieplnej metali „Ślusarstwo” w Jabłonowie

- Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie Wytwórnia Mas Bitumicznych w Wilczej Górze

- Browar Jabłonowo

Największym problemem, występującym na terenie województwa mazowieckiego, było i jest nadal zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10. Pomimo wielu działań, oraz rozpoczęcia wdrażania naprawczych Programów Ochrony Powietrza, dotychczas nie uzyskano zadowalających rezultatów. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tego zanieczyszczenia oraz wielu źródeł jego emisji. Stosunkowo łatwo została ograniczona emisja punktowa z dużych źródeł energetycznych. Pozostaje emisja liniowa, powiązana z komunikacją oraz emisja rozproszona z niskich źródeł. Jest to emisja najtrudniejsza do ograniczenia. Na jej wielkość istotny wpływ wywiera jakość paliw, stosowanych przez użytkowników indywidualnych. Spalanie węgla taniego, ale niskiej jakości, spalanie odpadów w paleniskach domowych to problemy najtrudniejsze do rozwiązania.

Powiat piaseczyński został zbadany pod względem klasyfikacji stref dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne – pod względem ochrony zdrowia. Zbadane zostały takie parametry jak SO2, PM10, NO2, benzen C6H6, CO i ołów Pb (PM10). Tylko w przypadku pomiarów wynikowych i 24 – godzinnych PM10 strefa powiatu mieści się w klasie C. Wyniki pozostałych pomiarów kwalifikują się do klasy A.

Nowym, i jak pokazują dwuletnie wyniki pomiarów, dużym problemem, stały się przekroczenia poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu w pyle PM10 na całym obszarze województwa. Zanieczyszczenie to powstaje przede wszystkim w wyniku spalania węgla w paleniskach indywidualnych oraz paliw płynnych w silnikach spalinowych (niskie źródła emisji powierzchniowej). Powiat Piaseczyński, tak jak i całe województwo mazowieckie został zakwalifikowany się do strefy C.

Województwo mazowieckie również ma problem z dotrzymaniem poziomów docelowych dla ozonu. Cały obszar województwa, oprócz Warszawy zaklasyfikowany zostały przez WIOŚ do klasy C

WIOŚ podał przyczyny przekroczeń stężeń benzo(a)pirenu i pyłu PM10 dla powiatu piaseczyńskiego:

- niska emisja ze źródeł rozproszonych,

- emisja związana z komunikacją,

- wtórny unos pyłu,

- napływ zanieczyszczeń spoza terenu województwa, kraju,

- naturalne źródła emisji lub zjawiska,

- warunki meteorologiczne,

Kierunki działań w zakresie ochrony powietrza proponowane przez WIOŚ to:

- ograniczanie emisji punktowej – instalacja kotłów fluidalnych, modernizacja elektrofiltrów, budowa instalacji odsiarczania spalin, zainstalowanie palników niskoemisyjnych, zainstalowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających, zmiana czynnika grzewczego, budowa zakładu skojarzonego wytwarzania energii, budowa instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych oraz odsiarczania gazów płynnych, rozpoczęcie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,

- ograniczenie emisji liniowej – nowe rozwiązania komunikacyjne w miastach (budowa, rond, przepraw mostowych z drogami dojazdowymi, budowa obwodnic, optymalizacja ruchu samochodowego w miastach, poprawa nawierzchni dróg),

- ograniczenie emisji powierzchniowej – rozpoczęcie procesu opracowywania, a następnie wdrażania programów ograniczenia niskiej emisji (zgodnie z przyjętymi programami ochrony powietrza).

## Oddziaływanie hałasu

Najczęściej klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq), wyrażonego w decybelach [dB], będącego poziomem uśrednionym w funkcji czasu. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w środowisku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826 ze zm.).

Tabela 15 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

| L.p | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D Przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 h | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8-miu najmniej korzystnym godz. dnia | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1-ej najmniej korzystnej godz. nocy |
| 1. | a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej b. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2. | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c. Tereny domów opieki d. Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3. | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego c. Tereny zabudowy zagrodowej d. Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4. | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 65 | 55 | 55 | 45 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 826 ze zm.

Aby dokonać analizy jakości stanu akustycznego środowiska, należy zwrócić uwagę na charakter gminy, jego uwarunkowania wynikające z położenia, wielkości zajmowanego obszaru, zaludnienia, stopnia urbanizacji, uprzemysłowienia oraz rozwoju szlaków komunikacyjnych.

Wiejska gmina Lesznowola jest jedną z bogatszych gmin województwa i kraju, charakteryzującym się wysokim napływem ludności.

Odległość od centrum Warszawy wynosi ok. 20 km, a do Piaseczna 6 km.

Przez gminę Lesznowola przechodzą ważne szlaki komunikacyjne:

- droga krajowa nr 7 relacji: Chyżne – Kraków – Kielce – Radom – Wola Mrokowska – Mroków – Łazy  – Warszawa – Elbląg – Gdańsk,

- droga krajowa nr 79 biegnąca z Górnego Śląska – Krakowa – Sandomierz – Kozienice – Górę Kalwarię – Mysiadło – Warszawę,

- droga wojewódzka nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna

- drogi powiatowe oraz drogi gminne

Mając na uwadze zachodzące przekształcenia w gospodarce rolnej kraju i dalsze tendencje przekształceń strukturalnych należy liczyć się z podażą siły roboczej "uwolnionej" w okresie perspektywicznym z indywidualnych gosp. rolnych. Dlatego należy podjąć działania w kierunku przygotowania kadr o nowych specjalizacjach, a jednostki wiejskie osadnicze przygotować do pełnienia nowej roli - wielofunkcyjnych ośrodków pracy.

W oparciu o przedstawione powyżej dane charakteryzujące gminę pod względem powierzchni, liczby ludności i dominujących funkcji można dokonać diagnozy stanu istniejącego pod kątem zagrożenia hałasem.

Główną przyczyną narażenia ludności na hałas jest komunikacja i stale wzrastająca liczba pojazdów pojawiających się na naszych drogach. Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy.

Na terenie gminy Lesznowola występuje dość duże zagrożenie hałasem komunikacyjnym. Warunkiem zachowania właściwego standardu akustycznego w budynkach istniejących bądź nowych sytuowanych bliżej tras jest wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych.

Znaczące oddziaływanie w zakresie uciążliwości dla otoczenia należy przypisać Al. Krakowskiej, ul. Słonecznej oraz linii PKP.

Hałas lotniczy oddziałuje w rejonie Mysiadła, Nowej Iwicznej i Zgorzały – jest to jeden z głównych kierunków nalotów na lotnisko Okęcie. Na lotnisku prowadzi się ciągły monitoring hałasu. Hałas wokół lotniska przekracza dopuszczalne normy co obrazują poniższe mapy.

Gwałtowny, skokowy, przyrost liczby środków transportu przy minimalnym wzroście długości i jakości dróg spowodował duży wzrost uciążliwości hałasu.

Biorąc pod uwagę fakt wzrostu hałasu komunikacyjnego staje się konieczne podjęcie działań w celu zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności ludzi.

Aby poprawić istniejący stan klimatu akustycznego należy przede wszystkim:

- prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego pojazdów i eliminować z ruchu najbardziej uciążliwe,

- prowadzić stałą działalność edukacyjną o zagrożeniu środowiska hałasem,

- zwiększyć zakres wykorzystania urbanistycznych i budowlanych środków ochrony przed hałasem – ekrany, przegrody akustyczne, zadrzewienia i zakrzewienia, dźwiękochłonne elewacje i szyby w budownictwie.

U źródeł uciążliwości związanych z hałasem leżą przede wszystkim komunikacja i przemysł. Komunikacja, z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost mobilności społeczeństwa, w dużej mierze związany popularyzacją turystyki, jest obecnie dominującym źródłem hałasu.

Hałas w ujęciu przestrzennym, przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem tras komunikacyjnych. Największe uciążliwości związane są z komunikacją samochodową na terenie dużych ośrodków miejskich o gęstej zabudowie i złożonym układzie drogowym. W mniejszym zakresie hałas dotyczy obszarów niezurbanizowanych, gdzie zdolności przepustowe w odniesieniu do ruchu samochodowego są większe.

## Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

W 2009 roku WIOŚ przeprowadził badania pól elektromagnetycznych na terenie województwa mazowieckiego. W Lesznowoli został zlokalizowany punkt pomiarowy na ul. Gminnej Rady Narodowej. Pomiary zostały przeprowadzone 10. 09. 2009 roku. Natężenie składowej elektrycznej pola dla przedziału 0,1 – 1000 MHz wyniosło 0,47 V/m, natomiast dla przedziału 1 – 40 000 MHz <0,8 V/m. Analiza wyników pomiarów wykazała, że występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m).

Na terenie gminy Lesznowola znajdują się stacje telefonii komórkowej, które stanowią źródło emisji fal elektromagnetycznych, ich wykaz znajduje się w tabeli poniżej:

Tabela 16 Wykaz i lokalizacja stacji telefonii komórkowej zlokalizowanych na obszarze gminy Lesznowola

| Lp. | Lokalizacja anten | Korporacja i nr stacji | Typ anteny | pasmo przenoszenia | Max moc promieniowania izotropowo | Wysokość zawieszenia anteny | Nr decyzji i przez kogo wydana | Data ważności decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lesznowola ulica Polna/Poprzeczna | Telefonia Cyfrowa 21184 | anteny sektorowe K 742 047x3 | 900 MHz | 874,6 W | 38,3 m | WŚR.III.MG/6612-1/252/03 Wojewoda Mazowiecki | 20.12.2013 r. |
|  |  |  | antena paraboliczna ML 23 | 23 GHz | 891,2 W | 42 m |  |  |
|  |  |  | antena paraboliczna ML 23 E | 23 GHz | 891 W | 42 m |  |  |
| 2. | Lesznowola działka nr ew. 9/11 | PTK CENTERTEL 603 | anteny sektorowe K 742 234 x3 | 1800 MHz 900 MHz 1800 MHz | 374 W | 43 m | WŚR.III.6612-1/178/03/ Wojewoda Mazowiecki | 20.11.2013 |
|  |  |  | antena paraboliczna VHLP2-220 | 23 GHz | 513 W | 49 m |  |  |
| 3. | Łazy AL. Krakowska 180, gm. Lesznowola | Telefonia komórkowa GSM 900 nr 485-WA1 | anteny sektorowe K 730 376 x3 | 900 MHz | 804 W | 39,0 m | ŚRL-7611/04/02 Starosta Piaseczyński | 30.09/2012 r. |
|  |  |  | Anteny paraboliczne VHLP2-220 | 23 GHz | 525 W | 40,0 m |  |  |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego

# Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola

## Zasoby przyrodnicze

Na terenie gminy Lesznowola występuje obszar chronionego krajobrazu, 7 pomników przyrody. Ważną rolę odgrywają tereny zieleni (parki, zieleńce, skwery), które uzupełniają system terenów zielonych na terenie gminy. Lesistość gminy Lesznowola jest niewielka, lasy stanowią ok. 311,8% powierzchni.

W ramach ochrony przyrody na terenie gminy Lesznowola zakłada się:

- Ochronę obszarów objętych już ochroną prawną,

- Ochronę obszarów nie objętych ochroną prawną, ale wykazujących bogatą i cenną wartość przyrodniczą.

## Powierzchnia ziemi

Największym zagrożeniem dla gleb występujących na terenie gminy Lesznowola jest rolnictwo. Bardzo dobrej i dobrej jakości gleby mogą zostać zdegradowane przez stosowanie niewłaściwych praktyk rolniczych. Aby do tego nie dopuścić bardzo ważnym elementem jest edukacja ekologiczna rolników.

Działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu jakości gleb:

- ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych,

- ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej,

- racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz używanie sprawnego sprzętu rolniczego,

- prowadzenie gospodarki rolnej według zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

## Wody podziemne i powierzchniowe

Główne problemy w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych w gminie Lesznowola to:

- punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych stanowiące głównie zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych,

- podatność wód gruntowych na zanieczyszczenia przez łatwo przepuszczalne podłoże,

- zbyt intensywna eksploatacja wód podziemnych co prowadzi do powstania lejów depresyjnych,

- pomimo dużej liczby mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 62%, wielu z nich wciąż odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze do zbiorników bezodpływowych (szamb), okresowo opróżnianych systemem asenizacyjnym.

Działania na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych:

- wyznaczone do realizacji zadania inwestycyjne w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, które przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych. Podjęte działania będą miały też wpływ na zmniejszenie w dużym stopniu zanieczyszczenia wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej przyczynią się do poprawy ich jakości, co ma ogromne znaczenie przy wykorzystaniu wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną,

- monitoring wód powierzchniowych i podziemnych,

## Zagrożenie powodziowe i przed skutkami suszy

Działania zmierzające do zmniejszenia skutków susz i ochrona przed powodzią:

- uwzględnienie zagrożenia suszą w planach reagowania kryzysowego opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji,

- stosowanie odpowiednich zabiegów rolniczych ograniczających skutki suszy,

- realizacja działań wynikających z zapisów „Programu małej retencji dla województwa mazowieckiego”.

## Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:

(	emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja),

  - emisję niezorganizowaną, tj. emisję substancji wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp., lub

  - emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).

Działania, które ukierunkowane są na poprawę stanu jakości powietrza atmosferycznego:

- poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawę płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także ze redukcją emisji spalin i oszczędnością w zużyciu paliw. Określenie stopnia redukcji zanieczyszczeń do powietrza uzależniona będzie od wielu czynników, m.in.: natężenia ruchu, stanu pojazdów, wprowadzonego systemu zarządzania ruchem (synchronizacja świateł), itp.

- modernizacja systemu energetycznego,

- eliminacja niskich źródeł emisji oraz zmniejszenie emisji pyłu ze środków transportu leżąca w kompetencji władz samorządowych,

- kontrola gminy nad podpisywaniem przez mieszkańców umów na odbiór odpadów komunalnych (zapobieganie spalania odpadów w domowych paleniskach).

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzącej z ogrzewania budynków zalecana jest:

- termomodernizacja budynków poprzez, którą rozumiemy nie tylko bezpośrednie docieplenie budynków, ale także modernizację systemów ogrzewania zarówno u odbiorców indywidualnych, jak i w zbiorczych źródłach ogrzewania – kotłowniach,

- wymiana źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

## Hałas

Przez gminę Lesznowola przechodzą ważne szlaki komunikacyjne:

- droga krajowa nr 7 relacji: Chyżne – Kraków – Kielce – Radom – Wola Mrokowska – Mroków – Łazy  – Warszawa – Elbląg – Gdańsk,

- droga krajowa nr 79 biegnąca z Górnego Śląska – Krakowa – Sandomierz – Kozienice – Górę Kalwarię – Mysiadło – Warszawę,

- droga wojewódzka nr 721 – Magdalenka – Lesznowola – Stara Iwiczna

- drogi powiatowe oraz drogi gminne

Hałas lotniczy oddziałuje w rejonie Mysiadła, Nowej Iwicznej i Zgorzały – jest to jeden z głównych kierunków nalotów na lotnisko Okęcie. Na lotnisku prowadzi się ciągły monitoring hałasu. Hałas wokół lotniska przekracza dopuszczalne normy co obrazują poniższe mapy.

Hałas drogowy można zmniejszyć poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego drogi oraz także poprzez:

- ograniczenie prędkości na określonych odcinkach dróg,

- poprawę płynności ruchu,

- ograniczenie możliwości wjazdu pojazdów ciężkich,

- budowa ekranów akustycznych,

- kładzenie specjalnej „cichej nawierzchni” wygłuszającą przejazd samochodów,

- prowadzenie nasadzeń roślinności ochronnej wzdłuż tras komunikacyjnych.

W zakresie ograniczenia hałasu podstawowe cele to:

- zmniejszenie narażenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, zwłaszcza emitowanego przez środki transportu,

- utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna,

- utrzymanie standardów emisji hałasu,

- zintegrowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem z planami zagospodarowania przestrzennego (mapowanie cyfrowe, strefy ograniczonego użytkowania, lokalizacja obiektów, przebieg szlaków transportu drogowego i szynowego itp.).

## Pola elektromagnetyczne

Mimo wieloletnich badań w celu ustalenia czy długotrwała, chroniczna ekspozycja na pola o natężeniach nie wywołujących istotnych zmian krótkoterminowych może wpływać na stan zdrowia ludzi, wciąż brak ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie okresowej kontroli warunków ekspozycji oraz jej ograniczenie.

# Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i pozainwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w Aktualizacji Programu. Próbę oceny i identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano w tabelach w tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych, negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, krótkoterminowych, długoterminowych oddziaływań tych zadań. W Prognozie przyjęto jedynie zidentyfikowane typy skutków środowiskowych oraz oceniono ich wpływ na poszczególne element środowiska z uwzględnieniem także wpływu na zdrowie ludzi oraz dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki.

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Aktualizacji przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu dla gminy Lesznowola wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Oznaczenia:

(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania,

(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania,

(0) – brak zauważalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego zadania,

(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki

w zakresie analizowanego zagadnienia,

(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia i

uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.

Tabela 17 Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska

| Zadania | Jednostka odpowiedzialna | Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Obszar NATURA 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Wodę | Powietrze | Powierzchnię ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| PRIORYTET PIERWSZY - UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ |
| Kolonia Mrokowska - Budowa wodociągu i kanalizacji w drodze nr. ew. działki 25/4 | Urząd Gminy | 0/+ | 0/+ | +/- | 0 | 0 | + | 0 | +/- | N | 0 | 0 | 0 | + |
| Kolonia Warszawska - Budowa wodociągu w drodze 46/7 bocznej od ul. Ułanów | Urząd Gminy | 0/+ | 0/+ | +/- | 0 | 0 | + | 0 | +/- | N | 0 | 0 | 0 | + |
| Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji | Urząd Gminy | 0/+ | 0/+ | +/- | 0 | 0 | + | 0 | +/- | N | 0 | 0 | 0 | + |
| Wilcza Góra - Budowa wodociągu ulica lokalna od ul. Jasnej dz. Nr 37, 43, 42/29, 45/1 | Urząd Gminy | 0/+ | 0/+ | +/- | 0 | 0 | + | 0 | +/- | N | 0 | 0 | 0 | + |
| Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola | Urząd Gminy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola | Urząd Gminy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Systematyczny relatywny spadek poboru wód podziemnych do celów innych niż konsumpcyjne oraz dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego | organizacje ekologiczne, firmy szkoleniowe i agencje rządowe, przedsiębiorcy | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Dążenie do ograniczania wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno - usługowego | ośrodki edukacyjno- informacyjne, podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa wodociągowe | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Zapobieganie zmianom naturalnych stosunków wodnych | Burmistrzowie, Wójtowie oraz RZGW Warszawa, wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Użytków Wodnych, właściciele gruntów, spółki wodne | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ze źródeł punktowych i obszarowych | Burmistrzowie, Wójtowie, RZGW, WODR, rolnicy, przedsiębiorcy | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Poprawa jakości wód powierzchniowych | Burmistrzowie, Wójtowie, WIOŚ we współpracy z podmiotami gospodarczymi | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Poprawa gospodarki wodno - ściekowej | Burmistrzowie, Wójtowie, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno – kanalizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Ewidencja i likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych | Burmistrzowie, Wójtowie, Straż Miejska, właściciele zbiorników | 0/+ | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich powiatu lub o zabudowie rozproszonej i w aglomeracjach o RLM mniejszej niż 2000 | Burmistrzowie, Wójtowie, przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne, prywatni inwestorzy | 0/+ | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Likwidacja nielegalnych wylotów kolektorów do cieków wodnych oraz zrzutów ścieków | Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta, przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne | 0/+ | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| PRIORYTET DRUGI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY |
| Lesznowola - Projekt przebudowy ul. GRN wraz z aktualizacją geodezyjną | Urząd Gminy | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Lesznowola - Projekt budowy ul. Okrężnej oraz projekty branżowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym | Urząd Gminy | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Magdalenka - Projekt budowy ul. Kaczeńców wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | Urząd Gminy | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Magdalenka - Obsługa komunikacyjna Działu VI- I etap (budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Bukowej, Leszczynowej, Głogowej i części ulicy Czeremchowej, Jaworowej, Jodłowej, i Grabowej) oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Słojewskiego na odcinku około 500 m od ul. Jesionowej | Urząd Gminy | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Mroków -Projekt budowy i odwodnienia drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | Urząd Gminy | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Mysiadło - Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem | Urząd Gminy | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Podolszyn- Budowa odwodnienia w ul. Polnej | Urząd Gminy | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Podolszyn - Projekt i budowa ul. Zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | Urząd Gminy | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Przebudowa ul. Wojska Polskiego (droga Nr 2840W) Lesznowola - Władysławów - II etap - od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola | Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, Starostwo Powiatowe | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Budowa drogi S-7 Warszawa - obwodnica Grójca | GDDKiA | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Przebudowa dróg powiatowych: ul. Starochylickiej i ul. Chyliczkowskiej - droga Nr 2814W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej oraz drogi Nr 2850W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej. Gm. Piaseczno i Lesznowola | Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, Starostwo Powiatowe | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W) | Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn -Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy gminami: Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7, na terenie gmin Lesznowola i Raszyn | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 0/- | 0/- | +/- | 0/- | 0/- | 0/- | +/- | +/- | 0/- | 0 | 0 | 0 | + |
| Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | realizacja zadań przez: administratorów dróg koordynacja działań przez Starostę Powiatu, Burmistrzów, Wójtów | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + |
| Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji | realizacja zadań przez Burmistrzów, Wójtów, Starostę Powiatu, właścicieli i administratorów budynków | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + |
| Ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych | realizacja zadań przez zakłady przemysłowe i inne podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + |
| Rozwój monitoringu jakości powietrza | WIOŚ, WSSE | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opracowanie gminnych i miejskich planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz | Burmistrzowie, Wójtowie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Modernizacja kotłowni węglowych będących w gestii gmin | Burmistrzowie, Wójtowie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + |
| Zmiana struktury grzewczej w miejscowościach | Burmistrzowie, Wójtowie, inwestorzy prywatni | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + |
| Gazyfikacja miejscowości | Burmistrzowie, Wójtowie, inwestorzy prywatni | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + |
| Modernizacja ciepłociągów | Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta, przedsiębiorstwa ciepłownicze | +/- | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + |
| Budowa ścieżek rowerowych | Burmistrzowie, Wójtowie, zarządcy dróg | 0/+ | 0/+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PRIORYTET TRZECI - RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADMI I KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW ZIELENI |
| Tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej i osiedlowej | Burmistrzowie, Wójtowie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zalesianie terenów zdegradowanych i nieużytków | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie Nadleśnictwa, właściciele lasów | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Urządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej | Burmistrzowie, Wójtowie, właściciele terenów | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Utworzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych (ścieżki rowerowe, szlaki piesze, pola biwakowe, boiska sportowe) | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie, prywatni inwestorzy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ochrona obszarów cennych przyrodniczo | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie, Wojewoda Mazowiecki | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody | Wojewoda, Burmistrzowie, Wójtowie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | przedsiębiorstwa robót drogowych, Zarządy Dróg | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Inwentaryzacja i waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Aktualizacja i poszerzenie tematyki map glebowo rolniczych o sposoby nawożenia i wapnowania oraz przeciwdziałanie erozji i zanieczyszczeniom | ARiMR, Izby Rolnicza | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Ograniczenie przeznaczania gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne | Burmistrzowie, Wójtowie Starosta | + | + | 0/+ | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| Przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania | Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PRIORYTET CZWARTY - EDUKACJA EKOLOGICZNA |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | Starostwo powiatowe | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Promocja walorów przyrodniczych powiatu | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie, organizacje turystyczne | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesująco przyrodniczo powiatu | Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie organizacje turystyczne | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Ośrodki Doradztwa Rolniczego | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi |
| Ochrona przed powodzią lub zalaniem, szczególnie terenów tarasów zalewowych i gęsto zaludnionych | Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta Powiatu poprzez wydawanie decyzji i opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego, we współpracy z RZGW Warszawa | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + |

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

## Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej

Gmina Lesznowola realizuje cel związany z ochroną zasobów wód podziemnych i powierzchniowych poprzez realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej oraz do podniesienia standardu życia mieszkańców. Realizacja inwestycji kanalizacyjnych spowoduje pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych. Działania te przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez bezpiecznie zorganizowanie odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię. Realizacja tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska.

Istotnym zagadnieniem ze względów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ochrony wód są działania związane z konserwacją wałów przeciwpowodziowych oraz odbudowa zdekapitalizowanych systemów melioracji wodnych szczegółowych.

Zdecydowana większość zaproponowanych zadań nie wpłynie negatywnie na obszary chronione. Działania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej wręcz poprawią warunki bytowania ptaków i siedlisk przyrodniczych.

## Rozwój infrastruktury

Zadania zaproponowane w niniejszej części mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy Lesznowola. Przedsięwzięcia w tym zakresie mają prowadzić do ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery.

W celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na człowieka oraz budynki w tym zabytki przeprowadzane będą modernizacje i przebudowy dróg na terenie gminy,.

Modernizacje, przebudowy i budowy dróg niosą ze sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne odnoszone przez mieszkańców i użytkowników drogi, które mogą obejmować: zmniejszenie strat czasu i redukcję czasu podróży, poprawę bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg i skrzyżowań, zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi, możliwość skoncentrowania ruchu ciężkich pojazdów na drogach przebiegających przez mniej wrażliwe otoczenie, pobudzenie aktywności gospodarczej osiedli i miejscowości usytuowanych wzdłuż drogi.

Zidentyfikowano znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z zaburzeniem stosunków wodnych (melioracja, budowa systemów odwadniających), przekształceniami powierzchni ziemi, degradacją krajobrazu, hałasem oraz wpływem na obszary chronione. Emisja substancji z silników pojazdów jest znaczna i oddziałuje na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje wraz z odległością. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić zmiany w ekosystemach, co jest spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód, gdzie głównym źródłem zanieczyszczeń są spływy z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, wycieki z pojazdów, a także wytwarzane odpady (remonty dróg, ale też ich eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych lecz także „dzikie śmietniki” oraz odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym wypadków i kolizji drogowych).

Wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy, a także wyprowadzające ruch tranzytowy z centrów miast przyczyniają do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Korzystne jest to także dla budynków, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie.

Realizowanie inwestycji drogowych związane jest również z prowadzeniem nasadzeń zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oraz wprowadzanie ekranów akustycznych, które mają za zadanie wyciszać hałas drogowy, ponadto modernizowane drogi wyposażane są w instalacje  odwadniające, wody opadowe odprowadzane są zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

W celu ograniczania zużycia energii przeznaczonej do ogrzewania budynków zalecane jest przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych, przebudowa i remonty budynków, które doprowadzą do usprawnienia wydajności systemów grzewczych w obiektach, oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza ze starych pieców. Zostaną przeprowadzone działania polegające na stosowaniu dociepleń budynków, wymianie stolarki okiennej oraz modernizacji systemów grzewczych. Niewątpliwie wpłynie to na poprawę stanu powietrza atmosferycznego, mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie ograniczenie zużycia zasobów naturalnych środowiska. Skuteczna termomodernizacja pozwala na zatrzymanie nawet 15-25 % ciepła w budynkach.

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych przyczyni się do mniejszego udziału zanieczyszczeń z palenisk indywidualnych, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w gminie.

Niewłaściwe postępowanie z azbestem może przyczynić się do zapylenia powietrza i zagrożenia zdrowia ludzi.

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim otoczeniu jego źródła, takiego jak stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe telefonii komórkowej itp. Dlatego, aby ograniczać negatywne oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest wprowadzanie zagadnienia pól elektromagnetycznych na etapie planowania przestrzennego. Ze względu na występowanie tego promieniowania konieczne jest więc wyznaczanie obszarów bez zabudowy i uwzględnianie takich obszarów, i wynikających z tego ograniczeń w planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach lokalizacyjnych.

Można założyć, że realizacja powyższych przedsięwzięć doprowadzi do stopnia redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz redukcji strat energii, a tym samym wpłynie na polepszenie jakości powietrza i stanu zdrowia mieszkańców gminy Lesznowola.

## Racjonalizacja gospodarki odpadami

Proponowane rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami znajdują się w Prognozie oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Lesznowola.

## Kształtowanie obszarów zieleni

Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia podejmowane w obrębie rekultywacji gleb zdegradowanych oraz związanych z niewłaściwym składowaniem odpadów - likwidacja dzikich wysypisk. Działania te przyczynią się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegać będą ich degradacji. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwala przywrócić teren do produkcji rolniczej, leśnej czy na cele rekreacyjne.

Racjonalne użytkowanie zasobami naturalnymi przyczyni się do wolniejszego ich zużywania i ograniczania presji na środowisko. Realizowane to będzie m.in. poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł przełoży się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość oddziaływania zależy przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być słoma, zrębki, brykiet drewna. W przypadku racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych nie przewiduje się negatywnego wpływu przedstawionych działań na obszary chronione.

Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych i placów zabaw wpłyną na podniesienie walorów estetycznych krajobrazowych i rekreacyjnych gminy. Przyczynią się do większego zainteresowania aktywną formą wypoczynku wśród mieszkańców gminy Lesznowola.

Nasadzenia, utrzymanie i pielęgnacja zieleni przyczynią się do poprawy estetyki gminy, oraz wpłyną na poprawę zasobów przyrodniczych.

Istotnym zagadnieniem jest również podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz obszarowej ochrony przyrody oraz ochrony ponadlokalnych korytarzy ekologicznych z gminami powiatu piaseczyńskiego, co przyczyni się do zachowania ciągłości ekologicznej obszarów cennych przyrodniczo i pozytywnie wpłynie na wszystkie komponenty środowiska.

## Edukacja ekologiczna

Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zwiększają wiedzę społeczeństwa o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są tego konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. Niezbędnym elementem zwiększającym świadomość ekologiczną jest także swobodny dostęp do informacji o środowisku. Stworzenie elektronicznych baz danych umożliwia podejmowanie właściwych decyzji administracyjnych mających wpływ na stan środowiska, ponieważ zawsze dostępna jest informacja o aktualnym stanie środowiska.

Kształtowanie postaw proekologicznych jest więc bardzo istotną działalnością w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Warunkiem prawidłowego wdrożenia założeń Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-207 jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań oraz dostępność środków finansowych jak i brak protestów społeczeństwa. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Biorąc pod uwagę użyteczność działań odnoszącą się do uwarunkowań strategicznych, ekonomicznych, środowiskowych oraz stopnia zaawansowania już rozpoczętych działań o znaczeniu priorytetowym (wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, selektywna zbiórka odpadów) planowane działania mają charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju gminy. Proponowanie rozwiązań alternatywnych dla takich działań nie ma zatem uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokumenty te mają charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań w tym napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

# Informacje  o  możliwym  transgranicznym  oddziaływaniu  na  środowisko

Według zapisów ustawy Prawo Ochrony środowiska i ustaleń Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110), jako oddziaływanie transgraniczne określa się "jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników”.

Transgraniczne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ujętych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola nie jest możliwe ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko, jak i odległość od granic Państwa.

# Wnioski końcowe

Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 nie wskazała na występowanie znaczących zagrożeń dla środowiska w proponowanych działaniach. Stwierdza się, iż przyjęcie do realizacji na etapie planowania konkretnych przedsięwzięć rozwiązań, zapobiegających i ograniczających oddziaływanie na środowisko, wyeliminuje, bądź ograniczy ewentualne konflikty środowiskowe.

Aktualizacja Programu ze swej natury jest dokumentem ogólnym, planistycznym nie stanowi prawa miejscowego, a część jego zapisów ma charakter indykatywny. W związku z tym rekomenduje się, by w Aktualizacji Programu sformułować ogólne zasady realizacji poszczególnych działań, zgodne z wymogami środowiskowymi.

Analiza macierzy wpływu realizacji zadań Aktualizacji Programu pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 na środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Potencjalne negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji inwestycji:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- Usuwanie azbestu z obiektów i instalacji budowlanych,

- Budowa i przebudowa dróg,

Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania proinwestycyjne zidentyfikowano m.in.:

- Budowa i przebudowa dróg (pogorszenie jakości powietrza),

Przeciwwagą do przedsięwzięć stricte budowlanych są działania związane z wydawaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę itp. Na etapie administracyjnym powinna zostać opracowana niezbędna dokumentacja stwierdzająca słuszność planowanej inwestycji i potencjalne oddziaływanie jej na środowisko.

Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Aktualizacji Programu bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być także znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na trenach cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania.

Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko. Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej.

Zaniechanie realizacji zaplanowanych zadań prowadzić będzie do pogorszenia stanu środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców.

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich działań Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) nakłada na organy administracji obowiązek na sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji niektórych planów i programów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 określonych zostało sześć głównych priorytetów:

W obrębie określonych priorytetów wyznaczono cele realizacji Aktualizacji Programu oraz zadania dążące do osiągnięcia założonych celów.

- Priorytet pierwszy – uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej,

- Priorytet drugi – rozwój infrastruktury,

- Priorytet trzeci – racjonalizacja gospodarki odpadami i kształtowanie obszarów zieleni,

- Priorytet czwarty – edukacja ekologiczna społeczeństwa

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w Aktualizacji Programu zadań na następujące aspekty środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy obojętny na poszczególne elementy.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Analiza wpływu realizacji zadań Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania Aktualizacji Programu na środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi.

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

W przypadku, gdy Aktualizacja Programu nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w Aktualizacji Programu pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, 
a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.

# Literatura

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.),

- Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 r., Nr 63, poz. 638 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620 ze zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r., Nr 4 poz. 44 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2004 r., Nr 178, poz. 1834 ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 479),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. z 2008 r., Nr 103, poz. 664)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007, nr 120, poz. 826)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2008 r., Nr 82, poz. 501),

- Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce. Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, wyd. MIKOM, Warszawa 2002 r.,

- Programowanie ochrony środowiska w gminie, czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska, Tom 1 – podręcznik, 2009 r., Arnold Bernaciak, Marcin Spychała,

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym                i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002r.,

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010,

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola,

- Sprawozdanie z realizacji PGO gminy Lesznowola,

- Raport z realizacji POS gminy Lesznowola,

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości,

- Program Małej retencji województwa mazowieckiego,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013,

- Raporty WIOŚ,

- Informacje z Urzędu Gminy w Lesznowoli,

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego,

- Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego,

- IMiGW w Warszawie „Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji”

- Strony internetowe Centrum Informacji o Środowisku: www.cios.gov.pl.,

- Strony internetowe Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl.,

- Strony internetowe  www.panorama-miast.com.pl

# Text boxes

Ochrona zasobów naturalnych, w tym

różnorodności biologicznej

Powstrzymywanie niekorzystnych zmian klimatu

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju

Poprawa jakości środowiska

Główne cele Polityki Ekologicznej na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016