Załącznik Nr 3

Wymagania do oceny Wniosków
o przyznanie z budżetu Gminy Lesznowola w 2018r. dotacji celowej 
dla spółek wodnych przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Lesznowola.

Przedmiot oceny:

Przyznanie z budżetu Gminy Lesznowola w 2018r. dotacji celowej dla spółek wodnych przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Lesznowola.

Kryterium oceny wniosków:

- Cena 100 %

Wnioski będą punktowane w skali 1-100 pkt:

- Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku w tym:

jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu 
(do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska. Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

koszt 1 mb. Rowu					 - 35 pkt.

2.   Ręczna regulacja i oczyszczanie rowów, wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu 
(do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska. Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

koszt 1 mb. rowu						 - 15 pkt.

- Wymiana przepustu:

jednostka: 1mb. ułożonego przepustu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

- usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych

- uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

- ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur

- rozbiórkowych;

- uszczelnienie spoin między kręgami;

- wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

- wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- D400 – materiał rozbiórkowy;  koszt za 1mb.			- 2 pkt.

- D400 – materiał wykonawcy,  koszt za 1mb.			- 4 pkt.

- D500 - materiał rozbiórkowy,  koszt za 1mb.			- 1 pkt.

- D500 – materiał wykonawcy,  koszt za 1 mb.			- 1 pkt.

- D600 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb.			- 2 pkt.

- D600 – materiał wykonawcy, koszt za 1mb.			- 4 pkt.

- D800 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb.			- 2 pkt.

- D800 – materiał wykonawcy, koszt za 1mb.			- 2 pkt.

- D1000 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1 mb.		- 1 pkt.

- D1000 – materiał wykonawcy, koszt za 1 mb.		- 1 pkt.

- Renowacja ścianki czołowej przepustu (beton B20):

jednostka: 1szt. ścianki wlotu lub wylotu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0 m;

- ustawienie szalunku;

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

- pielęgnacja betonu;

- demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

- wykonanie izolacji ściany;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

- oczyszczenie przepustu;

- regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- D400, koszt za 1 szt.						– 1 pkt.

- D500, koszt za 1 szt.						– 1 pkt.

- D600, koszt za 1 szt.						– 1 pkt.

- D800, koszt za 1 szt.						– 1 pkt.

- D1000, koszt za 1 szt.						– 1 pkt.

- Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

-  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp;

-  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubość 10cm;

-  ułożenie ażurowych płyt betonowych;

-  wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw;

-  uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie

z przepisami o ochronie środowiska.

koszt 1 m2 wzmocnionej powierzchni				- 2 pkt.

- Koszenie rowów, w tym:

Jednostka: 1 mb wykoszonego rowu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykoszenie skarp rowu,

- wykoszenie po 1m po obu stronach od skarpy rowu,

- wywiezienie urobku,

Koszt 1mb wykoszonego rowu					- 10 pkt.

- Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 100-400 w drogach gminnych – materiał Wykonawcy, w tym:

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku;

- usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m;

- wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm;

- wymiana uszkodzonych rur na rury z PCV;

- wykonanie wymaganych połączeń;

- wykonanie otuliny z geowłókniny;

- wykonanie obsypki filtracyjnej;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska.

- wskazanie niedrożnych odcinków między studniami;

- udrożnienie rur;

- sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami   
o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń 
w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Koszt 1 m naprawionej i oczyszczonej melioracji		- 5 pkt.

- Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 100-400 w drogach gminnych – materiał rozbiórkowy, w tym:

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku;

- usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m;

- wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm;

- wykonanie wymaganych połączeń;

- wykonanie otuliny z geowłókniny;

- wykonanie obsypki filtracyjnej;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami   
o ochronie środowiska.

- wskazanie niedrożnych odcinków między studniami;

- udrożnienie rur;

- sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami    
o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń
w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Koszt 1 m naprawionej i oczyszczonej melioracji		- 5 pkt.

- Oczyszczenie niedrożnych studni melioracyjnych D1200 w pasie drogowym lub na działce stanowiącej własność Gminy, głębokość do 3,00m,

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie zebranego namułu i ew. korzeni;

- uzupełnienie podłoża ze żwiru do grubości 0,20m;

- wykonanie warstwy filtracyjnej z materiału kamiennego, grubość warstwy 30cm, 
z przekładką z geowłókniny;

- założenie pokrywy;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami   
o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Koszt 1 szt. oczyszczonej studni melioracyjnej               - 3 pkt.