CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PN.

"REMONT ULICY JANA BANDURSKIEGO W WÓLCE KOSOWSKIEJ"

ODCINEK O PIK. 0+0,00 ÷ 0+361,50

W ramach zadania przewidziano wykonanie robót na odcinku o długości                 l = 361,50m przy szerokości jezdni 5,0m .

Roboty przewidziane do wykonania:

1.	Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe;

2.	Odwodnienie:

- wykonanie sączków infiltracyjnych 80x80cm z kruszywa, w otulinie z geowłókniny, z rdzeniem z rury perforowanej D160 (321,5m);

- wykonanie studzienek drenarskich z rur PEHD o średnicy Φ600 z wpustami przejazdowymi i koszami osadczymi (4szt.);

4.	Uzupełnienie podbudowy

- oczyszczenie nawierzchni z kruszywa (2196,52m2);;

- frezowanie nawierzchni bitumicznej (35,0m2);

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie, o grubości 8cm  (1908,47m2)

5.	Nawierzchnia

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową (1908,47m2);

- wykonanie warstwy wiążącej AC11W50/70, grubość 6cm, (1068,25m2);

6.	Roboty wykończeniowe:

- plantowanie i umocnienie kruszywem poboczy (1128,788m2);

9.	Oznakowanie:

- ustawienie słupków do znaków drogowych (3szt.);

- montaż tablic znaków drogowych 2x D1 i 1x A7 (3szt)