CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PN.

"REMONT ULICY BIEDRONKI W LESZNOWOLI"

W ramach zadania zaprojektowano roboty na odcinkach o długości:

L1 = 737,0m przy  szerokości jezdni 5,00m;

L2 = 54,0m przy  szerokości jezdni 4,00m;

Roboty do wykonania:

Roboty przygotowawcze:

1.	wykoszenie poboczy (2687,5m2)

2.	ścięcie poboczy (1417,5m2);

Uzupełnienie podbudowy:

1.	oczyszczenie podbudowy (4702,75m2)

2.        wyrównanie podbudowy kruszywem kamiennym, średnia grubość 4cm (165,962m2)

Nawierzchnia:

1.	cięcie nawierzchni bitumicznych (6m);

2.	sfrezowanie nawierzchni bitumicznej w warstwie o grubości do 4cm (12m2)

3.        regulacja zaworów wodociągowych i gazowych (6szt.);

4.        regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych (31szt.);

5.	ułożenie warstwy wiążącej AC11W50/70 o strukturze zamkniętej, grubość warstwy 6cm (3990,85m2);

Progi zwalniające z betonowej kostki brukowej U-16b o długości 5,0m (6szt.)

Oznakowanie

1.	ustawienie słupków do znaków drogowych (7szt.);

2.	montaż znaków drogowych odblaskowych, folia 2. generacji, małych (16szt.)

3.        wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową z materiałami odblaskowymi na progach (13,92m2);

4.        montaż punktowych elementów odblaskowych (72szt.)

Roboty wykończeniowe

1.	plantowanie poboczy (1179,525m2);

2.        umocnienie poboczy kruszywem (786,5m2).