| Inwestycja: | REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO. |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | ŁAZY, DZ. NR EW. 31/1, Al. Krakowska 182. |
| Inwestor: | GMINA LESZNOWOLA, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, |
| Branża: | ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE |
| Jednostka projektowa: | Architekt Piotr Zubala ul. Halin 7, 05-502 Piaseczno-Kamionka, tel. (22) 757 40 77, |
| Data: | 06.09.2012 r. |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

| 1. | Część opisowa |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rysunki |  |
|  | A. 01 | Sytuacja | 1:500 |
|  | A. 02 | Rzut parteru | 1:100 |
|  | A. 03 | Przekrój | 1:100 |
|  | A. 04 | Elewacje | 1:100 |
|  | A. 05 | Elewacje | 1:100 |

1. CZĘŚĆ OPISOWA

  - Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora: Gmina Lesznowola

- Mapa sytuacyjna,

  - Inwentaryzacja budynku komunalnego,

  - Ustalenia z Inwestorem,

  - Przedmiot opracowania.

Projekt remontu budynku komunalnego w Łazach, działka nr 31/1.

  - Charakterystyczne parametry.

| Powierzchnia zabudowy (m2) | 355,97 |
| --- | --- |
| Kubatura (m3) | 1 674,00 |
| Wysokość (m) | 5,23 |

# INNE DANE

Ilość kondygnacji nadziemnych	1

Ilość kondygnacji podziemnych	0

Rodzaj dachu	dwuspadowy

    - Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.

Zastosowano przegrody o izolacyjności cieplnej zgodnie z wymaganiami par.329 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W ramach prowadzonych prac projektowych dobrano grubości warstw dociepleniowych oraz sprawdzono wymagany wskaźnik E. Wymagane parametry z punktu widzenia warunków technicznych spełnione są przy następujących założeniach:

- ocieplenie ścian zewnętrznych  wełna mineralną gr. 10 cm + płyta Heraklith gr. 5 cm,

- ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego wełną mineralną gr. 20 cm,

- ocieplenie ścian fundamentowych – styropian 8 cm.

- Opis ogólny budynku.

Budynek komunalny położony w Łazach, przy Al. Krakowskiej 182, na działce nr Ew. 31/1.

Budynek wybudowany w latach 40-tych XX w. na potrzeby wojskowe. Następnie przebudowany wewnątrz – wydzielenie 6 lokali mieszkalnych i 6 komórek, użytkowanych przez obsługę położonej w sąsiedztwie radiostacji. Obecnie budynek stanowi własność Gminy Lesznowola i jest użytkowany jako komunalny budynek mieszkalny.

Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek drewniany, stropodach drewniany – wentylowany (dźwigary kratowe drewniane).

Strop ocieplony warstwą trocin z wapnem – ok. 5-10 cm.

Dach dwuspadowy o spadku połaci 11º -  18%. Pokrycie – papa asfaltowa na pełnym deskowaniu. Elementy konstrukcji dachu – generalnie w dobrym stanie technicznym. Zniszczenia elementów drewnianych więźby – w okolicach kominów.

Kominy wentylacyjne murowane z cegły pełnej 12 cm, wyprowadzone ponad dach; kominy spalinowe – stalowe rury umieszczone w kominie murowanym z cegły pełnej, wyprowadzone ponad dach. Ponadto na dach wyprowadzone są rury stalowe wentylacyjne nieobudowane.

Ściany zewnętrzne w konstrukcji drewnianej – szkielet drewniany, wypełnienie – baliki drewniane gr. 5 cm, od strony wewnętrznej tynk cementowo – wapienny na płytach wiórowo – cementowych, od zewnątrz oblicówka z desek przybitych do łat pionowych i poziomych tworzących przestrzeń gr. 12 cm, która była wypełniona trocinami z wapnem. Obecnie ta przestrzeń jest niemal pusta. Ściany zewnętrzne w dobrym stanie technicznym. Widoczne uszkodzenia w rejonie podwaliny. Ściany zewnętrzne i strop nie spełniają warunków obowiązującego współczynnika przenikania ciepła.

Ściany wewnętrzne murowane gr. 25 cm i 12 cm, otynkowane.

Podłoga z desek na legarach drewnianych (rozwiązanie pierwotne).

Ściany fundamentowe z cegły pełnej gr. 25 cm, posadowienie - ok. 1,00 m pod poziomem gruntu.

Warunki gruntowe: wierzchnia warstwa – humus, poniżej piach, zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów, podłoże i grunt w rejonie fundamentów – suche, ściany fundamentowe nie wykazują oznak zawilgocenia.

Elewacje wykończone oblicówką z desek bitych pionowo, malowanych na kolor brązowy.

Stolarka okienna i drzwiowa – nowa PCV (wykończenie ciemny orzech), poza drzwiami do komórek i oknem w komórce.

Rynny i rury spustowe PCV.  Brak obróbek blacharskich, żle zamocowane rynny (przy intensywnych opadach spływająca z dachu woda omija rynnę).

Na elewacjach znajdują się: elementy instalacji gazowej, skrzynki gazowe, skrzynka elektryczna, oświetlenie, daszki na wspornikach drewnianych pokryte blacha nad drzwiami wejściowymi do mieszkań i komórek.

Wokół budynku – opaska betonowa, przed wejściami do mieszkań – schodki betonowe.

Instalacje: przyłącza i wewnętrzne – wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, c.o. – w oparciu o indywidualne piece gazowe.

W trakcie użytkowania budynku dokonywano doraźnych remontów dachu, ścian zewnętrznych, kominów, wymienione zostały okna i drzwi zewnętrzne do mieszkań, drzwi do komórek pozostały w niezmienionym stanie. Wykonano instalację gazową zewnętrzną i wewnętrzną, przyłącze kanalizacyjne  i wodociągowe do sieci gminnej.

Mieszkania wewnątrz utrzymane w bardzo dobrym stanie. Użytkownicy mieszkań dokonywali remontów we własnym zakresie (wykończenie ścian i sufitów z płyt g.k. na stelażach, wymiana podłóg, wyposażenie sanitarne, schodki wejściowe do mieszkań, pergole z zadaszeniami) podnosząc standard użytkowanych lokali.

Wnioski:

Mimo znacznego czasu użytkowania budynku (ponad 60 lat) oględziny nie wykazały zniszczeń i uszkodzeń dyskwalifikujących budynek do remontu.

Wykonanie remontu dachu (pokrycie, wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcji, właściwe wykonanie odprowadzenia wody deszczowej, obróbki blacharskie) i ścian zewnętrznych (izolacja termiczna i elewacja, wymiana i elementów konstrukcji – zwłaszcza w rejonie podwaliny) powinny zapewnić ekonomiczne i bezpieczne użytkowanie budynku. Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór materiałów do ocieplenia i wykończenia budynku umożliwiających „oddychanie” ścian i zapewnić dobrą wentylację wewnątrz budynku.

    - Wytyczne BHP.

# INFORMACJA O ZAGROŻENIACH, BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

# ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace przy realizacji robót związanych z budową należy realizować w zakresie przepisów BHP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DNIA 27 MARCA 1972 W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH I ROZBIÓRKOWYCH DZ. U. NR 13 POZ 93 Z DNIA 28 MARCA 1972

Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiednich warunków BHP dla:

- Realizacji robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia głębokich wykopów.

- Realizacji robót związanych z wykonaniem stanu surowego budynku, w szczególności związanych z wykonaniem stropów i innych elementów realizowanych w technologii monolitycznej (prace na wysokości, przestawianie elementów szalunków, wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, prace z użyciem żurawi i sprzętu ciężkiego np. pomp do betonu).

- Prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego ( prace na wysokości, wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, opracowanie instrukcji montażu konstrukcji ).

- Ponadto w planie zabezpieczeń i ochrony zdrowia należy uwzględnić ogólne warunki BHP a w szczególności:

- Bezwzględny obowiązek dla wszystkich osób przebywających na budowie noszenia kasków ochronnych i odzieży ochronnej

Wyznaczenie stref niebezpiecznych , placów składowych i  ciągów komunikacji technologicznej na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie budowy

Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla potrzeb osób pracujących i przebywających na budowie

- Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu i wyjazdu z budowy

- Opracowanie odpowiednich instrukcji obsługi maszyn i urządzeń i umieszczenie ich w widocznym miejscu w pobliżu maszyn i urządzeń

Zapewnienie możliwości udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wypadku na budowie

- Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP

- Przestrzeganie konieczności badań okresowych pracowników ( w szczególności przy pracach na wysokości)

Plan zabezpieczeń i ochrony zdrowia ma być sporządzony zgodnie ze zmianami w Ustawie Prawo Budowlane ( Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.) Plan zabezpieczeń powinien podlegać korekcie w miarę postępu robót budowlanych. Plan zabezpieczeń powinien także uwzględniać ewentualne zalecenia władz miejscowych.

# UWAGI

Przed rozpoczęciem prac zaznajomić się z opisem technicznym oraz załącznikami, a także całą dokumentacją związaną, projektem konstrukcji i projektami branżowymi; wszelkie niezgodności zgłaszać nadzorowi autorskiemu przed rozpoczęciem prac.

Wszystkie materiały i produkty budowlane powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub certyfikat (deklarację) zgodności z Aprobatą Techniczną, a w przypadku urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów spoczywa na wykonawcy.

Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i sztuką budowlaną.

  - Zmiany w projekcie.

Projekt remontu nie zmienia:

- -  sposobu zagospodarowania działki,

- -  charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

- -  zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

    - Zakres robót budowlanych projektowanych:

1. Ocieplenie ścian i elewacja.

- ocieplenie ścian fundamentowych budynku do głębokości 1.0 m poniżej poz. gruntu,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, i wykonanie elewacji,

- izolacja termiczna ściany pomiędzy komórkami a mieszkaniami,

2. Ocieplenie stropu.

- ocieplenie stropu poddasza,

3. Dach.

- wymiana pokrycia dachowego,

- podniesienie wierzchu kominów,

- ocieplenie i obudowa istniejących kominów w części poddasza,

4. Wykończenie.

- wykonanie podokienników, niezbędnych obróbek blacharskich, wymiana rynien,

- wymiana drzwi do komórek,

- wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi do mieszkań i zadaszenia nad wejściami do komórek,

- wykonanie wejść do mieszkań – schodki, wejść do komórek – utwardzenia,

- wykonanie opaski wokół budynku – ok. 30 cm poniżej poz. posadowienia podwaliny, nawierzchnia z kamieni 20 mm, przytrzymana obrzeżem betonowym,

- wykonanie podestu (kratki Wema na konstrukcji stalowej) umożliwiającego wejście na strych.

1.9.   Opis robót budowlanych podstawowych i towarzyszących:

- organizacja placu budowy, (wjazd, transport, składowanie materiałów odpady – gromadzenie i wywóz)

# 1. OCIEPLENIE ŚCIAN I ELEWACJA:

Od strony zewnętrznej należy wykonać ocieplenie ścian budynku – WEŁNA MINERALNA KNAUF TP 116 gr. 12 cm w konstrukcji łacenia i płyty HERAKLITH TECTALAN 50 mm  (część nadziemna), płyty HERAKLITH pokryć siatką, wykonać obrzutkę cementowo – wapienną, następnie wykonać elewację z tynku cementowo – wapiennego zatartego na gładko.

Ściany fundamentowe - styropian SILVER FUNDAMENT (Termoorganika) 8 cm . W części poniżej poziomu gruntu – styropian osłonić folią kubełkową, Ściany fundamentowe zaizolować przeciwwilgociowo – Dysperbit x2.

Ściana pomiędzy komórkami a mieszkaniami – płyta HERAKLITH 10 cm + tynk cementowo – wapienny.

Ściana zewnętrzna wykończona tynkiem cementowo – wapiennym, zatartym na gładko, kolor biały. W miejscach wskazanych na rysunku – deski, impregnowane, malowane Tikurilla na kolor ciemnoszary.

Cokół – mozaika Kabe w kolorze ciemnoszarym – melanż.

# Roboty towarzyszące:

- demontaż deskowania

- przygotowanie podłoża – wymiana i wzmocnienie istniejącej ściany drewnianej z bali drewnianych, wymiana zdegradowanych elementów konstrukcji drewnianej (podwaliny, elementy umożliwiające mocowanie płyt HERAKITH TECTALAN),

- rozbiórka posadzek wokół budynku (opaski, schodki),

- wykop do głębokości 1,0 m poniżej poziomu gruntu,

- naprawa ubytków – warstwy wyrównawcze i gruntujące,

- izolacja przeciwwilgociowa ścian poniżej poz. gruntu (2 x Dysperbit),

- zasypanie wykopów i stabilizacja gruntu,

- odtworzenie posadzki: kostka betonowa 6 cm na warstwie stabilizacyjnej (piasek + cement - 10 cm), schodki betonowe z wykończeniem z gresu, opaska z nawierzchnią – żwir 20 mm, obrzeże betonowe

- montaż nowych podokienników,

- demontaż i montaż rur spustowych,

- demontaż i montaż oświetlenia,

- wymiana drzwi zewnętrznych do komórek - 6 szt.,

- demontaż istniejących daszków,

- wykonanie projektowanych daszków nad wejściami do lokali mieszkalnych, (konstrukcja drewniana – wspornikowa, elementy konstrukcji – drewno impregnowane, strugane, malowane, pokrycie z blachy na deskowaniu)

- wykonanie zadaszenia nad wejściami do komórek, (konstrukcja i wykończenie – j.w.)

- montaż podestu przed wejściem na strych – konstrukcja stalowa, wypełnienie kratka Wema,

- otwory wentylacyjne w ścianie – udrożnienie, założenie kratek przeciw ptakom i owadom,

- obróbka cokołu – parapet z blachy powlekanej,

- wykonanie opasek przy otworach okiennych i drzwiowych,

- wykonanie deskowania na elewacji w miejscach wskazanych na rysunku, (deski strugane, impregnowane, malowane)

- przełożenie (odsunięcie od ściany) instalacji gazowej zewnętrznej (jeżeli zajdzie taka konieczność (dobrane warstwy izolacji zachowują istniejącą grubość ściany)

# 2. OCIEPLENIE STROPU:

Przyjęto izolację stropu wełną mineralną układaną na stropie. Wełna gr. 20 cm układana w dwóch warstwach (10 cm + 10 cm z przesuniecięciem styków płyt. WEŁNA KNAUF ICOSE CL 0,35-0,40.

W części wskazanej na rysunku (dostęp do dachu) wełnę ułożyć pomiędzy rusztem drewnianym (5x20) zamkniętym od góry płytą OSB gr. 22 mm.

# Roboty towarzyszące:

- wykonanie izolacji i obudowy przewodów wentylacyjnych przechodzących przez warstwę stropodachu,

- wyrównanie warstwy izolacyjnej istniejącej i usunięcie śmieci.

- DACH.

Projekt przewiduje wykonanie pokrycia dachu z blachy dachówkowej.

- Likwidacja istniejącego pokrycia z papy asfaltowej,

- Wymiana i wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcji i deskowania,

- Podmurowanie kominów, obudowa i izolacja rur wentylacyjnych,

- Pokrycie dachu papą asfaltową,

- Wykonanie łacenia – łaty i kontrłaty,

- Wykonanie obróbek blacharskich,

- Wykonanie pokrycia z blachy dachówkowej,

- Montaż rynien,

# UWAGA:

Wszystkie ostatecznie wybrane materiały winny posiadać stosowne aprobaty i dopuszczenia oraz należy przed ich wbudowaniem uzyskać aprobatę projektanta i Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.

Podane poniżej materiały dobrane i określone na podstawie danych i wzorników konkretnych producentów należy traktować jako przykładowe, określające standard wykończenia. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o równorzędnych parametrach.

Roboty wykonywać zgodnie z załączoną specyfikacją robót i ze sztuka budowlaną.

Po zakończeniu robót - teren wokół budynku uporządkować.

__________________________________________________________________________________

# Arch. Piotr Zubala

Wa-486/92

MA-1306