# INWESTOR :                    GMINA  LESZNOWOLA

z siedzibą przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60

00-505 Lesznowola

# SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

przy budowie ul. Pięknej w Nowej Iwicznej

Branża : Roboty drogowe CPV – 45233140 – 2

PROJEKTANT	 :

mgr inż. Zbigniew Lech

upr. Nr 36/75

WERYFIKATOR :

inż. Wacław Szymański

upr. Nr KBU-1a-2126/17/66

Grodzisk Maz.

wrzesień 2006 r.

1

ZESTAWIENIE  SPECYFIKACJI

1. D.00.00.00		WYMAGANIA  OGÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

D.01.00.00		ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

2.	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.         D.01.02.01/01 Usunięcie drzew i krzewów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych . . . . . . . . . . . . . ..24

### D.02.00.00		ROBOTY  ZIEMNE

5.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

### D.03.00.00.		ODWODNIENIE

6.	D.03.02.01	Kanalizacja deszczowa  - wpusty uliczne i przykanaliki . . . . . . . 35      7.	D.03.04.01	Studnie chłonne . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .43

8.	D.03.05.01a	Rowy infiltracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

### D.04.00.00		PODBUDOWY

9.	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą . . . . . . . .54

10.	D.04.02.01	Warstwa odsączająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

11.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

### D.05.00.00		NAWIERZCHNIE

12.	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

### D.06.00.00		ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

13.	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe rowów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80  14.	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . .  .  83

### D.07.00.00		URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

15.	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

### D.08.01.01 		ELEMENTY  ULIC

16.	D.08.01.01	Krawężniki betonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

17.	D.08.03.01	Obrzeża betonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								2

#### D.00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

  - Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przy budowie ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

1.2.Zakres stosowania ST

  - Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu w niżej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :

D.01.00.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń

D.01.02.01/01	Usunięcie drzew i krzewów

D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

D.03.02.01	Kanalizacja deszczowa – wpusty uliczne i przykanaliki

D.03.04.01	Studnie chłonne

D.03.05.1a	Rowy infiltracyjne

D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D.04.02.01	Warstwa odsączająca

D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego

D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

D.06.01.01	Umocnienie powierzchni rowów

D.07.02.01	Oznakowanie pionowe

D.08.01.01	Krawężniki betonowe

D.08.03.01	Obrzeża betonowe

  - Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenie należy rozumieć w każdym przypadku następująco :

1.4.1. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,                                 z ponumerowanymi  stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.4. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.5. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych

D.00.00.00	Wymagania ogólne                                                                           3

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy

1.4.7. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje na lokalizację, charakterystykę i wymiary obiekty będącego przedmiotem Robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierała projekt - budowlano-wykonawczy.

Zakres Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie :

- Projekt organizacji robót

- Projekt organizacji ruchu na drodze na czas budowy

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność Robot z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								4

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publiczne przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz umieszczeniem, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i Robót wykończeniowych Wykonawca będzie :

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie bazy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia w czasie Robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								5

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy kontraktu do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymani tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								6

- MATERIAŁY

2.1.Źródło uzyskania materiałów

Do realizacji kontraktu mogą być używane wyłącznie materiały posiadające atesty i świadectwa zgodności każdej dostarczonej partii z wymogami atestów, a mieszanki betonowe

i asfaltowe oraz kruszywa – ich zgodność z receptami i normami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

W razie wątpliwości co do jakości otrzymanych materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2..Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiału, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót.  W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								7

- TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

- WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, Projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								8

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały

określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4.Raporty badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor

Nadzoru może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								9

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną  przez Wykonawcę.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą lub

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1). Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego       i wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                         z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

  - datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

  - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

  - termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

  - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								10

  - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

  - daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

  - zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

  - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku            z warunkami klimatycznymi,

  - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                      w Dokumentacji Projektowej,

  - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed                                 i w trakcie wykonywania Robót,

  - dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót,

  - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

  - inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                   z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty Laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być udostępnione na każde życzenia Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt (1) ÷ (3) następujące dokumenty :

- pozwolenia na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne							            11

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumentu budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogóne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne, właściwe dla danych Robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.3.Urzadzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne							       12

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- ODBIÓR  ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakrycia ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających  wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne							         13

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których jest mowa w pktcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych,  Robót uzupełniających lub Robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacji obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robot sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego – wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST oraz recepty i ustalenia technologiczne.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.4.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne								14

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnianiem zasad opisanych w pkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”

- PODSTAWY PLATNOŚCI

9.1.Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować :

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.

  - Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.

  - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami.

  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2.Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D.00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3.Organizacja Ruchu

Koszt  organizacji ruchu obejmuje :

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

- Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.

- Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.

f)   Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

## D.00.00.00	Wymagania ogólne							        15

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994, poz.. 414).

  - Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10).

  - Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. R 25 poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.).

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

  - Warunki Kontraktu

  - Dane Kontraktowe.

## D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			         16

#### D.01.02.04		ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW

#### DRÓG I OGRODZEŃ

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń na              ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką :

  - warstw nawierzchni,

  - krawężników, obrzeży i oporników,

  - ścieków,

  - chodników,

  - ogrodzeń.

  - Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami  oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”         pkt 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”      pkt 3.

## D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			         17

  - Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt podany niżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru :

  - spycharki,

  - ładowarki,

  - samochody ciężarowe,

  - młoty pneumatyczne,

  - piły mechaniczne,

  - frezarki nawierzchni,

  - koparki.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub   i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych należy spełnić warunki określone w ST D.05.03.11 „Recykling”.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe,

## D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			         18

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”       pkt 6.

  - Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D.00.00.00 „Roboty ziemne”.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest :

  - dla nawierzchni i chodnika – m2 (metr kwadratowy),

  - dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy – m (metr),

  - dla znaków drogowych – szt. (sztuka).

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.

## D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			         19

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje :

- dla rozbiórki warstw nawierzchni :

  - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

  - rozkucie i zerwanie nawierzchni,

  - ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego ich użycia, z ułożeniem na poboczu,

  - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

  - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b)   dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników :

  - odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

  - zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnie ław,

  - załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

  - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

- dla rozbiórki chodników :

  - ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,

  - ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia z ułożeniem na poboczu,

  - zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

  - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

  - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,

  - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki

  - uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-H-74219		 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

stosowania.

2. PN-H-74220		 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia.

3. BN-77/8931-12		 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

D.01.02.01/01	Usunięcie drzew i krzewów                                                                  20

01.02.01/01		USUNIĘCIE  DRZEW  I  KRZEWÓW

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące usunięcia drzew i krzewów dla budowy ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują :

- usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych form piennych,

- usunięcie i karczowanie krzewów.

Lokalizacja koniecznego usunięcia drzew i krzewów na terenie pasa ul. Pięknej i ulic bocznych w miejscach, gdzie kolidują one z robotami drogowymi.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

1.4.2. Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjkę korzeniową.

1.4.3. Pień – nieugałęziona dolna część przewodnika.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania  PN-S-02205. Grunty do zasypania dołów po wykarczowaniu powinny być niewysadzinowe (WP > 35).

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

D.01.02.01/01	Usunięcie drzew i krzewów                                                                  21

3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów

Do wykonania robót można stosować :

  - piły mechaniczne,

  - spycharki,

  - specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

  - koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,

  - urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków,

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport ściętych pni, karpin i gałęzi

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

- WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Usunięcie drzew i krzewów

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują ich wycięcie i wykarczowanie oraz wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz zasypanie dołów. Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora Nadzoru na wycinkę drzew. Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i jeżeli nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach.

D.01.02.01/01	Usunięcie drzew i krzewów                                                                  22

- Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z :

  - Dokumentacją Projektowa w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów,

  - Wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest :

  - 1 szt.(sztuka) ściętego pnia, o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej,

  - 1 szt. ściętej karpiny, o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej,

  - 1 m2 (metr kwadratowy) usuniętych krzewów.

- ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWY  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena 1 szt. (sztuka) ściętego pnia obejmuje :

  - oznakowanie robót,

  - ścięcie pnia,

  - obcięcie gałęzi,

  - wykarczowanie karpiny,

  - wywiezienie pnia, karpiny i gałęzi na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,

  - zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu,

  - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

D.01.02.01/01	Usunięcie drzew i krzewów                                                                  23

- Cena 1 m2  (metra kwadratowego) usuniętych krzewów obejmuje :

  - ścięcie krzewów,

  - usunięcie karpiny,

  - wywiezienie gałęzi i karpiny na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,

  - zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu,

  - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

- KNNR 1.   Roboty ziemne. MRRiB 2000

## D.00.01.10	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			         24

01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wytyczenia trasy jezdni 	      ul. Torowej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują odtworzenie w terenie osi trasy i punktów wysokościowych zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

  - Określenia podstawowe

    - Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

    - Osnowa geodezyjna wysokościowa -  usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

    - Osnowa realizacyjna – jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.

    - Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich polskich normach, a także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.

    - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

## D.00.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				25

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenie punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie stabilizacji powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt gwarantujący uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do otworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

- WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne tereny istotnie różnią się od rzędnych określonych na rysunkach, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiednich decyzji przez Inspektora Nadzoru.

## D.00.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				26

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Oś trasy ze względu na charakter robót, stanowi zbiór punktów zinwentaryzowanych jako środek jezdni. Punkty te określa się jako oś drogi, bowiem nie wykonuje się tutaj żadnej korekty wykraczającej poza oś (środek) jezdni.

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne, określone w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenia płaskim powinna wynosić około 250 m.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej.  O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków  zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru wykluczających osiadanie

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

  - Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni i korony ulicy, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenie robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przekroje poprzeczne na jezdni są określone w Dokumentacji Projektowej co około 50 m.

## D.00.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				27

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) trasy drogowej i punktów wysokościowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

- PODSTAWA  PLATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km (kilometra) odtworzenia trasy i punktów wysokościowych obejmuje :

  - dostarczenie materiałów do stabilizacji osnowy i osi trasy,

  - założenie osnowy realizacyjnej,

  - ochrona istniejących znaków geodezyjnych umieszczonych na koronie drogi,

  - odtworzenie osi jezdni trasy głównej oraz wyznaczenie ścieżki, zgodnie z danymi wg  Dokumentacji Projektowej,

  - utrzymywanie i ewentualnie uzupełnienie roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych w trakcie robót,

  - wyznaczenie przekrojów poprzecznych zgodnie z Dokumentacja Projektową,

  - prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

  - inwentaryzacja powykonawcza robót.

## D.00.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				28

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1.Normy

Nie występują

10.2. Inne dokumenty

  - Instrukcja techniczna 0-1	Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

  - Instrukcja techniczna G-3	Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd

Geodezji i kartografii, Warszaw 1979.

  - Instrukcja techniczna G-1	Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.

  - Instrukcja techniczna G-2	Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK,

1983.

  - Instrukcja techniczna G-4	Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK,

1979.

  - Instrukcja techniczna G-3.2	Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.

  - Wytyczne techniczne G-3.1	Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.

  - Ustawa z 17.05.1989 r.	„Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr

30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)

  - OSTGG-00.01.02 		Założenia osnowy realizacyjnej przy budowie i

modernizacji dróg i obiektów mostowych.

## D.02.00.00	Roboty ziemne                                                  				29

#### D.02.01.01.     WYKONANIE  WYKOPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wykopów i korytowania dla budowy ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają szczegółowe wymagania dla robót ziemnych przewidzianych do wykonania  wg Dokumentacji Projektowej wykopów w gruncie I-V kat.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Nasyp – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu  albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym.

1.4.2. Odkład – miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.3. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca grunt, określonego wg wzoru :

Is = pd/pds. w którym :

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/M),

pds. – maksymalna gęstość objętościowa Szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (MG/m3).

1.4.6. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru :

U= d60/d10 w którym :

D60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm),

D10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu (mm).

1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

## D.02.00.00	Roboty ziemne                                                  				30

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów

Przy budowie ul. Czereśniowej nie występują nasypy, w związku z czym wszystkie grunty uzyskane z robót ziemnych zostaną wywiezione przez Wykonawcę na odkład.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

  - Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt :

  - koparko-ładowarki,

  - równiarki samojezdne

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu wbudowania i zagęszczania.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport gruntu

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jaki i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## D.02.00.00	Roboty ziemne                                                  				31

- WYKONANIA  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykopy należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej Specyfikacji.

  - Wykonanie wykopów

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST d.00.00.00 i ST D.01.02.04 oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykupu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzeczne spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4 % w przypadku gruntów spoistych i 2 % w przypadku gruntów niespoistych.

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3.Zagęszcenie gruntu w wykopach

Zagęszczenie gruntu w wykopach p w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie :

  - wskaźnika zagęszczenia Is,

  - modułu odkształcenia E2,

albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowe (Pds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Badania płytą o średnicy D > 300 mm, na podstawie którego określa się wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 wg BN-64/8931-02 i stosunku Io modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w podłożu wykopów, zgodnie z normą PN-S-02025 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne” wynoszą :

  - górna warstwa podłoża o grubości 20 cm – Is > 1,0,

  - na głębokości od 20 do 50 cm – Is > 1,0.

Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania są następujące

  - dla gruntów sypkich Io < 2,2,

  - dla gruntów spoistych Io < 2,0.

Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2  powinna być zgodna z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” i powinna wynosić dla podłoża w wykopach – nie mniej niż 2 pomiary.

## D.02.00.00	Roboty ziemne                                                  				32

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia Ee , to przed ułożeniem warstwy konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić.

5.2.5.Dokladność wykonania wykopów

Dopuszcza się następujące tolerancje :

  - wymiary wykopu nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż + 10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań,

  - różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 2 cm i – 3 cm.

5.2.6.Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstw gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczne ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę.

Dokładność wykonania podłoża nawierzchni, mierzona łatą 3 . powinna wynosić :

  - nierówność + 3 cm,

  - pochylenie poprzeczne powierzchni + 0,5 %,

  - niweleta powierzchni			+ 1, - 3 cm.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien w zakresie i z częstotliwością gwarantująca zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisać do :

  - dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

  - Dziennika Budowy,

  - Protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji pkt 5.2. oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

- odspajanie gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót  i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych              w pkt 5.2.4.

## D.02.00.00	Roboty ziemne                                                  				33

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót ziemnych..

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonania robót ziemnych w wykopach obejmuje :

  - prace pomiarowe i roboty przygotowawcza,

  - oznakowanie robót,

  - wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład i rozładunkiem,

  - odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

  - profilowanie dna wykopu i skarp,

  - zagęszczenie powierzchni wykopu,

  - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST,

  - rekultywacja terenu.

## D.02.00.00	Roboty ziemne                                                  				34

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-S-02205		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-04481		Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

3. BN-64/8931-01		Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

4. BN-77/8931-12		Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia

gruntu.

  - Inne dokumenty

1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.

## D.03.04.01		Studnie chłonne                                                                                 43

#### D.03.04.01		STUDNIE  CHŁONNE

1. WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania         i odbioru robót związanych z wykonaniem studni chłonnych na ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu        i realizacji robót opisanych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych      z wykonaniem studni chłonnych, które stosuje się w terenie równinnym, gdy istnieją trudności odprowadzenia wody rowami, a pod wierzchnią nieprzepuszczalną lub częściowo przepuszczalną warstwą gruntu znajduje się grunt przepuszczany o dostatecznej chłonności.

Studnie chłonne wykonuje się z kręgów żelbetowych.

Wymiary studni należy określić obliczeniowo, przy uwzględnieniu jej zdolności chłonnej, w założeniu przejęcia przez nią określonej objętości dopływającej wody. Studnie z kręgów posiadają średnicę od 0,8 m do 1,5 m.

Studnię chłonną wypełnia się filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych (z tłucznia i żwirów) położonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) położonych u góry. Górną warstwę piasku okresowo wymienia się, po jej zamuleniu, ręczne lub mechanicznie.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Studnia chłonna – wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                 w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chłonnych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są kręgi żelbetowe i materiały filtracyjne.

## D.03.04.01		Studnie chłonne                                                                                 44

  - Materiał filtracyjny w studni chłonnej

Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, stosuje się tłuczeń i żwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5 od 31,3 do 63 mm wg PN-B-01100  oraz gruby piasek wg PN-b-02480.

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/ dobę, wg PN-B-04492.

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu naSO3   większej niż 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28.

  - Kręgi żelbetowe

Kręgi żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-86/8971-08             i podanych w tablicach 1 i 2.

### Tablica 1.		Wymiary kręgów betonowych i żelbetowych

| Wymiary | podstawowe, | Mm |  | Dopuszczalne | odchyłki, | Mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| średnica wewnętrzna kręgu | wysokość ___________ betonowego | kręgu __________ żelbetowego | grubość ścianki | średnicy | wysokości | Grubości |
| 800 1000 1200 1400 | 300 500 lub 600 | 600 | 80 100 120 120 | + 8 | + 5 | + 3 + 5 |

### Tablica 2	Dopuszczalne wady powierzchni kręgów betonowych i żelbetowych studni

chłonnych

| Średnica wewnętrzna kręgu, mm | Rysy włoskowate skurczowe na dowolnej powierzchni | Ubytek betonu na Jednego elementu złącza – nie więcej niż 3 uszkodzenia o głębokości do 10 mmi po uszkodzenia nie większej | powierzchni pozostałej – nie więcej niż 5 uszkodzeń wierzchni jednego niż cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 1000 1200 1400 | nie ogranicza się | 10 12 15 18 | 100 125 150 175 |

Kręgi żelbetowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B-20.

## D.03.04.01		Studnie chłonne                                                                                 45

Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni  wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne.

Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić + 5 mm.

Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 Mpa nie powinien wykazywać przecieków wody.

Dopuszcza się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania widocznych kropel.

Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością odprowadzenie wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest możliwe, jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 Mpa. Kręgi mogą być składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji  do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunięciem.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do wykonania studni chłonnej

Studnie chłonne mogą być wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru. :

- koparką do mechanicznego wykonania wykopu pod studnię,

- żurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów i materiałów filtracyjnych itp.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport przy wykonywaniu studni chłonnej

Kręgi betonowe i żelbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy zachowaniu warunków układania jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, że górna warstwa kręgów nie może przewyższać ścian środka transportowego o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej kręgu lub 1/3 jego wysokości.

- WYKONANIE  ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## D.03.04.01		Studnie chłonne                                                                                 46

  - Zasady wykonania studni chłonnej

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie określa inaczej, studnię chłonną należy wykonać, gdy :

  - warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chłonności, znajduje się na głębokości od 1 do 5 m poniżej terenu,

  - poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje się na głębokości zapewniającej możność wchłonięcia wody ze studni,

  - nie występuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

  - nie ma przeciwwskazań sanitarnych do wprowadzenia spływów z drogi do gruntu.

Jeśli w Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię chłonną powinien być wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych geotechnicznych            i posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż       2 m. Studnia powinna być zagłębiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

Wydobyty grunt powinien być składowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Studnię należy zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu przez nadanie odpowiednich spadków lub obwałowanie studni.

  - Wykonanie studni chłonnej z kręgów

Studnie chłonne z kręgów żelbetowych należy, jeśli Dokumentacja Projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie metodą studniarską albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia studni.

Wyciąganie gruntu odbywa się :

- przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy,

- poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można spodziewać się grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp.

Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można było przystąpić do ustawiania kręgów.

Jeśli w Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej, wykop powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, że bezpieczne nachylenie skarp powinny wynosić :

- w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych	2 : 1,

## D.03.04.01		Studnie chłonne                                                                                 47

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych		1 : 1,25

Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Należy zwracać uwagę na dokładne ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi.

Materiał filtracyjny powinien składać się z następujących warstw (od dołu ku górze) :

  - warstwa najniższa, położona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze żwiru grubego lub tłucznia 31,5 do 63 mm,

  - warstwa pośrednia, w zależności od całkowitej grubości, z warstw żwiru od 16 do 31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4do 8 mm i 2 do 4 mm,

  - warstwa najwyższa położona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubości 30 cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu).

Materiał filtracyjny należy układać warstwami grubości od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić.

Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej.

Do zasypania powinien być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 powinien wynosić nie mniej niż 1,0. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia kręgów.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

  - Kontrola wstępna przed wykonaniem studni chłonnej

Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta, według zasad ustalonych w BN-86/8971-08.

Materiał filtracyjny (tłuczeń, żwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie :

  - składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

  - zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28,

  - wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492.

  - Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej

W czasie wykonywania studni chłonnej należy zbadać :

- zgodność wykonania studni z Dokumentacją Projektową,

- prawidłowość ułożenia warstw filtracyjnych, zgodnie z pkt 5.3,

- poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów, zgodnie z pkt 5.3,

- chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

- zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu, według zasady podanej w pkt 5.2.

## D.03.04.01		Studnie chłonne                                                                                 48

- 0BMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową studni chłonnej jest – szt. (sztuka) określonego wymiaru.

Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych.

- ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla studni chłonnej podlegają :

  - wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego),

  - ustawione kręgi,

  - zasypana studnia kolejnymi warstwami materiału filtrującego.

- PODSTAWY  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje :

  - wyznaczenie studni,

  - dostarczenie materiałów,

  - wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem ścian,

  - wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie       z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacją Techniczną,

  - odwiezienie gruntu na odkład,

  - wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

D.03.04.01		Studnie chłonne                                                                                 49

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

1. PN-B-01100		Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy

i określenia.

2. PN-B-02480		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

3. PN-B-04492		Grunty budowlane. Badanie własności fizycznych. Oznaczenie

wskaźnika wodoprzepuszczalności.

4. PN-B-06714-15		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

5. PN-B-06714-28		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki

metodą bromową.

6. BN-77/8931-12		Oznaczenie wskaźnika zagęszczenie gruntu.

7. BN-86/8971-08		Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

## D.03.05.01a	Rowy infiltracyjne                                                  				50

D.03.05.01A	ROWY  INFILTRACYJNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru robót związanych z wykonanie rowów infiltracyjnych przy budowie ul. Pięknej          w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie robót związanych z wykonanie i odbiorem rowów infiltracyjnych stosowanych na terenach nie objętych zasięgiem kanalizacji, w których  deszczowe odprowadza się do gruntu.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Spływy deszczowe z dróg – zanieczyszczone wody, pochodzące z opadów atmosferycznych, spływające z drogi i obiektów związanych z drogami.

1.4.2. Rów infiltracyjny – powierzchniowe urządzenie w postaci rowu przeznaczone do odprowadzenia spływów deszczowych z dróg do gruntu przez warstwy filtracyjne.

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania rowu infiltracyjnego

2.2.1. Zgodność materiałów z Dokumentacją Projektową i ST.

Materiały do wykonania w/w rowu powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub ST.

2.2.2. Materiały na warstwy filtracyjne i chłonne

Warstwy filtracyjne, infiltracyjne i chłonne powinny być wykonane z kruszywa naturalnego lub łamanego o jednorodnym uziarnieniu np. z tłucznia, żwiru oraz piasku, odpowiadających wymaganiom ST D.03.04.01.

## D.03.05.01a	Rowy infiltracyjne                                                  				51

2.2.3. Geowłóknina

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez

podarć, dziur i przerw w ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Zaleca się stosowanie włókniny fibracyjnej o gramaturze powyżej 500 g/m2 . Geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.2.4. Płyty betonowe ażurowa

Płyty betonowe ażurowe do umocnienia rowu, powinny odpowiadać wymaganiom aprobaty technicznej lub ustaleń producenta. Wszystkie materiały powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt stosowany do wykonania rowy infiltracyjnego

Rów infiltracyjny można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”       pkt 4.

  - Transport materiałów

Kruszywa i inne materiały, oprócz wymienionych poniżej, można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i wilgocią.

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem :

  - opakowanie bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

  - zabezpieczenie opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,

  - ochrony geowłókniny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

  - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami,  tłuszczami oraz przedmiotami mogących przebić lub rozciąć geowłókniny.

Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy filtracyjnej.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne’ pkt 5.

## D.03.05.01a	Rowy infiltracyjne                                                  				52

  - Zasady wykonania

Konstrukcja i sposób wykonania rowu infiltracyjnego, powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną i ST.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu rowu infiltracyjnego obejmują :

    - roboty przygotowawcze obejmujące lokalizacje i parametry wysokościowe,

    - wykopy pod rów infiltracyjny i rozścielenie geowłókniny,

    - wypełnienie rowu kruszywem,

    - zawinięcie geowłókniny na warstwie kruszywa,

    - rozścielenie warstwy ochronnej, ułożenie płyt ażurowych.

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazań Inspektora Nadzoru  :

  - ustalić lokalizację rowu,

  - przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenie punktów wysokościowych.

  - Wykop rowu

Wykop rowu należy wykonać w sposób zgodny z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

  - Wykonanie urządzeń infiltracyjnych

Należy zwrócić uwagę na uzyskane rzędne rowu. Odchylenia tych rzędnych od rzędnych projektowych nie mogą być większe niż 1 cm. Wymiary rowu nie mogą różnić się od zakładanych w projekcie o więcej niż 10 cm, wymiary dna i ścian rowu – o 5 cm. Dopuszczalne odchyłki pochylenia podłużnego dna wynoszą + 0,1 % spadku.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

  - Badania w czasie robót

W czasie robót po sprawdzeniu lokalizacji rowu i rzędnych wysokościowych, należy sprawdzić prawidłowość wykonania warstwy filtracyjnej i umocnienia rowu płytami ażurowymi.

- OBMIAR  ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## D.03.05.01a	Rowy infiltracyjne                                                  				53

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego rowu.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania podane w pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 2 m rowu obejmuje :

  - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

  - dostarczenie materiałów i sprzętu,

  - wykopy rowu,

  - wykonanie urządzeń infiltracyjnych,

  - odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład i w miarę konieczności rozplantowanie,

  - umocnienie dna,

  - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

  - odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

  - Ogólne Specyfikacje Techniczne (ST)

1. D.00.00.00		Wymagania ogólne

2. D.01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów (podspecyfikacja w zbiorze

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze)

3. D.02.00.00		Roboty ziemne

  - Inne materiały

Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska, GDDKiA – IBDiM, Warszawa 2002,

Zasady ochrony środowiska w drogownictwie, GDDKiA, Warszawa 2002.

## D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża                                   54

#### D.04.01.01		KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM

##### I  ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania koryta wraz                z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża dla budowy ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.00.00.00 :”Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  powinien wykazać się możliwością korzystania z równiarek, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonaniu wąskich koryt) oraz sprzętu zagęszczającego (walce lub płyty wibracyjne).

4.  TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”       pkt 4.

## D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża                                   55

  - Transport materiałów

Wymagania dotyczące transportu  gruntu odspojonego przy wykonywaniu koryta z przemieszczeniem na odkład podano w D/02.00.00 „Roboty ziemne”.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

  - Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc, należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do stopnia trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonać ręcznie lub sprzętem wg pkt 3.2. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zostać odwieziony na odkład.

  - Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane podłoże.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00.Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 %.

  - Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do

## D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża                                   56

układania kolejnej warstwy można przystąpić po jego ususzeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.

Jeżeli zawilgocenia nastąpiło w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt 5.

  - Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych o zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.

### Tablica 1.		Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego

koryta i wyprofilowanego podłoża

| L. p. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość koryta | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłoża | co 20 m |
| 3 | Rzędne wysokościowe | co 25 m |
| 4 | Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża | w 2 punktach na dziennej działce roboczej |

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż + 10 cm i - 5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówność podłużną koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.

6.2.4. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm.

6.2.5. Zagęszczenie koryta

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w pkt 5.3.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 %.

## D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża                                  57

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenie cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenia

- ODMIAR  ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

- PODSTWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 (metra kwadratowego) wykonania koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża obejmuje :

  - prace pomiarowe,

  - odspojenie gruntu,

  - załadunek odspojonego gruntu na środki transportu i odwiezienie na odkład,

  - profilowanie dna koryta,

  - zagęszczenie koryta i dowóz wody do zagęszczenia,

  - utrzymanie wraz z zabezpieczeniem koryta przed nadmiernym zawilgoceniem,

  - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

## D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża                                   58

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481			Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-B-06714-17		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

3. BN-64/8931-02			Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

4. BN-68/8931-04			Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą

5. BN-77/8931-12			Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

## D.04.02.01	Warstwa odsączająca                                                                                     59

D.04.02.01		WARTSWA  ODSĄCZAJĄCA

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania warstwy odsączającej przy budowie ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte z niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu warstwy odsączającej o grubości do 25 cm.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w D.00.00.001 „Wymagania ogólne pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robot

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                   w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsączającej są :

  - piasek,

  - żwir i mieszanka,

  - pospółka.

  - Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki :

- szczelności, określony zależnością :

D15     5

d 85

D15  - wymiar sita, prze które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej

d 85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu

## D.04.02.01	Warstwa odsączająca                                                                                     60

- zagęszczalności, określony zależnością :

D 60

d 10

U     - wskaźnik różnoziarnistości

D 60  -  wymiar sita, prze które przechodzi 60 % ziaren kruszywa

d 10  - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa

Piasek stosowany do wykonania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania norm PN-B-11113 dla gruntu 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać wymagania normy PN-B –11111 dla klasy I i II.

  - Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

  - równiarek,

  - walców statycznych,

  - płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

## D.04.02.01	Warstwa odsączająca                                                                                     61

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D.02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych Specyfikacjach.

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Przewidywana do ułożenia warstwa odsączająca o grubości 25 cm powinna być ułożona w dwóch warstwach.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco prze spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczona płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 według próby Proctora, przeprowadzone według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 % jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzenie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie.

Koszt napraw wynikających z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## D.04.02.01	Warstwa odsączająca                                                                                     62

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenie warstwy odsączającej podaje tablica 1

### Tablica 1.	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej

| L.p | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | co 20 m |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach |
| 7 | Grubość warstwy | podczas budowy i przed odbiorem w 3 punktach |
| 8 | Zagęszczenie wilgotność kruszywa | w 2 punktach na dziennej działce roboczej |

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową latą zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a dla poszerzeń – łatą  dostosowaną do szerokości układanej warstwy. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm,

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  + 0,5 %.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnica pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm i –2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 3 cm.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej tolerancją +1 cm i – 2 cm.

Jeżeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

## D.04.02.01	Warstwa odsączająca                                                                                     63

6.3.7. Grubość warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm,  uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1,00. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/9831-02 nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od – 20 % do + 10 % jej wartości.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenie cech geometrycznych od określonych w pkt 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2  (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## D.04.02.01	Warstwa odsączająca                                                                                     64

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne zasady ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy odsączającej o przyjętej grubości obejmuje :

  - prace pomiarowe,

  - przeprowadzenie badań laboratoryjnych materiałów

  - zakup kruszywa,

  - dostarczenie i rozłożenie materiałów na uprzednio przygotowanym podłożu,

  - wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

  - zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

  - przeprowadzenie pomiarów i badań wykonanej warstwy,

  - utrzymanie warstwy

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

  - Normy

1. PN-B-04481		Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-B-06714-17		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

3. PnoB-1111			Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka.

4. PN-B-11113		Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

5. BN-64/8931-02		Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płyta.

6. BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

7. BN-77/8931-12		Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

## D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego                                                                   65

D.04.04.02		PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania o odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy budowie ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o grubości 15 cm.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

## D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego                                                                   66

  - Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-91/B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w Tablicy 1.

Tablica 1.		Krzywe  graniczne  uziarnienia  kruszywa  0/31,5 mm

| Sito kwadratowe {m} | Przechodzi przez sito [%] |
| --- | --- |
| 63 | 100 |
| 31,5 | 78 – 100 |
| 16 | 58 – 87 |
| 8 | 42 – 70 |
| 4 | 30 – 54 |
| 2 | 2 N 41 |
| 0,5 | 10 – 23 |
| 0,075 | 3 – 10 |

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2

Tablica 2.           Wymagania w stosunku do kruszywa

| L.p. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % nie więcej niż | 2 - 10 |
| 2 | Zawartość nadziarna, % nie więcej niż | 5 |
| 3 | Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż | 30 |
| 4 | Zawartość ziaren zanieczyszczeń organicznych, % nie więcej niż | 1 |
| 5 | Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-04481;1988 | 30 – 70 |
| 6 | Ścieralność w bębnie Los Angeles Ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż Ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż | 30 30 |
| 7 | Nasiąkliwość, % nie więcej niż | 3 |
| 8 | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % nie więcej niż | 5 |
| 9 | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż | 1 |
| 10 | Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż- przy zagęszczeniu 5-1,03 Mpa | 400 |

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dowolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Woda

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czysta w ilościach zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa wg PN-B-32250: 1988.

## D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego                                                                   67

  - Źródło poboru materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca Powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SY D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.Sprzęt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych należy stosować :

  - mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenie dozujące wodę,

  - układarki kruszywa,

  - walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijarki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transport w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

- WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Jeżeli podłoże ulepszone wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektowa lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru, z tolerancjami określonymi w

## D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego                                                                   68

niniejszej Specyfikacji. Paliki lub szpilki powinny być wstawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót.

  - Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez miesza nie poszczególnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wyschnięciu.

  - Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość jednej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Minimalny moduł odkształcenia E2 = 400 Mpa przy użyciu płyty o średnicy 30 cm.

  - Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 6.

## D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego                                                                   69

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w tabelach 1 i 2 niniejszej ST.

  - Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  badań i pomiarów uziarnienia, wilgotności i zagęszczenia warstwy kruszywa dla ul. Czereśniowej  powinna wynosić 2, a badań właściwości kruszywa wg tabeli 2 pkt 2.3.1. dla każdej partii kruszywa.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać z sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa

Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda II) z tolerancją + 10 % i – 20 %. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77/B-06714/17.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie warstw powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,03 wg normalnej próby Proctora, wg PN-99/B-04481 (metoda II). Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg PN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania pełne kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.1.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.

  - Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 3

Tablica 3	Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

| L.p. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | Planografem albo co 20 m łatą |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | Co 100 m w osi jezdni |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | Co 100 m |
| 7 | Grubość podbudowy | Podczas budowy : w 3-ch pkt na kazdej działce lecz nie rzadziej niż raz na 400m2. Przed odbiorem : w 3-ch pkt |

## D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego                                                                   70

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i – 5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą  zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy zasadniczej nie mogą przekraczać 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją + 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy (dla dróg bocznych)

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie w planie

Krawędzie podbudowy w planie nie mogą być przesunięte o więcej niż 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  + 10 %.

6.4.8. Nośność podbudowy

Nośność podbudowy należy określić zgodnie z pkt 6.3.4 niniejszej ST, w przypadku gdy  zagęszczenia wg BN-77/8931-12 jest niemożliwe.

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenie cech geometrycznych od określonych w pkt 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórnie zagęszczone.

Dodawanie nowego materiału bez sprawdzenia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymagane, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca, podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę.

## D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego                                                                   71

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogóle zasady obmiaru robot

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2  (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje :

  - prace pomiarowe, oznakowanie robót,

  - sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, przygotowanie mieszanki i kruszywa zgodnie z receptą,

  - rozłożenie mieszanki,

  - zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

  - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,

  - utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-88/B-04481		Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

2. PN77/B-06714/7		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie gęstości nasypowej.

3. PN-76/B-06714/12		Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

4. PN-91/B-06714/15		Oznaczenie składu ziarnowego.

5. PN-78/B-06714/16		Oznaczenie kształtu ziaren.

6. PN-77/B-06714/17		Oznaczenie wilgotności.

7. PN-77/b-06714/18		Oznaczenie nasiąkliwości.

8. PN-78/B-06714/19		Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

9. PN-78/B-06714/26		Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

10.PN-78/B-06714/28	Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.

D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego                                                                   72

11.PN-80/B-06714/37	Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

12. PN-78/B-06714/39	Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

Oznaczenie rozpadu żelazowego.

13. PN-79/B-06714/42	Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles.

14. PN-63/B-06731		Żużel wielkopiecowe kawałkowy. Kruszywo budowlane

i drogowe. Badania techniczne.

15. PN-84/S-96023		Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

kamiennego.

16. PN-B-11112		Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.

17. BN-64/8931-01		Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego.

18. BN-64/8931-02		Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

19. BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

20.BN-77/8931-12		Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

21. PN-S-06102		Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

10.2 inne dokumenty

„Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” – IBDiM, 1997 r.

## D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                                                      73

#### D.05.03.23		NAWIERZCHNIA  Z  BRUKOWEJ  KOSTKI

###### BETONOWEJ

1.  WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej przy budowie ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm.

Nawierzchnia z kostki układana będzie na podsypce piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 18 cm.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betony metodą wibroprasowania.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Ogólne wytyczne” pkt 2.1.

  - Brukowa kostka betonowa

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

## D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                                                      74

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.

2.2.3.

Kostki przeznaczone do nawierzchni mają wymiar grubości 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą :

  - na długości + 3 mm,

  - na szerokości + 3 mm,

  - na grubości + 5 mm.

O wyborze koloru produkowanych aktualnie w kraju kostek szarego, ceglanego, klinkierowego, grafitowego i brązowego decyduje Inwestor.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 50 Mpa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 60 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-05250 i wynosić nie więcej niż 4 %.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli :

  - próbka nie wykazuje pęknięć,

  - strata masy nie przekracza 5 %,

  - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa niż 20 %.

2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określana na tarczy Boehmego w PNpBp04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

  - Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32.5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.

## D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                                                      75

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Ze względu do stosunkowo małe powierzchnie, nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”       pkt 4.

  - Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betony min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w  nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

- WYKONYWANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Podłoże

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D.02.01.00 „Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.”.

  - Podbudowa

Podbudowa pod nawierzchnię z kostki stanowi podbudowa grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

## D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                                                      76

  - Obramowanie nawierzchni

Jezdnie z betonowej kostki brukowej ograniczone są krawężnikami wtopionymi 12x25 cm.

  - Podsypka

Na podsypkę i do wypełnienia spoin należy stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinien wynosić 3 cm. Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3 %.

  - Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek.

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoi piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zażądać pd producenta wyników bieżących badań na ściskanie. Zaleca się, aby badania wytrzymałości na ściskanie pobierać      6 próbek (kostek) dziennej (przy produkcji dziennej około 600 m2 powierzchni ułożonych w nawierzchni).

Poza tym przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

  - Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzanie podłoża i podbudowy

Sprawdzanie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST.

## D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                                                      77

6.3.2. Sprawdzanie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.7 niniejszej ST :

  - pomierzenie szerokości spoi,

  - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

  - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

  - sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

  - Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancja + 0,5 %.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać                 + 1,0 cm.

  - Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2  nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

## D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                                                      78

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

  - przygotowanie podłoża,

  - wykonanie podbudowy.

Zasady ich odbioru są określone w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  (metra kwadratowego) nawierzchni z kostki brukowej obejmuje :

  - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

  - oznakowanie robót,

  - przygotowanie podłoża i podbudowy,

  - dostarczenie materiałów,

  - wykonanie podsypki,

  - ułożenie i ubicie kostki,

  - wypełnienie spoin,

  - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

## D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                                                      79

- PRZEPISY  ZAWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-041-11		Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy

Boehnego.

2. PN-B-06250		Beton zwykły.

3. PN-B-06712		Kruszywa mineralne do betony zwykłego.

4. PN-B 19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności.

5. PN-B-32250		Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

6. BN-80/6775-03/-4		Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

7. BN-68/8931-01		Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

8. BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

## D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów                                                      80

D.06.01.01		UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  ROWÓW

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania      o odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym rowów           przy budowie ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu                   i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych          z trwałym powierzchniowym umocnieniem rowów i ścieków z zastosowaniem elementów prefabrykowanych.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Rów – otwarty lub zamknięty (infiltracyjny) wykop, który zbiera i przejmuje wodę.

1.4.2. Prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami                 i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są elementy prefabrykowane (płyty ażurowe).

Wytrzymałość kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową, ST i odpowiadać wymaganiom BN-80/6775/03/04.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów                                                      81

  - Sprzęt do wykonania robót

Do układania elementów prefabrykowanych należy używać ubijaków o ręcznym prowadzeniu i innego sprzętu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”       pkt 4.

  - Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je prze zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami, nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął co najmniej 0,75 RG.

- WYKANANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Układanie elementów prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi dla umocnienia rowów są betonowe płyty ażurowe.

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane powinno być zagęszczone do wskaźnika Is > 1,o. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę piaskowa i zagęścić do wskaźnika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych zgodnie z Dokumentacją Projektową lub ST.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

  - Kontrola jakości umocnień elementów prefabrykowanych

Kontrola polega na sprawdzeniu :

  - wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie – zgodnego w pkt 5.2,

  - szerokości koryta – dopuszczalna odchyłka + 2 cm,

  - odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej – na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

  - równość górnej powierzchni ścieku – na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m – 1cm,

  - dokładność wypełnienia szczelin między prefabrykatami – pełna głębokość.

## D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów                                                      82

- OBMIAR  ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jezt 1 m2  (metr kwadratowy) powierzchni rowów umocnionych płytami ażurowymi.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pkt-u 6 dały wyniki pozytywne.

- POSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarpy płytami ażurowymi obejmuje :

  - roboty pomiarowe i przygotowawcze,

  - dostarczenie i wbudowanie materiałów,

  - uporządkowanie terenu,

  - przeprowadzenie badań i pomiarów.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

  - Normy

1. PN-S-02205/1998		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-80/6775-03/04		Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

## D.03.02.1a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów                        83

#### D.03.02.1A		REGULACJA  PIONOWA  STUDNI

###### KANALIZACYJNYCH

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studni rewizyjnych oraz kanalizacji sanitarnej w jezdni ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie robót związanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowych studni rewizyjnych w jezdni w/w ulicy.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) – urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i przewietrzenia.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Materiały do wykonania regulacji pionowej studni kanalizacyjnej

Do pionowej regulacji studni kanalizacyjnej należy używać kruszywa, względnie chudego betonu.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3

## D.03.02.1a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów                        84

  - Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń :

  - piła tarczowa,

  - młot pneumatyczny,

  - sprężarka powietrza,

  - zagęszczarka wibracyjna,

  - sprzęt pomocniczy (szczotka, łopata, szablon itp.).

- TRANSPORT

  - Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”       pkt 4.

  - Transport materiałów

Transport materiałów do naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST D.03.02.01 (w przypadku materiałów do naprawy studni).

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Roboty przygotowawcze

Regulacja polega na ustaleniu  Inspektora Nadzoru, koniecznych prac oraz możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.

  - Wykonanie regulacji

Wykonanie regulacji urządzeń pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru obejmuje :

  - zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego,

  - rozebranie obudowy betonowej urządzenia,

  - zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na pobocze lub miejsce składowania z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,

  - doprowadzenie do wymaganej rzędnej górnyurządzeń przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, w  przypadku uszkodzeń – wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B-20, a także rozebranie deskowania.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## D.03.02.1a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów                        85

  - Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualny wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji oraz sprawdzić zgodność rzędnej górnej części urządzeń z projektowana rzędną nawierzchni.

- OBMIAR  ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiary robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest 1 obiekt wykonanej regulacji.

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkr 8.

- PODSTAWY  PŁATNOŚCI

  - Ogólne zasady dotyczące płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej urządzeń obejmuje :

  - prace pomiarowe i roboty kontrolne,

  - oznakowanie robót,

  - roboty rozbiórkowe,

  - dostarczenie materiałów i sprzętu,

  - wykonanie regulacji urządzeń,

  - odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,

  - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

  - odwiezienie sprzętu.

## D.03.02.1a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów                        86

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST)

1. D.00.00.00			Wymagania ogólne

2. D.03.02.01			Kanalizacja deszczowa

3. D.04.04.00 ÷ 04.03.03	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

4. D.04.05.00 ÷ 04.05.04	Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszywa

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

5. D.04.06.01			Podbudowa z chudego betonu.

## D.07.02.01	Oznakowanie pionowe                                                                                  87

#### D.07.02.01		OZNAKOWANIE  PIONOWE

1.  WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru oznakowania pionowego na ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu                    i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu oznakowania pionowego zgodnie z Dokumentacja Projektową. Obejmują one znaki        grupy M (małe) kategorii :

  - znaki ostrzegawcze trójkątne,	(A)

  - znaki informacyjne,			(D)

  - znaki zakazu.				(B)

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na słupku.

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 2.

  - Materiały do wykonania oznakowani pionowego

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania pionowego według niniejszej ST są :

  - prefabrykatu betonowe dla zamocowania znaków w gruncie (ewentualnie : fundamenty wykonywane „na mokro”),

  - słupki metalowe Ø 70 mm,

  - płyty znaków.

## D.07.02.01	Oznakowanie pionowe                                                                                  88

  - materiały do montażu znaków

Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowej powinny być zamówione                     u producenta gwarantującą właściwą jakość ich wykonania, zapewniającą minimum 24-miesięczny okres gwarancji.

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy PN lub BN musi posiadać wydana przez IBDiM lub inna uprawnioną jednostkę aprobatę techniczną.

Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

2.2.1. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znaków drogowych w gruncie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Sposób zamocowania Wykonawca uzgodni                       z Inspektorem Nadzoru. Na dostarczone prefabrykaty należy uzyskać atest od producenta. Prefabrykat powinien być wykonany w oparciu o wymagania normy PN-88/B-06250. Beton użyty do prefabrykatów powinien być klasy co najmniej B-20.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową lub propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Słupki do zamocowania znaków zaleca się wykonać z ocynkowanych rur. Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-80/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf  wg PN-77/H-8220.

Do każdej partii dla rur wytwórca powinien dostarczyć „zaświadczenia o jakości” stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy, zawierające co najmniej nazwę lub znak towarowy wytwórcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności wyrobu                      z wymaganiami normy.

Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 w warunkach umiarkowanych wynosi 120 µ m.

2.2.3. Płyty znaków

Płyty znaków drogowych powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha stalowa o grubości co najmniej 1,5 mm powinna być zabezpieczona obustronnie przed korozją ocynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.

2.2.4. Materiały odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie powierzchni znaku materiałem odblaskowym.

Materiały odblaskowe użyte do wykonania znaków drogowych powinny posiadać świadectwo dopuszczenia”. Jako materiały odblaskowe stosuje się folie odblaskowe II generacji.

Folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywać pełne związanie z płytą znaku przez cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

## D.07.02.01	Oznakowanie pionowe                                                                                  89

Sposób połączenia folii z powierzchnią płyty znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od płyty bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii

odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych  II generacji powinien wynosić co najmniej 10 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż :

0,5 mm dla znaków małych i średnich.

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż : 2 mm dla znaków małych i średnich.

Połączenie folii odblaskowej z płytą znaku nie może wykazywać żadnych odklejeń                    i rozwarstwień między tarczą i płytą znaku. Nie dopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek  ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.

Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nie odblaskową barwy ciemnoszarej. Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 20 µm.

2.2.5. Materiały do montażu znaków

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań i wypukłych karbów.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzęty podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Do wykonania znaków pionowych mogą być stosowane wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, sprzęt spawalniczy lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”       pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Prefabrykaty betonowe powinny być przewożone środkiem transportu zapewniającym ochronę prefabrykatów przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. Transport gotowych znaków drogowych, rur, uchwytów, osprzętu itp. powinien się odbywać samochodami oplandekowanymi.  Znaki, rury, osprzęt powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie w czasie transportu i zniszczenie.

## D.07.02.01	Oznakowanie pionowe                                                                                  90

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robót

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robot należy wyznaczyć lokalizację znaku tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja znaku powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.

5.2.2. Ustawienie znaków

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie pomiędzy ścianami gruntu  i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym                n.p. klińcem i dokładnie zagęścić. Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza lub może być wyniesiona nie wyżej niż 3 cm.

W gotowym prefabrykacie należy umocować słupki znaków drogowych. Umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego, wysokość znaków         i lokalizacja, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Dopuszcza się tolerancje ustawienia znaku :

  - odchyłka od pionu, nie więcej niż + 1 %,

  - odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż + 2 cm,

  - odchyłka w odległości od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej niż + 5 cm.

5.2.3. Płyty i tarcze znaków

Płyty znaków powinny być wykonane jako jednolite.

Zamocowanie znaków odblaskowych do konstrukcji wsporczych powinno być wykonane w taki sposób aby nie przewiercać otworów mocujących w tej części tarczy znaku, na której znajduje się treść znaku. Nie dopuszcza się umieszczania śrub mocujących przez odblaskową tarczę znaku.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczna lub deklaracją zgodności wydana przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

## D.07.02.01	Oznakowanie pionowe                                                                                  91

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać :

  - zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),

  - zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

  - poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

  - poprawność ustawienia słupków.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) znaku konwencjonalnego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. (sztuki) wykonanego znaku obejmuje :

  - roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów,

  - wykonanie wykopów pod fundamenty znaków,

  - ustawienie słupków na fundamencie i zamocowanie znaków,

  - uporządkowanie terenu.

## D.07.02.01	Oznakowanie pionowe                                                                                  92

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-88/B-06250		Beton zwykły.

2. PN-SO/H-74219		Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego

zastosowania.

3. PN-84/H-74220		Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia.

4. PN-77/H82200		Cynk.

10.2 Inne dokumenty

5. Załącznik Nr 1 do rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 03.07.2003. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003.)

## D.08.01.01	Krawężniki betonowe                                                                                  93

#### D.08.01.01		KRAWĘŻNIKI  BETONOWE

1.  WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru krawężników przy budowie ul. Pięknej w Nowej Iwicznej w Gminie Lesznowola.

  - Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, kontrole i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi :

- wykonanie ław betonowych z oporem,

- ustawienie krawężników betonowych 15x25x100 cm.

Szczegółowa lokalizacja ustawienia krawężników zawarta jest w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające część jezdną.

1.4.2. Ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienie krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.

1.4.3. Opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika.

1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza z zaprawy z cementowo-piaskowej ułożona bezpośrednio na ławie.

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

  - Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## D.08.01.01	Krawężniki betonowe                                                                                  94

  - Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

Krawężniki betonowe drogowe wtopione 12x25x100 cm powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych           z Inspektorem  Nadzoru.

Każdy typ materiału (krawężniki, beton na ławę, cement piasek, masa zalewowa) powinien posiadać dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania, pomiar elementów i warunki składowania, powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

  - Krawężniki betonowe

Do wykonania robót należy użyć krawężniki 12x25x100 cm gatunku I. Krawężniki winny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B-30.

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów :

  - dla wysokości + 3 mm,

  - dla szerokości i długości + 8 mm.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonać zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań.

  - Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy ściankami bocznymi

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową :

  - 1 : 4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712,

  - 1 : 2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

  - Materiały na ławę krawężnika z oporem

Krawężniki powinny być posadowione na ławie z oporem (krawężniki przy pasie jezdnym) oraz na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki na zjazdach), zgodnie z Dokumentacją Projektową. Materiał na ławy – beton klasy B-10 według PN-B-06250.

  - Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych

Bitumiczna masa zalewowa na gorąco do wypełnienia szczelin dylatacyjnych powinna spełniać wymagania normy BN-74/6771-04 i posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

## D.08.01.01	Krawężniki betonowe                                                                                  95

Kruszywa należy magazynować w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji  D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Wytwarzanie betonu na ławy z oporem oraz ławy zwykłe

Wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania składników.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.  Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób ich załadunku na środki transportowe             i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z norma BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowaną mieszankę betonowa należy dostarczyć na budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem . Transport cementu wg BN-88/6731-08.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do ustawienia krawężników należy je wytyczyć zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koryto pod ławę należy wykonać o wymiarach umożliwiających ustawienie szalunku.

Dno wykopanego wykopu powinno być wyrównane, z odpowiednim spadkiem podłużnym zgodnym z Rysunkiem i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97.

  - Wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawężnika

5.2.1. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Szalunki z desek grubości       25 ÷ 32 mm powinny być wykonane pod ławy i opory. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane co 50 m i wypełnione masą zalewowa wg pkt 2.6.

## D.08.01.01	Krawężniki betonowe                                                                                  96

5.2.2. Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości  5 cm i przy sznurach ustawić krawężniki betonowe do wymaganych rzędnych wysokościowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niż      10 Mpa, a po 28 dniach nie mniejszą niż 14 Mpa.

5.2.3. Spoiny na złączach krawężników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko powierzchnię styków. Szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejsza niż 20 Mpa. Co każde 50 m szczeliny powinny być wypełnione masą zalewową wg wymagań pkt 2.6.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót.

Kontrola powinna obejmować :

  - wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,

  - prawidłowość przygotowania wykopu pod ławę,

  - prawidłowość ustawienie szalunków pod ławy betonowe (wysokościowe i w planie)

  - zagęszczenie betonu,

  - wymiary wykonanej ławy( pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy),

  - wysokość posadowienia krawężników ( pomiar j.w.),

  - odchylenie linii krawężników w planie (pomiar j. w),

  - dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

  - równość górnej powierzchni krawężników,

  - badania wytrzymałości na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-N-06250 jeden raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,

  - badanie nasiąkliwości betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-B-06250, jeden raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,

  - badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 – jeden raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,

  - badanie ścieralności betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111- jeden raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,

  - kontrolę wizualną wbudowanych krawężników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń.

Wykonane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie.

## D.08.01.01	Krawężniki betonowe                                                                                  97

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót

Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót :

  - tolerancja wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości + 10 %, a dla szerokości + 20 % wymiaru projektowanego,

  - odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić + 1 cm,

  - odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić      + 1 cm,

  - spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,

  - prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą 3 m nie powinien być większy od 0,5 cm.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową 1 m (metr) ustawionego krawężnika.

8.   ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego krawężnika betonowego obejmuje :

  - prace pomiarowe,

  - zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów,

  - wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku,

  - rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku,

  - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem, lub ławie zwykłej,

  - zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin,

  - wypełnienie szczelin masą zalewową, zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie,

## D.08.01.01	Krawężniki betonowe                                                                                  98

  - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

  - Normy

1. PN-88-06250		Beton zwykły.

2. PN-63/B-06251		Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-0611		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-80/B-10021		Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.

5. PN-86/B-06712		Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

6. PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności.

7. BN-88/6731-08		Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-74/6771-04		Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01		Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

  - Inne dokumenty

11. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED) – Transprojekt -                   Warszawa, 1979 i 1982 r.