Lesznowola, dnia  26.02.2009r.

RZP – 341/1/02/02/2009

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na „Budowę wodociągu w   								ulicy Uroczej  w miejscowości Stefanowo”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, że w postępowaniu przetargowym

na „Budowę wodociągu w ulicy Uroczej w miejscowości Stefanowo”	w dniu  25.02.2009r. wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści:

(……..	….nazwa firmy ) w związku z planowanym przystąpieniem do w/w przetargu zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Projekt techniczny dopuszcza wykonanie wodociągu śred. 160 PE na odcinku 171 m przewiertem sterowanym jako opcję ( Odcinek 1-2 rys.3 ). Zestawienie projektowanych urządzeń na stronie 30 Projektu technicznego wykazuje wykonanie 37,5 m przewiertów. Przedmiar robót wykazuje wykonanie  ( nie jako opcja ) 246 przewiertów ( poz. 39 i 40 przedmiaru robót ), przy jednoczesnym wykazaniu w dziale 1.1 – Roboty ziemne, ilości robót ziemnych jak przy wykonywaniu wodociągu w wykopie otwartym na całym odcinku wodociągu.

Wobec powyższych różnic prosimy o wskazanie prawidłowego sposobu sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

W wycenie oferty należy obowiązkowo przyjąć ilości przewiertów zapisane w przedmiarze robót tj. 246 m.

W kwestii robót ziemnych należy pozycje nr 1,2,5 i 6 przedmiaru robót przemnożyć przez współczynnik 0,7, czyli docelowo pozycje te wyniosą;

  - Poz. nr 1  - 1051.68

  - Poz. nr 2 – 103.74

  - Poz. nr 5 – 984.62

  - Poz. nr 6 – 157.64

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz. U. nr 223 poz. 1655 z późn. zm ) dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 5 – (Przedmiar robót ) w pozycjach wskazanych powyżej.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony przedmiar robót – strona 1.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

Wodociąg gminny w Stefanowie	PRZEDMIAR

| lp. | Podstawa < Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz ¦ Razem |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | WODOCIĄG Z PRZYŁĄCZAMI |
| 1.1 |  | Roboty ziemne i odwodnienie wykopów |
| 1 d.1. 1 | KNNR1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 1051,68 | m3 m3 | 1051.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1051.680 |
| 2 d.1. 1 | KNNR1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 103,74 | m3 m3 | 103,740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.740 |
| 3 " | KNNR1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV 378 | m2 m2 | 378.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 378.000 |
| 4 d.1. 1 | KNNR4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - piasek 18.8 | m3 m3 | 18.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.800 |
| 5 d.1. 1 | KNNR1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 984,62 | m3 m3 | 984.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 984.620 |
| 6 d.1. 1 | KNNR1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 157,64 | m3 m3 | 157.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 157.640 |
| 7 d.1. 1 | KNNR1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 106.6 | m3 m3 | 106.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106.600 |
| 8 d.1. 1 | KNNR1 0208-01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 19 18.8 | m3 m3 | 18.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.800 |
| 9 d.1. 1 | KNR 5-01 0106-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciągu kań., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kań. - zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi AROTA (analogia) 26 | m m | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 10 d.1. 1 | KNR 2-01 0607-01 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m 40 | szt. szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 11 d.1. 1 | KNNR1 0603-01 | Pompowanie wody z igłofiltrów - analogia 104 | godz. godz. | 104.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104.000 |
| 1.2 |  | Roboty instalacyjne |
| 12 d.1. 2 | KNNR4 1008-06 | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 225 mm/8.6 typ 125 PN10 17 | m m | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 13 d.1. 2 | KNNR4 1009-07 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm/14.6/SDR11/PE80 546 | m m | 546.000 |  |
|  |  | RAZEM | 546.000 |
| 14 d.1. 2 | KNNR4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm/3.7 | m |  |  |

-3-

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 5798 dla norma

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl