Lesznowola, dnia  04.01.2010r.

RZP – 341/2/16/02/2009

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na „Budowę odwodnienia

w  ul. Polnej w miejscowości Podolszyn”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, że w postępowaniu przetargowym

na „Budowę odwodnienia w ul. Polnej w miejscowości Podolszyn w dniu 29.12.2009r. wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści:

„ (……….- nazwa wykonawcy) jako uczestnik na w/w przetarg zgodnie z rozdz. 3 SIWZ prosi o sprecyzowanie pozycji 44 Przedmiaru robót w celu dokonania prawidłowej wyceny ( w udostępnionej dokumentacji i SIWZ brak jest informacji o podłączeniu budynków do kanalizacji deszczowej, dotyczy: długości, średnicy, ilości itp.)

Odpowiedź:

- Projekt kanalizacji deszczowej nie uwzględnia możliwości podłączenia do niej istniejących budynków i posesji w związku z tym poz. 44 w przedmiarze robót nie odnosi się do podłączeń budynków do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

- Poz. 44 przedmiaru robót uwzględnia zabezpieczenia środków przez Wykonawcę w przypadku, jeżeli w trakcie realizacji budowy kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w miejscowości Podolszyn pojawi się ewentualna kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu, który przebiega na nie normatywnych wysokościach.

Powyższy punkt wprowadzono z uwagi na fakt zastosowania w projekcie rozwiązań z grawitacyjnych z odpływem wód deszczowych do istniejącego odbiornika, do którego można włączyć się na określonej rzędnej.

W związku z powyższym ( zgodnie z informacją zawartą w opisie technicznym) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, należy dokonać przekładki kolidującego uzbrojenia po wcześniejszym uzgodnieniu warunków ewentualnej przekładki  z właścicielem tego uzbrojenia ).

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl