# PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji drogi na terenie osiedla Łazy II.

1.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja położona jest na terenie osiedla Łazy II, gm. Lesznowola.

1.3 Inwestor (Zamawiający)

## Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

1.4 Wykonawca projektu

## USŁUGI PROJEKTOWE

Piotr Wilczewski

ul. Łukowska 4/58

04-113 Warszawa

1.5 Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Umowa z Zamawiającym – Urząd Gminy Lesznowola

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999)

- Wytyczne projektowania dróg i ulic (w zakresie problemów nie objętych przez w/w Rozporządzenie)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Ustawa z dn. 7.07.1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 z późniejszymi uzupełnieniami)

- Zalecenia wynikające z uzgodnień i opinii

  - Uzgodnienia i opinie

Uzgodnienia i opinie niżej wymienione zostały włączone do projektu. Są to:

- opinia techniczna Nr KTR 5421/867/T/2006

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Istniejące zagospodarowanie

Istniejąca droga na terenie osiedla szer. 3,40 m posiada nawierzchnię z betonu cementowego a na włączeniu do ul. Przemysłowej – bitumiczną. Ponadto znajdują się miejsca parkingowe ukośne o nawierzchni betonowej.

W liniach rozgraniczających ulicy znajdują się urządzenia podziemne:

- wodociąg

- gazociąg

- kanał sanitarny

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Odcinek modernizowanej drogi mieści się w istniejących liniach rozgraniczających.

  - Podstawowe parametry projektowe

Projektuje się:

- korektę włączenia do ul. Przemysłowej

- poszerzenie do 6,00 m drogi prowadzącej w stronę budynku nr 11 od ul. Przemysłowej

- modernizacje stanowisk parkingowych

- modernizację dojść do budynków

  - Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe będzie zapewnione przez:

- spadki poprzeczne i podłużne,

Przed budynkiem nr 7 projektuje się budowę studni chłonnej z kręgów ( 100 cm z wpustem ściekowym.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

Konstrukcję nawierzchni ustalono w oparciu o obowiązujący w budownictwie drogowym Dziennik Ustaw Nr 43.

  - Nawierzchnia ulicy

Dla kategorii ruchu KR1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: (wg Dz. U. nr 43):

a) droga główna:

- Po wykonaniu frezowania na włączeniach do ul. Przemysłowej oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej w miejscach ubytków w nawierzchni betonowej projektuje się ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm

b) poszerzenia

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

- warstwa odsączająca grub. 15 cm

Obramowanie jezdni na odcinku wykorzystania istniejącej nawierzchni obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm, a na odcinku poszerzenia opornikiem betonowym 12 x 25 x 100 cm na ławie z oporem z betonu kl. B-10.

c) parkingi - po rozbiórce istniejącej konstrukcji projektuje się:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 16 cm

- warstwa odsączająca grub. 10 cm

Obramowanie parkingów krawężnikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na ławie z oporem z betonu kl. B-10.

d) chodnik – dojścia do budynków:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm

- podsypka piaskowa grub. 5 cm

Obramowanie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na warstwie piasku grub. 4 cm.

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

5.1 Podstawa opracowania

Przy realizacji robót przestrzegać należy norm zawartych w rozporządzeniach:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002  w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz inne obowiązujące normy i przepisy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie wykonywania prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001 r. poz. 1263.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

5.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Niniejsza inwestycja obejmuje następujące rodzaje robót:

  - roboty rozbiórkowe

  - roboty ziemne

  - budowa odwodnienia

  - ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych

  - wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa kamiennego

  - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

  - wykonanie chodnika

5.3 Kolejność realizacji robót

Inwestycja powinna być realizowana wg technicznie i technologicznie uzasadnionej kolejności tj:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- budowa odwodnienia

- ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych

- wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa kamiennego

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- wykonanie chodnika

5.4 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać możliwość zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania robót związanych z modernizacją drogi przewiduje się zagrożenie wystąpienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym. Roboty budowlane na projektowanym obszarze będą wykonywane bez zamknięcia ruchu kołowego. Aby zapobiec kolizjom należy oznakować miejsce robót budowlanych wg projektu organizacji ruchu na czas przebudowy, zaopiniowanego w Powiatowej Komendzie Policji i zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

5.5 Instruktaż pracowników oraz inne procedury

W trakcie prowadzenia robót muszą być zachowane warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47).

Muszą być spełnione wymagania:

- przeprowadzenie instruktażu dotyczącego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń,

- wskazanie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego wyposażenia pracowników  w ubrania ochronne.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót właściwego Inspektora Pracy.

Teren budowy powinien być oznakowany oraz ogrodzony przed dostępem z zewnątrz.

Pracownicy powinni mieć zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne (m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia).

Przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia należy stosować środki techniczne zgodnie z zaleceniami Specyfikacji Technicznych dla tych robót.

Budowa powinna mieć zapewnione odpowiednie środki łączności.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wpłynie na pogorszenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

7. NORMY I PRZEPISY

Zestawienie norm i przepisów obowiązujących w projektowaniu i wykonawstwie robót drogowych zawarte są Specyfikacji technicznej dołączonej do projektu drogowego.