# PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy ul. Rolnej na odcinku od ul. Łączności do ul. Słojewskiego i ul. Lipowej na odcinku od ul. Łączności do ul. Rolnej..

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 3 listopada 1998 r., zgodnie z którym projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę na zgłoszenie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wyżej wymienionym Rozporządzeniem MSWiA w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2 Lokalizacja

Projektowana przebudowa położona jest na terenie wsi Łazy, gm. Lesznowola na dz nr ew. 202, 2/4,3, 62, 2/2, 72, 75, 90, 108, 123, 172, 177, 182.

1.3 Inwestor (Zamawiający)

## Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

1.4 Wykonawca projektu

## USŁUGI PROJEKTOWE

## Piotr Wilczewski

ul. Łukowska 4 m 58

04-113 Warszawa

1.5 Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Umowa z Zamawiającym – Urząd Gminy Lesznowola

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999)

- Wytyczne projektowania dróg i ulic (w zakresie problemów nie objętych przez w/w Rozporządzenie)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Ustawa z dn. 7.07.1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 z późniejszymi uzupełnieniami)

- Zalecenia wynikające z uzgodnień i opinii

  - Uzgodnienia i opinie

Uzgodnienia i opinie niżej wymienione zostały włączone do projektu. Są to:

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- opinia techniczna Nr KTR 5421/418/T/2006

- opinia ZUD

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Istniejące zagospodarowanie

Teren pod projektowaną inwestycję – ul. Rolna na odcinku od ul. Łączności do ul. Lipowej to pas szerokości 5,00 – 6,00 m wolny od zabudowy

- ul. Rolna na odcinku od ul. Lipowej do ul. Słojewskiego szerokość: 14,00 m wolny od zabudowy

- ul. Lipowa na odcinku od ul. Łączności do ul. Rolnej szer. od 12,00 – 30,00 m wolny od zabudowy.

W liniach rozgraniczających w/w ulice znajdują się:

Urządzenia podziemne:

- gazociągi

- wodociągi

- kanał sanitarny

Urządzenia nadziemne:

- napowietrzna linia niskiego napięcia

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

  - Podstawowe parametry projektowe

W rozwiązaniach projektowych dla układu drogowego przyjęto następujące parametry

Ul. Rolna na odcinku od ul. Łączności  do ul. Lipowej

- klasa ulicy – droga gminna – ciąg pieszo-jezdny

- szerokość jezdni 5,00 m

Ul. Rolna na odcinku od ul. Lipowej do ul. Słojewskiego

- klasa ulicy – droga gminna

- prędkość projektowa 30 km/h

- szerokość jezdni 5,50 m

- szerokość chodnika jednostronnego 2,00 m

- szerokość pobocza 0,75 - 1,50 m.

- szerokość ścieżki rowerowej 2,00 m

(między drzewami)

Ul. Lipowa na odcinku od ul. Łączności do ul. Rolnej

- klasa ulicy – droga gminna

- prędkość projektowa 50 /h

- szerokość jezdni 5,00 m

- szerokość chodnika jednostronnego 2,00 m

- szerokość pobocza 1,50 m.

ul. boczne – sięgacze

- szerokość jezdni 5,00 m

  - Ulica w planie

Początek odcinka km 0+000 zlokalizowano na krawędzi ul. Łączności, zaś koniec robót ustalonej w projekcie budowy na granicy ul. Słojewskiego.

3.3 Skrzyżowania

Skrzyżowania z istniejącymi ulicami bocznymi projektuje się jako zwykłe z promieniami wyokrąglającymi R = 5,00 – 6,00 m

  - Przekrój podłużny

Przekrój odwzorowano z mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000 oraz pomiarów uzupełniających. Niweletę ulicy zaprojektowano w powiązaniu z następującymi ważniejszymi uwarunkowaniami:

- dowiązanie do krawędzi istniejącej jezdni ul. Łączności

- powiązanie z istniejącymi ulicami bocznymi, wjazdami i przyległym terenem

  - Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ul. Rolnej na odcinku od ul. Łączności do ul. Lipowej do wpustu ściekowego ø 50 cm z osadnikiem szlamowym dalej poprzez studnie rewizyjne  ø 120 cm do istniejącego rowu melioracyjnego.

Odwodnienie ul. Rolnej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Słojewskiego do projektowanego rowu retencyjnego.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

  - Warunki gruntowo-wodne

Wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez „GEOVIA Sp. z o.o” przypowierzchniową warstwę podłoża o grubości ok. 0,2 – 1,2 m stanowią nasypy z piasków żużla, tłucznia, gruz i namułu organicznego. Poniżej zalegają gliny piaszczyste lub piaski średnie. Wody gruntowe wahają się na głębokościach ok. 1,8 m poniżej powierzchni terenu.

    - Nawierzchnia ulicy

Konstrukcję nawierzchni ustalono w oparciu o obowiązujący w budownictwie drogowym Dziennik Ustaw Nr 43.

Dla kategorii ruchu KR2 i grupy nośności podłoża G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

a) ulica Rolna ciąg pieszo-jezdny

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm

- podsypka piaskowa grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

- warstwa odsączająca grub. 15 cm

b) ulica Rolna od ul. Lipowej do ul. Słojewskiego i ul. Lipowa od ul. Łączności do ul. Rolnej

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy grub. 4 cm

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

- warstwa odsączająca grub. 15 cm

c) ulice boczne:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

- warstwa piasku grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

- warstwa odsączająca grub. 15 cm

Na istniejących wjazdach i zjazdach o nawierzchni bitumicznej lub betonowej projektuje się ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grub. 5 cm. Niecelowa byłaby rozbiórka istniejącej konstrukcji.

d) wjazdy

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

- warstwa piasku grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 18 cm

- warstwa odsączająca grub. 10 cm

e) chodniki i ścieżka rowerowa:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm

-     podsypka piaskowa grub. 3 cm

-     podbudowa z pospółki grub. 8 cm

Obramowanie jezdni ulicy krawężnikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm przy chodniku i opornikiem 12 x 25 x 100 cm od strony pobocza na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z oporem z betonu kl. B-10.

Obramowanie wjazdów krawężnikiem 15 x 30 x 100 cm od strony chodnika, zaś zjazdów opornikiem 12 x 25 x 100 cm. Zamknięcie wjazdów i zjazdów od strony posesji krawężnikiem w razie konieczności. Szerokość wjazdów i zjazdów dostosować do szerokości istniejących bram w porozumieniu z właścicielem.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wpłynie na pogorszenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

6. ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE ROBÓT DROGOWYCH

PN-B-04111	Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-B-06250	Beton zwykły.

PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

PN-B-11111	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

PN-B-11112	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-06102	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

BN-80/6775-03/01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.