PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Normatyw | Opis | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiekt: SIEC WODOCIĄGOWA |  |
| 1.1. | Element: Roboty ziemne |  |
| 1.1.1. | KNNR 00-01-0307-0400 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IY | 127.3400 m3 |
| 1.1.2. | KNNR 00-01-0210-0300 | Wykopy oraz przekopy o gfęb.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - Wariant 1 | 605.3600 m3 |
| 1.1.3. | KNNR 00-01-0313-0100 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. MV | 1024.2000 m2 |
| 1. 1.4. | KNNR 00-04-1411-0300 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | 43.8000 m3 |
| 1.1.5. | KNNR 00-01-0318-0300 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | 118.5800 m3 |
| 1. 1.6. | KNNR 00-01-0214-0400 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, pu nktowych, rowów.wykopó w obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II -wariant 1 | 474.3200 m3 |
| RAZEM ELEMENT: |
| 1.2. | Element: Roboty instylacyjne |  |
| 1.2.1. | KNNR 00-11-0302-0300 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm | 219.0000 m |
| 1.2. 2. | KNNR 00-04-1010-0700 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm | 19.0000 złącze |
| 1. 2. 3. | KNR 02-19-0119-0400 | Rury ochronne o śr.nom. 250 mm | 7.0000 m |
| 1.2.4. | KNNR 00-04-1112-0300 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE | 2.0000 kpi. |
| 1. 2. 5. | KNNR 00-04-1014-0400 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm –trójniki | 3.0000 szt. |
| 1.2.6. | KNNR 00-04-1119-0300 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | 1.0000 kpi. |
| 1.2.7. | KNNR 00-04-1014-0200 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm – króciec FF80 | 1.0000 szt. |
| 1. 2. 8. | KNNR 00-04-1012-0300 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm | 4.0000 szt. |

| 1-5.9. | KNR 02-19-0219-0100 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 219.0000 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.10. | KNNR 00-04-1611-0100 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm | 1.0000 odc.200m |
| 1.2.11. | KNNR 00-04-1612-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | 1.0000 ode. 200m |
| 1.2.12. | KNNR 00-04-1606-0100 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 1.0000 200m-1 próba |
| 1. 2.13. | KNNR 00-11-0307-0100 | Przyłącza wodociągowe o długości do 15 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm | 104.0000 m |
| 1- 2.14. | KNNR 00-04-1011-0700 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - trójniki siodłowe 160/40D | 8.0000 złącze |
| 1.2.15. | KNNR 00-11-0306-0200 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 160/40 mm | 4.0000 kpi. |
| 1.2.16. | KNNR 00-11-0304-0100 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE o śr. nominalnej 32 mm –wariant 1 | 12.0000szt. |
| 1.2.17. | KNNR 00-04-0140-0200 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | 12.0000 kpi. |
| 1. 2.18. | KNNR 00-04-0123-0500 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych - wariant 1 | 12.0000 kpi. |
| 1.2.19. | KNNR 00-04-0130-0200 | Zawory antyskażeniowe o śr nominlanej 20 mm UWAGI: Analogia | 12.0000szt. |
| 1.2.20. | KNNR 00-04-0135-0200 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm | 12.0000szt. |
| 1.2.21. | KNR 02-19-0134-0200 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | 14.0000 kpi. |
| 1.2.22. | KNR-W 02-18-0513-0100 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | 12.0000 studnia |
| 1. 2.23. | KNR-W 02-18-0513-0200 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | -12.0000 0.5 m stud. |
| RAZEM ELEMENT: |
| RAZEM OBIEKT: |
| 2 | Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej |  |
| 2.1. | Element: Roboty ziemne |  |
| 2.1.1. | KNNR 00-01-0307-0400 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IY | 170.2200 m3 |
| 2.1.2. | KNNR 00-01-0210-0300 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV -wariant 1 | 736.8800 m3 |
| 2.1.3. | KNNR 00-01-0313-0100 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych : wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | 1559.8000 m2 |
| 2.1.4. | KNNR 00-04-1411-0300 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | 76.2000 m3 |
| 2.1.5. | KNNR 00-01-0318-0300 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat, I-III | 154.9800 m3 |
| 2. 1.6. | KNNR 00-01-0214-0400 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopć w obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II -wariant 1 | 619.9200 m3 |
| RAZEM ELEMENT: |
| 2.2. | Element: Roboty instalacyjne |  |
| 2.2.1. | KNNR 00-11-0302-0100 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 75 mm | 381.0000 m |
| 2. 2. 2. | KNR 02-19-0119-0200 | Rury ochronne o śr.nom. 150 mm | 7.0000 m |
| 2. 2. 3. | KNNR 00-04-1112-0200 | Zasuwy kanalizacyjna ciśnieniowa dn 75 mm UWAGI: Analogia | 2.0000 kpi. |
| 2. 2. 4. | KNNR 00-11-0302-0100 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 40 mm | 30.0000 m |
| 2. 2. 5. | KNNR 00-04-1011-0200 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 75 mm trójnik siodłowy 75/40D | 7.0000 złącze |
| 2. 2. 6. | ANALIZA WŁASNA | Kompletne urządzenie zbiornikowo-tłoczne z pompą rozdrabniającą systemu Flygt | 7.0000 szt. |
| 2. 2. 7. | KNNR 00-04-1012-0100 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | 4.0000 szt. |
| 2.2.8. | KNNR 00-04-1011-1000 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm - trójnik 225/70D | 1.0000 złącze |
| RAZEM ELEMENT: |
| RAZEM OBIEKT: |
| RAZEM KOSZTORYS: |