Program funkcjonalno–użytkowy dla projektu:

„Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”.

Adres inwestycji: Indywidualne gospodarstwa domowe na terenie Gminy Lesznowola.

Instalacje zainstalowane zostaną na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych usytuowanych na terenie Gminy Lesznowola:

- instalacje kotłów gazowych;

- instalacje fotowoltaiczne;

- instalacje kolektorów słonecznych;

- instalacja powietrzno-wodnej pompy ciepła.

Nazwa i kody CPV:

71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach,

45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331110-1 instalowanie kotłów,

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,

45320000-6 roboty izolacyjne

45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

09331100-9 kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45310000-3 roboty instalacji elektrycznych

45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)  stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Spis treści

Wstęp	3

I.	Część opisowa	4

1.	Opis przedmiotu zamówienia	4

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	13

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	14

1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	23

2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	25

2.1.	Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy	28

2.2.	Architektura	29

2.3.	Konstrukcja	29

2.4.	Instalacja	29

2.5.	Wykończenie	31

II.     Część informacyjna	31

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	31

2.	Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	31

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	31

4.	Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	32

4.1	Mapy lokalizujące inwestycję	32

4.2	Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów	32

4.3	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	33

4.4	Inwentaryzacja zieleni	33

4.5	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	34

4.6	Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	34

4.7	Inwentaryzację lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek	34

4.8	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów mieszkalnych do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych	34

4.9	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem	35

5. Uwagi końcowe	35

Załączniki:	36

# Wstęp

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie prace budowlano-montażowe, termomodernizacyjne. Przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji kotłów gazowych, powietrzno-wodnej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Projekt ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Lesznowola. Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe). Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Miejscem realizacji projektu będą miejscowości należące do Gminy. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Lesznowola oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

- Zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do powietrza,

- Instalacja kotłów gazowych umożliwi wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych,

- Instalacja powietrzno-wodnej pompy ciepła umożliwi wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych,

- Instalacja paneli fotowoltaicznych umożliwi ograniczenie korzystania z energii elektrycznej wytwarzanej przez Zakład Energetyczny na terenie Gminy Lesznowola do minimum,

- Instalacja kolektorów słonecznych umożliwi wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

- Zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż powietrzno-wodnej  pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,

- Wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu.

# Część opisowa

# Opis przedmiotu zamówienia

# Celem zamówienia jest dostosowanie budynków mieszkalnych do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych robót modernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów eksploatacji oraz osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego m.in. na oszczędności energii cieplnej, uniknięcie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii, poprawą izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki.

# Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynków oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Lesznowola. Przedmiotem projektu objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) jest realizacja zadania pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”. Projekt ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Lesznowola. Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe). Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Miejscem realizacji projektu będą miejscowości należące do Gminy.

# W ramach projektu nastąpi wykonanie prac termomodernizacyjnych obejmującego m. in.: docieplenie ścian, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wymiana źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły centralnego ogrzewania wykorzystujące paliwo gazowe. Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Urządzenia grzewcze charakteryzować będą się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Zastosowane zostaną kotły posiadające certyfikat na 5 klasę efektywności energetycznej o sprawności powyżej 90%, co przyczyni się do zmniejszenia ilości paliwa potrzebnego do ogrzania pomieszczeń. Instalacje zamontowane zostaną w wydzielonych pomieszczeniach (kotłowniach) budynków mieszkalnych. Analizie poddana została powierzchnia i kubatura poszczególnych budynków w celu określenia możliwości montażu wybranej instalacji kotłów oraz doboru parametrów (powierzchnia, moc, itp.) instalacji. Na etapie przygotowania projektu zostały przeprowadzone uproszone audyty energetyczne. Do projektu zakwalifikowane zostały budynki, których stan techniczny spełnia wymagania pod kątem montażu poszczególnych instalacji. Instalacja ma służyć wytwarzaniu energii cieplnej na całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną obiektu.

# Przedmiotem projektu jest także montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych – energii słońca. Moc układów fotowoltaicznych oraz solarnych została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną przez dany budynek. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci – typ instalacji on grid. Prosumenci energii elektrycznej wytwarzać ją będą na własne potrzeby (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Nadwyżka energii elektrycznej z terenu danej instalacji będzie wprowadzana do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Instalacje solarne wykorzystywać będą energię słoneczną do wspomagania produkcji c.w.u. Energia cieplna wykorzystywana będzie do własnych potrzeb obiektu.

# Ponadto, przedmiotem jest instalacja powietrznych pomp ciepła terenie Gminy Lesznowola, które mają służyć do ogrzewania budynków oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się, że zamierzona pompa ciepła będzie zaspokajała potrzeby energetyczne budynku na poziomie 9616kWh/rok dla CO. Dodatkowo aby zwiększyć efekt ekologiczny i ekonomiczny budynek zostanie wyposażony w ONGRIDową mikroinstalację fotowoltaiczną, która zasili pompę ciepła oraz inne urządzenia AGD i RTV.

# Przedmiotowy projekt polega na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności (redukcja CO2 w stosunku do istniejących instalacji co najmniej 30%). Przedmiotem projektu jest również wybudowanie instalacji urządzeń fotowoltaicznych oraz solarnych na obiektach mieszkalnych.

# W wyniku realizacji projektu zostanie wygenerowana energia cieplna pozyskana z kotłów na paliwa gazowe, powietrznych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Energia elektryczna pozyskiwana będzie instalacji fotowoltaicznych. Wybudowane instalacje w ramach projektu pokryją zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną danego budynku. Wsparciem w zakresie wymiany źródeł ciepła zostaną objęte budynki, w których nie ma technicznej możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

# Wykonanie termomodernizacji budynków indywidualnych gospodarstw domowych objętych przedmiotowym projektem znajdują się na terenie Gminy Lesznowola.

# Budynek 01 – Lesznowola 05-506, ul. Jedności 34

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 625m3

# - powierzchnia użytkowa: 250m2

# - ilość kondygnacji: 2

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - wymianę źródła ciepła – zamontowany zostanie kocioł gazowy stojący 30 kW + zasobnik CWU 200 l wraz z budową komina, który służył będzie do ogrzewania budynku,

# - montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 10kW na dachu budynku – do wytwarzania energii elektrycznej.

# Budynek 02 – Podolszyn 05-506, ul. Polna 142

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 662,5m3

# - powierzchnia użytkowa: 265m2

# - ilość kondygnacji: 3

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - wymianę źródła ciepła – zamontowany zostanie kocioł gazowy wiszący 24 kW + zbiornik CWU 400 l wraz z budową komina, który służył będzie do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

# - montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 8kW na dachu budynku – do wytwarzania energii elektrycznej,

# - montaż instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,005487 MWt na dachu budynku – do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

# Budynek 03 – Łazy 05-552, ul. Masztowa 17

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 550m3

# - powierzchnia użytkowa: 220m2

# - ilość kondygnacji: 2

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – wymiana na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K,

# - wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K,

# - docieplenie ścian – za pomocą styropianu o grubości 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła (=0,036W/mK,

# - wymianę źródła ciepła – zamontowany kocioł gazowy stojący 22 kW + zasobnik CWU 120 l wraz z budową komina, który służył będzie do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

# Budynek 04 – Wólka Kosowska 05-552, Garbatka ul. Postępu 31H

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 384m3

# - powierzchnia użytkowa: 160m2

# - ilość kondygnacji: 1

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – wymiana na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K,

# - wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K,

# - wymianę źródła ciepła – zamontowany zostanie kocioł gazowy wiszący 14-15 kW + zasobnik CWU 120 l  wraz z budową komina, który służył będzie do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

# - montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 7kW na dachu budynku – do wytwarzania energii elektrycznej.

# Budynek 05 – Wólka Kosowska 05-552, ul. Krzywa 3

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 271,8m3

# - powierzchnia użytkowa: 108,7m2

# - ilość kondygnacji: 1

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - docieplenie dachu – za pomocą wełny mineralnej o grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła (=0,038W/mK wraz z wykonaniem kominów wentylujących przestrzeń dachową,

# - wymianę źródła ciepła – zamontowany zostanie kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l wraz z budową komina, który służył będzie do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

# - montaż termostatów na grzejnikach centralnego ogrzewania budynku.

# Budynek 06 – Kosów 05-552, ul. Sadowa 34I

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 455,5m3

# - powierzchnia użytkowa: 175,2m2

# - ilość kondygnacji: 2

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - wymianę źródła ciepła – zamontowany zostanie kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 150 l wraz z budową komina, który służył będzie do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

# - montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 9kW na dachu budynku – do wytwarzania energii elektrycznej.

# Budynek 07 – Łoziska 05-500, ul. Fabryczna 19

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 359,4m3

# - powierzchnia użytkowa: 149,39m2

# - ilość kondygnacji: 2

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych za pomocą styropianu o grubości 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła (=0,036W/mK,

# - docieplenie podłogi strychu za pomocą wełny mineralnej lub styropianu o grubości 25cm współczynniku przewodzenia ciepła (=0,04W/mK wraz z wykonaniem podłogi na legarach,

# - docieplenie stropu piwnicy pod pomieszczeniami ogrzewanymi metodą natryskową wełną mineralną lub szklaną o grubości równej 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła (=0,0036W/mK,

# - wymianę źródła ciepła – zamontowany zostanie kocioł gazowy wiszący 14-15 kW + zasobnik CWU 100 l wraz z budową komina, który służył będzie do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

# Budynek 08 – Nowa Iwiczna 05-500, ul. Stokrotki 6

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 341,4m3

# - powierzchnia użytkowa: 131,30m2

# - ilość kondygnacji: 2

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - budowa instalacji c.o.,

# - wymianę źródła ciepła – zamontowany zostanie kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l wraz z budową komina, który służył będzie do ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

# - montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 5kW na dachu budynku – do wytwarzania energii elektrycznej.

# Budynek 09 – Mroków 05-552, al. Krakowska 48

# Dane ogólne budynku:

# - kubatura budynku: 662,8m3

# - powierzchnia użytkowa: 200m2

# - ilość kondygnacji: 2

# Termomodernizacja budynku obejmuje:

# - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych za pomocą styropianu o grubości 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła (=0,04W/mK,

# - docieplenie podłogi strychu za pomocą wełny mineralnej lub styropianu o grubości 20cm współczynniku przewodzenia ciepła (=0,04W/mK wraz z odtworzeniem podłogi strychu,

# - wymiana stolarki drzwiowej – wymiana na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K,

# - wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K,

# - wymiana instalacji c.w.u. i c.o. – kompleksowa wymiana instalacji -  kocioł gazowy stojący 22 kW + zasobnik CWU 135 l,

# - montaż zaworów termostatycznych,

# - dostosowanie kotłowni do gazu ziemnego,

W budynkach mieszkalnych objętych termomodernizacją zostaną zamontowane kotły gazowe (9 sztuk) oraz dodatkowo w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lesznowola nie objętych termomodernizacją zamontowane kotły gazowe (36 sztuk) i powietrzne pompy ciepła (2 sztuki).

Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków oraz usytuowanie instalacji objętych projektem zawierają załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego dokumentu.

Planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywać:

- energie odnawialną:

- energię słoneczną:

- Instalacje paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji a także do obsługi urządzeń gospodarstwa domowego np.: AGD, RTV i itp. W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych zestawów fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem;

- Instalacje kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji kolektorów słonecznych – kolektorów płaskich bezciśnieniowych z absorberem meandrycznym.

- energię powietrza:

- Instalacje powietrznych pomp ciepła mają służyć do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania wchodzi zakup i montaż kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła wraz z oprzyrządowaniem.

- energię nieodnawialną:

- gaz ziemny:

- Instalacje kotłów gazowych mają służyć do ogrzewania budynków oraz do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem.

Tabela 1. Urządzenia i parametry techniczne instalacji kotłów gazowych dla indywidualnych gospodarstw domowych w ramach projektu

| Podstawowe dane techniczne instalacji kondensacyjnych kotłów gazowych |
| --- |
| Wariant instalacji | Wariant 1 CO+CWU | Wariant 2 CO |
| Minimalna moc kotła | 15 kW; 19 kW; 20 kW; 22 kW; 24 kW; 26 kW; 30 kW |
| Rodzaj zasobnika | z emaliowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo | z wężownicowym podgrzewaczem |
| Pojemność wymiennika ciepła | 1,8 l |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Minimalna pojemność podgrzewacza c.w.u. | 100 l | 130 l |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Urządzenia i parametry techniczne instalacji pompy ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych w ramach projektu

| Podstawowe dane techniczne przykładowy instalacji pomp ciepła |
| --- |
| Typ pompy ciepła | Powietrzna |
| Min. moc pompy ciepła | 8kW, 12kW |
| Moc grzewcza pompy ciepła | 10,5 kW |
| Pojemność zasobnika CWU | 190 l |
| Pojemność zbiornika buforowego | 100 l |
| Współczynnik COP | 4,2 |
| Liczba pionowych wymienników | - |
| Współpraca z innym źródłem ciepła/ jakim/ moc | Wbudowana grzałka o mocy 6 kW |
| Roczny uzysk z energii z pompy ciepła CO (kWh) | 13423 |
| Roczny uzysk z energii z pompy ciepła CWU (kWh) | 4329 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Urządzenia i parametry techniczne instalacji kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych w ramach projektu

| Podstawowe dane techniczne instalacji kolektorów słonecznych |
| --- |
| Wariant instalacji | Optymalny dla rodzin powyżej 5 osób |
| Maksymalna liczba kolektorów | 3 kolektory płaskie bezciśnieniowe |
| Ilość przewodu elektrycznego | 2x0,75 mm2 lub 2x1 mm2 |
| Minimalna pojemność podgrzewacza c.w.u. | 350 l |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Urządzenia i parametry techniczne instalacji paneli fotowoltaicznych dla indywidualnych gospodarstw domowych w ramach projektu

| Podstawowe dane techniczne instalacji paneli fotowoltaicznych |
| --- |
| Minimalna moc instalacji | 5 kWp | 6 kWp | 7 kWp | 8 kWp | 9 kWp | 10 kWp |
| Moduły fotowoltaiczne: - maksymalna ilość, - typ ogniwa. | - 20 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne | - 24 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne | - 28 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne | - 32 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne | - 32 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne | - 40 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne |
| Falownik: - minimalna ilość, - przyłączenia. | - 1 sztuka, - MPP 1: 1 x 10 - MPP 2: 1 x 10 | - 1 sztuka, - MPP 1: 1 x 12 - MPP 2: 1 x 12 | - 1 sztuka, - MPP 1: 1 x 14 - MPP 2: 1 x 14 | - 1 sztuka, - MPP 1: 1 x 16 - MPP 2: 1 x 16 | - 1 sztuka - MPP 1: 1 x 16 - MPP 2: 1 x 16 | - 1 sztuka, - MPP 1: 1 x 12 - MPP 2: 1 x 16 |
| Parametr techniczny uzyskiwanego prądu (sieć AC): - liczba faz, - rodzaj napięcia sieciowego. | - 3 - 320V – 480V | - 3 - 320V – 480V | - 3 - 320V – 480V | - 3 - 320V – 480V | - 3 - 320V – 480V | - 3 - 320V – 480V |
| Uwarunkowania realizacyjne: - miejsce montażu, - orientacja, - maksymalna powierzchnia generatora. | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 26,1 m2 | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 31,3 m2 | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 36,5 m2 | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 41,8 m2 | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 52,6 m2 | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 52,2 m2 |

Źródło: Opracowanie własne

Instalacje kotłów gazowych usytuowane będą wewnątrz budynków mieszkalnych w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu (tzw. kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych budynku).

Instalacje paneli fotowoltaicznych i instalacje kolektorów słonecznych usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych.

Instalacje pomp ciepła usytuowane będą wewnątrz budynków mieszkalnych.

Wybór optymalnej lokalizacji powyższych instalacji zostanie ustalony każdorazowo z właścicielem nieruchomości.

Zakres przedmiotowego zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji  technicznych do montażu kotłów gazowych dla budynków użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Zastosowane kotły będą wykonane w 5 klasie efektywności  energetycznej  i emisyjności  wg. PN-EN 303.5-2012 lub normą równoważną oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.  Urządzenia powinny pracować zarówno w otwartych jak i zamkniętych systemach instalacji. W systemie zamkniętym należy stosować armaturę zabezpieczającą (zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe i wężownicę schładzającą podłączoną przez zawór termostatyczny do sieci wodociągowej, zgodnie z PN-EN 12828 lub równoważną). Kotły na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych.

- Opracowanie dokumentacji technicznych do montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Panele fotowoltaiczne będą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

- Opracowanie dokumentacji technicznych do montażu instalacji kolektorów słonecznych dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Kolektory słoneczne będą posiadać jeden z poniższych certyfikatów, wydanych przez właściwą jednostkę certyfikującą nie starszą niż 5 lat: PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 oraz posiadający europejski znak jakości „Solar Keymark”.

- Opracowanie dokumentacji technicznych dla montażu, uruchomienia i przyłączenia pompy ciepła w budynku mieszkalnym.

Przed sporządzeniem dokumentacji Wykonawca:

- przeprowadzi wizję nieruchomości, a także wywiad z właścicielem nieruchomości oraz spisze protokół uzgodnień,

- oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych,

- przedłoży zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,

- ustali lokalizację instalacji kotłów, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych wraz z miejscem włączenia do wewnętrznych instalacji: wodnej i elektrycznej budynku,

- uzyska akceptację właściciela nieruchomości w zakresie lokalizacji montażu przedmiotowych  instalacji,

- pozyska szczegółowe informacje od właściciela nieruchomości niezbędne do prawidłowego zaprojektowania dokumentacji.

- W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu zamawiającego (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji.

Przedstawione w programie funkcjonalno–użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póz. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, że planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Rozwiązania technologiczne stosowane w PFU nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa.

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z termomodernizacja budynków, montażem kotłów gazowych w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu tzw. kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych budynków mieszkalnych, a także montażem paneli fotowoltaicznych i montażem kolektorów słonecznych na dachu budynków i montażem pozostałych urządzeń instalacji wewnątrz budynków.

Zasięg oddziaływania projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków. W fazie montażu instalacji objętych projektem jego oddziaływanie może polegać na czasowym obniżeniu komfortu wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach, stropach). To niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia montażu inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych. Termomodernizacja budynków tj. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk domowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności pozwoli na redukcję emisji CO2 w stosunku do istniejących instalacji co najmniej o 30%.

Mapa nasłonecznienia w Polsce

Źródło: http://www.domtest.pl/

Energia słoneczna jest najbardziej dostępnym rodzajem energii odnawialnych, jednocześnie o prawie nieograniczonych zasobach. W zastosowaniu technologii przetwarzającej energię słoneczną na energię cieplną i elektryczną jedynym ograniczeniem mogą być uwarunkowania ekonomiczne.

W Polsce mamy do czynienia z niejednakowym rozkładem promieniowania słonecznego w ciągu roku. 80 % całkowitego rocznego nasłonecznienia przypada na okres 6 miesięcy wiosenno-letnich. Przy porównywaniu warunków promieniowania słonecznego w różnych regionach kraju posługujemy się następującymi wielkościami:

- Nasłonecznienie - jest to ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaskiej w określonym czasie, wyrażona w MJ/m2;

- Usłonecznienie - średnioroczne sumy promieniowania słonecznego, określające liczbę godzin promieniowania słonecznego w ciągu roku (przy natężeniu promieniowania słonecznego > 200 W/m2);

- Natężenie promieniowania słonecznego - moc energii słonecznej przypadającą na jednostkę powierzchni, wyrażana w W/m2;

Polska położona jest w strefie klimatu umiarkowanego między 49° a 54,5° szerokości geograficznej północnej. W zimie południowe krańce Polski mają dzień dłuższy o prawie jedną godzinę od krańców północnych, natomiast w lecie jest odwrotnie. Nasłonecznienie zależy od długości dnia, zachmurzenia i przezroczystości atmosfery. Najdłuższy nieprzerwany okres dopływu energii promieniowania słonecznego w ciągu dnia waha się od 7,2 h w zimie (ok. 30 % doby) do 15,5 h w lecie (65 % doby).

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W Gminie Lesznowola w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola ” wykonana zostanie termomodernizacja 9 budynków mieszkalnych poprzez dokonanie docieplenia ścian, strychów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródeł ciepła. Zastosowane zostaną dwa warianty kotłów gazowych o min. mocach 14kW, 15kW, 22kW, 24kW 
i 30 kW nie przekraczających łącznej mocy 2 MWt. Zastosowane kotły będą wykonane w 5 klasie efektywności energetycznej i emisyjności wg. PN-EN 303.5-2012, lub zgodnie z normą równoważną. Urządzenia powinny pracować zarówno w otwartych jak i zamkniętych systemach instalacji. W systemie zamkniętym należy stosować armaturę zabezpieczającą (zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe i wężownicę schładzającą podłączoną przez zawór termostatyczny do sieci wodociągowej, zgodnie z PN-EN 12828 lub równoważną). Ujęte w projekcie urządzenia do ogrzewania będą spełniać normy w zakresie zapewniającym minimalny poziomem efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (obowiązujące od końca 2020 r.). Wymieniane urządzenia grzewcze są również zgodne z przepisami prawa krajowego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Projekt jest zgodny z programem ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego. Nowo instalowane kotły gazowe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nie będą one posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Ponadto, zastosowane zostaną również instalacje paneli fotowoltaicznych o min. mocach  5kW, 6kW, 7 kW, 8kW, 9kW, 10kW nie przekraczających łącznej mocy 2 MWe. Panele fotowoltaiczne będą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz zastosowane zostaną instalacje kolektorów słonecznych o min. mocy 0,005487 MWt, nie przekraczających łącznej mocy 2 MWt. Kolektory słoneczne będą posiadać jeden z poniższych certyfikatów, wydanych przez właściwą jednostkę certyfikującą nie starszą niż 5 lat: PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 oraz posiadający europejski znak jakości „Solar Keymark”.

Zastosowane zostaną powietrzne pompy ciepła o mocy 8kW, 12kW.

Przykładowe modele instalacji objętych projektem zostały przedstawione poniżej.

### Kocioł gazowy

### Instalacja kotła gazowego składa się:

### regulatora,

### pompa obiegowa,

### wymiennika ciepła,

### palnika,

### podgrzewacz c.w.u.,

### moduł WLAN.

### Regulator

### Kocioł posiada zintegrowany układ regulacji spalania. Układ ten automatycznie dopasowuje parametry spalania do różnych gatunków gazu (gaz ziemny E/L lub gaz płynny) zapewniając zawsze najwyższą efektywność energetyczną, a także do redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

### Pompa obiegowa

### Pompa obiegowa z regulowanymi obrotami pracuje cicho i zużywa mało prądu. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości umożliwia długotrwałą i ekonomiczną eksploatację.

### Wymiennik ciepła

### Wymiennik ciepła ze stali szlachetnej gwarantuje najwyższą niezawodność i stale wysoki stopień wykorzystania efektu kondensacji.

### Palnik

### Cylindryczny promiennikowy palnik wykonany ze stali szlachetnej daje wysoki stopień wykorzystania kondensacji i gwarantuje niezawodność.

### Podgrzewacz c.w.u.

### Emaliowane, ładowane warstwowo zasobniki c.w.u. o pojemności 100 oraz 130 litrów zapewniają wysoki komfort korzystania z ciepłej wody. Pod względem wydajności rozbioru ciepłej wody system ten jest porównywalny z ustawionym osobno podgrzewaczem pojemnościowym o pojemności 150 litrów.

### W zasobniku ładowanym warstwowo w trakcie rozbioru wody zasobnik jest uzupełniany na bieżąco podgrzaną wodą, gotową do natychmiastowego użycia. Czujniki temperatury zapewniają równomierny rozkład temperatury.

### Do zastosowania przy twardej wodzie wersja alternatywna z emaliowanym, wężownicowym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. o pojemności 130 litrów.

### Moduł WLAN

### Moduł WLAN dający użytkownikowi znajdującemu się poza domem możliwość obsługę systemu grzewczego przez Internet. Dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej można sterować komfortowo ze smartfona wieloma funkcjami urządzenia.

Panele fotowoltaiczne

Instalacja paneli fotowoltaicznych składa się z:

- z modułów fotowoltaicznych krzemowych monokrystalicznych,

- falownika (inwerter),

- systemu mocowań,

- infrastruktury przyłączeniowej,

- zabezpieczeń.

Moduł fotowoltaiczny

Moduł Fotowoltaiczny to urządzenie zmieniające bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC.

Panele monokrystaliczne składają się z modułów fotowoltaicznych zbudowanych z pojedynczych ogniw kryształu monokrystalicznego, krzem w postaci wafli o grubości ok 0,2 mm. Wykorzystanie monokryształów krzemu umożliwia uzyskanie dużej sprawności konwersji energii słonecznej w energię elektryczną.

Moduły z ogniw monokrystalicznych zazwyczaj mają barwę ciemnoniebieską do czarnej. Monokryształ krzemu jest w przekroju kołem, dlatego ogniwa te, po ich obróbce, często mają zaokrąglone rogi. Ten typ modułów charakteryzuje się największą sprawnością, oraz najniższym wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród powierzchni dostępnych modułów. Z krzemu monokrystalicznego oprócz tradycyjnych ogniw produkowane są także ogniwa typu HIT oraz ogniwa z obiema elektrodami umieszczonymi z  tyłu (back contact), są to rozwiązania o dużej sprawności.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych back contact. Panele te charakteryzują się ogniwami z obiema elektrodami z tyłu, które oparte są na krzemie z typem n przewodnictwa. Cechują się najwyższą sprawnością często sięgającą powyżej 24%. Moduły zbudowane z tych ogniw mają dużo wyższą sprawność niż klasyczne moduły z ogniw krzemowych o porównywalnej lub nawet dużo wyższej mocy.

Umiejscowienie obu elektrod z tyłu sprawia, że patrząc na moduł nie widzimy na nim znanych z klasycznych ogniw srebrnych ścieżek. Brak ścieżek sprawia, że ogniwa mogą większą powierzchnią absorbować światło, mają także mniejsze straty wewnętrzne, przez co osiągają wyższą sprawność w stosunku do klasycznych ogniw monokrystalicznych. Umiejscowienie połączeń elektrycznych + i - z tyłu ogniwa przyczynia się do większej odporności na korozję połączeń elektrycznych.

Moduły tego typu absorbują niskoenergetyczne promieniowanie podczerwone, mają bardzo dobre parametry elektryczne i charakteryzują się dobrym jak na moduły z krzemu krystalicznego temperaturowym współczynnikiem spadku mocy (0,36 – 0,40) co oznacza, że wraz ze wzrostem temperatury relatywnie wolno tracą wydajność.

Moduły typu back contact, w przeciwieństwie do tradycyjnych modułów mono i polikrystalicznych, charakteryzują się 100% odpornością na zjawisko degradacji wydajności w pierwszych tygodniach po ich zainstalowaniu (zjawisko LID). W technologii standardowej, degradacja ta wynosi ok 0,5% w ciągu kilku pierwszych tygodni.

Proces technologiczny produkcji ogniw z obiema elektrodami z tyłu wymaga stosowania bardzo czystego krzemu, jest także bardziej skomplikowany technicznie, dzięki czemu osiąga znacznie wyższą sprawność.

Technologia back contact, umożliwia uzyskiwanie wysokich mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości i wagi samych modułów (o porównywalnej mocy). W znacznym stopniu ułatwia to i przyspiesza prace montażowe.

Tabela nr 5. Minimalne parametry modułów PV założonych do wykorzystania w projekcie

| Minimalne parametry modułów PV |
| --- |
| Minimalna moc znamionowa PMPP | 250 Wp |
| Sprawność modułu PV η | min. 19,5% |
| Napięcie obwodu otwartego VOC | 32,1 – 68,2 V |
| Prąd obwodu zamkniętego ISC | 6,20 – 10,85A |
| Napięcie w punkcie maksymalnej mocy Vmpp | 27,1 – 58,1 V |
| Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy Impp | 5,80 - 9,90 A |
| Temperatura pracy | od -40OC do +90OC |
| Tolerancja mocy wyjściowej | -0/+3% [%/OC] |
| Współczynnik temperaturowy Pmax maks. | -0,30 – 0,38 [%/OC] |
| Gwarancja mechaniczna | min. 10 lat |
| Gwarancja liniowa wydajności min. 80% | min. 25 lat |
| Waga modułu maks. | maks. 19,5 kg |
| Stopień ochrony IP puszki przyłączeniowej | IP65 |
| Typ złącza wtykowego | MC4 |
| Materiał ogniwa | krzem monokrystaliczny |
| Odporność na obciążenie statyczne | nie mniejsza niż 5400 Pa |
| Odporność na obciążenie wiatrem | nie mniejsza niż 2400 Pa |

Źródło: Opracowanie własne

Falownik - inwerter

To urządzenie mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (230/400V; 50 Hz). Dodatkowo falownik pełni też funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii. Istnieje możliwość monitorowania instalacji przez aplikację mobilną lub portal internetowy.

Prąd z falownika w pierwszej kolejności płynie do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. Jeżeli moc dostarczana przez falownik jest wyższa od mocy zużywanej aktualnie w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Współpraca falownika z siecią odbywa się płynnie i nie wymaga żadnych urządzeń regulacyjnych.

Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, falownik będzie wyposażony w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu. Falownik będzie posiadał maksymalne napięcie wejściowe 750V, znamionowe napięcie wejściowe 400V, minimalne napięcie wejściowe 125V, maksymalny prąd wejściowy 30A, liczba wejść MPP – 2. Inwerter waży < 30 kg, pracuje w temperaturze -25°C do +60 °C.

Inwerter będzie wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej (Potwierdzony Certyfikatem Pochodzenia).

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacje fotowoltaiczne obsługiwane będą przez system sterowania wykorzystujący rozwiązania z zakresu TiK. Umożliwi on prezentację przez sieć ON-LINE mieszkańcom, uzysku energetycznego z instalacji.

Zbierane dane będzie można odczytać przez wyświetlacz wbudowany w instalacji. Za pośrednictwem wyświetlacza urządzenie powinno umożliwić odczytanie aktualnej, miesięcznej lub rocznej oraz sumarycznej ilości wyprodukowanej energii na swojej instalacji. Wszystkie dostępne dane dotyczące pracy systemu będą gromadzone w pamięci urządzenia. Przekaz zbieranych danych może być udostępniony również przez aplikację zainstalowana na smartfonach korzystających z sieci GSM lub sieci zewnętrznej. Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet będzie możliwe monitorowanie i zarządzanie systemem sterowania przy użyciu ogólno budynkowego systemu. Użytkownik będzie miał możliwość analizowanie i weryfikowanie poprawnego funkcjonowania systemu. Tylko osoby znające hasło zabezpieczające będą miały dostęp do szczegółowych danych dotyczących instalacji. Zadania Systemu Sterującego (opartego na TiK):

  - Wizualizacja stanu instalacji;

  - Wizualizacja uzysków energetycznych;

  - Diagnostyka awarii instalacji;

  - Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie.

Tabela 6. Minimalne parametry inwerterów fotowoltaicznych jednofazowych założonych do wykorzystania w projekcie

|  | Instalacja jednofazowa inwerterów o mocy ok. 2-2,5 kWp | Instalacja jednofazowa inwerterów o mocy ok. 3-3,5 kWp |
| --- | --- | --- |
| Moc po stronie AC (minimum) | 2,0 kW | 3,0 kW |
| Rodzaj falownika | jednofazowy, beztransformatorowy |
| Napięcie startowe dla wejścia MPP | 75V lub mniej | 125V lub mniej |
| Górne napięcie dla wejścia MPP | 350V lub więcej | 500V lub więcej |
| Maksymalne napięcie wejściowe DC | minimum 420 V | minimum 600 V |
| Maksymalny prąd wejściowy DC | co najmniej 11.5 A | co najmniej 11.5 A |
| Zabezpieczenie przed błędną polaryzacją | tak | tak |
| Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 230V L,N,PE | 230V L,N,PE |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.95 ind. - 0.95 poj. | 0.95 ind. - 0.95 poj. |
| Nastawy współpracy z siecią OSD | zgodnie z PN-EN 50438 | zgodnie z PN-EN 50438 |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | tak | tak |
| Porty komunikacyjne | Ethernet, RS485 | Ethernet, RS485 |
| Temperatura pracy | od –15 ºC do +60ºC | od –15 ºC do +60ºC |
| Język komunikacji | polski | polski |
| Prezentacja parametrów pracy | display - graficzna | display - graficzna |
| Asystent pierwszej konfiguracji | tak | tak |
| Ręczne wprowadzanie nastaw | tak | tak |
| Liczniki energii | dzienny, okresowy, stały | dzienny, okresowy, stały |
| Zapis archiwalnych parametrów | tak | tak |
| Odczyt bieżących parametrów pracy | tak, strona DC i AC | tak, strona DC i AC |
| Możliwość pozyskiwania danych arch. | tak, poprzez RS-485 | tak, poprzez RS-485 |
| Miejsce produkcji inwertera | UE | UE |
| Poziom hałasu | <29dBA | <29dBA |
| Masa | do 8,5 kg | do 10 kg |
| Monitoring internetowy uzysków energii | tak | tak |
| Gwarancja | minimum 10 lat | minimum 10 lat |
| Straty mocy w trybie nocnym | <2 kW | <2 kW |
| Pobór mocy własny | <4 kW | <4 kW |
| Współczynnik odkształcenia (cos φ=1) | <2% | <2% |
| Sprawność Europejska | minimum 98,3% | minimum 98,3% |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 7. Minimalne parametry inwerterów fotowoltaicznych trójfazowych założonych do wykorzystania w projekcie

|  | Instalacja trójfazowa |
| --- | --- |
| Moc po stronie AC (min.) | 5 kW; 6 kW; 7 kW; 8 kW; 9 kW; 10 kW |
| Rodzaj falownika | trójfazowy, beztransformatorowy |
| Napięcie startowe dla wejścia MPP | 250V lub mniej |
| Górne napięcie dla wejścia MPP | 800V lub więcej |
| Maksymalne napięcie wejściowe DC | minimum 1000 V |
| Maksymalny prąd wejściowy DC | co najmniej 11 A |
| Zabezpieczenie przed błędną polaryzacją | tak |
| Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 230V/400 L1,L2,L3,N,PE |
| Współczynnik mocy cos φ | 0.8 ind. - 0.8 poj. |
| Nastawy współpracy z siecią OSD | zgodnie z PN-EN 50438 |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | tak |
| Porty komunikacyjne | Ethernet, RS485 |
| Temperatura pracy | od –15 ºC do +60ºC |
| Język komunikacji | polski |
| Prezentacja parametrów pracy | display - graficzna |
| Asystent pierwszej konfiguracji | tak |
| Ręczne wprowadzanie nastaw | tak |
| Liczniki energii | dzienny, okresowy, stały |
| Zapis archiwalnych parametrów | tak |
| Odczyt bieżących parametrów pracy | tak, strona DC i AC |
| Możliwość pozyskiwania danych archiwalnych | tak, poprzez RS-485 |
| Miejsce produkcji inwertera | UE |
| Poziom hałasu | <29dBA |
| Masa | do 10 kg |
| Monitoring internetowy uzysków energii | tak |
| Gwarancja | minimum 10 lat |
| Straty mocy w trybie nocnym | <3 kW |
| Pobór mocy własny | <8 kW |
| Współczynnik odkształcenia (cos φ=1) | <1% |
| Sprawność Europejska | minimum 97,9% |

Źródło: Opracowanie własne

Inwerter winien posiadać certyfikat zgodności z następującymi dyrektywami i normami:

- Dyrektywa 2014/53/UE;

- Dyrektywa 2011/65/UE RoHS;

- EN 62109-1:2010;

- EN 62109-2:2011;

- EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 +AC:2012;

- EN 55011:2016;

- EN 62233:2008 +AC:2008;

- EN 300 328 V1.9.1;

- EN 301 489-1 V/1.9.2;

- EN 301 489-17 V/2.2.1.

Funkcje Systemu Zarządzania Energią

Monitoring i wizualizacja uzysków

Użytkownik posiadający uprawnienia będzie miał możliwość weryfikacji poprawności działania instalacji pod względem stabilności pracy wszystkich urządzeń oraz ilości wytworzonej energii.

Graficzny interfejs użytkownika będzie umożliwiał monitorowanie, przeglądanie aktualnych i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawności działania poszczególnych urządzeń. Dane będą mogły zostać przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujących w intuicyjny sposób aktualny stan pracy poszczególnych elementów. Użytkownik w dowolnym momencie będzie miał możliwość sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykresów obejmujących dowolny zakres czasowy.

System monitoringu falowników pomocny będzie również przy wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości w działaniu urządzeń oraz zapewni bezpieczeństwo i komfort użytkowania użytkownikom instalacji.

System mocowań

System montażowy umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku oraz gruncie, który zapewni stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji dachowej oraz gruntu. Panele fotowoltaiczne zostaną przykręcone do szyn aluminiowych, mocowanych do projektowanych uchwytów. Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych zostanie ustalone indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego biorącego udział w projekcie.

Infrastruktura przyłączeniowa

Po stronie DC (prądu stałego) panele przyłączone będą kablami solarnymi o przekroju 4-6 mm2 w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Przekrój kabli kolektorów słonecznych zostanie określony indywidualnie do infrastruktury budynku mieszkalnego, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystane będą złącza MC4. Elementyte są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową. Po stronie AC (prądu zmiennego) instalacja wykonana będzie w oparciu o kabel typu YDY (instalacje natynkowe i wtynkowe) YKY (instalacje ziemne). Okablowanie AC oraz DC poprowadzone będą możliwie najkrótszymi trasami.

Infrastruktura przyłączeniowa powinna spełniać wymagania producenta lub dostawcy wyposażenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążalność prądową. W zakresie rodzajów kabli i ich stosowania należy przestrzegać zaleceń postanowień krajowych.

Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie przeciwpożarowe) oraz ochronę przeciwprzepięciową chroniącą przed przepięciami na skutek wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi. Ochronę tą stanowić będą ochronniki przepięć klasy II lub w przypadku braku instalacji odgromowej ochronniki przepięć klasy I. Rodzaj ochronników przepięć będzie ustalany indywidualnie do budynków biorących udział w projekcie.

Dodatkowo zastosowany zostanie wyłącznik różnicowoprądowy wykrywający znacznie mniejsze upływy prądu, które mogłyby spowodować nie zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych. Wyłącznik różnicowoprądowy zostanie zamontowany wówczas, gdy instalacja elektryczna do której podłączona zostanie przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna, nie będzie posiadała takiego zabezpieczenia.

Kolektory słoneczne

Instalacja kolektorów słonecznych składa się z:

- trzech kolektorów płaskich bezciśnieniowych z absorberem meandrycznym,

- kompaktowego pojemnościowego podgrzewacza wody 350l z dwoma wężownicami oraz zintegrowaną grupą pompową, sterownikiem i zaworem bezpieczeństwa,

- rur łączących kolektory z podgrzewaczem.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne płaskie bezciśnieniowe wyposażone w absorber meandryczny, połączone w układzie równoległo-szeregowym. Kolektory pracują w układzie z grawitacyjnym powrotem czynnika, tzw. systemie Drainback. Dla zapewnienia prawidłowego napełnienia kolektorów i późniejszego opróżnienia powrót do kolektorów musi zostać podłączony do dolnego króćca, a zasilanie (wyjście) z kolektorów powinno być podłączone po drugiej stronie pola, w górnej części.

Powierzchnia brutto min.:

•	7 m2  (2,5 m2 x 3 szt.).

Powierzchnia absorbera netto min.:

•	6,99 m2  (2,33 m2 x 3 szt.).

Łączna powierzchnia absorbera netto w ramach projektu wynosi 13,98 m2.

Metodologia obliczeń powierzchni absorbera netto w ramach projektu:

ilość kolektorów w ramach projektu:

3 kolektory * 1 instalacja w ramach projektu = 3 kolektory

powierzchnia absorbera netto * ilość kolektorów  = łączna powierzchnia absorbera netto

2,33 m2 * 3 kolektory = 6,99 m2 - łączna powierzchnia absorbera netto.

Tabela 8. Minimalne parametry techniczne kolektora słonecznego

| Powierzchnia brutto | 2,40 m2 (+/- 5%) |
| --- | --- |
| Powierzchnia netto | 2,30 m2 (+/- 5%) |
| Szerokość | 1200 mm (+/- 5%) |
| Wysokość | 2000 mm (+/- 5%) |
| Głębokość | 80 mm (+/- 5%) |
| Masa | <40 kg |
| Absorber | płyta absorbera wykonana z miedzi lub aluminium |
| Współczynnik absorpcji | 95% +/- 2% |
| Współczynnik emisji | 5% +/- 2% |
| Sprawność optyczna | min. 78% |
| Liniowy współczynnik przenikania ciepła | a1=maks. 3,7W/(m2*K) |
| Kwadratowy współczynnik przenikania ciepła | a2=maks. 0,020W/(m2*K2) |
| Układ hydrauliczny | pojedynczy meander |
| Orurowanie | miedziane |
| Króćce przyłączeniowe | 4; możliwość wyboru strony podłączenia |
| Obudowa | wykonana z aluminium |
| Izolacja cieplna | wełna mineralna, min. 40 mm |

Źródło: Opracowanie własne

Pojemnościowy podgrzewacz wody

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest wyposażony w dwie wężownice. Dolna wężownica stanowi wymiennik ciepła, w którym energia pozyskana w kolektorach jest przekazywana wodzie w zasobniku. Dolna wężownica stanowi jednocześnie zbiornik, w którym w stanie spoczynku systemu pozostaje cała objętość wodnego roztworu glikolu propylenowego. Górna wężownica stanowi wymiennik ciepła zasilany z dodatkowego źródła ciepła, np. kotła. Dodatkowo podgrzewacz jest wyposażony w grupę pompową z płynną regulacją przepływu czynnika oraz zintegrowany sterownik systemu. Dla zabezpieczenia przed korozją jest on pokryty warstwą emalii oraz wyposażony w anodę ochronną.

Sterownik

Praca zestawu pompowego jest kontrolowana przez układ sterujący, który zapewnia szybkie napełnienie kolektorów oraz późniejszą redukcję prędkości przepływu dla uzyskania stabilnych warunków odbioru ciepła. W tym celu cały czas kontrolowana jest różnica temperatur pomiędzy temperaturą pola kolektorów, a dolną częścią podgrzewacza wody. Na tej podstawie sterownik dobiera odpowiednią prędkość pracy pomp, która zapewni stabilne warunki pracy systemu i skuteczny odbiór ciepła pozyskanego w kolektorach słonecznych.

Jeśli w trakcie pracy instalacji dojdzie do osiągnięcia maksymalnej temperatury kolektorów lub podgrzewacza wówczas sterownik wyłącza grupę pompową, a wodny roztwór glikolu spływa do wężownicy, gdzie nie jest już narażony na przegrzanie. Jeśli tylko ponownie pojawią się warunki dla prawidłowej pracy instalacji wówczas sterownik załącza grupę pompowa, która ponownie napełnia kolektory. Na czas nieobecności użytkowników, np. podczas wakacji sterownik pozwala na skorzystanie z funkcji Urlop. Po jej aktywowaniu system przechodzi w stan spoczynku. Czynnik grzewczy pozostaje w wężownicy, a grupa pompowa nie zużywa niepotrzebnie energii elektrycznej. Po upływie ustawionego okresu sterownik sprawdza warunki temperaturowe i ponownie uruchamia system.

Dodatkowo sterownik instalacji zintegrowany z podgrzewaczem wody zapewnia również kontrolę pracy dodatkowego źródła ciepła. W tym celu można zaprogramować godziny, w których dopuszczona będzie praca dodatkowego źródła ciepła. Przy czym dla minimalizacji zużycia energii ze źródła konwencjonalnego zezwolenie na jego pracę możliwe jest tylko w przypadku, gdy w ustawionych godzinach temperatura górnej części podgrzewacza jest niższa od oczekiwanej wartości.

Układ rur łączących kolektory z podgrzewaczem

Podgrzewacz z kolektorami jest łączony za pomocą dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm. W trakcie pracy systemu wodny roztwór glikolu tłoczony jest przez grupę pompową rurą powrotną w kierunku kolektorów. Po napełnieniu kolektorów ogrzany czynnik wpływa grawitacyjnie rurą zasilającą do wężownicy podgrzewacza wody, gdzie oddaje ciepło i ponownie jest tłoczony do pola kolektorów.

Równolegle do rur instalacji wymagane jest poprowadzenie przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm2 lub 2 x 1 mm2 do podłączenia czujnika temperatury.

Pompa ciepła powietrzna

W zakładanym przedsięwzięciu planowana jest wymiana obecnego, wyeksploatowanego źródła ciepła o niskiej sprawności na nowoczesne, powietrzne pompy ciepła o wysokim współczynniku COP na poziomie minimum: COP 4,2 dla A7W35 i mocy grzewczej 8 kW i 12kW dla A7W35.

Planowana instalacja będzie funkcjonowała na potrzeby C.O oraz C.W.U w budynku mieszkalnym.

Przewiduje się, że zamierzona pompa ciepła będzie zaspokajała potrzeby energetyczne budynku na poziomie 8046kWh/rok dla CO oraz 2894kWh/rok na potrzeby CWU. Zestaw będzie wyposażony w zbiornik buforowy 100L oraz zasobnik służący do przygotowania CWU dla mieszkańców budynku o pojemności 190L i 300L. Dodatkowo zestaw będzie wyposażony w moduł grzałki o mocy 6kW, który będzie wspomagał pracę pompy ciepła podczas wyjątkowo niskich temperatur na zewnątrz.

Pompa ciepła zostanie podłączona do istniejącej już instalacji C.O. w budynku.  Dodatkowo aby zwiększyć efekt ekologiczny i ekonomiczny budynek zostanie wyposażony w ONGRIDową mikroinstalację fotowoltaiczną, która zasili pompę ciepła oraz inne urządzenia AGD i RTV.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk domowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności pozwoli na redukcję emisji CO2 w stosunku do istniejących instalacji co najmniej o 30%. Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia w przypadku domów jednorodzinnych nie przekroczy 150 kWh/(m2 x rok).

Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania [m2]: 6 918,98 m2

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]: 3 szt.

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]: 7 szt.

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30) [MW]: 0,09 MW

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]: 0,06 MWe

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]: 0,03 MWt

Wskaźniki rezultatu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO2]: 412,63 Mg CO2

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1 645,10 GJ/rok

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 57,39 MWh/rok

Wskaźniki kubaturowe budynku:

Każda z planowanych instalacji kotłów gazowych będzie wykorzystywać kotłownie znajdujące się wewnątrz indywidualnych gospodarstw domowych objętych projektem. Powierzchnie kotłowni oraz powierzchnie grzewczą budynków objętych projektem zostały ujęte w załączniku nr 1.

Każda z planowanej instalacji powietrznej pompy ciepła pomieszczenie znajdujące się wewnątrz indywidualnych gospodarstw domowych objętych projektem. Powierzchnie kotłowni oraz powierzchnie grzewczą budynków objętych projektem zostały ujęte w załączniku nr 2.

Każda z planowanych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych będzie wykorzystywać istniejącą powierzchnię dachową odpowiednich budynków objętych projektem.

Powierzchnie dachowe oraz nr działek ewidencyjnych budynków objętych projektem zostały ujęte w załącznikach nr 3 i nr 4.

W poniższych tabelach przedstawiono powierzchnię każdej z planowanych instalacji kotłów, pomp ciepła, instalacji paneli fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych.

Tabela 9. Wymiary instalacji kotłów.

| L.p. | Rodzaj i minimalna moc instalacji | Masa w kg | Maksymalne wymiary instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wysokość cm | Szerokość cm | Głębokość/ długość cm |
|  | Instalacja kotłów gazowych – wariant 1 | 129 | 142 | 60 | 59 |
|  | Instalacja kotłów gazowych – wariant 2 | 148 | 108 | 64 | 96 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 10. Wymiary instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych.

| L.p. | Rodzaj i minimalna moc instalacji | Maksymalna powierzchnia instalacji |
| --- | --- | --- |
|  | Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 5kWp | 26,1 m² |
|  | Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 6kWp | 31,3 m² |
|  | Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 7kWp | 36,5 m² |
|  | Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 8kWp | 41,8 m2 |
|  | Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 9kWp | 52,6 m² |
|  | Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 10kWp | 52,2 m² |
|  | Instalacja kolektorów słonecznych o min. mocy 5,487 kWt | do 7 m² |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 11. Wymiary pomp ciepła

| L.p. | Rodzaj i minimalna moc instalacji | Masa w kg | Maksymalne wymiary instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wysokość mm | Szerokość mm | Głębokość/ długość mm |
|  | Powietrzna pompa ciepła o min. mocy 8kW | 106 | 975 | 1103 | 463 |
|  | Powietrzna pompa ciepła o min. mocy 12kW | 126 | 975 | 1103 | 463 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 12. Moce kotłów gazowych dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWt | Ogólna minimalna moc instalacji MWt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kocioł gazowy o min. mocy 15 kW | 12 | 0,015 | 0,180 |
| Kocioł gazowy o min. mocy 19kW | 2 | 0,019 | 0,038 |
| Kocioł gazowy o min. mocy 20kW | 17 | 0,020 | 0,340 |
| Kocioł gazowy o min. mocy 22kW | 2 | 0,022 | 0,044 |
| Kocioł gazowy o min. mocy 24kW | 1 | 0,024 | 0,024 |
| Kocioł gazowy o min. mocy 26kW | 1 | 0,026 | 0,026 |
| Kocioł gazowy o min. mocy 30kW | 1 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  | 0,68 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 13. Moce paneli fotowoltaicznych dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWe | Ogólna minimalna moc instalacji MWe |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 5kWp | 1 | 0,005 | 0,005 |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 6kWp | 1 | 0,006 | 0,006 |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 7kWp | 1 | 0,007 | 0,007 |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 8kWp | 1 | 0,008 | 0,008 |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 9kWp | 1 | 0,009 | 0,009 |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 10kWp | 2 | 0,010 | 0,020 |
|  |  |  | 0,06 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 14. Moce kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWt | Ogólna minimalna moc instalacji MWt |
| --- | --- | --- | --- |
| (dla rodzin powyżej 4 osób) | 1 | 0,005487 | 0,005487 |
|  |  |  | 0,005 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 15. Moce pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWt | Ogólna minimalna moc instalacji MWt |
| --- | --- | --- | --- |
| Powietrzna pompa ciepła o min. mocy 8kW | 1 | 0,008 | 0,008 |
| Powietrzna pompa ciepła o min. mocy 12kW | 1 | 0,012 | 0,012 |
|  |  |  | 0,02 |

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” do:

W zakresie instalacji kotłów:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji,

- Wykonać prac adaptacyjne w istniejących pomieszczeniach kotłowni z dostosowaniem ich dla potrzeb kotłowni,

- Wykonać kompletną instalację technologiczną w kotłowni z kotłem i zespołem wymaganych urządzeń i wymianą istniejących zasobników c.w.u.,

- wykonać układ odprowadzenia spalin, monitoring pracy układu technologicznego z możliwością zmiany nastaw wybranych parametrów pracy instalacji grzewczej – transmisja danych,

- Wykonać awaryjne zasilanie elektryczne urządzeń kotłowni za pomocą agregatu prądotwórczego,

- Przeszkolenia użytkowników,

- Sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi,

- Stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego instalacji tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora,

- Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a  po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych:

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi,

- Stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora,

- Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a   po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W zakresie instalacji kolektorów słonecznych:

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji,

- Montaż kolektorów słonecznych,

- Wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

- Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,

- Montaż reduktora ciśnienia w razie konieczności jego zastosowania,

- Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny - bezpieczeństwa),

- Podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym,

- Podłączenie górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do pieca c.o. lub do instalacji c.o. wraz z niezbędną armaturą w celu prawidłowego działania górnej wężownicy, tj. m. in.: montaż pompy obiegowej, filtra, zaworu zwrotnego, zaworów odcinających - tylko w uzasadnionych technicznie przypadkach. W celu sprawnego funkcjonowania górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. należy zamontować odpowietrznik automatyczny na zasilaniu w najwyższym punkcie prowadzenia rurarzu,

- Wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie,

- Montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.

- Montaż instalacji układu sterującego, automatyki i wizualizacji pracy instalacji.

- Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,

- Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,

- Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

- Uruchomienie i sprawdzenie sprawności (nagrzew do odpowiedniej temperatury) wykonanego podłączenia górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do pieca c.o. oraz odpowietrzenie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody (w razie konieczności),

- Uruchomienie instalacji solarnej,

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenia lub przekazania instrukcji obsługi,

- Przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac oraz właścicieli budynków na których będą montowane instalacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków,

- Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową,

- Stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne parametry,

- Dopuszczenie do użytkowania (jeżeli są wymagane),

- Zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i Ppoż.,

- Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową,

- Wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

W zakresie instalacji pomp ciepła:

- W zakresie instalacji pomp ciepła:

- Wykonanie projektów wykonawczych dla uruchomienia i przyłączenia do istniejącej kotłowni planowanego systemu pomp ciepła oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi (o ile taka będzie wymagana).

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach,

- Dostarczenie niezbędnych urządzeń, przewodów, armatury i materiałów,

- Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),

- Wykonanie szczegółowego planu testów i rozruchu systemu,

- Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie kotłowni, rurociągów i sieci cieplnych do eksploatacji.

Każdy odbiorca (osoba prywatna) posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny będący dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Lesznowola.

Wsparciem w zakresie wymiany źródeł ciepła zostaną objęte budynki, w których nie ma technicznej możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

W Gminie Lesznowola nie występuje scentralizowany system grzewczy. Na jej terenie nie funkcjonuje żadne przedsiębiorstwo ciepłownicze i budynki nie są zaopatrywane w ciepło w sposób zcentralizowany za pomocą sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie budynków mieszkaniowych realizowane jest za pomocą indywidualnych kotłowni lub pieców grzewczych.

Do projektu zakwalifikowane zostały budynki, których stan techniczny spełnia wymagania.

Właściciel/użytkownik budynku mieszkalnego zobowiązany jest w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” do:

W zakresie montażu kotłów:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych do instalacji kotłów gazowych,

- Wykonania prac budowlanych niezbędnych do montażu kotłów gazowych,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu kotłów gazowych (np. uporządkowanie kotłowni).

W zakresie montażu paneli fotowoltaicznych:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych w związku z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu paneli fotowoltaicznych (np. uporządkowanie dachu lub terenu gruntu),

- Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu paneli fotowoltaicznych (zapewnienie prawidłowego pokrycia tj. dachówka, blacha dachowa, papa).

W zakresie montażu kolektorów słonecznych:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych w związku z montażem instalacji kolektorów słonecznych (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody),

- Wykonania instalacji elektrycznej - w pomieszczeniu, w którym będzie montowana grupa hydrauliczna wraz z automatyką właściciel powinien przygotować gniazdko elektryczne z uziemieniem, obwód zasilający powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem. Wszystkie roboty elektryczne powinny być wykonane przez osoby z uprawnieniami i potwierdzone stosownymi badaniami,

- Wykonania prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów lub podestów pod podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, itp.)oraz zapewnienie prawidłowego pokrycia dachu (tj. dachówka, blacha dachowa, papa),

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu kolektorów słonecznych (np. uporządkowanie dachu, fasady budynku).

W zakresie montażu pompy ciepła:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych do instalacji pompy ciepła (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody),

- Wykonania prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji pompy ciepła,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu pompy ciepła.

### Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,  a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1125 i 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Montaż instalacji powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu instalacji kotłów gazowych, instalacji pomp ciepła, instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (posiadającą co najmniej zdjęcia obiektów, schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne połączenia elementów).

### 2.2. Architektura

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Zastosowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno-użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku. Wszelkie rozwiązania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinien przebiegać tak, aby ograniczyć wpływ montażu instalacji kotłów gazowych, instalacji pomp ciepła oraz instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na architekturę budynków.

### 2.3. Konstrukcja

Przy projektowaniu oraz podczas realizacji projektu należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji kotłów (na gazowych), paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych:

- Przy projektowaniu i wykonywaniu ww. instalacji należy założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu warunków wytrzymałości i trwałości instalacji, wydajności instalacji.

- Ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych inwestycji.

- Zakładana do instalacji konstrukcja powinna być zaprojektowana w sposób, który zapewni odpowiednią estetykę budynku i okolicy, i nie zmieni krajobrazu.

- Dopuszcza się montaż:

- kotłów gazowych:

- bezpośrednio wewnątrz budynku (kotłownie).

- kolektorów słonecznych w wariantach:

- bezpośrednio na dachu budynku mieszkalnego.

- paneli fotowoltaicznych w wariantach:

- bezpośrednio na dachu budynku mieszkalnego.

### 2.4. Instalacja

Zakres prac instalacyjnych:

Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń:

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w środowisku.

Kotły gazowe na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Zastosowane kotły będą wykonane w 5  klasie  efektywności  energetycznej  i emisyjności  wg.  PN-EN  303.5-2012 lub  normą równoważną oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.  Urządzenia  powinny  pracować  zarówno  w  otwartych  jak  i  zamkniętych  systemach instalacji. W  systemie  zamkniętym  należy  stosować  armaturę  zabezpieczającą  (zawory bezpieczeństwa,  naczynia  przeponowe  i  wężownicę  schładzającą   podłączoną  przez  zawór termostatyczny do sieci wodociągowej, zgodnie z PN-EN 12828 lub równoważną).

Panele fotowoltaiczne na potrzeby budynków indywidualnych gospodarstw domowych. Panele fotowoltaiczne będą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Kolektory słoneczne na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Kolektory słoneczne będą posiadać jeden z poniższych certyfikatów, wydanych przez właściwą jednostkę certyfikującą nie starszą niż 5 lat: PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych z godnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 oraz posiadający europejski znak jakości „Solar Keymark”.

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń:

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE.

Wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczące wykonania robót:

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynki będą użytkowane. W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektów. Zakres prac oraz godziny ich wykonania należy uzgadniać z administratorami obiektów. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać w miarę możliwości bez zakłóceń. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno–użytkowym, harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U 2016, poz. 1570) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Programu funkcjonalno - użytkowego,

- nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę),

- zgodne z zaleceniami producenta.

### 2.5. Wykończenie

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i montażu kotłów gazowych, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne i wykończenia budynków (okładziny wewnętrzne, elewacja, powłoki malarskie). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów w celu wykonania robót montażowych wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie uzupełnienia ubytków ścian, stropów, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

2.6. Zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

# II Część informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

W ramach projektu planowana jest wymiana źródeł ciepła, które zgodnie z art. 29. Ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo budowalne, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW.

Wykonanie robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych. Wykonanie przedmiotowych instalacji o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 40 kW zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, nie wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne.

Planowane prace termomodernizacyjne zgodnie z art. 29 Ust. 2 pkt. 1 oraz pkt. 4 ustawy Prawo budowalne, nie wymagają pozwolenia na budowę.

## Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, ze na podstawie umów zawartych z właścicielami/ użytkownikami nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zostaną wykonane prace termomodernizacyjne, instalacje kotłów, instalacje pomp ciepła, instalacje paneli fotowoltaicznych i instalacje kolektorów słonecznych będzie dysponował tymi nieruchomościami na cele budowlane.

## Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 26 listopada 2015 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583);

  - EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne;

  - EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań.

## Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Mapy lokalizujące inwestycję

Mapy lokalizujące inwestycję stanowią załącznik nr 5 do PFU.

### 4.2 Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów

Podstawowym założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków objętych inwestycją poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych m.in.: docieplenie ścian, docieplenie dachów i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalację kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych wraz z infrastrukturą techniczną dla mieszkańców Gminy Lesznowola.

Przedmiotowy projekt nie jest projektem w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. Oczyszczalnia ścieków w aglomeracji na której realizowany będzie projekt nie zostanie obciążona poprzez realizację projektu. Prace  przewidziane w ramach projektu nie generują odpadów, ścieków. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie różnorodności biologicznej na dotychczasowym poziomie i efektywnego gospodarowania zasobami (energią), co przełoży się jednocześnie na niższą emisję zanieczyszczeń. Inwestycja zaplanowana w ramach projektu nie jest projektem w sektorze gospodarowania odpadami. Prace przewidziane w ramach projektu nie będą generować odpadów, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami termomodernizacyjnymi oraz podczas instalacji kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Odpady te będą zbierane przez służby dozoru technicznego, spełniające wymogi formalno-prawne w zakresie odzysku i unieszkodliwiania oraz zbierania i transportu tego typu odpadów, i poddawane recyklingowi, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych. W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystania surowców i materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Po dokonaniu kompleksowej analizy zagrożeń wynikających z prowadzenia prac wskazanych w projekcie, w sferze zasobów środowiska w szczególności na wody, przedmiotowa inwestycja nie przyczyni się do znaczących ani potencjalnych oddziaływań na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko w tym wody. Zgodnie z zasadą ostrożności lokalizacja inwestycji oraz sposób realizacji przedsięwzięcia został dobrany w sposób najkorzystniejszy dla środowiska, a zaproponowane rozwiązania projektowe nie przyczynią się do pogorszenia jego jakości. Planowana inwestycja będzie miała korzystny wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska, jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych pobliskich obszarów wrażliwych przyrodniczo, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Przewidywane do realizacji w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania techniczno–technologiczne reprezentują bardzo dobry poziom ogólnoświatowy i ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego jak i z punktu ochrony środowiska. Przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych do powietrza.

Jeżeli w wyniku realizacji projektu powstanie w środowisku szkoda zostanie ona wyeliminowania na jak wcześniejszym etapie realizacji inwestycji, a nie po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” sprawca powstałej w środowisku szkody poniesie pełną odpowiedzialność oraz koszty działań podjętych w celu usunięcia zanieczyszczenia. Ponadto, użytkownicy instalacji kotłów, paneli fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych będą partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko.

Planowane prace termomodernizacyjne oraz instalacje nie wymagają zaopatrzenia w wodę, nie generują również ścieków. Wykonanie instalacji nie wpływa na zmianę obecnych uwarunkowań w zakresie wód opadowych i rozpadowych. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie przewiduje się prac związanych z ingerencją w koryto cieku, czy też innych prac, które mogą wpływać na elementy jakości/ilość wód. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych i/lub obniżaniem zwierciadła wód podziemnych. Instalacje wykonane w ramach planowanego przedsięwzięcia nie mają bezpośredniego wpływu na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie są planowane dodatkowe rozwiązania chroniące środowisko wodne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód, pogorszenie stanu wód, emisję ścieków, wód opadowo - roztopowych, pobór wody, ingerencję w wody powierzchniowe, obniżenie zwierciadła wód podziemnych itp.

Planowana inwestycja z uwagi na swój charakter i lokalizację nie wpłynie na układ hydrologiczny terenu objętego niniejszym wnioskiem, a także na zmianę stanu wód powierzchniowych ani podziemnych otaczającego terenu.

Planowana inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, tym samym nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych.

### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Budynki mieszkalne objęte przedmiotową inwestycją nie są zakwalifikowane jako zabytkowe budynki mieszkalne (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ewidencją zabytków).

### Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

### Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Planowana inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, tym samym nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych. Lokalizacje objęte planowanym przedsięwzięciem nie są położone na terenie specjalnych obszarów chronionych Natura 2000. Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz wykonanie i utrzymanie instalacji kotłów, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na środowisko i obszar chroniony Natura 2000. Inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy, a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny. Wykonanie instalacji kotłów, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych nie wymaga ingerencji w naturalne otoczenie znajdujące się na obszarze inwestycji (nie zostaną wycięte drzewa ani krzewy). Ich utrzymanie również nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Instalacje te nie wytwarzają hałasu, redukują emisję CO2 oraz pyły emitowane do atmosfery, dzięki czemu przedmiotowe instalacje mają wręcz pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne zwiększą absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegną niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. Tym samym panele nie spowodują oślepienia ptaków przelatujących nad instalacją. Projekt będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IV przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń”; Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

Przedmiot projektu nie został uwzględniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Inwestycja dotyczy przedsięwzięcia z III grupy niewymienionego w rozporządzeniu OOŚ – dla którego nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie bezpośrednio umiejscowiona na obszarze Natura 2000 i nie będzie wpływać bezpośrednio na siedliska znajdujące się na obszarze Natura 2000.

### Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

W trakcie realizacji projektu krótkotrwale może być emitowany hałas związany z wykorzystaniem środków transportu, a także wykorzystaniem niektórych urządzeń mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom może osiągnąć 95-110 dB; w trakcie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska.

### Inwentaryzację lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację obiektu budowlanego w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. Wskaźniki powierzchniowe zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym mają charakter informacyjny i nie stanową podstawy obmiaru w projekcie budowlanym.

### Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów mieszkalnych do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

Odbiorca posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny będący dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Lesznowola.

W Gminie Lesznowola nie występuje scentralizowany system grzewczy. Na jej terenie nie funkcjonuje żadne przedsiębiorstwo ciepłownicze i budynki nie są zaopatrywane w ciepło w sposób zcentralizowany za pomocą sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie budynków mieszkaniowych realizowane jest za pomocą indywidualnych kotłowni lub pieców grzewczych.

### Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

- wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz montaż instalacji kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych cechować się będą wysokim poziomem technicznym,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych lub z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji w budynku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, również w przypadku gdy właściciel/właściciele budynku zrezygnują z uczestnictwa w projekcie (na podstawie posiadanej listy rezerwowej),

- miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych winny zostać zabezpieczone pod kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed wpływem wody opadowej,

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.); oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## 5. Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej z Inwestorem – Gminą Lesznowola,

- Należy stosować przepisy BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych,

- Prace wykonawcze realizowane będą zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

- Prace wykonywane będą pod nadzorem osób uprawnionych,

- Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszane będą Inwestorowi w formie pisemnej,

- W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane będą na bieżąco. Wyniki pomiarów zostaną wpisane do protokołu pomiarowego,

- Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów,

- Miejsca montażu uzgadniane będą w porozumieniu z użytkownikiem/ właścicielem budynku mieszkalnego, a w przypadku braku możliwości montażu Inwestor wskaże inną lokalizację montażu, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu,

- Stosowane będą elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności,

- Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne przekazane będą Inwestorowi.

- Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale wynikające z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych,

- W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie.

Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. „standard test conditions”). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić.

## Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu kotłów na gazowych w Gminie Lesznowola

Załącznik nr 2 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu pomp ciepła w Gminie Lesznowola

Załącznik nr 3 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych w Gminie Lesznowola

Załącznik nr 4 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu kolektorów słonecznych w Gminie Lesznowola

Załącznik nr 5 – Kopia mapy zasadniczej budynków objętych inwestycją w Gminie Lesznowola

Załącznik nr 1 – Wykazy budynków mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu kotłów gazowych w Gminie Lesznowola

| L.p. | Lokalizacja nieruchomości – miejscowość, ulica, nr budynku | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia zabudowy budynku w m2 | Obecne źródło ogrzewania (kocioł węglowy/piec kaflowy/inne - jakie) | Projektowane źródło ciepła | Obecna emisja CO2 Mg/rok | Projektowana emisja CO2 Mg/rok | Redukcja CO2 | PODSUMOWANIE – STAN ISTNIEJĄCY | PODSUMOWANIE – STAN PROJEKTOWANY | OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII KOŃCOWEJ | Minimum 30 % - warunek spełniony | EP projektowane kWh/m2rok | Minimum 150 - warunek spełniony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Energia końcowa istniejąca | Energia końcowa projektowana | Oszczędność energii końcowej |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mg/rok | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łoziska, ul. Fabryczna 19, 05-500 Piaseczno | 151 | Łoziska | 102 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 14-15 kW + zasobnik CWU 100 l | 15,31 | 2,56 | 12,76 | 83,3% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 59,2 | 12,3 | GAZ | GAZ | 36,1 | 8,4 | 19870,0 | 12385,0 | 7484,9 | TAK | 137,1 | TAK |
|  | Garbatka, ul. Postępu 31 H, 05-552 Wólka Kosowska | 31/6 | Garbatka | 98 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 120 l | 5,94 | 2,25 | 3,69 | 62,2% | WĘGIEL | WĘGIEL | 42,3 | 19,5 | GAZ | GAZ | 25,8 | 12,5 | 17181,2 | 10640,6 | 6540,6 | TAK | 122,9 | TAK |
|  | Lesznowola, ul. Jedności 34 | 101 | Lesznowola | 250 | kocioł węglowy | kocioł gazowy stojący 30 kW + zasobnik CWU 200 l | 15,67 | 5,77 | 9,90 | 63,2% | WĘGIEL | WĘGIEL | 104,1 | 59,0 | GAZ | GAZ | 63,6 | 37,7 | 45346,0 | 28141,1 | 17204,9 | TAK | 127,3 | TAK |
|  | ul. Do Rynku 3, Nowa Iwiczna 3, 05-500 | 560 | 0021 | 128,5 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW dwufunkcyjny na potrzeby CO i CWU | 7,40 | 2,83 | 4,57 | 61,7% | WĘGIEL | WĘGIEL | 51,3 | 25,6 | GAZ | GAZ | 31,3 | 16,3 | 21383,9 | 13253,4 | 8130,5 | TAK | 116,9 | TAK |
|  | Zgorzała, ul. Postępu 75, 05-500 Piaseczno | 19 | brak danych | 100 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l | 6,45 | 2,75 | 3,70 | 57,3% | WĘGIEL | GAZ | 56,2 | 18,4 | GAZ | GAZ | 37,2 | 9,8 | 20753,6 | 13064,1 | 7689,6 | TAK | 147,2 | TAK |
|  | KOSÓW UL. SADOWA 34I | Nr Dz. 18/13 | KOSÓW | 175 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 150 l | 19,18 | 2,34 | 16,84 | 87,8% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 26,6 | 21,1 | GAZ | GAZ | 17,6 | 22,3 | 13273,0 | 11080,8 | 2192,2 | TAK | 73,1 | TAK |
|  | NOWA IWICZNA UL. STOKROTKI 6 | Nr Dz. 76/24, 76/28 | 0021 NOWA IWICZNA | 131,3 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l | 14,02 | 2,29 | 11,73 | 83,7% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 46,1 | 12,2 | GAZ | GAZ | 28,0 | 12,9 | 16216,8 | 11355,3 | 4861,6 | TAK | 98,6 | TAK |
|  | WÓLKA KOSOWSKA UL. KRZYWA 3 | Nr Dz.77/4 | 31 | 101,9 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l | 6,64 | 2,59 | 4,05 | 61,0% | WĘGIEL | WĘGIEL | 59,7 | 9,5 | GAZ | GAZ | 36,2 | 10,0 | 19228,3 | 12843,2 | 6385,0 | TAK | 142,1 | TAK |
|  | al. Krakowska 48, 05-552 Mroków | 71/4 | Mroków | 200 | kocioł węglowy | kocioł gazowy stojący 22 kW + zasobnik CWU 135 l | 14,40 | 5,13 | 9,27 | 64,4% | WĘGIEL | GAZ | 128,4 | 36,8 | GAZ | GAZ | 71,8 | 19,6 | 45924,5 | 25418,3 | 20506,2 | TAK | 143,3 | TAK |
|  | ul. Masztowa 17, 05-552 Łazy | 126 | Łazy | 220 | kocioł węglowy | kocioł gazowy stojący 22 kW + zasobnik CWU 120 l | 23,22 | 3,76 | 19,46 | 83,8% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 74,4 | 20,5 | GAZ | GAZ | 45,4 | 21,5 | 26363,0 | 18613,3 | 7749,8 | TAK | 96,6 | TAK |
|  | ul. Polna 142 Podolszyn | 54 | 0023 | 265 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 24 kW + zbiornik CWU 400 l | 10,43 | 3,11 | 7,32 | 70,2% | WĘGIEL | WĘGIEL | 54,8 | 52,8 | GAZ | GAZ | 33,4 | 21,9 | 29908,6 | 15388,4 | 14520,2 | TAK | 67,4 | TAK |
|  | ul. Skrajna 5, Łazy | 22 | Radiostacja Łazy | 154,4 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l | 20,56 | 3,43 | 17,12 | 83,3% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 61,8 | 18,6 | GAZ | GAZ | 37,5 | 19,6 | 22376,5 | 15891,6 | 6484,9 | TAK | 116,7 | TAK |
|  | ŁAZY, UL. PODLEŚNA 19 | Nr Dz. 546 | 13 | 140 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l | 11,08 | 3,66 | 7,41 | 66,9% | WĘGIEL | WĘGIEL | 92,2 | 23,4 | GAZ | GAZ | 51,6 | 13,7 | 32145,2 | 18156,3 | 13988,9 | TAK | 146,2 | TAK |
|  | ul. M. Świątkiewicz 47, 05-552 Mroków | 134/1 | 0018 | 190 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 26 kW + zasobnik CWU 150 l | 14,74 | 4,88 | 9,86 | 66,9% | WĘGIEL | WĘGIEL | 122,0 | 31,8 | GAZ | GAZ | 68,3 | 18,6 | 42769,0 | 24161,3 | 18607,7 | TAK | 143,4 | TAK |
|  | ul. Krasickiego 118c, Nowa Wola | 321/8 | Nowa Wola | 170 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 11,34 | 4,53 | 6,81 | 60,1% | WĘGIEL | WĘGIEL | 86,9 | 31,3 | GAZ | GAZ | 57,4 | 21,6 | 32838,4 | 21981,4 | 10856,9 | TAK | 145,7 | TAK |
|  | al. Krakowska 40, 05-552 Mroków | 72/3 | 0018 | 100 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l | 6,35 | 2,43 | 3,93 | 61,8% | WĘGIEL | GAZ | 55,2 | 18,4 | GAZ | GAZ | 30,7 | 9,8 | 20469,7 | 11261,1 | 9208,6 | TAK | 127,4 | TAK |
|  | ul. Krążek 4, 05-500 Nowa Iwiczna | 12/26 | 0021 | 137,57 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 19 kW z wbudowanym zasobnikiem ok. 50 l | 15,73 | 2,10 | 13,63 | 86,6% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 27,8 | 16,6 | GAZ | GAZ | 18,4 | 17,5 | 12347,9 | 9976,7 | 2371,3 | TAK | 83,3 | TAK |
|  | ul. Słoneczna 276, 05-506 Lesznowola | 97/1 | Lesznowola | 198 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 150 l | 13,83 | 5,16 | 8,67 | 62,7% | WĘGIEL | GAZ | 116,2 | 47,3 | GAZ | GAZ | 64,6 | 25,2 | 45452,9 | 24961,7 | 20491,2 | TAK | 142,2 | TAK |
|  | ul. Wiejska 21a, 05-552 Łazy | 123/2 | Łazy | 234,54 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 27,67 | 5,22 | 22,46 | 81,1% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 110,1 | 21,8 | GAZ | GAZ | 66,8 | 23,0 | 36678,7 | 24962,5 | 11716,2 | TAK | 120,6 | TAK |
|  | WOLA MROKOWSKA, UL. OGRODOWA 10D | Nr. Dz. 72/10 | 0030 WOLA MROKOWSKA | 183 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 135 l | 5,95 | 2,35 | 3,60 | 60,5% | WĘGIEL | WĘGIEL | 33,0 | 28,1 | GAZ | GAZ | 20,1 | 17,9 | 16978,5 | 10582,8 | 6395,7 | TAK | 67,1 | TAK |
|  | WŁADYSŁAWÓW, UL. ŻWIROWA 43 | Nr. Dz. 74/5 | - | 130 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 120 l | 16,87 | 3,30 | 13,56 | 80,4% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 77,2 | 12,1 | GAZ | GAZ | 43,2 | 12,7 | 24812,7 | 15545,4 | 9267,3 | TAK | 135,0 | TAK |
|  | ul. Żwirowa 38D, 05-506 Wilcza Góra | 144/10 | Wilcza Góra | 190 | kocioł na olej opałowy | kocioł gazowy stojący 22 kW na potrzeby CO | 6,17 | 3,16 | 3,02 | 48,9% | OLEJ | OLEJ | 45,1 | 32,5 | GAZ | GAZ | 32,1 | 24,2 | 21552,9 | 15644,3 | 5908,6 | TAK | 94,1 | TAK |
|  | LESZNOWOLA, UL. SŁONECZNA 159A | Nr Dz. 19/2 | 0007KOLONIA LESZNOWOLA | 200 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 100 l | 13,20 | 4,36 | 8,84 | 67,0% | WĘGIEL | WĘGIEL | 94,0 | 43,5 | GAZ | GAZ | 52,3 | 25,4 | 38221,7 | 21608,6 | 16613,1 | TAK | 122,3 | TAK |
|  | ŁOZISKA, UL. FABRYCZNA 18 | Nr Dz. 97/7 | 15 | 87 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW dwufunkcyjny na potrzeby CO i CW | 6,48 | 2,30 | 4,18 | 64,5% | WĘGIEL | GAZ | 58,1 | 16,0 | GAZ | GAZ | 32,5 | 8,5 | 20606,2 | 11409,0 | 9197,2 | TAK | 147,7 | TAK |
|  | MYSIADŁO, UL. OSIEDLOWA 10/2 | Nr Dz. 1/110 | - | 49 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW dwufunkcyjny na potrzeby CO i CW | 3,61 | 1,30 | 2,31 | 64,0% | WĘGIEL | WĘGIEL | 30,1 | 7,5 | GAZ | GAZ | 18,4 | 4,8 | 10469,8 | 6450,3 | 4019,5 | TAK | 148,3 | TAK |
|  | NOWA IWICZNA UL. ZAWIŁA 20 | 504 | 0021PIASECZNO | 170,1 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 19 kW z wbudowanym zasobnikiem ok. 50 l | 20,27 | 2,69 | 17,58 | 86,7% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 43,0 | 20,5 | GAZ | GAZ | 26,2 | 21,6 | 17662,2 | 13311,4 | 4350,8 | TAK | 89,6 | TAK |
|  | WŁADYSŁAWÓW, UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 | 203/1WŁADYSŁAWÓW | WŁADYSŁAWÓW | 157,3 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 24 kW + zasobnik CWU 120 l | 11,11 | 4,02 | 7,09 | 63,8% | WĘGIEL | WĘGIEL | 101,2 | 14,6 | GAZ | GAZ | 56,3 | 15,4 | 32197,2 | 19929,4 | 12267,8 | TAK | 142,9 | TAK |
|  | al.. Krakowska 45, 05-552 Mroków | 49/24 | Mroków | 340 | kocioł węglowy | kocioł gazowy stojący 30 kW + zasobnik CWU 150 l | 11,80 | 4,26 | 7,54 | 63,9% | WĘGIEL | WĘGIEL | 53,6 | 67,7 | GAZ | GAZ | 32,7 | 43,2 | 33733,0 | 21118,2 | 12614,7 | TAK | 71,8 | TAK |
|  | ul. Słoneczna 27A, Stara Iwiczna | 179/1 | Stara Iwiczna | 80 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 160 l | 5,39 | 1,94 | 3,45 | 64,0% | WĘGIEL | WĘGIEL | 43,9 | 12,3 | GAZ | GAZ | 26,8 | 7,8 | 15605,6 | 9622,6 | 5983,0 | TAK | 135,8 | TAK |
|  | ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska | 161/1 | Łoziska | 120 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 120 l | 18,31 | 3,13 | 15,19 | 82,9% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 72,7 | 14,5 | GAZ | GAZ | 40,4 | 15,3 | 24243,0 | 15486,5 | 8756,6 | TAK | 145,5 | TAK |
|  | 05-506 Nowa Wola, ul. Floksów 4 | 80/6 | Nowa Wola | 228,65 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l | 12,6 | 5,23 | 7,4 | 58,5% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 99,19 | 0 | GAZ | GAZ | 113,37 | 0,00 | 28098,8 | 26166,08 | 1932,7 | TAK | 140,9 | TAK |
|  | 05-552 Łazy, ul. Wiejska 21 | 123/3 | Łazy | 91,51 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW dwufunkcyjny na potrzeby CO i CWU | 5,5 | 2,36 | 3,1 | 57,0% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 78,25 | 24,09 | GAZ | GAZ | 91,30 | 36,47 | 19243,1 | 11958,62 | 7284,4 | TAK | 94,4 | TAK |
|  | 05-552 Mroków, al. Krakowska 36 | 72/9 | Mroków | 180,00 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 9,7 | 4,46 | 5,2 | 53,8% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 62,39 | 20,65 | GAZ | GAZ | 77,65 | 41,69 | 29570,4 | 21643,69 | 7926,7 | TAK | 86,2 | TAK |
|  | 05-506 Lesznowola, ul. Okrężna 19 B | 291/23 | Lesznowola | 81,84 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 120 l | 5,7 | 2,18 | 3,5 | 61,7% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 81,14 | 20,65 | GAZ | GAZ | 94,67 | 31,27 | 16050,5 | 10430,88 | 5619,6 | TAK | 125,7 | TAK |
|  | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Zawiła 22 | 505 | Nowa Iwiczna | 151,30 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 150 l | 5,7 | 3,46 | 2,3 | 39,8% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 52,40 | 24,10 | GAZ | GAZ | 65,29 | 36,49 | 18216,5 | 15847,11 | 2369,4 | TAK | 149,4 | TAK |
|  | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Zawiła 3 | 485 | Nowa Iwicnza | 126,60 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l | 4,0 | 2,78 | 1,3 | 31,4% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 48,60 | 24,10 | GAZ | GAZ | 60,56 | 36,49 | 14534,9 | 12665,68 | 1869,3 | TAK | 123,1 | TAK |
|  | 05-552 Stefanowo, ul. Cicha 18 | 32/32 | Stefanowo | 96,45 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 150 l | 6,8 | 2,66 | 4,1 | 60,6% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 75,96 | 25,01 | GAZ | GAZ | 86,82 | 37,87 | 15294,0 | 12322,78 | 2971,2 | TAK | 33,1 | TAK |
|  | 05-515 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 43a | 106/63 | Stara Iwiczna | 151,13 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 9,1 | 4,24 | 4,8 | 53,3% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 86,57 | 17,29 | GAZ | GAZ | 101,00 | 26,18 | 30167,8 | 19677,54 | 10490,3 | TAK | 141,5 | TAK |
|  | 05-500 Mysiadło, ul. Kwiatowa 14 | 77 | Mysiadło | 149,00 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 8,9 | 4,12 | 4,8 | 53,9% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 74,19 | 25,87 | GAZ | GAZ | 86,56 | 39,17 | 24266,0 | 19167,21 | 5098,7 | TAK | 112,6 | TAK |
|  | 05-500 Mysiadło, ul. Kwiatowa 12 | 78 | Mysiadło | 160,00 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 9,6 | 4,48 | 5,1 | 53,3% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 73,61 | 27,53 | GAZ | GAZ | 85,88 | 41,68 | 25154,8 | 20876,10 | 4278,7 | TAK | 90,0 | TAK |
|  | 05-552 Stefanowo, ul. Ogrodowa 18 B | 87/26 | Stefanowo | 240,00 | kocioł węglowy | kocioł gazowy stojący 22 kW + zasobnik CWU 135 l | 11,4 | 5,94 | 5,5 | 47,9% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 51,43 | 20,65 | GAZ | GAZ | 77,31 | 41,69 | 34728,0 | 28781,44 | 5946,6 | TAK | 51,1 | TAK |
|  | 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 12 | 8/11 | Warszawianka | 146,60 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 11,9 | 4,07 | 7,8 | 65,8% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 76,90 | 24,09 | GAZ | GAZ | 89,72 | 36,47 | 24267,8 | 18935,72 | 5332,1 | TAK | 79,5 | TAK |
|  | 05-506 Magdalenka, ul. Paprociowa 10 | 347 | Magdalenka | 171,50 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 12,0 | 4,80 | 7,2 | 60,0% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 91,16 | 15,38 | GAZ | GAZ | 104,19 | 23,29 | 27944,4 | 22361,13 | 5583,2 | TAK | 138,6 | TAK |
|  | 05-501 Jazgarzewszczyzna, ul. Okrężna 29A | 1/5 | Jazgarzewszczyzna | 161,30 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 8,1 | 3,75 | 4,3 | 53,6% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 63,43 | 11,17 | GAZ | GAZ | 85,81 | 22,55 | 21919,1 | 17757,23 | 4161,8 | TAK | 134,3 | TAK |
|  | 05-501 Jazgarzewszczyzna, ul. Okrężna 29B | 1/4 | Jazgarzewszczyzna | 178,40 | kocioł węglowy | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l | 12,5 | 4,77 | 7,7 | 61,8% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 89,96 | 10,13 | GAZ | GAZ | 100,76 | 20,45 | 29416,4 | 22143,26 | 7273,1 | TAK | 146,0 | TAK |

Załącznik nr 2 – Wykazy budynków mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu pomp ciepła w Gminie Lesznowola

| L.p. | Lokalizacja nieruchomości – miejscowość, ulica, nr budynku | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia zabudowy budynku w m2 | Zastosowanie indywidualnego źródła ciepła (CO/CWU) | Obecne źródło ogrzewania (kocioł węglowy/piec kaflowy/inne - jakie) | Minimalna moc projektowanego źródła ciepła w kW | Rodzaj instalacji | Obecna emisja CO2 Mg/rok | Projektowana emisja CO2 Mg/rok | Redukcja CO2 | PODSUMOWANIE – STAN ISTNIEJĄCY | PODSUMOWANIE – STAN PROJEKTOWANY | OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII KOŃCOWEJ | Minimum 30 % - warunek spełniony | EP projektowane kWh/m2rok | Minimum 150 - warunek spełniony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Energia końcowa istniejąca | Energia końcowa projektowana | Oszczędność energii końcowej |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mg/rok | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garbatka, ul. Postępu 29 H, 05-552 Wólka Kosowska | 33/9 | Garbatka | 62,3 | CO | kocioł węglowy | 8,0 | Powietrzna pompa ciepła | 11,57 | 7,75 | 3,82 | 33,0% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 36,8 | 10,2 | ELEKTRYCZNY | ELEKTRYCZNY | 6,6 | 3,2 | 13068,3 | 2713,5 | 10354,8 | Tak | 77,5 | Tak |
|  | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Słonecznikowa 10 | 65/1 | Nowa Iwiczna | 183 | CO / CWU | kocioł węglowy | 12,0 | Powietrzna pompa ciepła | 8,24 | 1,34 | 1,34 | 83,8% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 35,3 | 28,1 | ELEKTRYCZNY | ELEKTRYCZNY | 7,4 | 6,1 | 23284,9 | 6103,21 | 17181,69 | Tak | 142,06 | Tak |

Załącznik nr 3 – Wykazy budynków mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych w Gminie Lesznowola

| L.p. | Adres nieruchomości, na której planowane jest wykonanie instalacji - miejscowość, ulica, nr budynku | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością | Nadzór konserwatora zabytków | Umiejscowienie paneli | Rodzaj pokrycia dachowego | Rodzaj dachu (płaski, jednospadowy, dwuspadowy, kopertowy) | Moc planowanej instalacji (w kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Słonecznikowa 10 | 65/1 | Nowa Iwiczna | własność | nie | Dach budynku mieszkalnego | blacha | skośny | 10 |
|  | Garbatka, ul. Postępu 29 H, 05-552 Wólka Kosowska | 33/9 | Garbatka | własność | nie | Dach budynku mieszkalnego | gont bitumiczny | skośny | 6 |
|  | Garbatka, ul. Postępu 31 H, 05-552 Wólka Kosowska | 31/6 | Garbatka | współwłasność | nie | Dach budynku mieszkalnego | blachodachówka | skośny | 7 |
|  | Lesznowola, ul. Jedności 34 | 101 | Lesznowola | własność | nie | Dach budynku mieszkalnego | blachodachówka | skośny | 10 |
|  | Kosów Ul. Sadowa 34I | Nr Dz. 18/13 | KOSÓW | WŁASNOŚĆ | nie | Dach budynku mieszkalnego | blachodachówka | skośny | 9 |
|  | Nowa Iwiczna Ul. Stokrotki 6 | Nr Dz. 76/24, 76/28 | 0021 NOWA IWICZNA | WŁASNOŚĆ | nie | Dach budynku mieszkalnego | blachodachówka | skośny | 5 |
|  | ul. Polna 142 Podolszyn | 54 | 0023 | własność | nie | Dach budynku mieszkalnego | blachodachówka | płaski | 8 |

Załącznik nr 4 – Wykazy budynków mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu kolektorów słonecznych w Gminie Lesznowola

| L.p. | Adres nieruchomości, dla której planowane jest wykonanie instalacji - miejscowość, ulica, nr budynku | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Nr księgi wieczystej | Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością | Liczba zamieszkujących osób w gospodarstwie | Nadzór konserwatora zabytków | Umiejscowienie kolektorów słonecznych | Sposób montażu kolektorów - dach skośny/płaski/ na elewacji/grunt | Rodzaj konstrukcji dachowej | Obecne źródło ogrzewania (kocioł węglowy/piec kaflowy/inne -jakie) | Moc instalacji | Wielkość zasobnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ul. Polna 142 Podolszyn | 54 | 0023 | WA5M/00431177 | własność | 5 | nie | Dach budynku mieszkalnego | płaski | blachodachówka | Kocioł węglowy | 0,005487 MWt, | 400 L |

# Footnotes

Miejsce montażu ustalane indywidualnie dla każdej nieruchomości (wybór najbardziej optymalny):

- na dachu budynku mieszkalnego.

Orientacja instalacji indywidualnie dla każdej nieruchomości (wybór najbardziej optymalny)

# Text boxes

Opracował:

AMM Investments Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 40

02-661 Warszawa

Zamawiający:

Gmina Lesznowola

ul. Gminna 60,

05-506 Lesznowola