RZP-271/5/04/01/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

PRZETARG NIEOGRANICZONY

W TRYBIE ART. 39 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(T.J. DZ. U. Z 2010R., NR 113, POZ. 759 ze zm. )

NA:

WYKONANIE I RENOWACJĘ ROWÓW ORAZ WYMIANĘ PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZY DROGACH GMINNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA LESZNOWOLA

UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60

05-506 LESZNOWOLA

Spis treści:

Rozdział 1: Wzór formularza oferty.

Rozdział 2: Przedmiot zamówienia.

Rozdział 3: Informacje o zamawiającym.

Rozdział 4: Oferta.

Rozdział 5: Składanie, otwarcie i ocena ofert.

Rozdział 6: Umowa.

Rozdział 7: Postępowanie odwoławcze.

Rozdział 8: Załączniki.

Przygotowała:

mgr Aneta Książek

Zatwierdził:

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

Łącznie: 39 stron ponumerowanych

Lesznowola, dnia 06.07.2011r.

Rozdział 1. Wzór formularza.

## O F E R T A

nazwa i adres wykonawcy

.............................................

.............................................

.............................................

Gmina Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE I RENOWACJĘ ROWÓW ORAZ WYMIANĘ PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZY DROGACH GMINNYCH

Oferujemy wykonanie zamówienia za następujące ceny ryczałtowe poszczególnych pozycji .:

- Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku w tym:

jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.                     W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- koszt powierzchni 1mb wyregulowanego rowu

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .............................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………..……….)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.............................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………........................................................)

- Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m bieżący wykonanego rowu.

Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami);

- mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp,

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp,

- humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- koszt powierzchni 1mb wykonanego rowu

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………………....)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….....................................................)

3. Wymiana przepustu:

jednostka: 1mb, ułożonego przepustu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

- usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych

- uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

- ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

- uszczelnienie spoin między kręgami;

- wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

- wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D400 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………………. )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………..................................................)

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D400 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………………..)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………...................................................)

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D500 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………………….)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………....................................................)

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D500 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………....................................................)

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D600 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………..................................................)

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D600 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………....................................................)

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D800 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………................................................... )

koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D800 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………................................................. )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D1000 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................    )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D1000 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………................................................. )

- Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20):

jednostka: 1szt. ścianki wlotu lub wylotu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

- ustawienie szalunku;

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

- pielęgnacja betonu;

- demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

- wykonanie izolacji ściany;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

- oczyszczenie przepustu;

- regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 400

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................   )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 500

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................   )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 600

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................   )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 800

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................  )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 1000

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………………. )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................  )

- Umocnienie skarp rowów ażurowych płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO )

jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie darniny ze skarpy,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, grubość 10cm,

- ułożenie ażurowych płyt betonowych,

- wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw,

- uzupełnienie skarpy humusem z nasionami traw,

- regulacja poboczy,

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględnić konieczność uzyskania spadku skarpy 1:1 lub 1:1,5, zależnie od istniejących warunków. Pochylenie poprzeczne poboczy 5%.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje bezpłatne wykonanie zamówienia dla czynności objętych przedmiotem zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty wyjaśnienia dotyczące kalkulacji ceny.

- koszt powierzchni 1m2 umocnienia skarpy rowu ażurowymi płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO )

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  .....................................................................................................................................................)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………....................................................)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

6. Oświadczamy, że wzór  umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta.

7. Oferta nasza została złożona na …………………..  stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……………… do nr …………………. .

8. Informujemy, że na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| 3) |  |  |  |

9. Oświadczamy, że [nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom]*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1) |  |
| 2) |  |

10. Nasze konto bankowe:

.......................................................................................................................................................

11. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:

............................................................................................... tel. ............................................... .

12. Udzielamy gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru poszczególnych prac, potwierdzonych protokołem odbioru.

13. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik do oferty nr …...... .

2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik do oferty nr …...... .

3. Oświadczenie wykonawcy będącego osoba fizyczną – załącznik do oferty nr ………………….

4.   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik do oferty nr ………

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie) – załącznik do oferty nr …......…

6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) – załącznik do oferty nr ………………..….

Inne:

7. ……….……………………………………………………………………………………………

8. …….………………………………………………………………………………………………

9. …….………………………………………………………………………………………………

10. …….……………………………………………………………………………………………...

Uwaga: Jeżeli, któryś z dokumentów lub załączników wymienionych w pkt. 13 nie dotyczy wykonawcy wpisuje on przy tym punkcie [Nie dotyczy]

data  ..........................                                 ……………………………………………..……………………………………

/podpis upełnomocnionego/ych przedstawiciela wykonawcy/

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia.

1.1.Określenie przedmiotu zamówienia i trybu udzielenia zamówienia.

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest:  „ Wykonanie i renowacja rowów oraz wymiana przepustów drogowych przy drogach gminnych”

1.2. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku.

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.                     W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku

Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości   70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami);

- mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp,

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp,

- humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

3. Wymiana przepustu:

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

- usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych

- uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

- ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

- uszczelnienie spoin między kręgami;

- wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

- wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- D400 – materiał rozbiórkowy;  koszt za 1mb.

- D400 – materiał wykonawcy,  koszt za 1mb.

- D500 - materiał rozbiórkowy,  koszt za 1mb.

- D500 – materiał wykonawcy,  koszt za 1 mb.

- D600 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb.

- D600 – materiał wykonawcy, koszt za 1mb.

- D800 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb.

- D800 – materiał wykonawcy, koszt za 1mb.                      .

- D1000 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1 mb.

- D1000 – materiał wykonawcy, koszt za 1 mb.

4.Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20):

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

- ustawienie szalunku;

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

- pielęgnacja betonu;

- demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

- wykonanie izolacji ściany;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

- oczyszczenie przepustu;

- regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- D400, koszt za 1 szt.

- D500, koszt za 1 szt.

- D600, koszt za 1 szt.

- D800, koszt za 1 szt.

- D1000, koszt za 1 szt.

5. Umocnienie skarp rowów ażurowych płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO )

jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie darniny ze skarpy,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, grubość 10cm,

- ułożenie ażurowych płyt betonowych,

- wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw,

- uzupełnienie skarpy humusem z nasionami traw,

- regulacja poboczy,

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględnić konieczność uzyskania spadku skarpy 1:1 lub 1:1,5, zależnie od istniejących warunków. Pochylenie poprzeczne poboczy 5%.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje bezpłatne wykonanie zamówienia dla czynności objętych przedmiotem zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty wyjaśnienia dotyczące kalkulacji ceny.

1.3. Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45112100-6 	- roboty w zakresie kopania rowów

45111240-2 	- roboty w zakresie odwadniania gruntu

77211400-6	- usługi wycinania drzew,

77310000-6  	- usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

77314000-4  	- usługi utrzymania gruntów

3. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., 
Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8             ( przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych ).

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.

4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych.

6. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia tj. oferty wariantowej.

9. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl.

10. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

11. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, w formularzu „OFERTA” części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:  od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011r. lub do czasu wcześniejszego wyczerpania kwoty brutto 245 000,00 zł ( słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych ).

III. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich wykonawców.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie należy przedłożyć przedmiotowe oświadczenie łącznie przez wszystkich wykonawców.

3. Wykonawcy muszą wykazać, że brak jest podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

3.1. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich.

3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznika nr 3 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty odpowiednio dla każdego z nich.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA).

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.: jako Konsorcjum, Spółka Cywilna) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. IV niniejszej SIWZ.

2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 1 - 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie może być jeden z tych wykonawców, albo konkretny przedstawiciel jednego z wykonawców. Może też być osoba trzecia niezwiązana z żadnym z wykonawców.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać:

a). postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy,

b). wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby,

c). ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uprawnionych Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis Pełnomocnika.

6. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię tegoż pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

7. W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie – jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty – zobligowani są załączyć do oferty powyżej wyszczególnione pełnomocnictwo.

8. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

10. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Rozdział 3. Oferta.

I.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Zamawiającym jest:

Gmina Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola.

tel.: (022) 757-93-40 do 42, fax.: (022) 757-92-70

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 930 – 1730, od wtorku do piątku: 800 – 1600.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez strony za pomocą faksu.

( faks nr: (022) 757-92-70.

W tym przypadku każda ze stron (zamawiający, wykonawcy) na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania potwierdzeń otrzymanej faksem od Zamawiającego korespondencji. Uznaje się, że brak nadesłania potwierdzenia maksymalnie następnego dnia od daty otrzymania korespondencji będzie podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego daty wysłania informacji faksem i umieszczenia na stronie internetowej za datę możliwości powzięcia informacji, od której liczone będą terminy ustawowe.

4. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

II. Sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień są:

1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pani Maria Przygodzka – Kierownik Referatu Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów Mieszkaniowych,

Pan Stefan Romanowski – Inspektor Referatu Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów Mieszkaniowych,

tel. (022) 757-93-40 do 42 wew. 207.

2. w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

Pani Aneta  Książek – Inspektor Referatu Zamówień Publicznych

Pan Tomasz Dziubak-Wysokiński – Główny Specjalista Referatu Zamówień Publicznych

tel. (022) 757-93-40 do 42 wew. 113.

Rozdział 4. Oferta.

# I. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki formalne sporządzenia oferty:

2.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2.3. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, o numeracji stron rozpoczynającej się od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

2.4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) powinny być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

2.5. Zamawiający zaleca, aby złożone w ofercie załączniki były opracowane na formularzach załączonych do SIWZ lub sporządzone samodzielnie przez Wykonawcę w oparciu o formularze załączone do SIWZ, przy czym ich treść powinna odpowiadać treści formularzy określonych w SIWZ przez Zamawiającego. Załączniki samodzielnie przygotowane przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

2.6. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną lub przypadkową dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np.: całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.

2.7. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

2.8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2.9. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie (koperta) zewnętrzne winno być opatrzone następującym napisem: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: WYKONANIE I RENOWACJĘ ROWÓW ORAZ WYMIANĘ PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZY DROGACH GMINNYCH ”

2.10. Opakowanie (koperta) wewnętrzne winno być opisane jak wyżej oraz winno posiadać dodatkowe oznaczenia: nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

2.11. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwy z określeniem siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Dokumenty w ofercie ( oprócz pełnomocnictw ) należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub Pełnomocnika Wykonawcy. Oświadczenia sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z rzeczywistością i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć:

1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania – wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV SIWZ.

2.  Wypełniony formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ.

3. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kserokopia poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako Konsorcjum).

Uwaga:

Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.

5. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kserokopia poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Uwaga:

Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy.

III. Opis sposobu dokonywania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Kryteria oceny ofert:

- Cena: 100 %

Oferty będą punktowane w skali 1-100 pkt.

Ilość punktów odpowiadająca poszczególnym czynnościom – pozycjom formularza oferty jest następująca:

1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku.

jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

koszt 1 mb rowu                                                              - 48 pkt.

2. Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku.

jednostka: 1m bieżący wykonanego rowu.

Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami);

- mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp,

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp,

- humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

koszt 1 mb rowu                                                              - 20 pkt.

3. Wymiana przepustu:

jednostka: 1mb. ułożonego przepustu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

- usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych

- uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

- ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

- uszczelnienie spoin między kręgami;

- wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

- wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- D400 – materiał rozbiórkowy;  koszt za 1mb.                    - 2 pkt.

- D400 – materiał wykonawcy,  koszt za 1mb.                      - 2 pkt.

- D500 - materiał rozbiórkowy,  koszt za 1mb.                     - 2 pkt.

- D500 – materiał wykonawcy,  koszt za 1 mb.                     - 2 pkt.

- D600 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb.                      - 2 pkt.

- D600 – materiał wykonawcy, koszt za 1mb.                       - 2 pkt.

- D800 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb.                     - 2 pkt.

- D800 – materiał wykonawcy, koszt za 1mb.                       - 2 pkt.

- D1000 – materiał rozbiórkowy, koszt za 1 mb.                  - 2 pkt.

- D1000 – materiał wykonawcy, koszt za 1 mb.                    - 2 pkt.

4.Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20):

jednostka: 1szt. ścianki wlotu lub wylotu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

- ustawienie szalunku;

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

- pielęgnacja betonu;

- demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

- wykonanie izolacji ściany;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

- oczyszczenie przepustu;

- regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- D400, koszt za 1 szt.                                                        – 2 pkt.

- D500, koszt za 1 szt.                                                        – 2 pkt.

- D600, koszt za 1 szt.                                                        – 2 pkt.

- D800, koszt za 1 szt.                                                        – 2 pkt.

- D1000, koszt za 1 szt.                                                      – 2 pkt.

5. Umocnienie skarp rowów ażurowych płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO )

jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie darniny ze skarpy,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, grubość 10cm,

- ułożenie ażurowych płyt betonowych,

- wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw,

- uzupełnienie skarpy humusem z nasionami traw,

- regulacja poboczy,

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględnić konieczność uzyskania spadku skarpy 1:1 lub 1:1,5, zależnie od istniejących warunków. Pochylenie poprzeczne poboczy 5%.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

koszt 1 m2 rowu                                                              - 2 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje bezpłatne wykonanie zamówienia dla czynności objętych przedmiotem zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty wyjaśnienia dotyczące kalkulacji ceny.

Łączna maksymalna ilość punktów do otrzymania – 100 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje bezpłatne wykonanie zamówienia dla czynności objętych przedmiotem zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty wyjaśnienia dotyczące kalkulacji ceny.

Obliczanie punktów ze względu cena na kryterium „cena” dla poszczególnych ofert  nastąpi wg algorytmu:

Wp = C min / C of x ilość pkt w danej pozycji, gdzie:

Wp – ilość pkt. obliczona dla danej pozycji oferty,

C min – najniższa cena w zł dla danej pozycji spośród ofert badanych

C of – cena w złotych dla danej pozycji w ofercie badanej.

W z = ( Wp x 100% , gdzie,

Wz – łączna ilość pkt. dla ocenianej oferty,

( Wp – suma punktów uzyskana z poszczególnych pozycji ocenianej oferty.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert – Cena: 100%.

2) W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

3) Usługi będące przedmiotem zamówienia objęte są stawką VAT w wysokości: 23%.

4) Cena oferty jest ceną ryczałtową.

5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego       Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

V. Zmiana treści specyfikacji.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl, na której została zamieszczona specyfikacja.

2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl, na której została zamieszczona specyfikacja.

VI. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy.

VII. Termin związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 5, pkt. I, ppkt. 3.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonym do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie  o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być przygotowane, opieczętowane, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4, pkt. I, ppkt. 2.9., a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA”. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – w zamkniętej kopercie zaadresowanej zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4, pkt. I, ppkt. 2.9., z napisem: „WYCOFANIE OFERTY”. W celu sprawdzenia wiarygodności złożonego powiadomienia o wycofaniu oferty, do pisemnego powiadomienia należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do powiadomienia musi być również załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

5. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą, koperty wewnętrzne ofert wycofanych zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Jawność protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty zostaną udostępnione od chwili ich otwarcia.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.):

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy  tj. nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

* Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 211, z późn. zm ). rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

4. Stosowne zastrzeżenia wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Rozdział 5. Składanie, otwarcie i ocena ofert.

I. Informacje o składaniu i otwarciu ofert, jawne otwarcie ofert.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60,        05-506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy - parter, nie później niż do: 15.07.2011r. do godz. 1000.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.07.2011r. o godzinie 1015, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 113.

II. Sposób poprawiania oferty.

Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

III. Powody odrzucenia oferty.

1. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, jeżeli:

1.1. jest niezgodna i z ustawą - Prawo zamówień publicznych,

1.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

1.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

1.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy i o uprawnieniu zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń dokumentów, pełnomocnictw i żądania składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1. Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Tryb oceny ofert.

1.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

1.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

VI. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru a także nazwy

( firmy), sidzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania, złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń na korytarzu - I piętro).

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 6. Umowa.

I. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.

1. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z zamawiającym i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” umowy regulującej zasadny ich współpracy, współdziałania, odpowiedzialności.

3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 7. Postępowanie odwoławcze.

I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Do wnoszenia środków ochrony prawnej mają zastosowanie przepisy Działu VI - ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 8. Załączniki

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną.

Załącznik nr 4  – Wzór umowy .

#### Załącznik nr 1

#### Oświadczenie Wykonawcy

#### o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:	……………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy:	……...…………….………………..…………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

…………………………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………...……………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Spełniamy warunki ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data  ..........................                                 ……………………………………………..……………………………………

/podpis upełnomocnionego/ych przedstawiciela wykonawcy/

#### Załącznik nr 2

#### Oświadczenie Wykonawcy

#### o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy:	……………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy:	……...…………….………………..…………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

…………………………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………...……………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, ŻE:

Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego według art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który brzmi następująco:

„ust. 1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”.

data  ..........................                                 ……………………………………………..……………………………………

/podpis upełnomocnionego/ych przedstawiciela wykonawcy/

#### Załącznik nr 3

#### Oświadczenie Wykonawcy

#### będącego osobą fizyczną*

Nazwa Wykonawcy:	……………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy:	………………………….………………..…………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

…………………………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………...……………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który brzmi następująco:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego”.

* niniejsze oświadczenie składają wyłącznie wykonawcy będący osobą fizyczną.

data  ..........................                                 ……………………………………………..……………………………………

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Umowa Nr RZP  - 272/5/.../.../2011

zawarta w dniu ..... .... 2011r. w Lesznowoli pomiędzy: Gminą Lesznowola, 05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, reprezentowaną przez:

Z- cę Wójta 			- Marka Ruszkowskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

............................................... z siedzibą: ...................................., wpisana do ........................... prowadzonego przez ............................... pod numerem ........................., reprezentowaną przez:

...............................		....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Wykonanie i renowacja rowów oraz wymiana przepustów drogowych przy drogach gminnych” które obejmuje:

1) Regulację i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku:

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5 i obejmuje w szczególności: .

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Wykonawca zobowiązany również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Materiał uzyskany z pogłębiania rowu Wykonawca realizując polecenia Zamawiającego, zobowiązany jest wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy.

2) Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku

Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu i obejmuje w szczególności:

- usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami);

- mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp,

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp,

- humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu.

Wykonawca zobowiązany jest również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy.

3)  Wymiana przepustu, która obejmuje w szczególności

- wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

- usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych

- uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

- ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

- uszczelnienie spoin między kręgami;

- wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

- wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

4)Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20), które obejmuje w szczególności:

- wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

- ustawienie szalunku;

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

- pielęgnacja betonu;

- demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

- wykonanie izolacji ściany;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

- oczyszczenie przepustu;

- regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

5) Umocnienie skarp rowów ażurowych płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO )

jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie darniny ze skarpy,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, grubość 10cm,

- ułożenie ażurowych płyt betonowych,

- wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw,

- uzupełnienie skarpy humusem z nasionami traw,

- regulacja poboczy,

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględnić konieczność uzyskania spadku skarpy 1:1 lub 1:1,5, zależnie od istniejących warunków. Pochylenie poprzeczne poboczy 5%.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na podstawie każdorazowego wskazania Zamawiającego.

3. Sprzęt konieczny do realizacji umowy zapewnia Wykonawca.

( 2

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać prace określone w §1 ust. 1 z należytą starannością, zgodnie z umową i SIWZ stanowiącą załącznik nr 1 do umowy będący jej integralna częścią.

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie powierzonego zadania oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przy wykonaniu umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac ujętych w  § 1 ust. 1 pkt 1) – 5),  w ciągu 2 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem

fax-u .

2. Odbiór wykonanych każdorazowo prac zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i pracownika Referatu Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów Mieszkaniowych Urzędu Gminy Lesznowola,  którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy będący jej integralną częścią.

§ 4

Termin realizacji zamówienia: od dnia ....................... ( termin zawarcia umowy ) do dnia 31 grudnia 2011r. lub do czasu wcześniejszego wykorzystania kwoty brutto 245 000,00 zł.,

( słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych ).

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają w oparciu o ceny zawarte w ofercie

przetargowej i są one następujące:

1) Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku:

- koszt powierzchni 1m wyregulowanego rowu

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….....)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………..............................................….....)

2) Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku:

- koszt powierzchni 1m bieżącego wykonanego rowu

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  ....)

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………..................................................)

3) Wymiana przepustu:

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D400 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..…………………… )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................     ……………………………………………………………………………………………….....)

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D400 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: ..................................................................................... )

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................     ……………………………………………………………………………………………….....)

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D500 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................  )

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D500 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................    )

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D600 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................     ……………………………………………………………………………………………….....)

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D600 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................     )

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D800 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................   )

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D800 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................     )

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D1000 – materiał rozbiórkowy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………................................................. )

- koszt powierzchni 1m bieżącego ułożonego przepustu D1000 – materiał wykonawcy

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………................................................. )

4)Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20):

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 400

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................   )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 500

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................   )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 600

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................   )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 800

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................   )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 1000

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ………………………………………………................................................. )

5)  Umocnienie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO )

- koszt powierzchni 1m2 wzmocnionej powierzchni

cena netto (bez podatku VAT) w zł: .....................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………………. )

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.........................................................................................................

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ......................................................................, (słownie złotych: ……………………………………………….................................................)

2.  Ceny, o których mowa w ust. 1 mają charakter ryczałtowy i nie ulegają podwyższeniu z

jakiegokolwiek tytułu.

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktur,

według ilości faktycznie wykonanych robót, przelewem na konto Wykonawcy podane w

fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia   Zamawiającemu faktury.

4. Podstawą do wystawienia faktury są protokoły odbioru, o których mowa w  § 3 ust.2.

5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należności konta Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia bruttu określonego w  § 4 umowy,

2) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 umowy,

3) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji usług w stosunku do terminu, o którym mowa w

§ 3 umowy – w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia określonego w  § 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kc.

- W przypadku niezrealizowania płatności w ustalonym terminie Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi za zwłokę.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie podjął się realizacji umowy, pomimo podpisania umowy w ciągu 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia prac,

b) Wykonawca trzykrotnie opóźnił się z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) nastąpiła likwidacja Wykonawcy.

§  8

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru  poszczególnych prac, potwierdzonych protokołem odbioru, o którym mowa  w  § 3 ust.2.

2. Wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni od powiadomienia o wadzie, chyba że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin.

§ 9

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

#### Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd cywilny właściwy miejscowo dla

Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                         				WYKONAWCA

# Załącznik nr 2

do umowy Nr RZP – 272/5/.../.../2011

# PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

| Rodzaj usługi | Ilość / jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Uwagi dot. wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulacja i oczyszczenie rowów wraz z wywozem urobku |  |  |  |  |
| Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku, |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D400 – materiał rozbiórkowy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D400 – materiał wykonawcy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D500 – materiał rozbiórkowy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D 500 – materiał wykonawcy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D 600 – materiał rozbiórkowy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D 600 – materiał wykonawcy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D 800 – materiał rozbiórkowy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D 800 – materiał wykonawcy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D 1000 – materiał rozbiórkowy |  |  |  |  |
| Wymiana przepustu D 1000 – materiał wykonawcy |  |  |  |  |
| Wykonanie ścianki czołowej przepustu ( beton B 20) D 400 |  |  |  |  |
| Wykonanie ścianki czołowej przepustu ( beton B 20) D 500 |  |  |  |  |
| Wykonanie ścianki czołowej przepustu ( beton B 20) D 600 |  |  |  |  |
| Wykonanie ścianki czołowej przepustu ( beton B 20) D 800 |  |  |  |  |
| Wykonanie ścianki czołowej przepustu ( beton B 20) D 1000 |  |  |  |  |
| Umocnienie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO ) |  |  |  |  |

……………………………………….	…………………………………………….

……………………………………….	……………………………………………

Czytelny podpis Wykonawcy	Czytelny podpis pracownika referatu

miejscowość i data ……………………………

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl