Załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczący:

Zakup komputerów, drukarek, podzespołów komputerowych, oprogramowania

Lesznowola 22.01.2014

Spis treści

1.	Komputer stacjonarny – 25 szt.	3

2.	Desktopowy system operacyjny - 10 szt.	6

3.	Zasilacz awaryjny UPS – 5 szt.	6

4.	Zasilacz ATX – 3 szt.	7

5.	Karta graficzna – 2szt.	7

6.	Dysk twardy – 2szt.	8

7.	Dysk sieciowy – 2szt.	8

8.	Drukarka etykiet – 1szt.	8

9.	Skaner - czytnik kodów kreskowych – 2 szt.	9

10.	System kontroli dostępu  - 1szt.	9

11.	System monitoringu serwerowni -1 szt.	10

12.	Monitor – 5 szt.	10

13.	Switch 48 portowy – 1 szt.	11

14.	Switch 8 portowy – 5 szt.	12

15.	Print serwer – 5 szt.	12

16.	Drukarka atramentowa – 3szt.	12

W ramach zamówienia należy dostarczyć następujący sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

# Komputer stacjonarny – 25 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4250 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 08/01/2014 (załączyć wydruk ze strony) |
|  | Pamięć operacyjna | 4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA 7200 obr./min |
|  | Grafika | Karta graficzna z min. 1GB pamięci DDR3 ze sprzętowym wsparciem DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader 5.0 - w ofercie należy podać model oferowanej karty graficznej |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wbudowane dwa głosniki min. 2,5W każdy |
|  | Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 20” Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy max 180 W Możliwość pochylenia ekranu |
|  | Monitor | - Min. 20” TN HD+ (1600x900) zintegrowany z obudową, matryca matowa - wielkość plamki max 0,28 mm - kąty widzenia pion/poziom: min. 170/170 stopni |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft HCL) |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty. W przypadku awarii, dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional (64-bit) PL lub równoważny o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku 1 do SOPZ. Zainstalowany MS Office 2013 Home and Business PL lub równoważny opisany w załączniku nr 2 do SOPZ |
|  | Wymagania dodatkowe | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0 Wbudowane porty: Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 i minum dwa porty USB z boku obudowy, port szeregowy, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Mikrofon i kamera w obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych obsługujący min. karty: SD, MMC, SDXC, Hi-Speed-SD, Hi-Capacity-SD, MS, MS Pro, xD. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Min. dwa przyciski do obsługi menu z boku obudowy (regulacja głośności i jasności ekranu) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USBz dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe |

# Desktopowy system operacyjny - 10 szt.

Należy dostarczyć desktopowy system operacyjny o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku 2 do SOPZ.

# Zasilacz awaryjny UPS – 5 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Moc pozorna | 900 VA |
|  | Moc rzeczywista | 540 Wat |
|  | Architektura UPSa | line-interactive |
|  | Liczba i rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania | 4 x IEC320 C13 (10A) |
|  | Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | 4 x IEC320 C13 (10A) |
|  | Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 4 min |
|  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 16 min |
|  | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180-290 V |
|  | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
|  | Sinus podczas pracy na baterii | Nie |
|  | Porty komunikacji | USB / RS232 (RJ45) |
|  | Port zabezpieczający linie danych | • RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL • RJ45 - linia 10/100/1000BaseT |
|  | Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD |
|  | Alarmy dźwiękowe | • praca z baterii • przeciążenie UPSa • znaczne wyczerpanie baterii |
|  | Typ obudowy | Tower |
|  | Wyposażenie | • kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 • Kabel USB |

# Zasilacz ATX – 3 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Moc zasilacza | 1000W |
|  | Ilość złącz zas. MOLEX | 11 |
|  | Ilość złącz zas. SATA | 12 |
|  | Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V | 2 |
|  | Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin | 8 |
|  | Złącze zas. MB | 20 + 4 pin |
|  | Zasilacz modularny | Tak – wszystkie złącza |
|  | Certyfikat | 80 PLUS Gold |
|  | Gwarancja | 60 miesięcy |

# Karta graficzna – 2szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj chłodzenia | Aktywny |
|  | Maks. Rozdzielczość | 4096 x 2160 piksele |
|  | CUDA | Tak. |
|  | Prędkość procesora | 1000 MHz |
|  | Obsługa przetwarzania równoległego | 2-Way CrossFireX |
|  | Maksymalna rozdzielczość analogowa | 2048 x 1536 piksele |
|  | Maksymalna rodzielczość cyfrowa | 4096 x 2160 piksele |
|  | FireStream | Tak |
|  | Pamięć dyskretnej karty graficznej | 4096 MB |
|  | Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR5-SDRAM |
|  | Magistrala pamięci | 512 bit |
|  | Prędkość zegara pamięci | 5000 MHz |
|  | Minimalna moc zasilacza systemu | 750 W |
|  | Typ interfejsu | PCI Express 3.0 |
|  | Ilość portów DVI-D | 2 |
|  | ilość DisplayPorts | 1 |
|  | Port DVI | 2 |
|  | Ilość portów HDMI | 1 |
|  | Wersja DisplayPort | 1.2 |
|  | Dodatkowe złącza zasilania | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
|  | PhysX | Tak |
|  | Wersja DirectX | 11.2 |
|  | Wersja Shader'a | 5.0 |
|  | Wersja OpenGL | 4.3 |

# Dysk twardy – 2szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ dysku: | SSD |
|  | Format szerokości: | 2,5 cala |
|  | Typ napędu: | Wewnętrzny |
|  | Pojemność dysku (GigaBajt) : | 240 GB |
|  | Interfejs dysku: | Serial ATA 600 |
|  | Prędkość odczytu (Megabajty na sek.) : | 535 MB/s |
|  | Prędkość zapisu (Megabajty na sek.) : | 560 MB/s |
|  | Interfejs: | SATA 3 |

# Dysk sieciowy – 2szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | 1.6GHz |
|  | Pamięć SDRAM | 256MB DDR3, |
|  | Prędkość zapisu - odczytu Windows | 100MB/s |
|  | Dysk wewnętrzny | Możliwość instalacji dysków 3.5" oraz 2.5" SATA oraz dodatkowo złącze dla kart SD, min pojemność dysku 4TB, min pojemność wewnętrzna 8TB – zainstalowane 2 dyski 1TB |
|  | Złącza zewnętrzne | 2 x USB 3.0, |
|  | Złącze sieciowe | 1 x RJ45 Gigabit ethernet |
|  | Protokoły sieciowe | CIFS, AFP, FTP, Telnet, SSH, NFS |
|  | Typ woluminu | RAID 1,0 |
|  | Obsługa iSCSI | Tak |
|  | Obsługa Windows Active Directory | tak |
|  | Zabezpieczony FTP / HTTPs | Tak |
|  | Dodatkowe wymagania: | Możliwość podłączenia do sieci WIFI |

# Drukarka etykiet – 1szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj druku: | termotransfer i termiczny |
|  | Rozdzielczość druku [dpi]: | 200 |
|  | Prędkość druku [mm/s]: | 120 |
|  | Szerokość druku [mm]: | 100 |
|  | Długość druku [mm]: | 500 |
|  | Szerokość etykiet [mm]: | 20 |
|  | Szerokość etykiety [mm]: | 100 |
|  | Wysokość etykiet [mm]: | 10 |
|  | Wysokość etykiety [mm]: | 900 |
|  | Procesor: | RISC 32 bit |
|  | Ilość pamięci FLASH: | 4 MB |
|  | Ilość pamięci RAM: | 8 MB |
|  | Dostępne interfejsy: | USB, RS-232, Ethernet (LAN) |
|  | Złącza: | DB9, USB |
|  | Zasilanie: | 100- 240V 50=60Hz |
|  | Języki programowania: | EPL2, ZPL, ZPL2 |
|  | Gwarancja producenta [mc]: | 12 |
|  | Kody kreskowe: | 1D, 2D, GS1 Databar, PDF |
|  | Dodatkowo: | Wraz z drukarką należy dostarczyć 10tyś szt. etykiet termicznych o rozmiarze 20mm x 50mm. Drukarka musi być wyposażona w odklejak do etykiet, umożliwiający wysuniecie z drukarki już wstępnie odklejonej etykiety. |

# Skaner - czytnik kodów kreskowych – 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ czytnika | bezprzewodowy |
|  | Rodzaj czytnika | laserowy |
|  | Odczytywane kody kreskowe | 1D, GS1DataBar |
|  | Szybkość skanowania | 100 skanów na sekundę |
|  | Norma przemysłowa/klasa szczelności | IP42 |
|  | Wyzwalanie odczytu | ręczne, automatyczne |
|  | Akumulator | 1800mAh |
|  | Sygnalizacja odczytu | świetlna, dźwiękowa |
|  | Interfejsy | USB, możliwość wymiennego użycia intefejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla |
|  | Rodzaj komunikacji do bazy | bezprzewodowa Bluetooth klasy 2, zasięg min. 10m |
|  | Dodatkowo: | Wyposażony w bazę umożliwiającą ładowanie czytnika. |

# System kontroli dostępu  - 1szt.

Należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować system kontroli dostępu do serwerowni. System musi obsługiwać pojedyncze przejście z autoryzacją wejścia i wyjścia. Należy dostarczyć i skonfigurować 10 szt. breloków, które będą służyły do otwierania przejścia.

Drzwi muszą być blokowane za pomocą rygla bądź sztaby elektromagnetycznej. System musi być wyposażony w podtrzymanie bateryjne pozwalające na bezproblemowa prace po zaniku zasilania przez co najmniej okres 24h.

System musi:

- Obsługiwać min. 100 użytkowników.

- Posiadać pamięć min 20tyś. Zdarzeń

- Pozwalać na programowanie za pomocą komputera PC (należy dostarczyć potrzebne oprogramowanie i okablowanie)

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować i uzgodnić projekt technicznych systemu.

# System monitoringu serwerowni -1 szt.

Należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować system pozwalający na:

- powiadamianie drogą sms na minimum 5 numerów o przekroczeniu zadanych parametrów na czujnikach (którą można dowolnie konfigurować);

- monitorowanie wilgotności i temperatury – powiadamianie sms o przekroczeniu zadanego zakresu wilgotności – należy zainstalować i skonfigurować 1 czujnik.;

- monitorowanie temperatury w dwóch miejscach w serwerowni (szafa stojąca typu rack  oraz szafa wisząca typu RACK) oraz jeden czujnik temperatury zewnętrznej – 3 czujniki należy zamontować i skonfigurować;

- monitorowanie napięcia sieciowego 3 faz – czujniki należy zamontować i skonfigurować;

- wysyłanie powiadomień w przypadku zaniku zasilania – urządzenie musi wysyłać powiadomienia minimum do 12 godzin po zaniku zasilania z częstością, która zostanie skonfigurowana po uzgodnieniu jej z Zamawiającym; powiadamianie musi się odbywać z wykorzystaniem sieci GSM,

- wizualizację online pomiarów na stronie www wraz z historią na min rok wstecz – monitoring przez Internet (Wykonawca udostępni swój serwer WWW na potrzeby wizualizacji);

- wyświetlanie danych  z czujników na wyświetlaczu LCD – należy dostarczyć i zamontować wyswietlacz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- przysyłanie wiadomości email o alarmach.

- konfigurację systemu za pomocą sieci LAN.

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować i uzgodnić projekt technicznych systemu.

# Monitor – 5 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 21” |
|  | Rozmiar plamki | 0,248 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | Typowy 1000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 150/160 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 6ms (od czerni do bieli) |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 32 – 80 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 58 – 75 Hz |
|  | Zyżycie energii | Maksymalnie 30W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona. |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do panelu) |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3 kg |
|  | Zakres pochylenia ekranu | od -3 do +20 stopni |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP) |
|  | Gwarancja | 3 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Certyfikaty | TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold – załączyć do oferty |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Podłączone do obudowy dedykowane głośniki producenta monitora lub głośniki wbudowane. |

# Switch 48 portowy – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | 48-portowy Przełącznik GigabitEthernet |
|  | Bufor pamięci | 4 MB |
|  | Liczba grup VLAN | 48 |
|  | Liczba portów 10/100/1000 MBps | 48 |
|  | Liczba portów SFP | 4 |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy: | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x full-duplex |
|  | Zgodność elektromagnetyczna: | CE mark, commercial FCC Part 15 Class A VCCI Class A EN 55022 (CISPR 22), Class A EN 50082-1 EN 55024, C-Tick |
|  | Przepustowość | 96 GB/s |
|  | Funkcje | IEEE 802.1Q Tag VLAN (do 128 grup) Port-based VLAN (do 48 grup) IEEE 802.1p Port-based QoS DSCP Layer QoS Port trunking DHCP client function Rapid Spanning Tree – 802.1w IGMP snooping V1 SNMP V1/V2 Konfiguracja poprzez web Zapis oraz odczyt konfiguracji Dostęp zabezpieczony hasłem Ograniczanie przepustowości na porcie Dostęp dla zaufanych adresów MAC |
|  | Dodatkowo: | Należy dostarczyć 4 moduły SFP-LX-10-D mini GBIC oraz 2szt. kompletnego kabla do połączenia modułów SFP pomiędzy dwoma switchami – należy połączyć i skonfigurować switche. |

# Switch 8 portowy – 5 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | 8-portowy Przełącznik GigabitEthernet |
|  | Bufor pamięci | 190KB |
|  | Liczba portów 10/100/1000 MBps | 8 |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy: | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet |
|  | Przepustowość | 16 GB/s |

# Print serwer – 5 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Ethernet: | zgodny z IEEE 802.3 i 802.3u 1 x 10/100Mbps port |
|  | Zarządzanie: | Przeglądarka www UPnP (Universal Plug-N-Play) |
|  | Porty: | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 |
|  | Obsługiwane typy ramek: | IEEE 802.3u IEEE 802.3 |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe: | TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, AppleTalk LPR, IPP, Raw Printing BooT, Telnet SMB, UPnP DHCP Serwer |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows XP/7 |

# Drukarka atramentowa – 3szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 1200 |
|  | Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 4800 x 1200 |
|  | Prędkość druku - czerń [str/min] | 30 |
|  | Prędkość druku - kolor [str/min] | 30 |
|  | Minimalny format nośnika | A3 |
|  | Nadruk na kopertach | B5 B6 A6 B4 |
|  | Obsługiwane nośniki | Broszury Papier zwykły Papier fotograficzny Koperty Karty indeksowe Folie |
|  | Pojemność podajnika na papier [szt] | 150 |
|  | Interfejs | USB 2.0 |
|  | Praca w sieci | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 |
|  | Wspierane systemy operacyjne | Windows 2000 (SP4) Windows XP Home Windows Vista Mac OS X 10.4 |
|  | Ilość wkładów | 4 |
|  | Ilość kolorów podstawowych | 4 |
|  | Odbiornik na 100 arkuszy | Odbiornik na 100 arkuszy |

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania:

- instalacji i konfiguracji dostarczanego oprogramowania – systemów operacyjnych, pakietów biurowych,

- fizyczna instalacja stacji roboczych we wskazanym miejscu wraz z instalacją dostarczanego oprogramowania i migracją profili użytkowników (instalacja całości oprogramowania, konfiguracji poczty, itd.),

- instalacji i konfiguracji serwera oprogramowania do audytu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,

- rekonfiguracji domeny Active Directory na serwerze, migracja użytkowników i konfiguracji z obecnie wykorzystywanej domeny, konfiguracja serwera zgodnie z wskazaniami Zamawiającego (np. utworzenie katalogów domowych, skryptów logowania dla użytkowników, GPO) . Dodatkowo należy zainstalować i skonfigurować zapasowy kontroler domeny w lokalizacji zdalnej,

- konfiguracji wykonywania kopi bezpieczeństwa dla serwerów obsługującej oprogramowanie: odpady komunalne, serwer księgowy – oprogramowanie firmy GROSZEK, oprogramowanie SELWIN, kontroler domeny,

Dostarczane urządzenia muszą być nowe, nie używane i wyprodukowane nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia rocznego wsparcia w zakresie dostarczanego sprzętu, instalowanego oprogramowania jak i konfiguracji (GPO, Active Directory, kopie bezpieczeństwa). W razie zgłoszenia przez Zamawiającego problemów bądź potrzeby rekonfiguracji dostarczanego środowiska Wykonawca  zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonego problemu lub rekonfiguracji  infrastruktury w terminie 5 dni roboczych.

W celu zachowania kompatybilności rozwiązania, komponenty (klawiatury, myszki, monitory) muszą być wyprodukowane przez producenta jednostki do której będą one podłączone.