Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/

WYKAZ SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ*

TABELA NR 1

KOMPUTER PC	              65 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* …………………………………………….. (Należy podać: nazwę producenta, model, symbol) |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor osiągający wynik min. 13275 pkt PassMark CPU Mark wg wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/ na dzień 17 kwietnia 2020. Należy załączyć wydruk ze strony – przed zawarciem umowy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| Pamięć operacyjna RAM | 16GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, jeden sloty wolne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Parametry pamieci masowej | Min. 512 GB SSD PCIe NVMe Komputer musi umożliwiać instalację min 3 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 2 x dysk magnetyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Obudowa | Typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie. Wyposażona w min. 1 wnękę wewnętrzną umozliwiającą montaż dysku 3,5” lub 2 dysków 2,5”. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poslizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ścianach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne. Cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód – tył. Głębokość obudowy maks. 30 cm Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być usytuowany na tylnym panelu. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie) W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera oraz dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze (model i taktowanie) informacji o pamięci (wielkość, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowaniem oraz SN i PN), wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wył funkcji bez używania klawiatury) BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym i dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie, ilości rdzeni, prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła może jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia pojedynczego kontrolera SATA Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy (dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Monitor (MVMM) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz dostępu do sieci LAN lub internetu, - dostęp do zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 oraz 50001 dla producenta sprzętu (Należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – przed zawarciem umowy). Deklaracja zgodności CE (Należy załączyć przed zawarciem umowy) Certyfikat TCO dla oferowanego modelu, (Należy załączyć wydruk ze strony www.tcocertified.com - przed zawarciem umowy). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (Należy załączyć oświadczenie producenta – porzed zawarciem umowy) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Warunki gwarancji | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). Gwarancji producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (Dokumenty potwierdzające należy przedłozyć przed zawarciem umowy). Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy). Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (Przed zawarciem umowy należy przedłożyć link strony).. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny (warunki równoważności określono w załączniku nr 9 do SWZ) a, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ……………………………………….. (Należy podać nazwę Producenta) |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 2x Display Port, port słuchawkowo- mikrofonowy na przednim panelu obudowy, port line out na panelu tylnym Min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy komputera, w tym: Z przodu obudowy : 1x USB 3.1 gen.1, 1x USB typ C, 2x USB 2.0 Z tyłu obudowy: min. 6 portów USB w tym min. 4x USB 3.1 Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE , umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, wyposażona w min 1 złącza PCI Express x16 Gen.3, min. 1 złącze PCI Epress x 4, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0, min. 1 złącze M.2 do instalacji dysku SSD, min. 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze realizujące funkcję clear CMOS, 1 złącze realizującę funkcję clear Password Zintegrowany kontroler RAID 0/1. Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW . | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 2

MONITOR 		130 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min.23,5” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* …………………………………. (Należy podać: nazwę producenta, model, symbol) |
| Jasność | Minimum 250 cd/m2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 8ms | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Rozdzielczość maksymalna | Minimalna 1920 x 1080 przy 60Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pochylenie monitora | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wydłużenie w pionie | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Złącza | Minimum 1x 15-stykow złącze D-Sub, Minimum 1x HDMI Minimum 1x złącze DisplayPort | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Certyfikaty | ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star, TCO | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Inne | VESA 100mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 3

GŁOŚNIKI										34 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | System 2.0. Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* …………………………………………….. (Należy podać: nazwę producenta, model, symbol) |
| MOC RMS NA KANAŁ (2 KANAŁY) | Min. 14W RMS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PASMO PRZENOSZENIA | Co najmniej 50 Hz - 20 kHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KONSTRUKCJA | Min. Dwa przetworniki. W tym przetwornik tonów średnich z włókna szklanego i wysokich. Dodatkowo technologia BasXPort wzmacniająca basy bez dodatkowego głośnika niskotonowego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WEJŚCIA | AUX, Liniowe – dwa niezależne wejścia umożliwiające podłączenie dwóch różnych urządzeń bez konieczności przełączania kabli | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WYJŚCIA | Słuchawkowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| REGULACJA | Regulacja poziomu głośności, niskich i wysokich tonów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA | 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 4

LAPTOP 14”									60 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu,producenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ………………………………………………. (Należy podać: nazwę producenta, model, symbol) |
| Typ/zastosowanie | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" IPS o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED, 220 nitów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wydajność | Procesor min. 4-rdzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 6496 punktów według wyników ze strony h ttps://www.cpubenchmark.net na dzień 14-04-2021 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, min. jeden wolny slot | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pamięć masowa | Min. 256GB SSD PCIe NVMe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Karta graficzna | Układ graficzny z współdzieloną pamięcią, ze wsparciem dla Open GL 4.6, Shader Model 5.1, DirectX 12.1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa w układzie QWERTY, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Multimedia | Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Bateria i zasilanie | Min. 40 Whr | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Waga | Waga max 1,65 kg z baterią | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Obudowa | Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Środowisko pracy | Zakres temperatur pracy: od 0 do 35°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | SPEŁNIA/IE SPEŁNIA* |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, numerze wpisanym i nadanym przez administratora (o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola), dacie produkcji komputera, całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanej pamięci RAM, technologii wykonania pamięci RAM, sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i B, typie zainstalowanego procesora, liczbie rdzeni procesora, minimalnej prędkości zegara procesora, maksymalnej prędkości zegara procesora, wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache, wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache, zainstalowanych i podpiętych dyskach twardych, kontrolerze video [dotyczy tylko zintegrowanej karty], typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD (wielkość matrycy w calach), natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD, kontrolerze audio, MAC adresie karty sieciowej. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi. Możliwość włączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym też pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych, Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia głośników, Możliwość włączenia/wyłączenia mikrofonu (funkcja zaimplementowana na stałe, dostępna przy zainstalowanej kamerze), Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub urządzeniu zewnętrznym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy), Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (Należy przedłozyć przed zawarciem umowy), Deklaracja zgodności CE (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Potwierdzenie kompatybilności oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym na stronie Windows Logo'd Products List (Należy przedłozyć przed zawarciem umowy wydruk ze strony), Certyfikat TCO da oferowanego modelu (Należy przedłozyć wydruk ze strony https://tcocertified.com potwierdzający spełnianie wymogu przed zawarciem umowy). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Diagnostyka | Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym możliwość powtórzenia testów podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o: awarii procesora awarii płyty głównej awarii chipsetu płyty głównej braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM awarii pamięci RAM nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM awarii matrycy LCD awarii baterii CMOS awarii układu graficznego uszkodzeniu obrazu BIOS nieodnalezieniu obrazu BIOS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny (warunki równoważności określono w Załączniku nr 9 do SWZ) a, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ……………………………… (Należy podać nazwę Producenta) |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ……………………………………… (Należy podać nazwę Producenta) |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 2x USB 3.2 z funkcją Power share, USB 3.2 typ-C, USB 2.0, 1x HDMI 1.4, czytnik kart multimedialnych, złącze słuchawkowo-mikrofonowe Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 AC + bluetooth 5.0, RJ45 10/100/1000 Mb/s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Warunki gwarancyjne | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA. Gwarancja producenta świadczona na miejscu u Klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy). Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 5

LAPTOP 2w1									4 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny 2w1 będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. Musi pełnić funkcje tabletu. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ………………………………………………. (Należy podać: nazwę producenta, model, symbol) |
| Typ/zastosowanie | Komputer przenośny typu notebook 2w1 z ekranem 13,3", dotykowym o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED, 300 nitów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wydajność | Procesor min. 4-rdzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 10094 punktów według wyników ze strony h ttps://www.cpubenchmark.net na dzień 01-07-2020 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 3200MHz zintegrowana | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pamięć masowa | Min. 256GB SSD PCIe NVMe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Karta graficzna | Układ graficzny z współdzieloną pamięcią, ze wsparciem dla Open GL 4.6, Shader Model 5.1, DirectX 12.1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Klawiatura | Klawiatura podświetlana z jednym urządzeniem wskazującym. Układ US-QWERTY | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Multimedia | Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Bateria i zasilanie | Min. 63 Whr | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Waga | Waga max 1,32 kg z baterią | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Obudowa | Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Środowisko pracy | Zakres temperatur pracy: od 0 do 35°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, numerze wpisanym i nadanym przez administratora (o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola), dacie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | produkcji komputera, całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanej pamięci RAM, technologii wykonania pamięci RAM, sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i B, typie zainstalowanego procesora, liczbie rdzeni procesora, minimalnej prędkości zegara procesora, maksymalnej prędkości zegara procesora, wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache, wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache, zainstalowanych i podpiętych dyskach twardych, kontrolerze video [dotyczy tylko zintegrowanej karty], typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD (wielkość matrycy w calach), natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD, kontrolerze audio, MAC adresie karty sieciowej. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi. Możliwość włączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym też pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych, Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia głośników, Możliwość włączenia/wyłączenia mikrofonu (funkcja zaimplementowana na stałe, dostępna przy zainstalowanej kamerze), Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub urządzeniu zewnętrznym. |  |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (Należy przedłozyć przed zawarciem umowy) Deklaracja zgodności CE (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Potwierdzenie kompatybilności oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym na stronie Windows Logo'd Products List (Należy przedłozyć wydruk ze strony przed zawarciem umowy) Certyfikat TCO da oferowanego modelu (Należy przedłożyć wydruk ze strony https://tcocertified.com potwierdzający spełnianie wymogu przed zawarciem umowy). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Diagnostyka | Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym możliwość powtórzenia testów podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o: awarii procesora awarii płyty głównej awarii chipsetu płyty głównej braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM awarii pamięci RAM nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM awarii matrycy LCD awarii baterii CMOS awarii układu graficznego uszkodzeniu obrazu BIOS nieodnalezieniu obrazu BIOS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny (warunki równoważności określono w Załączniku nr 9 do SWZ), klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ………………………………………… (Należy podać nazwę Producenta) |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* …………………………………………. (Należy podać nazwę Producenta) |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 2 porty Thunderbolt 4 z trybem naprzemiennego dostępu DisplayPort / USB 4 / zasilaniem, 2x USB 3.2 z funkcją Power share, 1x HDMI 2.0, czytnik kart multimedialnych, Intel WiFi 6 AX 201, Bluetooth 5.1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Warunki gwarancyjne | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). Gwarancja producenta świadczona na miejscu u Klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przed zawarciem umowy. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 6

LAPTOP multimedialny								2 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* .………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| Typ/zastosowanie | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED, kontrast 1500:1, maksymalny rozmiar plamki 0,180 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wydajność | Procesor min. 4-rdzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik in 8800 punktów według wyników ze strony h ttps://www.cpubenchmark.net na dzień 01-04-2021 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pamięć RAM | 16GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, min. jeden wolny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pamięć masowa | Min. 512GB SSD PCIe NVMe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Karta graficzna | Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4GB DDR5, ze wsparciem dla Open GL 4.6, Shader Model 5.1, DirectX 12.1 Karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 6960 punktów Passmark G3D Mark, według wyników ze strony: h ttp://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa w układzie QWERTY, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Multimedia | Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Bateria i zasilanie | Min. 56Whr Zasilacz o mocy min. 130W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Waga | Waga max 2.1kg z baterią | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Obudowa | Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Środowisko pracy | Zakres temperatur pracy: od 0 do 35 °C Zakres przechowywania: od -40 do 65 °C (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy ogólnodostępną kartę katalogową oferowanego modelu lub oświadczenie producenta). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, numerze wpisanym i nadanym przez administratora (o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola), dacie produkcji komputera, całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanej pamięci RAM, technologii wykonania pamięci RAM, sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i B, typie zainstalowanego procesora, liczbie rdzeni procesora, minimalnej prędkości zegara procesora, maksymalnej prędkości zegara procesora, wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache, wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache, zainstalowanych i podpiętych dyskach twardych, kontrolerze video [dotyczy tylko zintegrowanej karty], typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD (wielkość matrycy w calach), natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD, kontrolerze audio, MAC adresie karty sieciowej. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi. Możliwość włączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym też pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych, Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia głośników, Możliwość włączenia/wyłączenia mikrofonu (funkcja zaimplementowana na stałe, dostępna przy zainstalowanej kamerze), Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub urządzeniu zewnętrznym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy), Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy), Deklaracja zgodności CE (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Potwierdzenie kompatybilności oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym na stronie Windows Logo'd Products List (Należy przedłozyć przed zawarciem umowy wydruk ze strony), Certyfikat TCO da oferowanego modelu (Należy przedłożyć przed zawarciem umowy wydruk ze strony hhttps://tcocertified.com potwierdzający spełnianie wymogu). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB (Należy przed zawarciem umowy przedłozyć oświadczenie producenta lub raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Diagnostyka | Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym możliwość powtórzenia testów podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o: awarii procesora awarii płyty głównej awarii chipsetu płyty głównej braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM awarii pamięci RAM nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM awarii matrycy LCD awarii baterii CMOS awarii układu graficznego uszkodzeniu obrazu BIOS nieodnalezieniu obrazu BIOS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czytnik linii papilarnych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny (warunki równoważności określono w Załączniku nr 9 do SWZ),, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* …………………………………………. (Należy podać nazwę Producenta) |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* …………………………………………. (Należy podać nazwę Producenta) |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 2x USB 3.1 z funkcją Power share, 1x Thunderbolt 3, 1x HDMI 1.4, czytnik kart multimedialnych, złącze słuchawkowo-mikrofonowe Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 AC + bluetooth 5.0 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Warunki gwarancyjne | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). Gwarancja producenta świadczona na miejscu u Klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (Należy przedłozyć przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające). Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 7

DRUKARKA A4 (czarno - biała)		3 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Drukarka laserowa lub LED, monochromatyczna. Fabrycznie nowa. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| FUNKCJE | Drukowanie monochromatyczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUK W KOLORZE | NIE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KOMUNIKACJA | Ethernet, USB , Wireless (opcja), NFC (opcja) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUKOWANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH | TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SZYBKOŚĆ DRUKU A4 | Min. 70 str / min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WYDRUK PIERWSZEJ STRONY | Max. 5.5 sekundy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU | 1200 X 1200 DPI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| OBCIĄZALANOŚĆ | Max 300 000 stron na miesiąc | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUK DWUSTRONNY | TAK, automatyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| TAKTOWANIE PROCESORA | Min. 1.2GHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZAINSTALOWANA / MAKSYMALNA PAMIĘĆ RAM | 512MB / 1,5GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PODAJNIK UNIWERSALNY | Min. 100 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PODAJNIK STANDARDOWY | Min. 550 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ODBIORNIK PAPIERU | Min. 500 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| INNE | Ekran LCD min. 2,7 cala , w zestawie toner startowy na min. 11 tys. stron, możliwość zastosowania toneru na min. 41 tys. stron, możliwość opcjonalnego zainstalowania dodatkowych podajników papieru oraz dysku twardego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA I SERWIS | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). Gwarancji producenta świadczona na miejscu u Klienta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 8

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJANE A4 (czarno – białe)		3 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne. Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| FUNKCJE | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, wysyłąnie pocztą elektroniczną | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KOMUNIKACJA | Min. Ethernet 1GB , USB 2.0, host USB, WiFi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUKOWANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH | TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SZYBKOŚĆ DRUKU A4 Mono | Min. 38 str. / min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WYDRUK PIERWSZEJ STRONY | Max. 6,5 sekund (z trybu gotowości) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU | 1200 X 1200 DPI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| OBCIĄZALANOŚĆ | Max 80 000 stron na miesiąc | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SKANOWANIE | do e-maila, skanowanie do chmury, skanowanie do katalogu, komputera,skanowanie do pamięci USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| TYP PODAJNIKA SKANANERA | Automatyczny podajnik dokumentów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUK DWUSTRONNY | TAK, automatyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZAINSTALOWANA / MAKSYMALNA PAMIĘĆ RAM | 512 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PODAJNIK PAPIERU UNIWERSALNY | Min. 100 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PODAJNIK PAPIERU STANDARDOWY | Min. 250 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ODBIORNIK PAPIERU | Min. 150 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| INNE | Ekran LCD min. 2,7 calowy kolorowy, w zestawie toner startowyna minimum 3000 stron, Kabel USB w zestawie, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA I SERWIS | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 9

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJANE A4 (kolor)		2 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Urządzenie wielofunkcyjne. Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| FUNKCJE | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUK W KOLORZE | TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KOMUNIKACJA | Min. Ethernet 1GB , USB 2.0, host USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUKOWANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH | TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SZYBKOŚĆ DRUKU A4 Mono / Kolor | Min. 27 str. / min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WYDRUK PIERWSZEJ STRONY | Max. 10 sekund (z trybu gotowości) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU | 600 X 600 DPI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| OBCIĄZALANOŚĆ | Max 50 000 stron na miesiąc | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SKANOWANIE | do e-maila, skanowanie do chmury, skanowanie do katalogu, komputera, skanowanie do pamięci USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| TYP PODAJNIKA SKANANERA | Automatyczny podajnik dokumentów z dwustronnym skanowaniem jednoprzebiegowym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUK DWUSTRONNY | TAK, automatyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZAINSTALOWANA / MAKSYMALNA PAMIĘĆ RAM | 256 MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PODAJNIK PAPIERU UNIWERSALNY | Min. 50 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PODAJNIK PAPIERU STANDARDOWY | Min. 250 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ODBIORNIK PAPIERU | Min. 150 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| INNE | Ekran LCD min. 4 calowy kolorowy, w zestawie toner startowy na min. 2200 stron (czarny), min. 1100 stron (RGB) ; możliwość zainstalowania dodatkowego podajnika papieru na 550 stron. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA I SERWIS | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). Gwarancji producenta świadczona na miejscu u klienta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 10

Urządzenie wielofunkcyjne A3 (kolor)			2 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Urządzenie wielofunkcyjne. Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| FUNKCJE | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Przechowywanie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUK W KOLORZE | TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KOMUNIKACJA | Min. Ethernet 1GB , USB 2.0, WiFi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SZYBKOŚĆ DRUKU A4 Mono / Kolor | Min. 25 str. / min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU | A6-A3, własne formaty papieru, 52-300 g/m2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU | 1200 X 1200 DPI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA | 70 str. / min (jednostronne) 35 str / min. (dwustronne) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SKANOWANIE | do e-maila, skanowanie do chmury, skanowanie do katalogu, komputera, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do FTP, skanowanie do maila | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| TYP PODAJNIKA SKANANERA | Automatyczny podajnik dokumentów z dwustronnym skanowaniem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRUK DWUSTRONNY | TAK, automatyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZAINSTALOWANA PAMIĘĆ RAM | Minimum 3GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZAINSTALOWANY DYSK | Minimum 320 GB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PODAJNIK PAPIERU STANDARDOWY | Min. 1100 arkuszy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| BEZPIECZEŃSTWO | McAfee Embedded Control, filtrowanie IP I MAC, skanowanie do szyfrowanego PDF | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WYDAJNOŚĆ TONERA | Min. 15 500 stron (czarny) Min. 8 500 stron (CMY) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WYDAJNOŚĆ JEDNOSTKI OBRAZOWANIA | Dla czerni : Min. 92 000 Dla CMY: Min. 74 000 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| INNE | Ekran LCD min. 10,1 cala , zarządzanie i uwierzytelnienie użytkowników, w zestawie komplet pełno wydajnych tonerów i bębnów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA I SERWIS | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta lub co najmniej 150 000 kopii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 11

SWITCH 48p										6 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| Klasa produktu | SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Typ przełącznika | Zarządzalny warstwy drugiej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | Min. 48 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Liczba gniazd 10GB SFP / SFP+ | Min. 2 SFP i 2 SFP+ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Łączna przepustowość | 70 Gbps | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMP v1/v2/v3 – Simple Network Management Protocol zarządzanie przez przeglądarkę WWW Telnet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Obsługiwane protokoły i |  |  |
| standardy | IEEE 802.3 – 10BaseT | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | IEEE 802.3ad |  |
|  | IEEE 802.3u – 100BaseFX |  |
|  | IEEE 802.3ab – 1000BaseT |  |
|  | IEEE 802.3ac – VLAN Tagging IEEE 802.3x – Flow Control IEEE 802.3ak IEEE 802.1AB IEEE 802.1D IEEE 802.1S IEEE 802.1W IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1X |  |
|  | TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol |  |
| Specyfikacja platformy | DHCP Server Routing VLAN’s RADIUS Link Aggregation DHCP Snooping IGMP Snooping ACL Static Routing MAC Filtering | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | Min. 16 000 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Prędkość przełączania | Min. 140 Gbps | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Prędkość przekazywania pakietów | Min. 104.16 Mpps | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Typ obudowy | Rack 1U | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Obsługa QoS | TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Dublowanie portów | TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Liczba VLAN’s | Min. 256 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Kolor obudowy | Czarny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wyposażenie standardowe | przewód zasilający zestaw do montażu w szafie rack 19" | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 12

SZAFA SERWERA  			 1 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Stojąca szafa teleinformatyczna 42U. Fabrycznie nowa. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| WYSOKOŚĆ U | Min. 42U | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA | Min. 1000 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WYMIARY | Min. 600 x 800 x 2055 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| NOŚNOŚĆ | Min. 790 kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KOLOR | Czarny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ILOŚĆ PÓŁEK | Min. 3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DRZWI | Przednie - perforowane z zamkiem Tylne - perforowane z zamkiem Panele Boczne – pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PRZEPUSTY | Min. 2 szt. – sufitowy i podłogowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GRUBOŚĆ MATERIAŁU | Grubość materiału ramy: min. 1,2 mm Grubość szyn montażowych: min. 2 mm Grubość, drzwi pełnych, paneli bocznych, pokrywy, podstawy: min. 1,2mm Grubość szkła: min. 5 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE | Zestaw montażowy Rack – min. 40 kpl. ; listwa zasilajaca: min. 1szt. ; wentylator: min. 4szt. ; zamek – min. 2 szt. ; kółka – min. 4szt. ; nóżki – min. 4szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZABEZPIECZENIA | IP20 , zabezpieczenie przed rdzą, utlenieniem, porysowaniem, korozją | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KOMPATYBILNOŚĆ | Ze standardem ETSI oraz międzynarodowym 19”, zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92 | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| GWRANCJA I SERWIS | 24 m-ce gwarancji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 13

SERWER Z OPROGRAMOWANIEM						1 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Dwuprocesorowy serwer W ofercie wymagane jest podanie : modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* ..………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| OBUDOWA | Pasująca do szafy Rack 19” max. 2U | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| PROCESOR | Minimum jeden procesor zaprojektowany do stosowania w serwerach, powinien osiągać minimum wynik 14507 punktów PassMark CPU Mark w teście wydajności CPU Mark Multiple CPU Systems (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) na dzień 17-04-2021. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| DYSKI TWARDE | Minimum 2x480GB SSD HOT PLUG, 6x1,2TB SAS 12GB/s 10K HOT PLUG. Możliwość zamontowania minimum 12 dysków z przodu + 2 dyski z tyłu | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| PAMIĘĆ RAM | Minimum 64 GB. Możliwość rozszerzenia do 512 GB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| ZASILACZ | Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap 1+1 (2x750 W) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| KONTROLER RAID | Interfejs SAS, Poziomy: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, Wielkość bufora: 2GB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| ELEMENTY WYPOSAŻENIA | Zintegrowany kontroler zdalnego dostępu z wbudowaną technologią kontrolera cyklu eksploatacji, umożliwiający administratorom obsługę i aktualizowanie serwera oraz rozwiązywanie problemów i usuwanie skutków awarii niezależnie od ich umiejscowienia bez zastosowania agentów. Kontroler musi działać niezależnie od systemu operacyjnego i stanu lub dostępności monitora maszyn wirtualnych. Szyny wsuwane ReadyRails do szafy serwerowej. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| INTERFEJSY | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A (2 z przodu) 1 x zarządzenie (NIC) 1 x USB 2.0 - micro-USB (1 z przodu) 1 x szeregowe 2 x USB 3.0 - Type A (2 tylne) 2 x VGA (1 z przodu, 1 z tyłu) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |
| OPROGRAMOWANIE DLA EDUKACJI | MS Windows Server Standard 2019 (odpowiednia licencja dla użytych procesorów) + 54 licencje dostępowe dla uczniów i 70 licencji dostępowych dla nauczycieli w wersji edukacyjnej lub równoważny (warunki równoważności określono w Załączniku nr 9 do SWZ). Nie dopuszczamy licencji typu OEM. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* …………………………………………. (Należy podać nazwę Producenta) |
| WARUNKI GWARANCJI | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). Gwarancja producenta świadczona na miejscu u Klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (Należy przedłozyć przed zawarciem umowy). Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA* |

TABELA NR 14

PROJEKTOR										2 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Projektor przenośny. Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..…………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| TECHNOLOGIA | Hybrydowa (laser + LED) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| JASNOŚĆ | Min. 2500 ANSI | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA | 1280 x 800 pikseli WXGA 16:10 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KONTRAST MINIMUM | 1800:1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| TRWAŁOŚĆ ŻRÓDŁA ŚWIATŁA | Min. 20 000 godz. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WSPÓŁCZYNNIK PROJEKCJI | 1,15 – 2,30 : 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MINIMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU | Min. 18” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MAKSYMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU | Min. 300” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZOOM | Automatyczny , optyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GŁOŚNIK | Wbudowany min. 1W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZŁĄCZA WEJŚCIA/WYJŚCIA | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze mini USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI, Stereofoniczne wejście/wyjście audio mini-jack, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WAGA | Max. 2,5 kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GŁOŚNOŚĆ | do 35 dB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJI I SERWIS | 36 miesięcy na projektor i 60 miesięcy lub 10000 godzin na źródło światła | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | Instrukcja obsługi, Pilot, baterie do pilota, Torba, Osłona obiektywu, kabel VGA, Kabel zasilający, Przewód Composite | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 15

EKRAN PRZENOŚNY		2 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Przenośny ekran ramowy do wielkoformatowej projekcji w pomieszczeniach i plenerze. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..……………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| RODZAJ POWIERZCHNI | W zestawie dwa rodzaje powierzchni: do przedniej i tylnej projekcji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ROZMIAR POWIERCHNI CAŁKOWITY | Minimum 278 cm x 181 cm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ROZMIAR POWIERCHNI PROJEKCYJNEJ | Minimum 259 cm x 162 cm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| FORMAT POWIERZCHNI PROJEKCYJNEJ | 16:10 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MATRIAŁ RAMY | Aluminium | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MONTAŻ | Bez użycia narzędzi, powierzcnia projekcyjna montowana na metalowe zatrzaski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| INNE | W zestawie torba transportowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA | Minimum 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 16

AP WiFi										44 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..……………………………………………. (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| Klasa produktu | Punkt dostępowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Porty we/wy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pasmo | 2,4 GHz 5 GHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Standardy | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MIMO | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Prędkość | Minimum 300 Mbps (2.4GHz), 1733 Mbps (5GHz) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MOC TX Power EIRP | Minimum 23dBm dla 2,4 GHz i 26 dBm dla 5 GHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Bezpieczeństwo | WEP WPA-PSK WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Zasilanie | 802.11af PoE 48V 0,32A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wymiary | Max. 160 x 50 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Kolor | Biały | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Waga | Max.315 g | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pozostałe parametry | Max. pobór prądu: 10,5W Zestaw montażowy: ściana/pręt/stół/sufit (opcjonalnie) Certyfikaty CE, FCC, IC Do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego Technologia Mesh | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |

TABELA NR 17

SWITCH AGREGACYJNY								2 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..……………………………… (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| Klasa produktu | Wysokowydajny przełącznik agregacyjny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Typ przełącznika | Zarządzalny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Porty we/wy | 12 x 1/10 Gbps SFP+ 4 x 1/10 Gbps RJ45 1 x RJ45 Serial Console Port | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Przepustowość | 320 Gbps | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| QoS | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Zarządzanie przez www | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Stadardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ak,IEEE 802.3an,IEEE 802.3x | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Agregator połączeń | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| VLAN | Tak, Private VLAN, Voice VLAN, port based VLAN’s, VLAN Tagging | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Zawansowane funkcje | - MSTP/RSTP/STP - DHCP Snooping - IGMP Snooping - TACACS+, RADIUS, 8021X, MAC filtering, ACL | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Pozostałe parametry | Montaż w szafie RACK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 18

# PATCHCORDY RJ45

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Fabrycznie nowy. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..………………………………… (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 0,25 mb | 100 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 0,5 mb | 200 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 1 mb | 200 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 2 mb | 200 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 3 mb | 200 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 5 mb | 100 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 10 mb | 30 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 20 mb | 10 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord RJ45, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 30 mb | 10 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Patch cord światłowodowy 10 Gbit/s, 2 mb, kompatybilny z zaoferowanumi modułąmi światłowodowymi | 50 sztuk. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 19

SERWER NAS										1 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Pamięć NAS do wykonywania kopii bezpieczeństwa Fabrycznie nowa. W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..……………………………………… (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| OBUDOWA | W obudowie wysokości 1U do montażu w szafie RACK 19” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PROCESOR | Minimum INTEL ATOM 4-rdzeniowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DYSKI TWARDE | Minimum 4 x 4TB SATA 6GB/s 256MB Cache przeznaczony do pracy w NAS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| PAMIĘĆ RAM | Minimum 2GB, możliwość rozbudowy do 18GB (wolny slot) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZASILACZ | Nadmiarowy 2 x 150W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KONTROLER RAID | Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| FUNKCJONALNOŚĆ | Możliwość wykonywania kopii migawkowych wolumenów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ELEMENTY WYPOSAŻENIA | Szyny wysuwane do montażu w szafie RACK 19” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| INTERFEJSY | 4 x RJ45 1GbE z obsługą funkcji Link Aggregation, 2xUSB 3.2, 1xeSATA, możliwość dołożenia karty 10GbE. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| WARUNKI GWARANCJI | Zamawiający wymaga gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy (Należy podać w formularzu OFERTA). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 20

MODUŁ ŚWIATŁOWODOWY 			     				           36 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Fabrycznie nowy W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..………………………………… (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| KLASA PRODUKTU | Moduł światłowodowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| TYP INTERFEJSU | SFP+ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ PRZESYŁANIA DANYCH | 10 GBit/s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE | LC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MAKSYMALNY DYSTANS TRANSFERU | 10 000 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KOMPATYBILNOŚĆ | Oferowany moduł powinien być kompatybilny z zaoferowanymi Przełącznikami sieciowym oraz przełącznikiem agregacyjnym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA | Min. 24 miesięce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 21

STACJA DOKUJĄCA									      64 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Stacja dokująca pasująca do zaproponowanych notebooków W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..……………………………………… (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| OPIS | Tego samego producenta co zaproponowany notebook | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ETHERNET | RJ45 10/100/1000 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| MONITOR | Minimum 1 x HDMI / 2 x Display Port | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| USB | Minimum 1 x host USB, 3 x SuperSpeed USB 3.0, 1 x SuperSpeed USB 3.0 z PowerShare, 1 x USB-C z funkcją PowerShare | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ZASILACZ | 130 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA | Minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 22

Klawiatura + mysz optyczna								      64 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Klawiatura + mysz optyczna W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..……………………………………… (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| OPIS | Tego samego producenta co zaproponowany notebook | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SZCZEGÓŁY KLAWIATURY | Przewodowa, USB, czarna, US-Euro QWERTY | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| KLAWIATURA MULTIMEDIALNA | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| SZCZEGÓŁY MYSZY | Przewodowa, USB, czarna, optyczna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ILOŚĆ PRZYCISKÓW MYSZY | Minimum 2 + rolka przewijania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| ROZDZIELCZOŚĆ OPTYCZNA | 1000 dpi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| DŁUGOŚĆ PRZEWODU MYSZY | Minimum 1,8 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| GWARANCJA | Minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

TABELA NR 23

Kamera Internetowa z mikrofonami 		    29 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| TYP | Zaawansowana biznesowa kamera internetowa 1080p z obsługą standardu H.264 W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ..……………………………………… (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| KOMPATYBILNOŚĆ | Wszystkie aplikacje UVC, obsługa standardu H.264 dla Skype dla firm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 1080p/30 kl./s (do 1920 × 1080 pikseli) 720p/30 kl./s (do 1280 × 720 pikseli) z obsługą klientów do kompresji wideo H.264 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| USTAWIEANIE OSTROŚCI | Automatyczna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| TYP OBIEKTYWU | Szklany | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| POLE WIDZENIA PO PRZEKĄTNEJ (DFOV) | Minimum 90° | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| CYFROWE POWIĘKSZENIE | Minimum 4x | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| ULEPSZENIA | Zapewniająca wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych, nawet przy słabym oświetleniu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| MIKROFON | Stereo, podwójny, wielokierunkowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| MONTAŻ | Uniwersalny zaczep, pasujący do monitorów, laptopów i telewizorów z opcją montażu na statywie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| ZŁĄCZE | USB-A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| GWARANCJA | Minimum 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |

TABELA NR 24

UPS zasilacz awaryjny (szafa serwera) 					     	          1 szt.

| Nazwa komponentu | WYMAGANE | PROPONOWANE |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań W ofercie wymagane jest podanie: modelu, symbolu, producenta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* ..……………………………………… (Należy podać nazwę producenta, model, symbol) |
| Moc pozorna | 2200 VA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Moc rzeczywista | 1980 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Architektura UPSa | line-interactive | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową | 8 x IEC320 C13 (10A) i 1x IEC320 C19 (16A) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Segmentacja gniazd odbiorów | Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą dołączonego oprogramowania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej | Sinusoidalny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C20 (16A) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% (1980W) | 3 min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% (990W) | 8 min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 294 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Zakres zmian napięcia wyjściowego | maksymalnie -10/+6% wartości nominalnej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Baterie wewnętrzne o pojemności | 4 x 9Ah 12V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Porty komunikacji | RJ45 - RS232 i port przekaźnikowy, USB (HID), gniazdo rozszerzenia opcji komunikacji do instalacji karty SNMP/Web z możliwością monitorowania środowiska, port zdalnego wyłączania i włączania UPSa oraz port wyłaczania awaryjnego UPSa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Energia przepięciowa | 500 J | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Panel komunikacyjny | Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPS-a, ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczegółnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Alarmy dźwiękowe | praca z baterii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | awaria UPSa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | przeciążenie UPSa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | znaczne wyczerpanie baterii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Typ obudowy | Uniwersalna Tower / Rack 2U | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Wyposażenie standardowe | kable sygnałowe USB i RS232 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | kabel zasilający | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | kabel odbiorów 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | zestaw montażowy do szafy 19" | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | podstawki do montażu Tower | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | oprogramowanie na CD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | karta SNMP/Web | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Karta SNMP | cyberbezpieczeństwo (szyfry TLS, MQTT) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | certyfikaty CA i PKl | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | prędkość gigabit’owa (half-duplex, full-duplex) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
|  | różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Oprogramowanie | Monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie systemów komputerowych, pozwalające na integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server. Oprogramowanie musi mieć też możliwość wyboru polskiej wersji językowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii (Przed zawarciem umowy należy przedłozyć opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Maksymalna wysokość | 2U | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Maksymalna głębokość | 525 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Maksymalny ciężar | 29 kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Cechy | Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania do min. 58 min przy 100% obc. poprzez dołączenie baterii zewnętrznych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Dodatkowe cetyfikaty | Deklaracja zgodności CE oraz ISO9001 producenta urządzenia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| Gwarancja producenta co najmniej | 36 m-cy na UPS, 24 m-ce na baterie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

* NIPOTRZEBNE SKREŚLIĆ