Lesznowola, dnia 12.06.2012r.

RZP . 271.2.03.05.2012

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego

dotyczy: Budowa ul. Okrężnej w Lesznowoli.

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 06 i 11.06.2012r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytania:

1. Czy w związku z pracami budowlanymi w ul. Okrężnej należy się liczyć z opłatami za zajęcie pasa drogowego na czas budowy ? Czy ul. Okrężna jest drogą gminną ?

2. W ofercie rynkowej brak jest rur drenarskich wykonanych z PVC w klasie SN8. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w śladzie zdemontowanych sączków drenarskich rur z polipropylenu (PP) perforowanych na całym obwodzie w klasie SN8 powszechnie dostępnych ? Czy może chodzi tu o powszechnie stosowany drenaż co do którego nie ma wymogów związanych z klasą SN8.

3. Jakich robót i opłat dotyczy pozycja nr 68 przedmiaru ?

4. Czy przebudowywana sieć drenarska podlegać będzie inwentaryzacji ?

5. Czy konstrukcja studni rewizyjnej z osadnikiem uwidocznionej na rysunku nr S5 dotyczy tylko i wyłącznie studni uwzględnionej w pozycji nr 33 w dziale „Zabezpieczenie sieci drenarskiej” przedmiaru, czy może również studni rewizyjnych związanych z kanalizacją deszczową (poz. od 89 do 95) w dziale „Kanalizacja deszczowa”?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie prefabrykowanego wylotu drenarskiego zgodnego z KPED 02.16. jako wylotu kanalizacji deszczowej do rowu?

7. Prosimy o wskazanie przebiegu trasy czyszczenia rurociągów drenarskich o długości 3000,0 m których nakłady zostały opisane w pozycji przedmiaru nr 28 ?

8. W projekcie zagospodarowania terenu (Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Załącznik nr 1) stanowiący załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zapis o ułożeniu rur retencyjnych o śr. 1000 mm. Prosimy o wyjaśnienia czy ww. roboty należy uwzględnić w ofercie ? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowane pozycje kosztorysowe.

9. W części rysunkowej kanalizacji sanitarnej zamieszczone są studnie rewizyjne o średnicy 1500 mm, natomiast w części opisowej oraz przedmiarze studnie rewizyjne są o średnicy 1200 mm. Studnie o jakiej średnicy należy uwzględnić w ofercie?

W związku z koniecznością uzyskania szczegółowych wyjaśnień dotyczących w/w kwestii od pracowni projektowej, która sporządziła dokumentację projektową na budowę 
ul. Okrężnej w Lesznowoli odpowiedzi na pytania zostaną przekazane w terminie późniejszym.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- w Rozdziale 4 pkt. I ppkt. 2.9.:

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana następująco:

URZĄD GMINY LESZNOWOLA

UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60

05-506 LESZNOWOLA

„OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ UL. OKRĘŻNEJ W LESZNOWOLI”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.06.2012R., GODZ. 12.15

Bez podawania danych Wykonawcy

- w Rozdziale 5 pkt. I ppkt. 3:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60,  05-506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy - parter, nie później niż do: 26.06.2012r. do 
godz. 1200.

- w Rozdziale 5 pkt. I ppkt. 4:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.06.2012r. o godzinie 1215, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 113.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

W załączeniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl