Lesznowola, dnia 13.10.2008r.

RZP-341/1/08/02/2008

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu nieograniczonym na:

Budowę kanalizacji i wodociągu 
							ul. Nadrzeczna w Wólce Kosowskiej

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowę kanalizacji 
i wodociągu ul. Nadrzeczna w Wólce Kosowskiej” w dniu 10.10.2008r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytania:

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczących nieścisłości pomiędzy opisem technicznym projektu a przedmiarem robót będącym podstawą do określenia wartości wykonania zamówienia.

1. Co należy zrobić z nadmiarem ziemi z wykopów – wykop pod wodociąg nadmiar 46,50 m3, wykop pod kanalizację 40,20 m3 RAZEM: 86,70 m3 brak informacji w przedmiarze ?

2. Pomimo informacji w opisie technicznym projektu pkt. 5.1. oraz pkt. 6., w przedmiarze nie występuje zabezpieczenie wykopu z jego oznakowaniem, pozycje przedmiarowe nie obejmują tego zakresu.

3. Projekt – opis techniczny przewiduje płukanie instalacji wodociągowej przed i po dezynfekcji a przedmiar robót tylko jednokrotne płukanie.

4. Gdzie należy zamontować tablicę sterowniczą przepompowni, schemat przewiduje montaż na ścianie budynku, jeżeli tak to brakuje przedmiaru robót na montaż instalacji elektrycznej (mb, i wypusty z podłączeniem).

5. Czy w wycenie należy ująć rury osłonowe fi 80 mm, które są wyszczególnione w schemacie przyłącza, jeżeli tak to jakiej wielkości (mb) ?

6. W pozycji nr 22 przedmiaru kosztorysant przyjął jako podstawę wyceny tablicę dotyczącą Zasów kołnierzowych natomiast w opisie przyjmuje zasuwy gwintowane. Jakie zasuwy należy przyjąć do wyceny ?

7. Brak w przedmiarze oznakowania przewodów taśmą z folii (30 cm nad przewodem z PE).

Odpowiedzi:

Ad. 1

Nadmiar ziemi należy rozplanować wzdłuż wykopu. Roboty te należy uwzględnić w pozycjach kosztorysowych nr 1, 2, 32, 33.

Ad. 2

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów należy uwzględnić w kosztach ogólnych wyceny.

Ad. 3

Technologia czyszczenia:

a). Dezynfekcja wraz z płukaniem.

W zawartości pozycji kosztorysowej nr 17 wliczone jest jednocześnie dezynfekcja z jednoczesnym płukaniem.

Ze względu na długie długości przewodów poz. kosztorysowa nr 16 wskazuje 3 krotne płukanie i pozycja nr 17 3-krotną dezynfekcję.

Ad. 4

W pozycji kosztorysowej nr 43 występuje montaż przepompowni + wyposażenie. Koszt montażu i zakupu tablicy należy wliczyć bezp. w cenę poz. nr 43. Podłączenie tablicy zawrzeć należy w poz. kosztorysowej nr 46 – kalkulacja własna.

Ad. 5

Jest to rura osłonowa stalowa przebiegająca pod ławą betonową budynku i jej długość sumaryczna wynosi 1,5 m. Ze względu na znikomą cenę tej rury w stosunku do ceny przewodów PE, należy ją wliczyć w cenę rur PE dn 40.

Ad. 6

W pozycji kosztorysowej (patrz opis pozycji) jest napisane „gwintowane”. Należy przyjąć zasuwy żeliwne gwintowane.

Ad. 7

Zarzut nieprawdziwy. W poz. kosztorysowej nr 15 zawarty jest obmiar dotyczący taśmy nad wodociągiem. Natomiast projekt techniczny kanalizacji ciśnieniowej nie wymaga położenia tej taśmy. Dlatego w pododdziale kosztorysowym tej kanalizacji nie występuje ta pozycja.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl