Lesznowola, dnia 14.11.2014r.

RZP.271.2.15.04.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ulicy Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej w miejscowości Łazy”.

dot. „Budowa ulicy Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej w miejscowości Łazy”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym       w dniach 05 oraz 07 listopada 2014r. wpłynęły zapytania ofertowe, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt.1.

Jakie rury należy ułożyć między studniami 4 i 5 ( dot. branży teletechnicznej )?

Ad 1. Zgodnie z opisem na str. 12 należy wybudować rurociąg kablowy z 2 rur RHDPE 40/3,7. Pod drogą należy go zabezpieczyć rurą osłonową typu RHDPE-p 160/9,1.

Pyt. 2.

Co należy zrobić z istniejącym nieczynnym rurociągiem światłowodowym ( dot. branży teletechnicznej )?

Ad 2. Gdzie istnieje możliwość to należy zdemontować nieczynną sieć. Na pozostałym odcinku gdzie nie ma takiej możliwości - pozostawić w ziemi, a na mapie geodezyjnej powykonawczej nanieść, że jest ona nieczynna.

Pyt.3.

Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji kontraktu?

Ad.3. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu jest obowiązkiem Wykonawcy.

Pyt. 4.

Czyją własnością, Zamawiającego czy Wykonawcy są dłużyce z wycinki drzew?

Ad.4. Dłużyce z wycinki drzew będą własnością Wykonawcy.

Pyt. 5.

Prosimy o informację, czy Wykonawca ma w zakresie robót wykonanie stabilizacji trwałej granic pasa drogowego ( poz. 50.d.8 przedmiaru robót, część drogowa )? Jeśli tak, prosimy i informacje za pomocą jakich typów znaków ma być wykonana stabilizacja trwała granic pasa drogowego.

Ad.5. Wykonawca nie ma w zakresie stabilizacji pasa drogowego

Pyt.6.

Prosimy o informację jak wygląda stan prawny pasa drogowego, tzn. czy są określone współrzędne granic drogi nie wymagające postępowania rozgraniczającego lub ustalania przebiegu granic.

Ad.6. Pas drogowy został uregulowany na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydanej dla budowy ulicy Kwiatowej w Łazach.

Pyt.7.

Prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza jednorazowe rozliczenie na podstawie faktury końcowej.

Ad. 7. Zamawiający potwierdza jednorazowe rozliczenie na podstawie faktury końcowej.

Pyt.8.

Prosimy o informację, czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia w PINB?

Ad.8. Warunkiem zakończenia inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej.

Pyt.9.

W związku z rozbieżnymi zapisami w dokumentacji prosimy o określenie z jakiego materiału należy wykonać studnie kanalizacyjne, osadnik oraz wpusty ( beton czy żelbet )?

Ad.9. W projekcie budowlanym jednoznacznie opisano materiały, z których mają być wybudowane elementy sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Projektant zastrzega, że: dopuszcza zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie, pod warunkiem spełnienia przez nich minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych.

Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji.

Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

Wszystkie wymienione w projekcie materiały pochodzące od konkretnych producentów można zamieniać na materiały od innych producentów pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych.

Pyt. 10

W związku z rozbieżnymi zapisami w dokumentacji prosimy o określenie jakie zwieńczenie studni kanalizacyjnych należy wykonać ( zwężka, płyta, płyt i pierścień odciążający )?

Ad.10. W projekcie budowlanym jednoznacznie określono zwieńczenie studni kanalizacyjnych.

Pyt. 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wykonania kanalizacji deszczowej z rur PVC SDR 34 SN8.

Ad.11. Projekt budowlany przewiduje do budowy kanalizacji zastosowanie rur z PVC litego o parametrach SN8.

Pyt. 12

Czy Zamawiający przewiduje odwodnienie depresyjne za pomocą igłofiltrów bądź studni depresyjnych?

Ad.12. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie budowlanym.

Pyt. 13

Czy Zamawiający wskaże miejsce zrzutu wody z odwodnienia wykopu?

Ad. 13. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopu.

Pyt. 14

Czy Zamawiający będzie wymagał pełnej wymiany gruntu?

Ad.14. Roboty ziemne należy realizować zgodnie z dokumentacja projektową projektu budowlanego

Pyt. 15

Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu nadmiaru urobku z budowy kanalizacji? Jeżeli tak w jakiej odległości znajduje się miejsce zwózki?

Ad.15. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu urobku.

Pyt. 16

W przypadku rozbieżności w długościach sieci i przykanalików pomiędzy Specyfikacją , Projektem Budowlanym a Przedmiarami, które wartości ma przyjąć Wykonawca do wyceny?

Ad.16. W przypadku pojawienia się niejasności w dokumentacji projektowej, Projektant jest zobowiązany do udzielenia stosownych wyjaśnień.

Pyt. 17

Prosimy o potwierdzenie, że projekt budowlany nie posiada wad i błędów oraz, że jest sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. )

Ad.17. Dokumentacja projektowa posiada stosowne oświadczenie, o którym jest mowa w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 7 lipca 1994 r.).

Pyt. 18

Czy specyfikacja techniczna nr S01.01.01 dotyczy przedmiotowego zamówienia?

Ad.18. Do dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania dołączono Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych Branży Sanitarnej. Dokument S01.01.01 dotyczy przedmiotowego zadania.

W związku z omyłkami pisarskimi w STWiOR branży sanitarnej w punkcie S01.01.01 dotyczącym zabudowy studni kanalizacyjnych, przedkłada się poprawioną dokumentację w tym zakresie.

Pyt. 19

Wg projektu architektoniczno-budowlanego – branży sanitarnej – zwieńczeniem studni jest płyta pokrywowa i właz D400, wg STWiOR kominem włazowym ze zwężki ( konusa prefabrykowanego ) i włazu kanałowego C250 z wypełnieniem betonowym i napisem „Wodociągi Miejskie w Radomiu” – prosimy o doprecyzowanie z jakich materiałów ma być zwieńczenie studni i jakiej klasy i z jakich materiałów właz studni.

Ad.19. Projekt budowlany jednoznacznie określa materiał oraz jego parametry dla poszczególnych urządzeń.

Pyt. 20

Wg STWiOR włazy należy pokryć powłoką ochronną z abizolu lub substancji asfaltowej na zimno – prosimy o wyjaśnienie.

Ad.20. Omyłka pisarska: słowo właz powinien być zastąpiony słowem kręgi.

Pyt. 21

Prosimy o przekazanie schematu studni SR z przepływomierzem.

Ad.21. Projekt budowlany nie przewiduje zastosowania przepływomierzy.

Pyt. 22

Ile sztuk przepływomierzy będzie montowanych w studni SR? Jedna sztuka wg projektu architektoniczno – budowlanego czy dwie sztuki wg przedmiaru ( krotność 2 )?

Ad.22. Patrz odp. na pyt. nr 21. Jednocześnie zwraca się uwagę, że zgodnie z dokumentacją techniczną w studni SR będzie zamontowany jeden regulator przepływu. Sposób zabudowania urządzenia w studni – wg wymagań producenta. W przedmiarze robót znalazła się pomyłka pisarska polegająca na tym, że zamiast: „Krotność: 1” jest „Krotność: 2”.

Pyt. 23

Prosimy o przekazanie wymiarów kraty zabezpieczającej wylot oraz rysunku/schematu jej wbudowania.

Ad.23. Do zabezpieczenia wylotu należy zastosować kratę typową z prętów stalowych poziomych przytwierdzanych fi10mm z rozstawem 40mm (lub podobna).

Pyt. 24

Wg projektu architektoniczno – budowlanego – branży sanitarnej umocnienie skarp i dna rowu wykonane jest z narzutu kamiennego, wg operatu wodnoprawnego płytami ażurowymi bez podania konstrukcji, a wg przedmiaru płytami ażurowymi typu Krata o wymiarach 123x82x25 bez podania konstrukcji pod kratą, prosimy o uszczegółowienie.

Ad.24. Wg dokumentacji projektowej umocnienie skarp rowu jest pokazane na rysunku nr 10 (Schemat wylotu do rowu), co jest spójne z resztą dokumentacji w tym z operatem wodnoprawnym.

Pyt. 25

Prosimy o przekazanie szczegółów połączenia sieci wodociągowej.

Ad.25. Połączenie projektowanego wodociągu z istniejącym wykonać za pomocą standardowych łączników do rur wodociągowych o średnicy dz200. Konkretny rodzaj urządzeń i elementów sieci wodociągowej uzgodnić z zarządcą infrastruktury, tj. z Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym.

Pyt. 26

Zgodnie z wymaganiami SIWZ Rozdział 2 pkt IV, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ppkt 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi spełniać następujący warunek cyt.:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( zamówienia ) polegające na budowie, przebudowie, lub rozbudowie drogi, ulicy wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej lub polegających na odtworzeniu nawierzchni dróg po robotach wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 1 800 000,00zł. ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100 ).

Pytanie brzmi – czy Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się 2 robotami polegającymi na budowie kanalizacji ( sanitarnej i/lub deszczowej ) wraz z odtworzeniem dróg, nawierzchni o wartości nie mniejszej niż 1 800 000,00zł.?

Ad. 26.

Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się dwoma robotami polegającymi na budowie, przebudowie, lub rozbudowie drogi, ulicy wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej lub polegających na odtworzeniu nawierzchni dróg po robotach wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 1 800 000,00zł. ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100 ).  Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się 2 robotami polegającymi na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg, nawierzchni o wartości nie mniejszej niż 1 800 000,00zł.

Natomiast robota polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową drogi nie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pyt. 27

W jakiej kategorii dróg przebiega zaprojektowana trasa kanalizacji deszczowej – gminnej i/lub powiatowej?

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w trakcie prowadzonych robót w drogach gminnych a jeżeli tak to jakie stawki obowiązują za zajęcie pasa drogowego?

Ad.27

Zaprojektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiega po drodze gminnej. Zamawiający nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego z uwagi na fakt, iż kanalizacja deszczowa to urządzenie związane z infrastrukturą drogową.

Ponadto Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

We wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ:

Zmienia się postanowienia §12 ust. 4 na następujące:

„Długość okresu gwarancji dla przedmiotu umowy ustala się na: ……………… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.”

Przedmiotowa zmiana oraz wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

W załączeniu:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych branży sanitarnej.

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola