Lesznowola, dnia 11.07.2014r.

RZP.271.2.05.03.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ulicy Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, ul. Krasickiego i dz. nr ewid. 31/40 w miejscowości Nowa Iwiczna”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniu 08.07.2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Pyt. 1

W projekcie budowlanym kanalizacji deszczowej opisano zbiorniki retencyjne z PE, natomiast     w przedmiarze robót zbiorniki stalowe – jaki materiał zbiorników należy ostatecznie przyjąć do wyceny oferty?

Pyt. 2

W projekcie budowlanym kanalizacji deszczowej wspomina się o regulatorze odpływu Q=5l/s – jaki to ma być typ regulatora, z jakiego materiału wykonany, w jaki sposób ( w którym miejscu ) ma być zamontowany?

Pyt. 3

W projekcie budowlanym opisano jeden regulator odpływu, natomiast w przedmiarze robót są dwa – ile regulatorów należy ostatecznie przyjąć do wyceny?

Pyt. 4

W projekcie budowlanym na profilu odpływ ze zbiornika retencyjnego ma średnicę DN 100mm, natomiast na rysunku szczegółowym DN 500mm – jaką średnicę odpływu należy przyjąć do wyceny?

Pyt. 5

Odpływ ze zbiorników retencyjnych zaprojektowano rurociągiem PVC 110mm - czy jest to przewód ciśnieniowy pompowni zlokalizowanej wewnątrz zbiornika retencyjnego? Jakie są parametry tej przepompowni – prosimy o podanie szczegółów niezbędnych do wyceny.

Pyt. 6

Prosimy o potwierdzenie rozwiązania polegającego na montażu wlotów i wylotów ze zbiorników deszczowych w górnej ich części – rozwiązanie takie ogranicza pojemność retencyjną, chyba, że wody deszczowe będą z nich wypompowywane – jeżeli tak, to tak jak w pytaniu nr 5: prosimy      o podanie parametrów przepompowni  ( pomp ).

Pyt. 7

Brak jest szczegółu połączenia dwóch zbiorników retencyjnych – na jakiej głębokości i jakim rurociągiem należy połączyć te zbiorniki?

Pyt. 8

W projekcie budowlanym w opisie technicznym opisano wykonanie przykanalików do wpustów deszczowych z rur PP-B, natomiast na rysunku szczegółowym wpustu deszczowego z rur PVC – jaki materiał ostatecznie przyjąć do wyceny oferty?

Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, co pozwoli prawidłowo przyjąć zakres robót do wyceny po uzyskaniu odpowiedzi na ww. pytania.

W związku z szerokim zakresem problematyki ujętej w przedmiotowym zapytaniu niezbędny jest czas na ustalenie właściwych odpowiedzi.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający zmienia treść Rozdziału 5, pkt. I, ppkt 3 i 4 SIWZ na następujący:

„3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60,       05-506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy - parter, nie później niż do: 21.07.2014r. do godz. 1200.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.07.2014r. o godzinie 1215, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 113”.

Odpowiedzi na wniesione zapytania zostaną udzielone przez Zamawiającego                       w najbliższym możliwym terminie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola