Lesznowola, dnia 29.09.2014r.

RZP.271.4.02.04.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Mrokowie o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym”.

dot. „Rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Mrokowie o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym       w dniach 25 oraz 26 września 2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Pyt.1.

W przesłanym do nas projekcie brak jest informacji na temat napięcia siłowników klap p.poż. Proszę o odpowiedź i udzielenie informacji, jakie napięcie jest w siłownikach ?

Pyt. 2.

W dołączonym opisie technicznym napisane jest: „wszystkie kanały wewnętrzne wentylacji nawiewano wywiewnej z rekuperacją należy izolować matami z wełny mineralnej gr. 50mm”, natomiast w przedmiarze jest mowa o macie kauczukowej typ Armaflex.

Proszę o określenie jaki rodzaj izolacji i jaką grubość mamy przyjąć?

Pyt.3.

Zamawiający w § 10 ust. 2b wzoru umowy załączonego do SIWZ – ustalił, że łączna kwota wynagrodzenia brutto wypłacana Wykonawcy nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 w/w paragrafu. Pozostała część wynagrodzenia brutto w wysokości 20% zostanie wypłacona Wykonawcy dopiero po bezusterkowym odbiorze końcowym na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej. Powyższy zapis umowy pozostaje w sprzeczności z treścią art. 143 a ust 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie ustawodawca określa, iż procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może wynosić więcej niż 10% tego wynagrodzenia.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o dokonanie odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ.

Pyt. 4.

Czy posiadają Państwo zestawienie stali zbrojeniowej, jeżeli nie proszę o podanie współczynników zużycia dla poszczególnych elementów betonowych?

Pyt. 5.

Proszę o podanie szczegółów, zestawienia konstrukcji stalowej i dokładnego opisu łącznika.

Pyt.6.

Czy posiadają Państwo rysunki elewacji ( kolorystyki w lepszej rozdzielczości, ponieważ te dołączone do dokumentacji nie są wystarczająco czytelne ).

Pyt.7.

Proszę o dosłanie przekrojów geotechnicznych.

Pyt.8.

Czy ściany działowe mają być wykonane z bloczków PGS 10 czy z cegły pełnej?

Pyt.9.

Czy dopuszczają Państwo wykonanie ścianek działowych z bloczków tj. np. SILKA, SILIKAT?

Pyt. 10

Proszę o informację, czy nawierzchnie asfaltowe tj. poz. 67-74 z przedmiaru wchodzą w zakres zamówienia, a jeśli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie, ponieważ ani w STWiOR nie ma na ten temat informacji ani projekt zagospodarowywania nic o tym nie mówi.

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert.

Odpowiedzi.

Ad.1.

Do zabezpieczenia instalacji zastosować klapy p.poż. np. firmy SMAY  typu KTS-O-S z mechanizmem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym bez siłownika. Przy zamianie klap typu KTS-OM-E-VAV na powyższe należy pamiętać o zainstalowaniu przepustnic regulacyjnych.

Liczba klap KTS-O-S:

fi 250 = 1

fi 315 = 1

fi 450 = 8 szt

Powyższe klapy nie posiadają elementów elektrycznych (siłowników)

Ad.2.

Należy przyjąć maty  z wełny mineralnej z okładziną z foli aluminiowej grub. 50 mm np. Alu Lamella Mat lub Klimafix firmy Rockwoll. Dzięki prostopadłemu ułożeniu włókien nie zmieniają swej grubości na zagięciach i narożnikach.

Ad.3.

§ 10 ust 1 pkt 2b, wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„pozostała część wynagrodzenia umowna, płatna w 2016r. Przy czym łączna kwota wynagrodzenia brutto wypłacona Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. Pozostałe 10% kwoty wynagrodzenia brutto może zostać wypłacone na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę dopiero po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na użytkowanie - w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze”.

Ad.4.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla elementów żelbetowych znajduje się na rysunkach konstrukcyjnych danego elementu. – projekt wykonawczy konstrukcyjny.

Ad.5.

Zestawienie i szczegóły na rysunkach K-32, K-33, K-34 – projekt wykonawczy konstrukcyjny. Elementy łączone poprzez spawanie i zabezpieczenie do R60 poprzez malowanie. Słupy łączyć      z fundamentem za pomocą kotew fundamentowych.

Ad.6.

W załączeniu.

Ad.7.

Dokumentacja geotechniczna - przekroje. – w załączeniu.

Ad.8.

Wg konstrukcji – ścianki działowe z cegły ceramicznej (dziurawki) lub pustaków ceramicznych. Dopuszcza się bloczki pgs 10cm.

Ad.9.

Dopuszcza się wykonanie ścianek działkowych z bloczków silka 12cm.

Ad.10.

Tak nawierzchnie asfaltowe 198m2 jako powiększenie istniejącego placu  zgodnie z Projektem zagospodarowania str. 3-4 pkt. 3 Projektowane zagospodarowanie terenu i Projekt zagospodarowania rys Z-1 oznaczenie w legendzie 7a.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje Państwa iż w dniu 26.09.2014r. wpłynęły kolejne zapytania ofertowe.

Treść zapytań wraz odpowiedziami, Zamawiający przekaże Wykonawcom niezwłocznie.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Zastępca Wójta mgr Marek Ruszkowski

W załączeniu:

- Rysunki elewacji.

- Przekroje geotechniczne.

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola