Lesznowola, dnia 16.10.2009r.

RZP - 341/2/11/06/2009

Wykonawcy, którzy pobrali

Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na:

Budowę ul. Brzozowej i ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Warszawiance i Woli Mrokowskiej

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 16.10.2009r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania:

1. W przedmiarze robót z branży drogowej w poz. nr 38, 39 występują warstwy nawierzchni: podbudowa oraz warstwa ścieralna. Natomiast w SST.D-05.03.05 Tablica 2 określono wymagania dla warstwy wiążącej oraz na rysunku nr 5.4. w przekroju nawierzchni występuje warstwa wiążąca.

Prosimy o wyjaśnienie czy w kalkulacji ww. tematu należy uwzględnić warstwę wiążącą ?

2. W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej brakuje informacji odnośnie rodzaju asfaltu oraz uziarnienia dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych.

Prosimy o jednoznaczne określenie: jaki rodzaj asfaltu oraz jakie uziarnienie należy zastosować dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni?

3. Czy Wykonawca oprócz wykonania dokumentacji zasilania energetycznego i sterowania dwóch pompowni będzie musiał wykonać roboty budowlane związane z zasilaniem tych przepompowni?

Odpowiedzi:

Ad. 1

W kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o wymaganiach zgodnych z projektem budowlanym oraz przedmiarem branży drogowej poz. 38.

Ad. 2

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (ścieralna i podbudowa zasadnicza) należy wykonać z betonu asfaltowego zgodnie z załączoną do dokumentacji przetargowej specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad. 3

Wykonawca oprócz wykonania dokumentacji zasilania energetycznego i sterowania dwóch pompowni w ramach niniejszego zamówienia będzie musiał wykonać roboty budowlane wynikające z tej dokumentacji tj. związane z zasilaniem tych przepompowni.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej zasilania energetycznego i sterowania dwóch przepompowni oraz koszt robót budowlanych wynikających z tej dokumentacji należy podać w odrębnej pozycji kosztorysu ofertowego jako „kalkulacja własna”.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 2 SIWZ prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl