Lesznowola, dnia 18.04.2014r.

RZP.271.2.01.02.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ulicy Zajączka

oraz ulic Żubra i Niedźwiedzia wraz z

odwodnieniem w miejscowości Lesznowola”

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniu 15 i 16.04.2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Pytania:

Firma ( ………………..) w związku z planowanym przystąpieniem do w/w przetargu zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

- Prosimy o wyjaśnienia z jakiego rodzaju rur należy wykonać kanalizację deszczową o średnicy DN400 mm i DN 300?  Czy z rur PVC produkowanych wg normy PN-EN 1401 o sztywności obwodowej SN8 czy rur PP produkowanych wg normy PN-EN 1852 o sztywności obwodowej SN 8?

- Z jakiego materiału należy wykonać studnie rewizyjne o średnicy DN1000 mm? Czy mają to być studnie systemowe wykonane z PP zgodnie z zastosowanymi rurami kanalizacyjnymi, czy typowe studnie betonowe na uszczelki ? Prosimy o załączenie rysunku studni DN 100mm.

- Czy włączenia przykanalików  deszczowych o średnicy DN200 mm z PVC należy połączyć ze studnią systemową wykonaną z PP o średnicy DN 1000 mm w wyprofilowanej kinecie?

- Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego ścian czołowych przepustu DN800mm.

- Jakiego koloru i kształtu ma być kostka na jezdni i chodniku.

- Jakie płyty mają być przy umocnieniu wylotu i wlotu przepustu.

- O jakiej gramaturze należy zastosować geowłókninę.

- Jakie parametry ma spełniać geokrata komórkowa i jakim kruszywem ma być wypełniona.

- Jakiej wielkości mają być znaki drogowe, której generacji ma być zastosowana folia.

- Na jaką odległość jest przewidziany wywóz ziemi z wykopów.

Odpowiedzi:

Ad. 1

W projekcie przyjęto jako istotny parametr wytrzymałość obwodową rury, tj. SN min. 8 (klasy S). Dopuszczono zastosowanie rur PP DN300 oraz DN400 jak również PVC DN315 oraz DN400.

Ad. 2

Założono wykonanie studni rewizyjnych PP (np. Wavin Tegra 1000 NG, Pipelife PRO1000) z zastosowaniem prefabrykowanych kinet oraz zwieńczeniem klasy D400. Rysunki dostępne są na stronie producenta.

Ad. 3

Przy zastosowaniu kinet prefabrykowanych należy zachować przyjęte przez producenta rozwiązanie systemowe lub w przypadku zastosowania kinety ślepej z wkładkami in-situ bez profilowania kinety.

Ad. 4

Wycenę robót należy dokonać w oparciu na udostępnione rysunki i przedmiar poz. 11 i poz. 12.

Ściana czołowa przepustu poz. 11 przedmiaru zawiera wlot przepustu  fi 80,

Ściana czołowa przepustu poz. 12 przedmiaru zawiera wylot przepustu fi 80 oraz wyloty kanalizacji deszczowej DN300 i DN400.

Dodatkowe Informacje dotyczące  wlotu i wylotu przepustu  ST  D-03.01.01  punkt 5.2.

Ad. 5

Kolor kostki na zjazdach czerwony, na jezdni i chodnikach szary,

Kostka typu: behaton bezfazowy.

Ad. 6

Płyty betonowe pełne (bez otworów).

Ad. 7

Gramatura - 180 g/m2

Wytrzymałość wzdłuż/wszerz pasma - 13,5/13,5 kN/m.

Ad. 8

Geokrata komórkowa pełniąca funkcję płyty przejściowej powinna posiadać wysokość 10 cm wypełniona betonem B30 (korekta wypełnienia: kruszywo na beton B30).

Ad. 9

-  folia I generacji za wyjątkiem znaków A-7 i D-6 gdzie obowiązuje folia II generacji,

-  grupa wielkości znaków: małe, za wyjątkiem znaku A- 7 gdzie obowiązuje grupa wielkość znaków: średnie.

Ad. 10

Przyjęto wywóz ziemi z wykopów na odległość do 10 km.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Zastępca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola