Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185219-2011 z dnia 2011-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesznowola
1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku. Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje...
Termin składania ofert: 2011-07-15

Lesznowola: WYKONANIE I RENOWACJA ROWÓW ORAZ WYMIANA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZY DROGACH GMINNYCH
Numer ogłoszenia: 212441 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185219 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I RENOWACJA ROWÓW ORAZ WYMIANA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZY DROGACH GMINNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. 1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku. Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5. W ramach tej pozycji należy skalkulować: - uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5; - wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku; -ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp; - usunięcie zebranego namułu z dna rowu; - obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej; - regulację pobocza, przy którym znajduje się rów; - oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. 2. Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu. W ramach tej pozycji należy skalkulować: - usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami); - mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp, - uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków; - ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp, - humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą - regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. 3. Wymiana przepustu: W ramach tej pozycji należy skalkulować: - wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy; -usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych -uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m; -ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych; -uszczelnienie spoin między kręgami; -wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm; -wykonanie i zagęszczenie nasypu; -porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. - D400 - materiał rozbiórkowy; koszt za 1mb. - D400 - materiał wykonawcy, koszt za 1mb. - D500 - materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb. - D500 - materiał wykonawcy, koszt za 1 mb. - D600 - materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb. - D600 - materiał wykonawcy, koszt za 1mb. - D800 - materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb. - D800 - materiał wykonawcy, koszt za 1mb. . - D1000 - materiał rozbiórkowy, koszt za 1 mb. - D1000 - materiał wykonawcy, koszt za 1 mb. 4.Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20): W ramach tej pozycji należy skalkulować: -wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m; -ustawienie szalunku; -ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem; -pielęgnacja betonu; -demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej; -wykonanie izolacji ściany; -uzupełnienie i zagęszczenie nasypów; -oczyszczenie przepustu; -regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu. Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. - D400, koszt za 1 szt. - D500, koszt za 1 szt. - D600, koszt za 1 szt. - D800, koszt za 1 szt. - D1000, koszt za 1 szt. 5.Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi W ramach tej pozycji należy skalkulować: - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją wlotu i wylotu przepustu, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, grubość 10cm, - ułożenie ażurowych płyt betonowych, - wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw, - uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i Ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6, 45.11.12.40-2, 77.21.14.00-6, 77.31.00.00-6, 77.31.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe HYDROGAZ Andrzej Godlewski, Jacenty Ucinek Spółka jawna, Al. Niepodległości 30, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199186,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 228011,33

- Oferta z najniższą ceną: 228011,33 / Oferta z najwyższą ceną: 996807,99

- Waluta: PLN.