Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185219-2011 z dnia 2011-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesznowola
1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku. Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje...
Termin składania ofert: 2011-07-15

Numer ogłoszenia: 189087 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 185219 - 2011 data 06.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, fax. 022 7579270.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: 5. Umocnienie skarp rowów ażurowych płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO ) jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni. W ramach tej pozycji należy skalkulować: - usunięcie darniny ze skarpy, - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, grubość 10cm, - ułożenie ażurowych płyt betonowych, - wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw, - uzupełnienie skarpy humusem z nasionami traw, - regulacja poboczy, - uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Planując roboty należy uwzględnić konieczność uzyskania spadku skarpy 1:1 lub 1:1,5, zależnie od istniejących warunków. Pochylenie poprzeczne poboczy 5%. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty..

- W ogłoszeniu powinno być: 5. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi - jednostka 1m2 wzmocnionej powierzchni. W ramach tej pozycji należy skalkulować: - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją wlotu i wylotu przepustu, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, grubość 10cm, - ułożenie ażurowych płyt betonowych, - wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw, - uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska..