Lesznowola, dnia 20.06.2012r.

RZP . 271.2.03.06.2012

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego

dotyczy: Budowa ul. Okrężnej w Lesznowoli.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 06, 11, 13.06.2012r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści, na które udziela się odpowiedzi:

Pytania:

1. Czy w związku z pracami budowlanymi w ul. Okrężnej należy się liczyć z opłatami za zajęcie pasa drogowego na czas budowy ? Czy ul. Okrężna jest drogą gminną ?

2. W ofercie rynkowej brak jest rur drenarskich wykonanych z PVC w klasie SN8. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w śladzie zdemontowanych sączków drenarskich rur z polipropylenu (PP) perforowanych na całym obwodzie w klasie SN8 powszechnie dostępnych ? Czy może chodzi tu o powszechnie stosowany drenaż co do którego nie ma wymogów związanych z klasą SN8.

3. Jakich robót i opłat dotyczy pozycja nr 68 przedmiaru ?

4. Czy przebudowywana sieć drenarska podlegać będzie inwentaryzacji ?

5. Czy konstrukcja studni rewizyjnej z osadnikiem uwidocznionej na rysunku nr S5 dotyczy tylko i wyłącznie studni uwzględnionej w pozycji nr 33 w dziale „Zabezpieczenie sieci drenarskiej” przedmiaru, czy może również studni rewizyjnych związanych z kanalizacją deszczową (poz. od 89 do 95) w dziale „Kanalizacja deszczowa”?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie prefabrykowanego wylotu drenarskiego zgodnego z KPED 02.16. jako wylotu kanalizacji deszczowej do rowu?

7. Prosimy o wskazanie przebiegu trasy czyszczenia rurociągów drenarskich o długości 3000,0 m których nakłady zostały opisane w pozycji przedmiaru nr 28 ?

8. W projekcie zagospodarowania terenu (Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Załącznik nr 1) stanowiący załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zapis o ułożeniu rur retencyjnych o śr. 1000 mm. Prosimy o wyjaśnienia czy ww. roboty należy uwzględnić w ofercie ? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowane pozycje kosztorysowe.

9. W części rysunkowej kanalizacji sanitarnej zamieszczone są studnie rewizyjne o średnicy 1500 mm, natomiast w części opisowej oraz przedmiarze studnie rewizyjne są o średnicy 1200 mm. Studnie o jakiej średnicy należy uwzględnić w ofercie?

10. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną? Jeśli tak, proszę o zamieszczenie jej na stronie Zamawiającego.

11. Czy Zamawiający wymaga wymiany gruntu przy budowie kanalizacji deszczowej?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Ulica Okrężna jest drogą gminną. Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ad. 2

Należy zastosować rury pełne (nie perforowane) PVC SN8.

Ad. 3

Poz. 68 przedmiaru robót obejmuje roboty i opłaty, które Wykonawca musi ponieść aby zrealizować zadanie, nie wykazane w dokumentacji projektowej a stwierdzone przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej na terenie inwestycji.

Ad. 4

Tak.

Ad. 5

Rysunek S5 (oba typy studni) dotyczy projektu i przedmiaru kanalizacji deszczowej. Lokalizację studni z osadnikiem wskazano na rysunku S3. Studnię z poz. 33 należy wykonać zgodnie z rys. S5 – wersja z osadnikiem.

Ad. 6

Nie.

Ad. 7

Orientacyjną trasę rurociągów drenarskich wskazano na załączniku graficznym do uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Należy przyjąć oczyszczenie każdego rurociągu drenarskiego – 30 szt. na długości po 50 m od ul. Okrężnej w każdą stronę o łącznej długości czyszczonych rurociągów 3000 m.

Ad. 8

W ofercie nie należy ujmować robót związanych z ułożeniem rur retencyjnych 1000 mm. Retencja będzie zapewniona przez przewody i studnie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem branży sanitarnej i decyzją – pozwolenie wodno prawne.

Ad. 9

Należy zastosować studnie wg. wykazu podanego w pkt. 2.7 opisu technicznego projektu branży sanitarnej oraz przedmiaru. W części graficznej projektu na rysunku S5 pokazano jedynie typowe rozwiązanie  w zakresie prefabrykacji (dennica, kręgi pośrednie, pokrywa i właz) dla średnicy 1500 mm. Dla średnicy 1200 mm obowiązują takie same wymagania – analogiczne prefabrykaty średnicy 1200 mm.

Ad. 10

Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną. Wobec tego Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie do SIWZ Załącznika nr 12 - „Dokumentacja geotechniczna”. Jednocześnie „Dokumentacja geotechniczna” w wersji elektronicznej (plik w formacie .PDF) zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.lesznowola.eobip.pl.

Ad. 11

Zamawiający wymaga wymiany gruntu przy budowie kanalizacji deszczowej. W związku z tym Zamawiający zmienia przedmiary robót uwzględniając w/w roboty.

W związku z w/w odpowiedziami oraz uzasadnioną koniecznością dokonania zmian Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

I. W przedmiarze robót:

1) W branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa:

– zmianie ulegają pozycje o nr 75 – 83 zgodnie z poniższą tabelą:

2) W branży elektrycznej – oświetlenie:

- zmienia się obmiar pozycji nr 123 	- z 13 szt. na 14 szt.

- zmienia się obmiar pozycji nr 124	- z 13 szt. na 14 szt.

- zmienia się obmiar pozycji nr 125 	- z 13 szt. na 14 szt.

- zmienia się obmiar pozycji nr 126 – z 4 szt. na 5 szt.

- dodaje się pozycję o nr 139a – 139h zgodnie z poniższą tabelą:

- zmienia się obmiar pozycji nr 141 	– z 40 szt. na 52 szt.

- dodaje się pozycję o nr 151a zgodnie z poniższą tabelą:

3) W części elektrycznej – kolizje:

- dodaje się pozycję o nr 203a zgodnie z poniższą tabelą:

II. W projekcie budowlanym – branża elektryczna:

Wprowadza się zamiennie dokumenty z drobnymi poprawkami dokonanymi przez Projektanta:

- Rys. nr E-02 – Schemat ideowy zasilania oświetlenia drogowego – SOK1;

- Rys. nr E-03 – Schemat ideowy zasilania oświetlenia drogowego – SOK2;

- Rys. nr E-02 – Schemat ideowy skablowania linii napowietrznej;

- Zestawienie wyników obliczeń – Kolizje-lista kablowa.

Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przypomina Wykonawcom, iż:

- ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60,  05-506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy - parter, nie później niż do: 26.06.2012r. do 
godz. 1200.

- otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.06.2012r. o godzinie 1215, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 113.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

Załączniki:

1. Dokumentacja geotechniczna.

2. Dokumenty z projektu budowlanego - branża elektryczna z poprawkami Projektanta (4 szt.).

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

poz. 76

poz. 77

poz. 80

poz. 83

poz. 82

poz. 81

poz. 79

poz. 78

poz. 75

poz. 203a

poz. 151a

poz. 139h

poz. 139g

poz. 139f

poz. 139e

poz. 139d

poz. 139c

poz. 139b

poz. 139a