Lesznowola, dnia 15.05.2013r.

RZP.271.5.05.02.2013

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Internet dla mieszkańców 
Gminy Lesznowola

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 10.05.2013r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytania:

1. Dotyczy podpunktów:

A.- Radiolinia typ A

B. - Radiolinia typ B

C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia – radiolinia opcjonalna)

D. - System punkt-wielopunkt

E. - Moduł abonencki

Zamawiający w przywołanych powyżej podpunktach wymienia minimalny zakres temperatur pracy dla poszczególnych urządzeń. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający wykazuje rażącą niekonsekwencję w przywołanym wymogu ponieważ stosuje, aż trzy różne zakresy temperatur [(C]: od -40 do +50, od -30 do +55 oraz od -20 do +50. Należy nadmienić, iż wymagany zakres temperatur w każdym przypadku dotyczy urządzeń zewnętrznych pracujących przy jednakowych warunkach zewnętrznych (w tej samej temperaturze zewnętrznej. Logicznym wydawałoby się ustalenie jednego i tego samego zakresu temperatur dla wszystkich urządzeń z podpunktów od A do E. W naszej opinii takie ujęcie przez Zamawiającego przywołanego wymogu preferuje konkretne rozwiązania sprzętowe konkretnego producenta a co za tym idzie taka forma zapisów SIWZ (Załącznik nr 1 do PFU) w sposób rażący narusza zachowanie uczciwej konkurencji i tym samym stoi w sprzeczności z art. 7 ust. 1 oraz art. 290 ust. 2 ustawy PZP.

Pragniemy zauważyć, że obszar Gminy Lesznowola zgodnie z załącznikiem krajowym, do normy PN-EN 12831 leży w III strefie klimatycznej, dla której średnia roczna temperatura została określona na poziomie 7,6(C a zakres temperatur od -20(C do +35(C.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 1 do PFU (podpunkty od A do E) i w konsekwencji ujednolicenie wymogu dotyczącego zakresu temperatur pracy wszystkich urządzeń zewnętrznych na zakres właściwej strefy klimatycznej dla obszaru Gminy Lesznowola.

2. Dotyczy zapisu na str. 37: „Wszystkie urządzenia i komponenty wymienione w punktach: A, B, C, D, E powinny pochodzić od tego samego producenta.”

Pragniemy zauważyć, iż taki opis wymogu zbędnie ogranicza konkurencję i w konsekwencji narzuca wykonawcy zastosowanie konkretnej platformy sprzętowej jednego i konkretnego producenta. Takie ujęcie wymagania jest na tyle rygorystyczne, że ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Zgodnie z rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych na Zamawiającym ciąży obowiązek neutralnego i nieutrudniającego uczciwej konkurencji opisu przedmiotu zamówienia. W naszej opinii przywołany powyżej zapis stoi w sprzeczności z art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy PZP.

Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę i uzna ją za ważną, w której urządzenia i komponenty z punktów od A do E będą pochodziły od różnych producentów przy jednoczesnym zachowaniu ich pełnej funkcjonalności oraz kompatybilności pomiędzy sobą?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Przyjęte kryteria temperatur są różne dla różnych typów urządzeń, aby umożliwić Wykonawcy swobodny wybór, tym bardziej, iż więcej niż jeden typ danego urządzenia pochodzącego od tego samego producenta może spełniać wymogi SIWZ.

Wnoszący zapytanie błędnie zakłada zakres temperatur określony normą - PN-EN 12831 jako zakres temperatur, w których pracować mogą wymagane przez SIWZ urządzenia. Należy pamiętać, że część urządzeń składa się zazwyczaj z dwóch (lub więcej) modułów, z których jeden pracuje na wolnym powietrzu, a drugi wewnątrz np. szafy lub szafki telekomunikacyjnej albo kontenera telekomunikacyjnego - w którym panować może znacznie wyższa temperatura niż ta określona normą. W przypadku umieszczenia szafki telekomunikacyjnej na poddaszu budynku należy spodziewać się, iż w okresach letnich będzie panować w nich o wiele wyższa temperatura przez okres nawet kilku miesięcy w roku w stosunku do temperatury powietrza na zewnątrz.

Wykonawca musi wziąć pod uwagę, iż zakresy temperatur zarówno deklarowane przez producenta jak i te określone w SIWZ odnosić się muszą do wszystkich modułów danego urządzenia, a w szczególności do tych modułów, które pracują w najbardziej krytycznych warunkach termicznych.

Wskazać należy, iż Zamawiającemu znane są urządzenia i rozwiązania kilku producentów sprzętu telekomunikacyjnego spełniające wymogi SIWZ.

Wobec powyższego zapisy Załącznika nr 1 do PFU (podpunkty od A do E) pozostają bez zmian.

Ad. 2

Zamawiającemu znane są urządzenia i rozwiązania kilku producentów sprzętu telekomunikacyjnego spełniające wymogi SIWZ.

Wobec powyższego zapisy zawarte na str. 37 PFU pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl